OBIECTIV :

FERMA CRESTERE GAINI OUATOARE LA SOL, IN BATERII SI LA SOL IN SISTEM FREE RANGE, UNITATE PROCESARE OU LICHID, COMUNA GRINDU, JUDET IALOMITA

TITULAR :

S.C REAL COMPANY S.R.L.

ELABORATOR:

ARSENE SIMONA STANICA, persoana fizica  inscrisa in Registrul National al elaboratorilor  de studii pentru protectia mediului la pozitia nr.163

Tel:0762636528

CUPRINS

CUPRINS

1. Introducere

1.1 Context

1.2 Obiective

1.3 Scop si Abordare

2. Descrierea amplasamentului

2.1 Asezarea terenului

2.2 Dreptul de proprietate actual

2.3 Utilizarea actuala a terenului

2.4 Folosirea de teren din imprejurime

2.5 Utilizarea chimica

2.6 Topografie

2.7 Geologie

2.8 Hidrologie

2.9 Autorizatie actuala

2.10 Detalii de planificare

2.11 Incidente provocate de poluare

2.12 Specii sau Habitate sensibile sau protejate care se afla in apropiere

2.13 Conditii de constuctie

3. Trecutul terenului

3.1 Folosiri istorice ale terenului si ale zonei din imprejurimi

4. Recunoasterea terenului

4.1 Probleme ridicate

4.2 Deseuri

4.3 Depozite

4.4 Instalatie generala de evacuare

4.5 Alte depozitari chimice si zone de folosinta

4.6 Alte posibile impuritati din folosinta anterioara a terenului

5. INTERPRETARI ALE INFORMATIILOR, RECOMANDARI

6. Raport privind situatia de referinta

1 Introducere

  - Context

Includerea Raportului de amplasament ca document distinct in cadrul Documentatiei de solicitare a Autorizatiei integrate de mediu este reglementata prin Ordinul MAPAM nr.818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu cu modificarile si completarile ulterioare(Ord. emis de Ministerul Mediului si Padurilor  nr. 3970/2012).

Lucrarea s-a realizat pe baza analizei documentatiilor si informatiilor primite de la beneficiar, pentru corectitudinea carora acesta si-a asumat intreaga responsabilitate, precum si pe baza observatiilor directe ca urmare a vizitelor pe amplasament.

Raportul de amplasament a fost intocmit de catre Arsene Simona Stanica inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului, la pozitia 163, avand ca scop evidentierea situatiei amplasamentului instalatiei/activitatii de « cresterea pasarilor» desfasurate de SC REAL COMPANY SRL, pe amplasamentul din sat Grindu, comuna Grindu, judetul Ialomita.

Prezentul Raport de Amplasament, a fost intocmit in vederea reinoirii autorizatiei integrate de mediu nr. 56/31.10.2007, revizuita in data de 17.09.2013, ca urmare a expirarii termenului de valabilitate a acesteia.

Raportul de amplasament are rolul de a prezenta situatia de referinta a calitatii terenului de amplasare fata de o evolutie ulterioara a acestuia. Raportul de amplsament a fost intocmit cu scopul de a indeplini cerintele de prevenire, reducere si control al poluarii, conform Legii nr. 278/2013  privind emisiile industriale.

Titularul proiectului:

Titular: S.C. REAL COMPANY S.R.L.

•Sediu social: sat Malu,comuna Sf. Gheorhe, judet Ialomita, tel :0372727226,

email :realcompany.office@gmail.com

•CUI RO13790084, J21/332/2002

•Adresa amplasament/instalatie :sat Grindu ,comuna Grindu , judet Ialomita.

Ativitatea desfasurata pe amplasament si operata de catre S.C. Real Company SRL se incadreaza conform anexei nr.1 a Legii nr. 278/2013  – Categorii de activitati pentru care este obligatorie  obtinerea  autorizatiei  integrate  de  mediu,  la  categoria :6.6.  Cresterea  intensiva  apasarilor de curte si a porcilor, cu capacitatile de peste : pct a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte, asa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege .

Codul NOSE6P , conform Ordinului MAPM nr. 1144/2002:110.04

Codul SNAP 2 , conform Ordinului MAPM nr. 1144/2002: 1004

Activitatea principala a S.C. REAL COMPANY SRL este cresterea pasarilor, cod CAEN  0147, de asemenea societatea desfasoara si urmatoarele activitati : fabricarea produselor  alimentare n.c.a.6 cod CAEN 1089, activitati auxiliare pentru cresterea animalelor cod CAEN  0162, tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase cod CAEN63821, comert cu ridicata al  produselor lactate , oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile cod CAEN 4633, activitati de  ambalare cod CAEN 8292, colectarea si epurarea apelor uzate cod CAEN 3700.

1.2 Obiective

Obiectivele prezentului Raport de amplasament s-au stabilit in conformitate cu cerintele legislative actuale privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii. 	Acest raport isi propune sa constituie un punct de referinta efectiv pentru evaluarea calitatii mediului la nivelul amplasamentului considerat, in vederea evaluarii impactului produs de o activitate anterioara sau ca referinta pentru evaluarea impactului asupra uneia noi.

Principalele  obiective ale Raportului de amplasament:

- Sa determine conditiile actuale ale amplasamentului, sa formeze punctul pentru estimarile ulterioare ale terenului prin analiza utilizarilor anterioare si actuale ale terenului in vederea identificarii zonelor cu potential de contaminare;

- sa furnizeze informatii asupra caracteristicilor fizice ale terenului si a vulnerabilitatii acestuia;

- sa obtina si sa furnizeze informatii corespunzatoare cantitativ si calitativ despre amplasamentul studiat care sa permita descrierea interactiunii dintre activitatea desfasurata, factorii de mediu, receptorii sensibili si poluarea posibila pe amplasament.

Ferma de crestere gaini la baterii a fost modernizata prin intermediul Programului FEADR – masura 121, ferma de crestere gaini la sol si statia de incinerare au fost construite prin surse proprii ale beneficiarului, iar unitatea de procesare ou lichid este realizata prin intermediul Programului FEADR – masura 123. Ca urmare, solicitarea de reinoire a Autorizatiei integrate de mediu (AIM) se face pentru intreaga unitate apartinand SC REAL COMPANY SRL – punct de lucru comuna Grindu, judetul Ialomita, avand in componenta: 4 hale pentru gaini crescute la baterii, 5 hale pentru gaini crescute la sol prevazute cu un filtru sanitar, 1 hala de crestere gaini ouatoare la sol in sistem free range, unitate procesare ou lichid si statie de incinerare.

1.3. Scop si Abordare

Scopul elaborarii Raportului de Amplasament este in principal evidentierea starii amplasamentului pe care societatea isi desfasoara activitatea.

Se intentioneaza identificarea aspectelor de mediu care pot duce la aparitia unor eventuale poluari, sursa acestora si caile de propagare pana la receptorii sensibili din zona, gradul de afectare a factorilor de mediu in conditii normale de functionare a fermei, propunerea masurilor necesare pentru ameliorare sau prevenire pentru viitor, precum si propuneri de monitorizare ulterioara a instalatiei si starii mediului.

Raportul de Amplasament va reprezenta si va oferi un punct de referinta pentru stabilirea gradului de afectare a componentelor de mediu din amplasament, in urma unor evaluari viitoare.

Raportul de amplasament a fost intocmit prin analizarea datelor anterioare si actuale ale calitatii amplasamentului studiat.

Raportul este impartit in 5 capitole :

1.Introducere

2.Descrierea terenului

3.Trecutul terenului

4.Recunoasterea terenului

5. Interpretari ale informatiilor si Recomandari

Analiza tehnologiei aplicate si a managementului activitatii din ferma s-a facut tinand seama de valorile de referinta mentionate in standardele de mediu si in documentele adoptate la nivel national privind cele mai bune tehnici disponibile in domeniu:

- Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Paralamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor .

- De asemenea s-au avut in vedere Codul de bune practici in agricultura (CBPA) si reglementarile in domeniul sanitar-veterinar, care vizeaza bunastarea animalelor in ferme si in domeniul sigurantei alimentelor.

2. Descrierea amplasamentului

2.1 Asezarea terenului

Amplasamentul activitatilor desfasurate de catre S.C. REAL COMPANY S.R.L. este situat in comuna Grindu, judet Ialomita.

Amplasamentul punctului de lucru se afla in comuna Grindu, judetul Ialomita are o suprafata de 134.855,49 mp.

Vecinatatile amplasamentului analizat : terenuri agricole. Pe directia sud-sud-est se invecineaza cu SC AVIGAB SRL –ferma crestere gaini ouatoare nr. cadastral 133/1/2+133 /6/3/.

Amplasamentul analizat se afla la o distanta mai mare 1000 m de zonele protejate definite in sensul prevederilor OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei .

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

Y=651523.706   X= 364959.085

Y=651619.533   X= 365046.668

Y=651726.131   X= 364935.502

Y=651630.842   X= 364843.256

2.2 Dreptul de proprietate actual

Conform contractului de vanzare cumparare, terenul este in proprietatea societatii comerciale SC REAL COMPANY SRL.

2.3 Utilizarea actuala a terenului

Activitatile desfasurate pe amplasament:

- Cresterea gainilor ouatoare in baterii tip BP3 fara asternut, pozitionate vertical pe 3 niveluri - 4 hale gaini x 45628 locuri gaini/hala = 182.512 gaini. Fiecare hala de crestere a gainilor este dotata cu custi metalice pentru cresterea gainilor conform cerintelor Uniunii Europene. Intreg sistemul de crestere a gainilor este automatizat, asigurand adaparea si furajarea pasarilor (apa, furaje, aer proaspat, evacuare aer viciat care este utilizat la uscarea dejectiilor, evacuare dejectii in stare proaspata). Fiecare hala dispune de silozuri proprii de furaje. Fiecare hala se aprovizioneaza cu gaini la inceputul ciclului si se depopuleaza la sfarsitul acestuia. Deasemenea, pe amplasament exista si o statie de incinerare deseuri care are o capacitate de ardere de 100-150 kg/sarja, cu un timp de ardere ‹50 kg/h.

Ferma va functiona 365 zile/an, 7 zile/saptamana, 24 h/zi.

Durata unei serii de productie este de 77 saptamani, dupa care randamentul de ouare a gainilor scade si se recurge la inlocuirea lor cu puicute tinere de 18 saptamani. Gainile batrane, dupa terminarea ciclului de ouare sunt valorificate pentru consum.

Dupa incheierea ciclului de productie se face  depopularea halelor si dezinfectia acestora in vederea reluarii ciclului de productie.

Principalele faze ale procesului de productie :

- Pregătirea halelor in vederea popularii:

Halele se pregatesc inainte de introducerea pasarilor, dupa cum urmeaza:

1.1.Curatirea mecanica

Dupa golirea halelor urmeaza operatia de maturare si spalare mecanica cu apa sub presiune . Apa uzata recoltata din spalare este dirijata prin sistemul de canalizare interior in bazinul de stocare a apelor uzate tehnologice.

1.2. Igienizare si termonebulizator(pe baza de abur)

1.3. Verificarea si inlocuirea instalatiilor de alimentare cu apa deteriorate

1.4. Verificarea si inlocuirea instalatiilor electrice deteriorate

1.5. Verificarea si inlocuirea instalatiilor sanitare (adapatori si verificarea conductelor de canalizare ape uzate provenite de la spalarea halelor

1.6. Verificarea si inlocuirea instalatiilor de furajare si ventilatie deteriorate

2. Receptia si depozitarea nutreturilor combinate specifice categoriilor de varsta, de la societatea SC AVIGAB SRL, societate amplasata in imediata vecinatate si carecare detine FNC.

3.Popularea halelor , creşterea, întreţinerea si exploatarea pasărilor

Fiecare hala de crestere a gainilor este dotata cu custi metalice pentru cresterea gainilor conform cerintelor UE. Numarul maxim de pasari va fi de 45628 pasari/hala.Pasarile  stau in custi dispuse astfel :3 randuri de baterii pe 3 nivele, 2 randuri de baterii pe 4 nivele si un rand pe 6 nivele.Intreg sistemul de crestere a gainilor este automatizat , asigurand adaparea si furajarea pasarilor(apa ,furaje,aer proaspat,evacuare aer viciat care este utilizat la uscarea dejectiilor , evacuare dejectii). Fiecare hala dispune de silozuri proprii de furaje.Fiecare hala se aprovizioneaza cu gaini la inceputul ciclului si se depopuleaza la sfarsitul acestuia.

Furajarea – se realizeaza automat . Pentru fiecare hala sistemul prevede:

- doua silozuri externe cu capacitatea de 20 t fiecare in autorizatie .

- in interior sunt prevazute 6 linii de furajare, fiecare linie fiind alcatuita din cate un rezervor de furaj si transportor cu spirala de otel care distribuie furajul in hranitori.Acestea au forma rotunda cu gratar pentru impiedicarea pasarilor sa patrunda in interior .Hranitorile sunt reglabile pe inaltime.Transportul furajelor din buncarul exterior la rezervoarele liniilor de furajare din interior se face cu un transportor snec.

Adaparea se face prin adapatori cu picurator cate 800 pe fiecare hala (7,5 pasari/adapatoare) plasate la intervale de 20 cm pe linia de adapare. Fiecare picurator este prevazut cu cate o tavita pentru evitarea scurgerii apei si udarea asternutului. Alimentarea liniilor de adapare se face prin cadere dintru-un rezervor cu nivel constant, de asemenea instalatia va fi prevazuta cu un dispozitiv de dozare a medicamentelor.

Aprovizionarea cu furaje se face de la SC AVIGAB SRL  cu mijloace auto prevazute cu buncare si sistem de descarcare snecuri.Modul de umplere al buncarelor exterioare este de tip pneumatic, in vederea reducerii pierderilor de furaje. Necesarul de furaj este de 135 g/zi/pasare.

Pentru hranirea pasarilor se va utiliza un furaj ale carui principale componente sunt: porumbul, orz, orzoaica,grau, floarea soarelui .

Alimentatia pasarilor se face cu furaj echilibrat fabricat dupa retete optimizate conform cerintelor .

Ventilatia se realizeaza prin presiune negativa (depresiune-admisie libera si evacuare fortata). Ventilatoarele exhaustoare sunt plasate pe peretele transversal din spatele halelor (8 ventilatoare).In functie de temperatura exterioara, admisia aerului in adaposturi se face prin gurile de admisie din peretii longitudinali , care au dispozitive de directionare a fluxului de aer. Pe peretii exteriori laterali sunt prevazute panouri de racire a aerului din hala pe timp de vara Aceste panouri sunt  tip fagure prin care circula apa rece.

Custile unde vor sta gainile sunt in numar de 945 pentru fiecare hala .In fiecare cusca vor fi  in jur de 50 gaini, fiecare pasare avand alocat un spatiu de 0,75 mp.

Sistemul este  echipat astfel incat:

- gainile ouatoare vor avea:

- cel putin 750 cmp din suprafata custii pentru fiecare pasare, din care 600 cmp sa fie suprafata utilizabila

- inaltimea custii va fi de cel putin 20 cm in orice punct

- nici o cusca nu va avea o suprafata totala mai mica de 2000 cmp

- este prevazut un jgheab de furajare care sa poata fi folosit fara restrictie. Lungimea acestuia trebuie sa fie de cel putin 12 cm x 60 gaini/cusca = 720 cm;

-fiecare cusca are sistemul propriu de adapare

-pentru a facilita inspectia,introducerea si depopularea gainilor , exista un coridor de minimum 90 cm intre randurile de custi si un spatiu de cel putin 35 cm intre pardoseala cladirii si partea inferioara a custilor

- custile sunt echipate cu dispozitive de scurtare a ghearelor

Sistemul  cuprinde si  cuibarele unde se realizeaza ouatul. Ouale se vor prelua automat si vor fi trasportate in depozitul de oua unde vor fi mentinute pana la livrarea catre consumator.

Iluminatul halelor se realizeaza prin intermediul corpurilor de iluminat, respectiv 166 lampi cu puterea de 5W fiecare si 166 de lampi cu puterea de 12 W fiecare.

4.Colectarea oualelor si transferul acestora in statia de sortat si ambalat

Oualele sunt preluate automat si transportate in depozitul de oua cu S= 120 mp. Productia de oua este in medie de 62 milioane bucati/an.

5.Sortarea si ambalarea oualelor pe categorii

Statia de sortare si ambalare oua de tip EMC 360/Staalkat, cu capacitate de sortare de 25200 oua/h are in dotare si instalatie frigorifica cu freon R22, instalatie de masurat, inscriptionat si ambalat oua.

6.Livrarea oualelor catre beneficiari

7.Depopularea si igienizarea halelor

La sfarsitul unei serii  halele sunt depopulate , pasarile fiind  livrate catre un abator de pasari la terti. Livrarea se face cu mijloace de transport speciale conform graficului intocmit de catre abator. Incarcarea lor in mijloace de transport se face manual, respectand conditiile tehnice de manipulare.

SCHEMA FLUX TEHNOLOGIC

HALA CRESTERE GAINI OUATOARE IN BATERII TIP BP3  FARA ASTERNUT

- Cresterea gainilor ouatoare la sol pe asternut asternut.

- capacitatea este de 6.500 gaini/hala x 5 hale = 32.500 gaini.

Suprafata construita spatiu de productie: 862mp /hala x 5hale = 4.310 mp, suprafata filru sanitar : 42 mp.

Fiecare hala dispune de silozuri proprii de furaje. Fiecare hala se aprovizioneaza cu gaini la inceputul ciclului si se depopuleaza la sfarsitul acestuia.

Ferma va functiona 365 zile/an, 7 zile/saptamana, 24 h/zi.

Durata unei serii de productie este de 80 saptamani , dupa care randamentul de ouare a gainilor scade si se recurge la inlocuirea lor cu puicute tinere de 16 saptamani.Gainile batrane, dupa terminarea ciclului de ouare sunt valorificate pentru consum.

Dupa incheierea ciclului de productie se face  depopularea halelor si dezinfectia acestora in vederea reluarii ciclului de productie.

Principalele faze ale procesului de productie :

1. Pregătirea halelor in vederea popularii:

Halele se pregatesc inainte de introducerea pasarilor, dupa cum urmeaza:

1.1.Curatirea mecanica

Dupa golirea halelor urmeaza operatia de maturare si spalare mecanica cu apa sub presiune . Apa uzata recoltata din spalare este dirijata prin sistemul de canalizare interior in bazinul de stocare a apelor uzate tehnologice.

1.2. Igienizare si termonebulizator(pe baza de abur)

1.3. Verificarea si inlocuirea instalatiilor de alimentare cu apa deteriorate

1.4. Verificarea si inlocuirea instalatiilor electrice deteriorate

1.5. Verificarea si inlocuirea instalatiilor sanitare (adapatori si verificarea conductelor de canalizare ape uzate provenite de la spalarea halelor

1.6. Verificarea si inlocuirea instalatiilor de furajare si ventilatie deteriorate

2. Receptia si depozitarea nutreturilor combinate specifice categoriilor de varsta, de la societatea SC AVIGAB SRL, societate amplasata in imediata vecinatate si carecare detine FNC.

3.Popularea halelor, creşterea, întreţinerea si exploatarea pasărilor

Activitatea de crestere gaini ouatoare crescute la sol este alcatuita din 5 hale de productie cu o capacitate de 32500 capete va functiona pe principiul „totul plin totul gol”.

Ciclul de exploatare este de 80 saptamani popularea se realizeaza cu pasari  de aceeasi varsta si sursa de provenienta. Popularea se face cu tineret de inlocuire in varsta de 16 sapamani.

Asternutul este format din resturi vegetale, in cantitate si grosime variabila, in functie de anotimp. Astfel , vara grosimea asternutului este de 7 cm, iar in timpul iernii este de 10 cm.

Asternutul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :

- nu trebuie sa contina substante toxice sau daunatoare;

- materialul utilizat trebuie sa asigure o buna absorbtie a umezelii;

- sa fie confortabil;

- sa asigure un nivel scazut de praf;

- sa nu contina corpuri contondente- bucati de lemn , pietre,sau fier;

- sa provina dintr-o sursa ce indeplineste normele de biosecuritate;

Furajarea se face prin transbordarea furajul din buncarul exterior halei si ajunge in hala prin intermediul unui transportor cu spira, in hala pasarile sunt furajate din hranitori circulare revenind 30 de pasari pe hranitor.

Fiecare hala este prevazuta cu cate un siloz exerior cu capacitatea de 12 t.

- in interior sunt prevazute 2 linii de furajare cu 216 hranitoare circulare.

Adaparea se face prin adapatori cu picurator cate 810 pe fiecare hala (8 pasari/adapatoare). Fiecare picurator este prevazut cu cate o tavita pentru evitarea scurgerii apei si udarea asternutului. Alimentarea liniilor de adapare se face prin cadere dintru-un rezervor cu nivel constant , de asemenea instalatia va fi prevazuta cu un dispozitiv de dozare a medicamentelor.

Aprovizionarea cu furaje se face de la SC AVIGAB SRL  cu mijloace auto prevazute cu buncare si sistem de descarcare snecuri .Modul de umplere al buncarelor exterioare este de tip pneumatic , in vederea reducerii pierderilor de furaje.Necesarul de furaj este de 135 g/zi/pasare.

Pentru hranirea pasarilor se va utiliza un furaj ale carui principale componente sunt : porumbul, orz, orzoaica,grau, floarea soarelui .

Alimentatia pasarilor se face cu furaj echilibrat fabricat dupa retete optimizate conform cerintelor .

Ventilatia este mixta laterala si longitudinala (tunel) realizata prin 2 ventilatoare laterale de 20.000 mc/h si prin 4 ventilatoarele exhaustoare cu capacitatea de 40.000 mc/h. In functie de temperatura exterioara, admisia aerului in adaposturi se face prin gurile de admisie din peretii longitudinali, care au dispozitive de directionare a fluxului de aer. Pe peretii exteriori laterali sunt prevazute panouri de racire a aerului din hala pe timp de vara Aceste panouri sunt  tip fagure prin care circula apa rece.

Sistemul  cuprinde si cuibarele 64 pentru fiecare hala, dispuse central, unde se realizeaza ouatul. Ouale se vor prelua automat pana in camera tampon unde vor fi puse pe cofraje si impaletate, dupa care vor fi trasportate in depozitul de oua unde vor fi mentinute pana la livrarea catre consumator.

Iluminatul halelor se realizeaza prin intermediul corpurilor de iluminat , respectiv 45 lampi cu puterea de 11 w fiecare asigurand 20-25 lux/mp.

4.Colectarea oualelor si transferul acestora in statia de sortat si ambalat

Oualele sunt preluate automat si transportate in depozitul de oua cu S= 120 mp. Productia de oua este in medie de 10 milioane bucati/an.

5.Sortarea si ambalarea oualelor pe categorii

Statia de sortare si ambalare oua de tip EMC 360/Staalkat, cu capacitate de sortare de 25200 oua/h are in dotare si instalatie frigorifica cu freon R22, instalatie de masurat, inscriptionat si ambalat oua.

6.Livrarea oualelor catre beneficiari

7.Depopularea si igienizarea halelor

La sfarsitul unei serii  halele sunt depopulate , pasarile fiind  livrate catre un abator de pasari la terti. Livrarea se face cu mijloace de transport speciale conform graficului intocmit de catre abator. Incarcarea lor in mijloace de transport se face manual, respectand conditiile tehnice de manipulare.

SCHEMA FLUX TEHNOLOGIC

HALA CRESTERE GAINI OUATOARE LA SOL PE ASTERNUT

Tehnologia  implementată la ferma de găini pentru ouă de consum din cadrul SC REAL COMPANY SRL prezintă următoarele caracteristici principale:

- popularea şi depopularea totală a sectorului de creştere

- achiziţionarea directă a puicuţelor de înlocuire (cu vârsta de 17 săptămâni)

- prin creşterea găinilor adulte în baterii se obţin avantaje precum: mărirea capacităţii de cazare (faţă de creşterea la sol), posibilităţi sporite de mecanizare şi automatizare şi reducerea considerabilă a forţei de muncă, iar în final se asigură o rentabilitate mărită a acestei activităţi productive

- rasa de găini ouătoare pentru care s-a optat este LOHMANN, varianta BROWN.

Conducerea societăţii a optat pentru această rasă, pornind de la performantele conferite, printre care se numără:

-viabilitate de 97 - 98% in perioada de creştere şi de 94 - 96% în perioada de ouat

- un procentaj maxim de ouat de 92 - 94%

- greutatea medie a oului de 63,5 – 64,5 g

- un număr total de ouă/gaină de 335 - 345 buc.

Durata ciclului de creştere a găinilor pentru ouă de consum are doua verigi importante:

- Perioada de creştere. Acesta acoperă primele 17 săptămâni, iar rezultatul sunt puicuţele de înlocuire. Societatea a optat pentru achiziţionarea directă a puicuţelor de înlocuire

- Perioada de ouat. Acesta reprezintă perioada de exploatare economică a găinilor pentru ouă de consum şi se întinde pe durata cuprinsă între a 18-a şi până l a 80-a săptămână

- În perioada de ouat, găinile din rasa Lohmann produc o greutate totală de ouă / găină de 22,4 kg cu un consum mediu de furaj de 110 g/zi, respectiv 2,0 – 2,2 kg furaj/ kg ouă. După cele 80 de săptămâni de viaţă păsările din aceasta rasă ajung la o greutate corporală de cca. 2 kg.

În graficul următor este prezentată curba de ouat ale găinilor din rasa Lohmann.

În hale pentru exploatarea găinilor prin intermediul unui microcalculator vor fi monitorizaţi în permanenţă următorii parametri ai microclimatului:

  - temperatura: aprox. 18oC, cu limite extreme cuprinse intre +13oC în timpul iernii şi +26oC în timpul verii

  - umiditatea relativă: 60 - 75%

  - ventilaţie: 7 m3 aer / kg corp / oră în timpul verii şi 2,5 m3 aer / kg corp / oră în timpul iernii, fără a se crea însă curenţi în hală

  - ziua lumină: este 14-15 ore la începutul perioadei de ouat, urmând a fi suplimentată din 3 în 3 luni cu cate o oră

  - în vederea menţinerii concentraţiei de gaze nocive în limitele maxim admisibile (pentru amoniac 0,026% şi bioxid de carbon de 0,3%), se efectuează raclarea permanentă a dejecţiilor.

Hrănirea şi adăparea se execută se execută automat prin sistemele de mecanizate de distribuire a furajelor din buncărele fixe şi prin sistemul de adăpători cu picurătoare.

De asemenea, colectarea ouălor se face automat.

Ca în orice proces tehnologic, activitatea de creştere a păsărilor are pierderi pentru fiecare rasă, pe parcursul ciclului productiv. Pierderile sunt mari la început, dar scad pe măsură ce ciclul biologic de creştere avansează. Prin alegerea potrivită a raselor de păsări cât şi prin asigurarea tuturor factorilor de microclimat şi prin respectarea măsurilor sanitar-veterinare şi aplicarea unor acţiuni de profilaxie sau terapie medicală, pierderile prin mortalitatea păsărilor sunt la nivelul celor indicate de furnizori, de cca. 4-6%. O verigă foarte importantă în creşterea păsărilor este controlul sanitar veterinar. Scopul acestuia este de a preveni îmbolnăvirea păsărilor şi mai ales de a împiedica introducerea ouălor infestate in consumul uman. Epidemiile de masă la animale şi păsări pot avea efecte catastrofale atât asupra unei firmei, cât şi asupra vandabilităţii produselor realizate. Controlul sanitar-veterinar trebuie să realizeze o supraveghere atentă a întregului efectiv de păsări, să le administreze vaccinurile şi medicamentele adecvate pentru a păstra efectivul cât mai sănătos. La nivelul societăţii, REAL COMPANY SRL controlul sanitar-veterinar este asigurat prin medici veterinari in baza contractului de perstari servicii nr. 17/01.06.2008.

- Cresterea gainilor ouatoare in sistem free range

Capacitatea specifica: 2580 pasari/hala, suprafata totala a terenului este de 14000mp.

Suprafata construita spatiu de productie: 472mp /hala Suprafata filru sanitar: 23 mp

Dimensiunile halei sunt: Iungime 56 m, latime 8.7m, inaltimea de 2,4 m la pana de cornisa si 4m la coama suprfata halei este 487din care utila fiind de 430mp.

Finisajele interioare sunt din pardoseli din beton sclivisite si zugraveli cu var plafonul fiind placat cu tabla vopsita. Finisaje exterioare sunt din tencuieli driscuite zugravite cu var, structura acoperisului este realizata din lemn acoperit din tabla izolatia este din vata minerala si polistiren. Hala are cate 12 ferestre pentru admisie aer de 0,17mp fiecare prevazute cu plase contra pasarilor Hala este prevazuta cu usi de acces personal dinspre camera tampon si usi de serviciu  pe lateral spate folosite numai la populare si curatenie.

Dotari hala:

-ventilatia este mixta laterala si longitudinal (tunel) realizata de 2 ventiltoare cu dimensiunuile de 40000 mc/h si de 12000 mc/h.

-sistemul de furaj are alcauit din siloz exterior de 12 t capacitate

-  o linie de furaj in hala dotata cu 84 hranitoare circulare.

-hala este prevazuta cu  10 trape de iesire afara a pasarilor fiecare avand 0.55 cm latime

-sistemul de adapare este format dintr-o linie cu 300 de picuratori.

-cuibarele sunt de grup 21 in total dispuse central.

-iluminatul este realizat de 15 lampi de 11 w asigurand 20-25 lux/mp.

-incalzirea se face cu o aeroterma pe gaz GPL de 100kw fiecare.

Controlul acestor echipamente este automat fiind de calculator „POLA"

Unitatea dispune de filtru sanitar de 23mp separat compatimentat cu camera schimb haine de strada dusuri tolete si camera echipamente de lucru.

Ferma este imprejmuita cu gard din plasa bordurata cu fundatie de beton.

Principalele faze ale procesului de productie :

Activitatea se crestere gaini ouatoare crescute la sol in sistem „free range” se realizeaza intr- o hala de productie cu o capacitate de 2580 capete va functiona pe principiul "totul plin totul gol”.

Constructia filtrului saniar si imprejmuirea sunt proiectate asfel in cat accesul personalului in ferma se va face numai prin filtrul sanitar prevazut cu dezifectoare de picior la intrare si iesire.

Zilnic pasarile vor avea acces afara pe pasune dupa terminarea pontei aproximativ ora 9:00.

Colectarea oulelor se face manulal din cuibare de catre avicultoare in cofraje de plastic si trimise catre statia de sortare pentru clasificare si ambalare.

Ciclul de exploatare este de 90 saptamani popularea se realizeaza cu pasari de aceiasi varsta si sursa de provenienta. Popularea se face cu tineret de inlocuire in varsta de 16 sapamani.

Aprovizionarea cu furaj in silozuri se face prin tranzbordare. Furajul ajunge in hala prin intermediul unui transportor cu spira, in hala pasarile sunt furajate din hranitori circulare revenind 30 de pasari pe hranitor, consumul de furaj este de 115 g/cap.

Aprovizionarea cu apa se face sursa propie reprezentata de 2 puturi de adancime si rezerva tampon de 200 mc. ln hala adaparea se face prin sistem cu picuratori 8 pasari pe picurator, consumul de apa 200ml/cap

Colectarea oualelor din se realizeza automat pana in camera tampon unde vor fi puse pe cofraje si impaletate. De aici sunt luate si expediate la depozitul central.

Dejectiile se vor evacua dupa depopulare si folosite ca ingrasamine iar apele rziduale rezultate in urma spalarii halei sun colectate in cate 2 fose pe hala de 2 mc dupa care vor fi vidanjate si trimise catre staia de epurare SC AVIGAB SRL.

Produsele SNCU vor fii expediate catre incineratorul propiu.

SCHEMA FLUX TEHNOLOGIC

CRESTERE GAINI OUATOARE LA SOL IN SISTEM FREE RANGE

- Statia de incinerare

Incinerator cadavre animaliere tip STOUR II care asigura Regulamnetul UE 03 privind eliminarea subproduselor animaliere.aer o capacitate de 100 kg, rata de ardere de 50 kg/h, si functioneaza cu gaz metan. Are in dotare o camera frig ce utilizeaza freon ecologic R 403 , camera de incinerare si camera de spalare.

Subprodusele de origine animala (prin acestea se intelege cadavre intregi de pasari, cat si parti ale acestora) incarcate in containere sunt receptionate in statia de incinerare printr-un sas de unde vor fi introduse intr-un depozit racit (4-8 ºC) de unde urmeaza sa fie duse la cuptorul de incinerare, sau direct la  cuptorul de incinerare fara a mai fi depozitate. Containerele sunt spalate intr-o incapere special amenajata inainte de a se intoarce in ferma. Temperatura de incinerare este de 850 ºC si trebuie mentinuta la acest nivel pe tot parcursul operatiunii si atata timp cat in camera de combustie se mai gasesc materii nearse. Dintr-o tona subproduse va rezulta cca. 70 kg de cenusa. Combustibilul folosit pentru incinerare este gazul metan. Cenusa rezultata se va ambala in saci biodegradabili inchisi ermetic, se cantaresc si se vor depozita in vederea transportarii la un depozit ecologic. Incinta exterioara este impartita in zona septica (pe unde vor fi aduse cadavrele) si zona aseptica pe unde va fi livrata cenusa. Cele 2 incinte sunt despartite prin gard.

SCHEMA FLUX TEHNOLOGIC

STATIE INCINERARE

- Unitate procesare ou lichid

Oualele (materia prima) sunt receptionate atat din ferma proprie, cat si din cadrul altor ferme de pasari. Dupa receptia cantitativa, ouale sunt transferate in sala de sortare unde sunt oualele sunt sortate. De aici, oualele corespunzatoare consumului uman sunt transferate in depozitul de oua, iar oualele declasate (cele care prezinta abaterile de la forma normala ovala cu un capat rotund iar altul mai ascutit, cum ar fi ouale rotunde, cele cu lungime mare si diametru redus), sunt considerate defecte, deoarece creaza dificultati la ambalare, sporind riscul de spargere in timpul transportului. Forma oului se aprecieaza cu ochiul liber sau prin masurarea diametrului longitudinal si transversal cu compasul, sublerul sau cu ajutorul unui inel de control: cele care trec prin inelul cu diametru de 41mm sunt considerate cu valoare economica si redusa. Deasemenea, ouale pot prezenta si alte modificari: fara coaja sau coaja subtire, oua cu doua galbenusuri, oua duble sau corpuri straine in interior, acestea sunt transferate in depozitul de declasate.

In cadrul procesului de fabricatie ou lichid se vor parcurge urmatoarele faze:

  - spargere ou,

  - indepartare coaja de ou,

  - refrigerare ou lichid,

  - filtrare,

  - o noua refrigerare,

  - pasteurizare,

  - adaugare de aditivi,

  - obtinere produs finit.

Toate aceste operatii efectuate se realizeaza automatizat prin intermediul unor utilaje. Produsul finit se ambaleaza in pungi tip tetra pak si se depoziteaza fie in depozitul de refrigerate (0 – 4 grade C), fie in depozitul de congelate (-12 grade C), de unde se vor livra.

Melanjul lichid din ouă întregi pasteurizat şi congelat trebuie să întrunească următoarele condiţii de calitate, să aibă suprafaţa netedă, având o ridicătură la centru, caracteristică congelării, de constituiţie tare şi miros şi gust caracteristic ouălor proaspete, de culoare galben deschis până la galben portocaliu, să spumeze prin batere, cu umiditatea de maxim 76%, grăsimea totală min 9,5% şi pH = 6,5 - 7.

Capacitatea de procesare a unitatii va fi de 8 tone/zi ou lichid, respectiv procesarea a 160.000 bucati oua/zi.

Pentru a asigura o permanentizare a consumului industrial de oua in tot timpul anului din cauza productiei sezoniere, depozitul de oua a fost dimensionat pentru o capacitate de 24 milioane bucati oua.

Controlul calităţii

În vederea obţinerii unor produse de calitate, se prevăd o serie de măsuri, astfel:

a) Controlul stării de igienă

Înaintea începerii procesului de producţie, respectiv înaintea fiecărui schimb, se va face controlul stării de „curat fizic" a utilajelor, a spaţiilor tehnologice, grupurilor sociale etc.

În acest scop au fost prevăzute măsuri constructive, precum şi instalaţii corespunzătoare de apă rece, apă caldă, precum şi instalaţii mobile de sterilizare si dezinfectie.

b) Controlul sanitar-veterinar

În vederea asigurării unei calitatii corespunzătoare a produselor, din punct de vedere sanitar –veterinar, se efectuează continuu, de la primirea materiei prime până la depozitarea de produse finite:

- verificarea stării de prospeţime şi a stării termice a oualelor;

- verificarea temperaturii din spaţiile răcite (care vor fi prevăzute cu sisteme de înregistrare a temperaturii);

- urmărirea igienei spaţiilor şi a utilajelor;

- verificarea si supravegherea procesului de fabricate;

- recoltarea de probe pentru analize de laborator;

- recoltarea zilnică pe loturi de fabricaţie, de probe din produsul finit, pentru analize de laborator;

- produsele finite se etichetează pentru identificarea datei de fabricaţie a producătorului şi a termenului de valabilitate.

Echipamentele si utilajele din cadrul unitatii de procesare ou lichid sunt:

| Nr. crt. | Denumire | Bucati |
| --- | --- | --- |
| 1 | Masina spart oua capacitate 18.000 oua/ora | 1 |
| 2 | Sistem de umplere si curatare masina de transport ou lichid | 1 |
| 3 | Sistem de tratare oua cu lampa ultravioleta | 1 |
| 4 | Sistem de evacuare a cojilor de oua cu lungimea de 4 m | 1 |
| 5 | Filtru de oua capacitatea 1500 litri/ora | 3 |
| 6 | Cuva stocare ou lichid capacitate 9000 litri | 3 |
| 7 | Pasteurizator capacitate 1000 kg/ora | 1 |
| 8 | Grup frigorific cu puterea frigorifica 27 kw, puterea electrica 15 kw | 1 |
| 9 | Omogenizator capacitate 1000 kg/ora | 1 |
| 10 | Masina de ambalat capacitate 150 cutii/ora | 1 |
| 11 | Cuva transport ou lichid capacitate 4000 litri | 2 |
| 12 | Masina spalat cuve si cofraje din plastic 1500 bucati/ora | 1 |
| 13 | Sistem de umplere cuve 500 si 1000 litri | 1 |
| 14 | Sortator de oua | 1 |
| 15 | Carucior satelit 1200 x 800 | 2 |
| 16 | Stelaj tip tunel cu carucior satelit 800 x 1200 x 2200 | 1701 |

Condiţii impuse de procesele tehnologice:

- organizarea fluxurilor tehnologice astfel încât să corespundă legislaţiei sanitar-veterinare româneşti şi cerinţelor Uniunii Europene şi care constau în:

- fluxuri tehnologice continue;

- dotarea cu utilaje specifice de ultimă generaţie;

- spaţii pentru materiale de igienizat;

- dotări pentru îndepărtarea insectelor şi a rozătoarelor;

- compartimentările se realizează din panouri metalice termoizolate prevopsite multistrat în câmp electrostatic şi agrementate alimentar;

- la pereţi finisaje lavabile;

- pardoselile realizate cu finisaje în câmp continuu, prevăzute cu scafe;

- uşile din inox, prevopsite în câmp electrostatic şi agreate alimentar;

- vestiare tip filtru pe sexe;

- grupuri sanitare pe sexe;

SCHEMA FLUX TEHNOLOGIC

UNITATE PROCESARE LICHID

DOTARI :

- 4 hale de creştere a gainilor la baterii fara asternut;

- 5 hale crestere a gainilor la sol pe asternut ;

- 1 hala crestere gaini ouatoare la sol in sistem free range;

- Depozit de oua consum cu S= 120 mp;

- Statie sortare oua tip EMC 360-Staalkat;

- depozit medicamente veterinare;

- incinerator cadavre animaliere;

- unitate procesare ou lichid;

-Post TRAFO;

Forajul F1: echipat cu electropompa HEBE 50-2, Q=5,0 m3/h, H= 25,0 mCA

- executat in anul 1950, in sistem uscat

- H initial 120 m, dupa denisipare 70 m

- Nhs= -5 m, Nhd= -18 m , Q=5 mc/h

Forajul F2: echipat cu electropompa Lotru 65x2, Q=8,0 m3/h, H= 30,0 mCA

- executat in anul 1970, in sistem uscat

- H =25 m, in sistem uscat

- Nhs= -4,5 m, Nhd= -7,5 m, Q=5 mc/h

- rezervor tampon  V= 30 mc, rezervor tip castel cu V= 100 mc care asigura si rezerva de de incendiu de 66 mc.

- platforme betonate.

-  sediul administrativ şi filtrul sanitar ;

- centrala termica cu o capacitate de combustie < 50MW;

- grup electrogen cu rolul de a menţine funcţionarea consumatorilor in cazul unei pene de curent sau a unei avarii la sistemul de alimentare cu energie electrică;

- instalaţii de alimentare cu furaje,

- instalaţii de alimentare cu apa potabila si apa de incendiu cu Dn=150 mm,

- canalizare din tuburi  cu Dn 200  mm;

- pe amplasament exista 29 de cladiri aflate conservare.

UTILAJE  S.C. REAL COMPANY S.R.L.

- tractor iveco stralis ;

- vidanja 15700 2 2 axe ;

- cisterna fruehauf tip 33;

- autoutilitara iveco - daily ;

- tractor tir + semir - olanda ;

- semiremorca masso ;

- incarcator frontal sambron ;

- tractor tip fiat agri echipat cu plug raclor ;

- bobcat s150 - incarcator frontal;

- incarcator maniscopic manitou;

- vidanja tractata;

- tractor u 650 - 2 buc ;

- auto volkswagen pasat ;

- bobkat - masina agricola ;

- semiremorca tir;

- autotractor rutier iveco;

- tractor ag.massey ferguson;

- auto - volvo d.;

- semiremorca ar car;

- tractor u 650 ;

- bobcat roman I si  II din treluare ;

- remorca de interior - 5 buc ;

MATERII PRIME SI AUXILIARE

| PRODUCTIE | RESURSE FOLOSITE |
| --- | --- |
| DENUMIRE | CANTITATE ANUALA | DENUMIRE | CANTITATE ANUALA | FURNIZORI |
| Pasari | 217592 | apa | cca. 19,677 mii mc/an | Sursa proprie |
|  |  | Energie electrica | 385607 kW | Energia electrica este asigurata printr-un bransament la reteaua AFEE Urziceni cu un post de transformare propriu de 400 kVA. |
|  |  | Gaz metan | 45049 mc | Retea de distributie gaz metan |
|  |  | GPL | 1,5t/an | Operatori autorizati |
|  |  | motorina | 40 t | Statii de distributie carburanti, depozitat in rezervor suprateran |
| Oua | Cca 72,9 milioane/an |  |  |  |
| Ou lichid | 8t/zi |  |  |  |

Informatii despre materiile prime si substante sau preparate chimice

| Denumirea materiei prime, substante sau preparat chimic | Cantitatea anuala | Clasificarea si etichetarea substantelor sau preparatelor chimice |
| --- | --- | --- |
|  |  | CATEGORIE Periculoase/nepericuloase | periculozitate | Fraze de risc |
| Materii prime: porumb, orz, orzoaica, grau, floarea soarelui | 1259,81 t | N | - | - |
| Asternut vegetal | 6 t | N |  |  |
| Materie prima – ou pentru procesare | 58000000 buc | N |  |  |
| Materii auxiliare: ulei vegetal (soia, floarea soarelui) | 200 t | N |  |  |
| Minerale: sare, carbonat de calciu, fosfat monocalcic, bicarbonat de sodiu | 1000 t | N |  |  |
| Aditivi furajeri | 92,1 t | N |  |  |
| medicamente | 0,056 t |  | - | - |
| Dezinfectanti | 0,15 t | P | C | R 35, R10C; R35,O; R7,Xn R20/21/22 N;R5 O ; R50; R8,C; R35. |
| lubrifianti | 0,04 t/an ulei motor 0,02 t/an ulei transmisie | Ambalati in recipienti plastic achizitionati la necesitate din magazinele specializate autorizate |  |  |

Produsele si subprodusele obtinute – cantitati, destinatie: produse obtinute

Ferma de gaini din cadrul SC REAL COMPANY SRL va avea urmatoarele capacitati:

- ferma de gaini crescute la baterii: 4 hale gaini x 45.628 gaini/hala = 182.512  gaini, cu o productie de cca. 62 mil oua/an;

- ferma de gaini crescute la sol: 6.500 pasari/hala x 5 hale = 32.500 gaini, cu o productie de cca. 10 mil oua /an.

- ferma de gaini crescute la sol in sistem free range: 2580 pasari/hala x 1 hale = 2580 gaini, cu o productie de cca. 900000 oua /an.

- unitate procesare ou lichid: 8 tone/zi ou lichid. In cadrul acestei investitii a fost prevazut si un depozit de oua cu capacitatea de 24 milioane oua.

Modul de depozitare a materiilor prime, a produselor si materialelor utilizate

| Denumirea materiei prime, a substantei sau a preparatului chimic | Modul de depozitare/ambalare |
| --- | --- |
| Nutreturi | Produse in FNC-ul SC AVIGAB SRL, depozitarea pe amplasament in silozuri |
| Medicamente | Farmacia sanitara |
| Dezinfectanti | In ambalajul furnizorilor, depozitarea acestora nu se va realiza pe amplasament, aceste substantele sunt gestionate , manipulate de personal cu calificare, conform prevederilor legale |
| Motorina | In rezervorul suprateran cu capacitatea de 22 t |

Sistemul de alimentare cu apa

Alimentarea cu apă. : Regim de functionare : permanent   24 h/zi    365 zile/an

A.1. Alimentarea cu apa potabila

  - Sursa : subterana proprie- 2 foraje amplasate in incinta.

  - Volume si debite de apa menajera cu calitati potabile , supuse autorizarii :

Necesarul de apa potabila in scop igienico-sanitar:

Qs max = 4,88  m3/zi→ 0,056481 l/s → Vmax= 1,781 mii mc/an

Qs med = 3,90  m3/zi→ 0,045139 l/s → Vmed= 1,423 mii mc/an

Qs min = 3,12  m3/zi→ 0,036111 l/s, → Vmin= 1,139 mii mc/an

K/zi= 1,25

Cerinţa de apă la sursă- apa potabila in scop igienico-sanitar:

Qs max = 5,48  m3/zi→ 0,063426 l/s→ Vmax= 2,000 mii mc/an

Qs med = 4,38  m3/zi→ 0,050694 l/s→ Vmed= 1,599 mii mc/an

Qs min =  3,50  m3/zi→0,040509 l/s → Vmin= 1,278 mii mc/an

Qmax orar =ko* Qmax zi = 2,5 * 5,48/24 h = 0,571  mc/h → 0,158565  l/s

1.3 Instalatii de captare

La “Ferma de gaini ouatoare Grindu” – alimentarea cu apa se realizeaza din 2 foraje  F1 si F2 , cu urmatoarele caracteristici :

Forajul F1: echipat cu electropompa HEBE 50-2, Q=5,0 m3/h, H= 25,0 mCA

- executat in anul 1950, in sistem uscat

- H initial 120 m, dupa denisipare 70 m

- Nhs= -5 m, Nhd= -18 m , Q=5 mc/h

Forajul F2: echipat cu electropompa Lotru 65x2, Q=8,0 m3/h, H= 30,0 mCA

- executat in anul 1970, in sistem uscat

- H =25 m, in sistem uscat

- Nhs= -4,5 m, Nhd= -7,5 m, Q=5 mc/h

In incinta punctului de lucru Grindu, in baza avizului de gospodarire a apelor nr. 186 din 2013 sa executat un foraj nou cu H= 90 m (gaura de sonda si tubarea), care nu este echipat cu pompa submersibila si nu are conducta de aductiune, racordata la sistemul de aloimentare cu apa.

1.4 Instalatii de tratare : Apa nu se trateaza

1.5 Instalatii de aductiune si inmagazinare  a apei

- Aductiunea apei : conducta conducta metalica Ø2” mm de la foraje la castelul de apa  cu V= 100 mc, cu L(F1)= 30 m, L(F2)=132,5 m, rezultand un  Ltotal= 162,5 m.

- Inmagazinarea apei : Castel apa cu V= 100 mc si rezervor tampon  cu V= 30 mc.

1.6 Reteaua de distributie a apei : Se realizeaza gravitational printr-o retea  de conducte polipropilena inalta densitate, Pn 6 bar, diferite dimensiuni  cu Ltotal = 700 m, de la castelul de apa la halele de productie, filtre sanitare, unitate procesare ou lichid, hala cu padoc pentru gaini crescute la sol in regim natural, incinerator.

B.) Alimentarea cu apa in scop tehnologic

  - Surse : subterane idem cu pct.1.1

  - Volume si debite de apa tehnologica cu calitati potabile, supuse autorizarii :

Necesar de apa potabila utilizata in scop tehnologic:

Qs max = 82,40  m3/zi→ 0,952704 l/s → Vmax= 30,076 mii mc/an

Qs med = 65,92  m3/zi→ 0,762963 l/s → Vmed= 24,061 mii mc/an

Qs min = 52,74  m3/zi→ 0,610417 l/s, → Vmin= 19,250 mii mc/an

K/zi= 1,25

Cerinţa de apă la sursă- apa potabila in scop tehnologic:

Qs max = 92,45  m3/zi→ 1,070023 l/s→ Vmax= 33,744 mii mc/an

Qs med = 73,96  m3/zi→ 0,856019 l/s→ Vmed= 26,995 mii mc/an

Qs min = 59,17  m3/zi→ 0,684838 l/s → Vmin= 21,597 mii mc/an

2.3   Instalatii de captare : Idem cu pct 1.3

2.4   Instalatii de tratare : Idem cu pct 1.4

2.5   Instalatii de aductiune si inmagazinare  a apei : Idem cu pct 1.5

2.6   Reteaua de distributie a apei : Idem cu pct 1.6

3.   Apa pentru stingerea incendiilor :

3.1  Volum intangibil = 66 mc, necesarul asigurandu-se direct din rezervoarele de inmagazinare apa .

3.2   Debit suplimentar pentru refacerea rezervei de incendiu = 0,763 l/s

→2,747  mc/h, din surse subterane proprii.

4. Volume de apa asigurate in surse pentru alimentarea cu apa total

Apa potabila

- in regim nominal   : V= 4,38 mc/zi	→ 0,050694 l/s

- in regim minim :      V= 3,50 mc/zi	→ 0,040509 l/s

Apa tehnologica

- in regim nominal   : V= 73,96  m3/zi→ 0,856019 l/s

- in regim minim :      V= 59,17  m3/zi→ 0,684838 l/s

Volume de apa asigurate din surse-  total (inclusiv SC AVIGAB SRL)

- in regim nominal   : V= 132,25 mc/zi→ 0,906713 l/s

- in regim minim :      V= 105,80 mc/zi → 0,725347 l/s

C. Modul de folosire al apei :

5.1 Necesarul total de apa

Maxim = 87,28 mc/zi	→ 1,010185 l/s	→ anual 31,657mii mc

Mediu  = 69,82 mc/zi	→ 0,808102 l/s	→ anual 25,484 mii mc

Minim  = 55,86 mc/zi	→ 0,646528 l/s	→ anual 20,389 mii mc

5.2 Cerinta totala de apa

Maxim =  97,93 mc/zi→ 1,133449 l/s	→ anual 35,744 mii mc

Mediu  =  78,34 mc/zi→ 0,906713 l/s	→ anual 28,594 mii mc

Minim  = 62,67 mc/zi → 0,725347 l/s→ anual 22,875 mii mc

Din sursele subterane proprii este alimentata cu apa si SC AVIGAB SRL care solocita urmatoarele debite (cerinta de apa) :

Maxim =  67,39 mc/zi→ 0,779976 l/s	→ anual 24,597 mii mc

Mediu  =  53,91 mc/zi→ 0,623958 l/s	→ anual 19,677 mii mc

Minim  = 43,13 mc/zi → 0,499189 l/s→ anual 15,742 mii mc

Cerinta totala de apa ( SC REAL COMPANY SRL + SC AVIGAB SRL)

Maxim =  165,32 mc/zi→ 1,133449 l/s	→ anual 60,341 mii mc

Mediu  =  132,25 mc/zi→ 0,906713 l/s	→ anual 48,271 mii mc

Minim  = 105,80 mc/zi → 0,725347 l/s	→ anual 38,617 mii mc

5.3 Gradul de recirculare interna al apei : In acesta  ferma  apa nu se recircula.

6.  Norme de apa :

- Cf. STAS 1343/0, 1343/1, 1343/2 din 2006 , STAS 1478-90

- Norma consum igienico-sanitar= 60 l/om ;

- Necesar de apa pentru spalat utilaje sortare, ambalare oua = 3,0  mc/zi

- Necesar de apa pentru igienizare hale intre ciclurile de productie = 12,0 mc/hala

- Necesar de apa pentru intretinere curatenie la incinerator = 1,0  mc/zi

Necesar de apa pentru spalat utilaje si curatenie spatii la unitatea de procesare ou lichid = 8 mc/zi

7. Evacuarea apelor uzate :

# -    Apele uzate de tip igienico-sanitar :  rezultate de la filtrul sanitar si de la grupurile sanitare  sunt colectate intr-un bazin betonat etans, vidanjabil, cu V= 70 mc (dimensiuni L= 6 m, l= 4 m, h= 3,30 m ) si vor fi evacuate in reteaua de canalizare comuna a incintei, din care sunt deversate in statia de epurare a SC AVIGAB SRL , conform contractului de comodat incheiat intre cele 2 societati comerciale

-     Apele uzate tehnologice

Canalizarea  celor halelor + unitate de procesare ou lichid,  s-a executat din  PVC KG. Aceasta canalizare  se utilizeaza pentru preluarea apelor uzate  generate in halele de productie in perioada de igienizare a halelor dupa depopularea acestora , anual, la sfarsitul fiecarui ciclu de productie.  Conducta de canalizare  face legatura cu statia de epurare  apartinand SC AVIGAB SRL, ferma adiacenta pe latura de sud est. Conducta de canalizare pentru ape tehnologice pe amplasamentul Fermei Grindu  - Real Company are o lungime totala de cca. 580 m. Apele epurate- potential curate, rezultate de la statia de epurare  a SC AVIGAB SRL sunt colectate intr-un rezervor tampon cu V= 30 mc in vederea utilizarii lor pentru stropitul spatiilor verzi si a drumurilor din incintele celor  doua societati.

# -   Apele meteorice, sunt colectate prin rigole si dirijate catre spatiile verzi din incinta  fermei  - teren aflat in proprietatea societatii.

Ape uzate menajere

Zilnic maxim  3,90 mc→0,000045139 mc/s  0,045139 l/s → anual  1,781  mii mc

Zilnic mediu   3,12 mc→0,000036111 mc/s  0,036111 l/s→  anual  1,139  mii mc

Zilnic minim  2,50 mc→0,000028935 mc/s  0,028935 l/s→   anual  0,913  mii mc

Ape uzate tehnologice : Provin de la spalarea utilajelor, igienizarea halelor la incheierea ciclurilor biologice si apele de intretinere a curateniei la incinerator rezultand  in medie : (1,095 + 0,027 + 0,127 + 2,92) *1000/365 =  in medie 11,42 mc/zi *0,8  = > 9,13 mc/zi

Zilnic maxim  11,42 mc→0,000132175 mc/s  0,132175 l/s→anual  4,168  mii mc

Zilnic mediu     9,13 mc→0,000105671 mc/s  0,105671 l/s→anual  3,332  mii mc

Zilnic minim     7,31 mc→0,000082523 mc/s  0,082523 l/s→anual  2,668  mii mc

Total ape uzate evacuate :

Zilnic maxim  15,32 mc→0,000177315 mc/s  0,177315 l/s→    anual  5,949  mii mc

Zilnic mediu   12,25 mc→0,000141782 mc/s  0,141782 l/s→    anual  4,471 mii mc

Zilnic minim    9,81 mc→0,000113542 mc/s  0,113542 l/s→    anual  3,581 mii mc

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate

| Indicatori de calitate | Limite maxim admisibile |
| --- | --- |
| Temperatuta oC | 40 |
| pH (unitati pH) | 6,5-8,5 |
| Materii in suspensie (MS) 2 ( mg/l) | 350 |
| CBO5 ( mgO2/l) | 300 |
| Consum chimic de oxigen (CCOcr) ( mg ) | 500 |
| Substante extractibile cu solventi organici ( mg/l) | 30 |
| Detergenti sintetici( mg/l) | 25 |
| Reziduu filtrant ( mg/l) | 2000 |
| Azot amoniacal ( NH4+) ( mg/l) | 30 |

Ceilalti indicatori trebuie sa aiba concentratii mai mici decat limitele maxim admisibile conform NTPA 002 ( HG 188/2002, modificata si completata  prin HG 352/2005).

Pentru apele pluviale evacuate din incinta fermei , indicatorii de calitate se vor incadra in limitele maxime admise conform NTPA -001 aprobat prin HG 188/2002 modificata si completata  prin HG 352/2005.

# 8. Statii de preepurare si de epurare finale : Statie de epurare cu treapta mecanica si treapta bilogica . Statia de epurare este descrisa pe scurt in “Regulamentul de exploatare, functionare si intretinere.

# Statia de epurare apartine SC AVIGAB SRL. Conform  contractului de comodat incheiat intre SC REAL COMPANY SRL si SC AVIGAB SRL  sunt epurate apele uzate menajere si tehnologice in statia de epurare apartinand celei de a doua societati.

9. Instalatii de masura a debitelor  si volumelor de apa :

Forajele F1 si F2 Grindu sunt dotate cu aparate de masura a pei prelevate , montate pe conducta de refulare.

# Linia namolului : Nu este cazul intrucat statia de epurare apartine SC AVIGAB SRL.

Alimentarea cu energie electrica

Energia electrica este asigurata printr-un bransament la reteaua AFEE Urziceni cu un post de transformare propriu de 400 kVA, cu racire in ulei fara continut de PCB. Partea de medie tensiune si transformatoare apartine proiectului SC Electrica. Incinta dispune de un tablou general de distributie. Traseele exterioare sunt montate îngropat. Cablurile sunt pozate în santuri special destinate, cu dimensiuni în functie de numărul de cabluri. Ele sunt prevăzute cu etichete pe care sunt inscriptionate: lungimea traseului, tipul cablului, punctul de plecare, punctul de sosire, tensiunea de utilizare. La montarea cablurilor s-a tinut cont de traseul celorlalte retele din incinta. Retelele sunt amplasate pe cat posibil in spatiu verde. Cablurile sunt montate in santuri, pe pat de nisip, la o adâncime de minim –0.8m si sunt prevăzute cu folii de avertizare, corespunzând normativelor actuale.

CONSTRUCTII

Pe amplasamentul unde se desfasurau activitatile de cresre a gainilor pentru oua la baterii in 4 hale de crestere si statie de incinerare, s-au renovat si 5 hale pentru cresterea gainilor la sol. Capacitatea specifică este urmatoarea: 6.500 pasari/hala x 5 hale = 32.500 pasari. Suprafata construita spatiu de productie: 862mp /hala x 5hale = 4.310 mp. A fost prevazut si un filtru sanitar cu suprafata de 52 mp.

Dimensiunile unei hale sunt: lungime 84 m, latime 9,8 m, inaltimea de 2,4 m la pana de cornisa si 4 m la coama, suprafata utila fiind de 823 mp, volumul 2.520 mc. Fiecare hala este prevazuta cu o camera tampon de 12 mp. Finisajele interioare sunt din pardoseli din beton sclivisite si zugraveli cu var plafonul fiind placat cu tabla zincata. Finisaje exterioare sunt din tencuieli driscuite zugravite cu var,structura acoperisului este realizata din lemn acoperit din tabla izolatia este din vata minerala si polistiren. Fiecare hala are cate 28 ferestre pentru admisie aer de 0,17 mp fiecare prevazute cu plase contra pasarilor si inca 2 ferestre de 10,5 mp ficare prevazute cu sistem de racire. Halele sunt prevazute cu usi de acces personal dinspre camera tampon si usi de servici  pe fronton fata si lateral spate folosite numai la populare si curatenie.

Pe amplasament a fost reabilitata si pusa in functiune o hala pentru cresterea gainilor ouatoare in sistem free range.

Capacitatea halei este de 2580 pasari/hala, suprafata totala a terenului este de: .. 14000mp

Suprafata teren	1.4...ha

Suprafata construita spatiu de productie: 472mp /hala

Suprafata filru sanitar: 23 mp

Dimensiunile halei sunt: Iungime 56 m, latime 8.7m, inaltimea de 2,4 m la pana de cornisa si 4m la coama suprfata halei este 487din care utila fiind de 430mp.

Finisajele interioare sunt din pardoseli din beton sclivisite si zugraveli cu var plafonul fiind placat cu tabla vopsita. Finisaje exterioare sunt din tencuieli driscuite zugravite cu var,structura acoperisukii este realizata din lemn acoperit din tabla izolatia este din vata minerala si polistiren. Hala are cate 12 ferestre pentru admisie aer de 0,17mp fiecare prevazute cu plase contra pasarilor si. Hala este prevazuta cu usi de acces personal dinspre camera tampon si usi de servici   pe lateral spate folosite numai la populare si curatenie.

Totodata s-a construit si o unitate de procesare ou lichid, suprafata constructiei fiind de 3.801 mp.

Capacitatea de productie va fi urmatoarea:

- materie prima folosita: oua (160.000 bucati/zi)

- produs finit obtinut: ou in stare lichida (8 tone/zi)

Cladirea care va avea destinatia de unitate de procesare ou lichid va avea regimul de inaltime Parter, structura metalica si acoperisul, compartimentarile si inchiderile din panouri tip sandwich urmand a fi echipata si dotata cu instalatii electrice, apa-canalizare, frigorifice si cu utilaje astfel incat in final aceasta sa corespunda cerintelor sanitar-veterinare si sanitare in vigoare.

Sistemul constructiv al unitatii de procesare ou lichid va fi alcătuit din structură metalică cu închideri şi compartimentări din panouri sandwich (două straturi de tablă vopsite în câmp electrostatic, cu miez de poliuretan şi agrementate alimentar).

Categoria de importanţă “C“ conform HG 766 / 1977.

Clasa de importanta III.

Categoria de pericol de incendiu “E“ pentru corpul principal de producţie.

Accesele se realizează cu planuri înclinate sau trepte de scară.

Corpul principal de productie cuprinde:

- Zona de sortare oua

- Zona de procesare a oua

- Zona depozitare oua (materie prima)

- Zona depozitare produs finit (ou lichid)

- Spatiu luat masa muncitori

închiderile şi compartimentările interioare vor fi din panouri tip sandwich (Izocab, Izocor, Konti sau un alt furnizor de panouri din Uniunea Europeană).

învelitoarea este din tabla cutata cu scurgeri exterioare, jgheaburi şi burlane preluate la canalizare.

Finisajele au fost prevăzute în conformitate cu destinaţiile tehnologice şi auxiliare şi cerinţele sanitare şi sanitar - veterinare în vigoare.

Pardoselile vor fi în câmp continuu pentru industria alimentară, rezistente la sarcini mecanice, chimice şi soluţii de saramură 27%, agenţi şi soluţii de curăţare şi dezinfecţie (igienizări cu soluţii de apă şi detergenţi la temperaturi de până la 83 °C) şi temperatura de 0 °C. Pardoseala va fi în câmp continuu, complet impermeabilă, nealunecoasă, rezistentă la trafic, temperaturi şi sarcini chimice menţionate mai sus.

Finisajele prevăzute în spaţiile auxiliare:

- Spatiile social sanitare, spatiu luat masa, pardoseli gresie şi placaj faianţă

- holurile de intrare, pardoseală gresie, pe pereţi zugrăveli lavabile tip Vinarom

Tâmplăria:

- uşile sunt din profile PVC cu foi pline sau cu ochi de geam pentru spatiile cu temperaturi normale

- spatiile cu temperaturi interioare controlate vor fi prevazute cu usi frigorifice sau semiizolante

- uşile de expediţie sunt uşi secţionale care glisează pe tavan (tip HAFA)

- ferestrele sunt prevăzute din aluminiu sau PVC cu geam termopan, cu rupere de punte termică, cu excepţia celor de la centrala termică unde sunt prevăzute ferestre simple cu geam de 3 mm grosime, suprafaţă de decompresie, toate ochiurile mobile vor  fi prevăzute cu plase de sârmă împotriva muştelor.

Pentru faţadele realizate în întregime din panouri se propune culoarea albă, cu şorţurile, jgheaburile şi burlanele bleu - gri deschis, iar tâmplăria de aluminiu gri.

2.4 Folosirea de teren din imprejurime

Folosirea actuala de teren din imprejurimea amplasamentului este de tip agricol.

2.5 Utilizarea chimica

Toate produsele chimice folosite sunt achiziţionate numai de la furnizori autorizaţi pentru care va fi ţinută o evidenţă completă. Inofensivitatea chimică şi documente privind siguranţa sunt obţinute de la fabricanţi şi ţinute într-un dosar de evidenţă.

Gospodărirea substanţelor chimice se va face numai de personalul autorizat şi în conformitate cu recomandările din fişele de securitate. Depozitarea temporară acestor produse se va face în încăperi special amenajate. În Ferma SC REAL COMPANY SRL, nu vor exista substanţe chimice periculoase în stoc, acestea se vor comanda în funcţie de necesităţi şi vor fi consumate în scurt timp de la livrare.

Ambalajele substanţelor dezinfectante, după golire, sunt colectate selectiv în recipiente speciale și eliminate operator autorizat.

| Denumirea materiei prime, a substanţei sau a preparatului chimic | Clasificarea substanţelor sau a preparatelor chimice |
| --- | --- |
|  | Categorie Periculoase/nepericuloase (P/N) | Periculozitate | Faze de risc |
| Clorura de var | P | Irritant pentru ochi, sistemul respirator si piele. Provoaca arsuri. Nociv in caz de inghitire. | R23, R36/37/38, R50, R8, R22, R31, R34, R50. |
| Hidroxid de sodiu | P | Provoaca arsuri severe, chiar orbire. | R35 |
| VIROSHIELD | P | Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor | R20/22, 34,41,43,R22, 34,50 |

Pe suprafaţa amplasamentului nu vor fi făcute stocuri de substante dezinfentante si detergenti. Acestea vor fi achiziţionate înainte de a fi utilizate cantităţile necesare pentru o perioadă de timp.

2.6 Topografie

Panta amplasamentului societatii, in conformitate cu datele furnizate de persoanele

autorizate , are directia de curgere de la nord -est catre sud –vest.

2.7 Geologie

Din punct de vedere  geomorfologic zona este situata in campia Baraganului, subunitatea Campiei Padinei .

Din punct de vedere geologic, subsolul perimetrului se caracterizeaza printr-un fundament cristalin si o patura sedimentara dominata de dezvoltarea depozitelor cuaternare, reprezentate in profunzime de formatiuni de varsta Pliocen inferior (qp1)si mediu (qp2), alcatuite dintr-o alternanta de argile, marne si nisipuri, cu sau fara pietris,iar la suprafata de aluviunile depozitelor de terasa (Holocen Inferior-qh1)sau de lunca (Holocen superior qh2), respectiv de cuvertura argilo-loessoida a depozitelor de campie (de varsta Pleistocen superior-Holocen inferior , qp3-qh1), unde subteranul investigat cu foraje pana la 120 m adancime prezinta interes hidrogeologic prin prezenta unor strate permeabile de roci granulare , predominant nisipoase purtatoare de apa.

Se vor respecta concentratiile maxime admise prevazute de ord. 756/1997-regelemetari privind evaluarea poluarii mediului, pentru terenuri cu folosinta sensibila.

Valori de referinta (mg/kg sol uscat) cf. ordinului MAPPM 756/1997

| Element | Valori normale | Praguri de alertă/ tipuri de folosinte | Praguri de interventie/ tipuri de folosinte |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sensibile | Mai putin sensibile | Sensibile | Mai putin sensibile |
| Plumb | 20 | 50 | 250 | 100 | 1000 |
| Cadmiu | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Cupru | 20 | 100 | 250 | 200 | 500 |
| Zinc | 100 | 300 | 700 | 600 | 1500 |
| Sulfati | - | 2000 | 5000 | 10000 | 50000 |

2.8 Hidrologie

Din  punct  de vedere hidrologic comuna Grindu este situata in Bazin hidrografic Ialomita :cod cadastral XI 1.000.00.00.00.0.

Privind in ansamblu exteriorul arcului carpatic, in partea sudica in urma convergentei factorilor de natura geomorfologica , climatologica ,hidrologica, geologica si structural-tectonica sunt îndeplinite condiţiile de formare  a unor structuri acvifere care au, de regula, extindere regionala. Din punct de vedere al vârstei stratigrafice, hidrostructurile menţionate sunt generate roci de vârstă cretacică, sarmato-meoţiană, pliocenă şi cuaternară. Dacă sistemele acvifere de vârstă pliocenă şi cuaternară inferioară pot fi introduse într-un bazin hidrogeologic cu extindere regională, hidrostructurile din rocile cretacice şi cele din sarmato-meoţiene se extind sub forma unor benzi. În urma investigării complexe a depozitelor capabile să înmagazineze apă subterană în perimetrul studiat au rezultat informaţii cum ar fi: extinderea, grosimea, configuraţia, potenţialul de înmagazinare şi debitare, bilanţul hidric, conductivitatea hidraulică, transmisivitatea, coeficienţii de difuzitate hidraulică, înmagazinarea eficace şi realimentarea acviferelor, posibilităţile de drenare, granulaţia sau fisuraţia, permeabilitatea rocilor acvifere precum şi capacitatea lor de reţinere şi cedare a apei, sarcina piezometrică şi compoziţia chimică.

Cea mai mare parte din structurile acvifere sunt sub presiune sau cu suprafaţă liberă, localizate sub sau deasupra bazei locale de eroziune, constituindu-se în hidrostructuri cu extindere regională denumite bazine acvifere sub presiune sau bazine arteziene.

In concordanta cu criteriile de corelare stratigrafica, cele ce privesc adâncimea din crustă, litologia, modul de alimentare şi relaţiile cu apele de suprafaţă s-au separat ”sisteme acvifere de adâncime” (în depozite cretacice, sarmato-meoţiene, ponţian superioare şi pliocene, acvifere în roci cuaternare) şi „sisteme acvifere de mică adâncime” cantonate de regulă în roci cuaternare. Sistemele acvifere de adâncime, sunt de tipul multistrat, separate între ele pe criterii litostratigrafice, corespondenţă hidraulică, etc. Nu puţine sunt cazurile când îndinţările laterale de facies dintre stratele permeabile şi impermeabile, sau prezenţa unor roci semipermeabile a fisurilor, etc. implică un transfer hidric vertical între acvifere, în condiţii de regim influenţat.   		Apa subterana - Analiza structurii hidrogeologice zonale si rezultatele forajelor inventariate a permis evidentierea celor 2 mari complexe de strate acvifere, categorisite pe criterii geomorfologice, litologice si dupa adancimea de cantonare in acvifere freatice (de campie si de ses aluvional ) si complex acvifer de adancime.

Acvifere freatice—Au fost identificate si captate izolat prin fantani satesti sau puturi forate strate acvifere de mica adancime  (freatice ) cu potential diferentiat spatial.

Acviferul freatic de campie- Interceptat pana la adancimi de 10-20 m, prin fantani satesti sau foraje de explorare – exploatare in interfluviul de campie joasa raul Ialomita, prezinta particularitati hidrogeologice legate in principal de : dezvoltarea in continuare pe orizontala , la baza depozitelor loessoide, sau pe verticala (grosimi de 2-5 m ), a unor aluviuni constituite preponderent din nisipuri fine-medii, cu sau fara pietris, atribuite geologic depozitelor de varsta Pleistocen superior –Holocen inferior, de dependenta nivelului freatic de factori naturali de alimentare (regim pluvial ) si mai ales de cei de drenare (reteaua hidrografica ) cu tendinta de scadere sub 10 m adancime la seceta excesiva si stabilizare frecvanta la adancimi de 3-9 m de la sol.

Complexul acvifer de adancime:

Forajele de apa au pus in evidenta cantonarea apei subterane in structura permeabila de  tip multistrat  a depozitelor  pleistocene  (qp1-2 )  a unor acvifere de medie si mare adancime caracterizate fiecare in  parte prin dezvoltare spatiala diferentiata sub aspect hidrogeologic si litofacial .

Acviferul de medie adancime

Aceasta resursa acvifera de larga extindere spatiala este caracterizata printr-o structura litologica de tip multistrat (2-3 orizonturi permeabile ), fiind cantonata in aluviuni nisipoase cunoscute spre sud sau est si sub denumirea hidrogeologica regionala de Complexul acvifer de tip Mostistea dezvoltat de regula in depozite cuaternare de varsta Pleistocen mediu (qp2 ) pe intervalul de adancimi 20-100m . Acest acvifer prezinta un potential de interes captabil si alte particularitati hidrogeologice evidentiate prin:

- o granulozitate predominant fina a nisipurilor colectoare cu dezvoltare frecvent lenticulara pe orizontala si de tip multistrat pe verticala, interceptatate zonal pe grosimi partiale cuprinse intre 2-7 m pe strat ;

- un nivel piezometric cu caracter predominant ascensional  (acvifere sub presiune ), stabilizat la adancimi apropiate de nivelul apei freatice sau uneori  deasupra acestuia;

- un potential productiv diferentiat al forajelor de captare cumulativa (acvifere freatice si de medie adancime ) sau captare singulara (acvifer de medie adancime ), evidentiat cantitativ prin debite pompate de 7l/s-8l/s, sau debite de exploatare de 0,6-4,5 l/s/put in conditiile unor grosimi partiale captabile de 2-8 m permeabilitate medie de 3-30m/zi, transmisivitati de 27-185 m2/zi si debite specifice testate de 0,21-2,5l/s/m.

Acviferul de mare adancime

Hidrostructura este caracteristica depozitelor de varsta Pleistocen –inferior .

Denumita sistem acvifer de tip Fratesti, prezentand urmatoarele particularitati hidrogeologice  :

-  dezvoltarea spatiala a complexului acvifer de mare adancime pe interval de 220-250 m adancime ;

-  o structura litologica predominant fina a celor 3 strate permeabile componente, caracterizata granulometric prin nisipuri fine-medii , medii-grosiere , sau pe alocuri , nisipuri argiloase , grosimea stratelor captate fiind de 14-22 m

- nivelul piezometric al apei din forajele inventariate este stabilizat , pe intervalul de adancimi de 14-35 m.

- Pleistocenul inferior a fost interceptat prin foraje, are grosimi din ce in ce mai mici  catre partea de nord, astfel ca in apropiere de raul Ialomita , efilandu-se ajunge la grosimi de 0,5 –2m.

In vecinatatea amplasamentului studiat nu se gaseste nici un curs de apa de suprafata.

Pentru urmarirea evolutiei calitatii apei subterane si influentei activitatii fermei asupra acesteia anual, se monitorizeaza indicatorii de calitate: pH, amoniu, nitriti, CCO-Mn, nitriti, cloruri.

2.9 Autorizatie actuala

Societatea detine autorizatie integrata de mediu nr. 45/07.12.2011, revizuita in data de 17.03.2014.

Societatea este in procedura de obtinere a unei noi autorizatii de gospodarire a apelor.

2.10 Detalii de planificare

Unitatea are intocmit Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale care  contine masuri si lucrari aferente pentru prevenirea poluarii accidentale si Planul de masuri in caz de inchidere a instalatiei si refacere a amplasamentului.

2.11 Incidente provocate de poluare

Pana la data elaborarii prezentei lucrari nu s-a constat nici un fel de poluare semnificativa a factorilor de mediu.

2.12 Specii sau Habitate sensibile sau protejate care se afla in apropiere

In vecinatatea amplasamentul studiat  nu exista zone protejate.

Flora si fauna Se caracterizeaza printr-un regim specific de stepa, intens cultivata . In stepă vegetatia a fost inlocuită pe mari intinderi prin plante cultivate. Terenurile, cu exceptia islazurilor, văilor si sărăturilor, sunt cultivate cu cereale, floarea soarelui, leguminoase si, mai putin, cu pomi fructiferi si vită de vie. Vegetatia naturală este reprezentată de specii ierboase: pelinita, pălămida, pelinul, ciulinul, coada soricelului,colilia, scaietele, spinul, brusturul. Vegetatia lemnoasă este rară, reprezentată mai ales de salcam, dud, ulm, plop, tei si arbusti ca măcesul .

Vertebratele caracteristice  sunt relativ putine, fiind reprezentate in special de rozatoare: soarecele de camp (Microtus arvalis), catelul pamantului (Spalax leucodon), iepurele (Lepus europaeus), cartita (Talpa europaea). Dintre pasari, mentionam: ciocarlia ( Alauda arvensis), dumbraveanca (Coracias garrulus), graur (Sturnus vulgaris), prigoria (Merops apiaster), cioara de semanatura (Corvus frugilegus), vrabii (Passer domesticus).

2.13 Conditii de constructie

Caracteristicile dimensionale si structurale :

- Suprafata teren 134.855,49 mp

- suprafata construita: S1 (hale gaini la baterii): 9422,957 mp, S2 (hale gaini la sol) : 4.835,28 mp + filtru sanitar (52 mp), S3 (unitate procesare ou lichid): 3.801 mp, S4 (statie incinerare): 251,87 mp.

- Suprafata totala a terenului pentru cretere gaini ouatoare in sistem free range este de: 14000 mp. Suprafata construita spatiu de productie: 472mp /hala. Suprafata filru sanitar: 23 mp. Suprafata utila a halei este de 430mp.

3. Trecutul terenului

3.1 Folosiri istorice ale terenului si ale zonei din imprejurimi

Utilizari anterioare ale terenului

Incepand cu anul 2002, data la care s-a infiintat societatea comerciala Real Company SRL , pe amplasamentul analizat s-a desfasurat  activitatea de  crestere a gainilor pentru oua consum , cu o capacitate de 96800 capete/an .

Pe amplasamentul respectiv se afla ferma de gaini compusa din 8 hale de pasari. Fiecare hala de pasari cu regimul de inaltime parter rezolvata cu 9 travei x 6,00 m si 3 deschideri x 6,00 m. Inaltimea fiecarei hale este de +2,41 m la pana de cornisa si +4,50m si +5,50m la coama, respectiv la cota inferioara a shedului si cota superioara. Accesul in hale se facea prin usi duble amplasate pe frontoane. Invelitoarea  din azbociment ondulat montat pe pane cu termoizolatie deseuri textile. Finisajele interioare  din pardoseli din beton sclivisite si zugraveli cu var. Finisaje exterioare  din tencuieli driscuite zugravite cu var. 	Structura de rezistenta  rezolvata pe stalpi preturnati si grinzi si pane prefabricate din beton armat. Inchiderile  din zidarie de caramida cu goluri GVP atat pentru parapeti cat si pentru peretii frontali. Pe laturile lungi ale constructiei, intre stalpi,  montate in alternanta, panouri mobile cu ferestre din lemn si panouri mobile la shed. Bateriile pentru gaini ouatoare  asezate in lungul halei pe 6 randuri, cu canale in lungul lor, pentru colectarea dejectiilor la planul inclinat.

4. Recunoasterea terenului

4.1 Probleme ridicate

Ca urmare a analizei din Raportul de amplasament, se realizeaza un model conceptual tip sursa → cale → receptor bazat atat pe date specifice privind tipul de activitate din instalatia in cauza – Ferma avicola, cat si privind conditiile particulare ale amplasamentului analizat.

Consideratii specifice activitatii si amplasamentului instalatiei:

Problemele ce apar in general la cresterea intensiva a pasarilor sunt legate de:

- producerea dejectiilor si modul de gestionare al acestora: evacuarea din halele de crestere, manipulare, transport si valorificare ca fertilizant natural pe terenuri agricole;

- emisii poluante rezultate din fermentatia dejectiilor si din respiratia animalelor – sunt in principal gaze odorizante evacuate fortat din halele pentru pasari si natural de la  depozitul de dejectii;

- ape uzate de spalare, modul de canalizare, stocare, transport si evacuare.

Principala problema care ar putea aparea in cazul unei ferme este legata de contaminarea potentiala a solului prin aplicarea irationala a dejectilor, precum si mirosurile care pot deveni problematice pentru mediu, angajati si comunitatea umana din zona.

Dar, dat fiind ca  in cazul fermei ,managementul dejectiilor si apelor uzate tehnologice, revine ca obligatie a utilizatorilor finali:

- sa respecte integral prevederile CBPA;

- sa intocmeasca studiile OSPA pentru terenurile fertilizate;

- sa intocmeasca Programele anuale de fertilizare a terenurilor agricole.

Emisiile in AERUL ATMOSFERIC in principal constau din:

- azot sub forma de: amoniac (NH3), protoxid de azot (N2O), azot gaz (N2), oxizi de azot (NOx); metan (CH4); dioxid de carbon (CO2); hidrogen sulfurat (H2S) asociat cu miros evident; pulberi in suspensie si sedimentabile si gaze de esapament.

Principalele surse de emisii atmosferice sunt datorate proceselor de fermentatie a dejectiilor in halele de crestere a pasarilor, fiziologiei animalelor si circulatiei mijloacelor auto de transport in incinta si pe drumurile adiacente fermei.

Datorita faptului ca sistemul de crestere pentru pasari este BAT este posibila reducerea emisiilor de amoniac prin tehnologia adoptata, evitarea umezirii asternutului, managementul nutritional si buna practica in ferma.

Realizarea activitatilor care presupun emisii de mirosuri, provenite din fermentatia dejectiilor si procesele metabolice ale pasarilor, se vor face obligatoriu in perioade caracterizate de date meteorologice care favorizeaza dispersia pe verticala a poluantilor (de ex. fara vant puternic), pentru ca efectul activitatii fermei asupra zonei rezidentiale a localitatilor si asupra angajatilor sa fie pe cat posibil minimizat.

Emisiile in SOL

Emisiile in sol, in incinta si in vecinatatea fermei avicole, pot fi datorate:

- dejectiilor evacuate din hale, care pot imbogati solul cu nutrientii continuti, in conditiile evacuarii acestora in perioade ploioase cand se faciliteaza spalarea lor si infiltratia in sol odata cu apele provenite din ploi;

- scurgerii si infiltratiei in sol a apelor pluviale care spala platformele betonate si eventuale deseuri tehnologice in situatia in care se creaza depozite neconforme;

- exfiltratiilor in cazul defectiunilor la reteaua de canalizare sau la bazinul betonat vidanjabil;

Urmarirea corectitudinii operatiilor si folosirea unor echipamente si mijloace corespunzatoare din punct de vedere tehnic pot preveni scurgerile de dejectii in momentul evacuarii din hale si la manipularea acestora in scopul incarcarii in mijloacele auto speciale si apoi transport. De asemenea este important momentul evacuarii dejectiilor fiind strict interzis ca aceasta sa se efectueze in perioade cu precipitatii.

De asemenea, la folosirea mijloacelor de transport si utilitare se impune ca acestea sa se afle intr-o stare tehnica buna, conforma cu Normele RAR, astfel incat sa se evite scurgerea de carburanti, uleiuri sau a altor lichide de motor, direct pe sol sau in zone acoperite care ar putea fi spalate de apele pluviale. De asemenea, mijloacele de transport trebuie sa fie speciale si sa fie incarcate in mod corespunzator pentru a preveni imprastierea dejectiilor pe timpul transportului.

Deci, eventualele emisii in sol in incinta fermei se pot produce ca o consecinta a unor practici neconforme la evacuarea, depozitarea si transportul dejectiilor, sau ca urmare a utilizarii unor mijloace improprii din punct de vedere tehnic. Emisiile semnificative in sol pot aparea la fertilizarea terenurilor agricole in cazul in care nu sunt respectate conditiile de bune practica in agricultura.

In privinta fertilizarii terenurilor agricole, operatorii finali care le vor prelua, sunt obligati sa respecte CBPA, sa intocmeasca studiile OSPA si programele anuale de fertilizare. Pentru ca aportul de poluanti in sol sa fie minimizat, acestia trebuie sa dispuna de suprafete suficiente de terenuri agricole si sa fie respectata cantitatea maxima de azot acceptata anual – 170 kg N/ha.

Emisiile in APE SUBTERANE si APE DE SUPRAFATA

Emisiile in apele de suprafata nu sunt probabile avand in vedere distanta dintre ferma si cursurile de apa .

Luand in considerare organizarea fermei si managementul activitatii, nu se vor produce evacuari directe de poluanti deoarece se vor respecta urmatoarele:

- nu se fac evacuari de dejectii din hale in perioade cu ploi;

- suprafetele de lucru in ferma sunt integral betonate;

Cum s-a mentionat anterior, emisiile in freaticul zonal sunt posibile prin:

- exfiltratii din bazinele de stocare a apelor uzate;

- infiltratia in sol a apelor pluviale dupa ce au spalat suprafata platformelor betonate din incinta – doar in cazul in care se fac evacuari de dejectii in perioade ploiase, sau pot fi datorate depozitarilor improprii de dejectii;

- infiltratia in sol a apelor pluviale care au spalat eventuale resturi de combustibili sau lichide de motor scurse de la mijloacele auto care deservesc ferma;

- avarii la sistemul de canalizare al apelor uzate tehnologice si menajere.

Poluantii caracteristici: produse petroliere, uleiuri, substante organice, compusi cu N, P si K, microorganisme, poate aparea si o crestere a nivelului de CBO5 si metale grele (sursa acestora: furaje).

ALTE EMISII

In cresterea intensiva de pasari pot aparea si emisii cum ar fi bioaerosoli, emisii de gaze asociate cu mirosuri puternice si zgomote.

► Poluantii de natura biologica

In cazul aplicarii dejectiilor in stare proaspata, direct pe sol, se poate produce si o poluare biologica a solului. Aceasta este caracterizata prin diseminarea pe sol odata cu diverse reziduuri si a germenilor patogeni. Supravietuirea pe sol a acestora este variabila si depinde atat de specia microbiana cat si de calitatile solului si conditiile meteo-climatice.

Indicatorii poluarii biologice ai solului sunt reprezentati de o serie de germeni a caror prezenta si mai ales numar arata gradul de poluare. Numarul total de germeni din sol sau mai ales numarul germenilor impurificatori, constituie un indicator global a carui valoare in cazul solului este mult mai redusa decat in cazul apei.

In starea lor proaspata, dejectiile animaliere prezinta risc atat pentru muncitorii agricultori, cat si pentru culturile care se vor dezvolta pe terenurile tratate cu aceste reziduuri. Din aceste considerente, utilizarea dejectiilor in stare proaspata este interzisa.

Strict pe amplasament nu se pune problema unei poluari biologice care ar putea aparea ca urmare a desfasurarii activitatilor. Dupa ce ferma este populata pot aparea situatii exceptionale in care se pot declansa epidemii in cadrul sistemului intensiv de crestere pasarilor. In aceste situatii se vor lua toate masurile care se impun conform Normelor sanitar-veterinare, pentru limitarea influentelor la nivelul fermei.Cadavrele vor fi depozitate, transportate si incinerate conform prescriptiilor legale in vigoare si numai sub supravegherea medicului de ferma si a reprezentantilor Directiei Sanitar-Veterinare.

●Mirosurile sunt asociate cu emisiile de gaze odorizante (NH3, H2S etc.).

Acestea rezulta din amestecul diferitelor componente in conditii anaerobe, fiind identificate peste 200 substante odorizante, ca : acizi grasi volatili, alcooli (indol, p-crezol), H2S si derivati, NH3 si alti compusi cu N (amine si mercaptani). Exista o larga variatie in compozitie si in concentratii pentru fiecare substanta, depinzand de tehnologia de crestere adoptata, nutritie si managementul alimentatiei, conditii climatice etc. Acestea sunt un important aspect pentru aerul atmosferic, mai ales cand se face transportul in vecinatate.

Surse de emisii pentru miros:

- surse stationare: sisteme de ventilatie pentru halele de crestere

- in timpul imprastierii pe terenurile agricole a dejectiilor maturate.

Emisiile de mirosuri din activitatile fermei depind de factori ca:

- activitatile de intretinere si organizare a fermei;

- furajarea pasarilor si compozitia furajului;

- evitarea pierderilor de apa din sistemul de adapare;

- compozitia dejectiilor si tehnicile folosite pentru uscarea, manevrarea si depozitarea acestora;

- buna practica in ferma.

●Zgomotul – principalele zgomote se emit

- de la sistemele de ventilatie ale halelor;

- de la mijloace auto pentru transport pasari si dejectii, in timpul operatiilor de evacuare a dejectiilor din hale in timpul vidului sanitar etc. ;

- de la efectivul de pasari, la incarcarea si descarcarea acestora;

- din activitatea umana din ferma.

Aceasta este una din problemele locale care poate fi tinuta la un nivel acceptabil printr-o planificare corecta a actiunilor – prin managementul activitatii, precum si prin folosirea utilajelor performante care sa asigure respectarea normelor UE in privinta nivelului de zgomot maxim emis in timpul functionarii.

Alte elemente esentiale care au fost urmarite pe parcursul documentarii, ca o problematica specifica la ferma, au fost:

- achizitia si depozitarea hranei (selectia furnizorilor si natura retetei care este obligatoriu a fi adoptata varstei si starii efectivului de pasari);

- depozitarea altor reziduuri si in special a mortalitatilor din efectiv – cadavre

- incarcarea si descarcarea furajelor si animalelor (populare – depopulare).

Matrice pentru analiza relatiei Sursa-Cale-Receptor :

| Agent poluant | Pericol | Sursa | Cale | Receptor | Probabilitatea aparitiei | Gravitatea consecintelor | Posibilitatea de detectare | Risc | Necesitatea lucrarilor de remediere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amoniac (NH3) | -Modificarea calitatii aerului din zona -·Modificarea calitatii procesului de fotosinteza a plantelor care alcatuiesc vegetatia | - Hale pentru pasari - Managementul dejectiilor | Ventilatoare, curenti atmosferici | Personal angajat | 5 | 1 | 2 | mic | nu |
| Metan (CH4) | Modificarea calitatii aerului din zona, gaze cu efect de sera | Arderea combustibililor in centrala termica , hale crestere pasari | Cos evacuare,curenti atmosferici , ventilatoare | Vegetatie Personal angajat | 5 | 1 | 2 | mic | nu |
| Dioxid de carbon (CO2) | Modificarea calitatii aerului din zona gaze cu efect de sera | Arderea combustibililor | Cos evacuare,curenti atmosferici | Vegetatie Personal angajat | 5 | 1 | 2 | mic | nu |
| Miros (H2S) | Modificarea calitatii aerului din zona | - Hale pentru pasari, managementul dejectiilor | Ventilatoare, Curenti atmosferici | Personal angajat | 5 | 1 | 3 | mic | nu |
| Praf (pulberi sedimentabile si in suspensie, PM10, PM2,5) | Modificarea calitatii aerului din zona gaze cu efect de sera | - Transportul si manipularea furajelor in incinta, - Hale pentru pasari - managementul dejectiilor | Curenti atmosferici | Vegetatie Personal angajat | 5 | 1 | 2 | mic | nu |
| Gaze de esapament, gaze de ardere (SOx, NOx, CO, particule, COV, PAH) | Modificarea calitatii aerului din zona gaze cu efect de sera | - Mijloace de transport in incinta (pentru furaje, dejectii ) Arderea combustibililor – centrala termica pentru incalzirea spatiilor administrative | Cos evacuare,curenti atmosferici | Sol Vegetatie Personal angajat | 5 | 1 | 2 | mic | nu |

| Agent poluant | Pericol | Sursa | Cale | Receptor | Probabilitatea aparitiei | Gravitatea consecintelor | Posibilitatea de detectare | Risc | Necesitatea lucrarilor de remediere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ph | pH-ul alcalin sau acid al apei are implicatii asupra vietii florei si faunei acvatice,solului | Apele uzate menajere si tehnologice | Bazine stocare temporara ape uzate menajere si tehnologice | Sol,flora si fauna | 3 | 2 | 2 | mic | nu |
| CCOCr | · Impact nefavorabil asupra posibilitatii de autoepurare a apei · Lipsa oxigenului din apa are ca efect oprirea proceselor aerobe, cu consecinte negative asupra florei si faunei acvatice | Apele uzate menajere si tehnologice | Bazine stocare temporara ape uzate menajere si tehnologice | Calitatea apei de suprafata | 3 | 2 | 2 | mic | nu |
| CBO5 | · Impact nefavorabil asupra posibilitatii de autoepurare a apei · Lipsa oxigenului din apa are ca efect oprirea proceselor aerobe, cu consecinte negative asupra florei si faunei acvatice | Apele uzate menajere si tehnologice | Bazine stocare temporara ape uzate menajere si tehnologice | Calitatea apei de suprafata | 3 | 2 | 2 | mic | nu |
| Azot amoniacal | Permite dezvoltarea rapida a algelor la suprafata apei | Apele uzate menajere si tehnologice | Bazine stocare temporara ape uzate menajere si tehnologice | Calitatea apei de suprafata | 3 | 2 | 2 | mic | nu |
| nitrati | ajunsi in emisar nu sunt descompuse pe cale chimica sau biologica , concentratia lor scazind doar prin dilutie . | Apele uzate menajere si tehnologice | Bazine stocare temporara ape uzate menajere si tehnologice | Calitatea apei de suprafata | 3 | 2 | 2 | mic | nu |
| Metale grele | · pericol potential de poluare a solurilor deoarece compozitia chimica a solului este in continua schimbare atat , prin procese de pedogeneza lente , dar si rapide , cu implicatii directe in ecosistemele si microsistemele naturale . · poate provoca imbolnavirea , degenerarea sau chiar moartea plantelor . · constituie o poluare foarte serioasa pentru apele de suprafata datorita toxicitatii si stabilitatii lor, putand produce tulburari ale echilibrului biologic cu consecinte negative asupra procesului de autoepurare, asupra economiei piscicole si diferitelor folosinte ale apei . Introducerea unor ape uzate cu continut de metale grele duc la distrugerea microorganismelor si poate inhiba procesul de fermentare . | Apele uzate menajere si tehnologice, managentul dejectiilor | Canalizarea si epurarea apelor uzate, management necorespunzator al dejectiilor | Calitatea apei de suprafata, calitatea solului, calitatea vegetatiei | 3 | 2 | 2 | mic | nu |
| zgomot |  | Functionarea utilajelor din dotare | aer | angajati | 5 | 2 | 2 | mic | nu |

Pentru evaluarea riscului de mediu s-a adoptat un sistem numeric de evaluare pe baza urmatoarelor criterii:

a). Probabilitatea aparitiei:

-apare in practica zilnica normala = 5

-apare in practica regulat programata = 4

-apare in timpul accidentelor, sau defectarilor = 3

-apare in timpul situatiilor de urgenta ( calamitati ) = 2

-apare in oricare alte situatii = 1

b). Gravitatea consecintelor:

-consecinte foarte grave ( situatia nu poate fi remediata ) = 5

-consecinte grave ( situatia poate fi remediata greu ) = 4

-consecinte medii ( situatia poate fi remediata cu un efort mediu ) = 3

-consecinte mici ( situatia poate fi remediata usor ) = 2

-consecinte foarte mici ( situatia nu necesita remedieri ) = 1

c). Posibilitatea de detectare:

-imposibil de detectat = 5

-posibilitate de detectare in urma unor investigatii = 4

-lipsa aparatura de detectare = 3

-posibilitate de monitorizare = 2

-detectare prin observatii vizuale = 1

In vederea analizei rezultatelor obtinute, in functie de criteriile de mai sus si de valoare maxima, putem delimita gradele de risc, astfel:

-Risc foarte mare: orice aspect cu valoarea r > 50

-Risc mare: orice aspect cu valoarea 35 < r < 50

-Risc mediu: orice aspect cu valoarea 20 < r < 35

-Risc mic: orice aspect cu valoarea 10 < r < 20

-Risc foarte mic: orice aspect cu valoarea r < 10

4.2 Deseuri

Tipul si modul de eliminare a deseurilor generate pe amplasament de catre SC REAL COMPANY SRL

| Denumire deseu | Cantitatea prevazuta a fi generate (t/an) | Starea fizica (S,L,SS) | Cod deseu | Managementul deseurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri provenite din activitatea fermei |
| Dejectii de pasare | Cca 3850 t/an | SS | 02 01 06 | Valorificate ca fertilizanti in agricultura. |
| Cadavre de pasare | Cca 10,3 t/an | S | 02 01 02 | Stocate temporar in camera frigorifica urmand a fi preluate in vederea eliminarii prin incinerare de catre o societate autorizata. |
| Oua sparte | Cca 1,5 t/an | S | 02 01 99 | Eliminate prin unitati de ecarisaj |
| Deseuri menajere | 700 kg/an | S | 20 03 01 | Stocare temporara in pubele , urmand a fi preluate de catre firma de salubritate cu care societatea incheie contract de prestari servicii de salubritate. |
| Deşeuri metalice | 200 kg/an | S | 02 01 10 | Se vor depozita în cadrul fermei într-un spaţiu special amenajat, pe o platformă betonată până la livrarea către o firmă autorizată pentru preluarea deşeurilor din metal. |
| Deseuri ambalaje de la substante utilizate la dezinfectie, si de la medicamente | 0,205 t/an | S | 15 01 10 | Eliminate prin unitati specializate |
| Deseuri de ambalaje carton si hartie | 800 kg/an | S | 15 01 01 | Spatiu special amenajat, valorificate prin unitati specializate |
| Deseuri ambalaje plastic | 220 kg/an | S | 15 01 02 | Spatiu special amenajat valorificate prin unitati specializate |
| Deseuri de medicamente de uz sanitar-veterinar | Cantitati foarte mici , numai in caz de expirare a produsului | S | 18 02 02 | Deseuri de medicamente stocate in vederea incinerarii intr-o unitate autorizata |
| Anvelope uzate | 600 kg/an | S | 16 01 03 | Valorificate prin unitati specializate in colectarea si valorificarea acestor tipuri de desuri |
| Acumulatori uzati | 100 kg/an | S | 16 01 01 | Valorificate prin unitati specializate in colectarea si valorificarea acestor tipuri de desuri |
| Uleiuri uzate | 120 kg/an | L | 13 02 04 | Valorificate prin unitati specializate in colectarea si valorificarea acestor tipuri de desuri |
| Cenusa inerta | Cca 1,7 t/an | S | 19 01 12 | Saci de plastic, transportate la un depozit ecologic |

Deseuri menajere si asimilabile provenite de la salariatii societatii (34 persoane), inclusiv cele rezultate din activitatea de întretinere a curateniei în incinta. Aceste deseuri se stocheaza în pubele, in locuri special amenajate pe platforma de beton si sunt preluate periodic de catre firme de salubrizare cu care societatea va  incheia contract de prestari servicii.

Dejectii animaliere - provin din procesul tehnologic de crestere a pasarilor si se compun din dejectiile pasarilor rezultate pe intreaga durata a ciclului de crestere.

Sistemul de evacuare si transport al dejectiilor din hala se realizeaza cu o banda transportoare si conveior inclinat pentru evacuarea dejectiilor intr-o remorca si uramand ca acestea sa fie transportate la depozitul de dejectii al SC AVIGAB SRL. 
	In cadrul depozitului de dejectii depozit special amenajat in S de 1250 mp al SC AVIGAB S.R.L. , dejectiile sunt supuse urmatoarelor procese:
- uscare;
- macinare;
- insacuire;

- depozitare temporara pana la livrarea acestora catre persoane fizice sau juridice ce le vor valorifica  ca si fertilizanti pe ternuri agricole.

Deseurile de tesuturi animaliere rezultate in urma mortalitatilor inregistrate in procesul tehnologic de crestere a pasarilor sunt eliminate prin incinerare in propriul incinerator aflat pe amplasamentul societatii.

4.3. Depozite

Pe amplasamentul analizat este amplasat un rezervor suprateran, pentru depozitarea motorinei, cu o capacitate de  22 t, prevazut cu cuva de retentie betonata pentru a impiedica revarsarea produsului in caz de avarie.

Rezervorul de carburanti este destinat :

· depozitarii motorinei utilizata pentru functionarea utilajelor care deservesc ferma;

· depozitarii motorinei pentru alimentarea rezervorului generatorului de curent electric pentru exploatare in caz de urgenta (intreruperea alimentarii amplasamentului cu energie electrica din sistemul national de furnizare).

Lista sustantelor chimice este prezentata in tabelul de mai jos.

In conformitate cu Legea 59/2016, cantitatile de substante periculoase se vor compara cu limitele inferioara si superioara cantitatile relevante specifice daca intra sub incidenta prevederilor acestei hotarari, respectiv, daca se depasesc limitele, societatea trebuie sa prezinte notificarea si politica de prevenire a accidentelor majore sau sa intocmeasca notificarea si raportul de securitate.

| Substanta chimica | Nr. EINECS | INDEX CAS | Conditii | Clasa R | Cantitate existenta pe amplasament(t) | Cantitate relevanta (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motorina | - | 6833- 30-5 | F | R10; R40; R65; R66; R 51/53 | 22 | 5000 | 50000 |

Obiectivul analizat nu intra sub incidenta Directivei SEVESO transpusa prin Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

4.4 Instalatie generala de evacuare

S-au identificat sursele de emisie si poluantii caracteristici instalatiei:

| POLUANT | SURSA |
| --- | --- |
| Amoniac (NH3) | - Hale pentru crestere pasari - Evacuarea de dejectii dupa fiecare serie |
| Metan (CH4) | - Hale pentru crestere pasari - Evacuarea de dejectii dupa fiecare serie |
| Protoxid de azot (N2O) | - Hale pentru crestere pasari - Evacuarea de dejectii dupa fiecare serie |
| Dioxid de carbon (CO2) | - Hale pentru crestere pasari - Combustibil utilizat la transport auto |
| Miros (H2S) | - Hale pentru crestere pasari - Evacuarea de dejectii dupa fiecare serie, |
| Praf (pulberi sedimentabile si in suspensie, PM10, PM2,5) | - Transportul si manipularea furajelor in incinta - Hale pentru pasari - Evacuarea de dejectii din adaposturi |
| Gaze de esapament (SOx, NOx, CO, particule, COV, PAH) | - Mijloace de transport in incinta (pentru furaje, dejectii ) |
| Gaze de ardere, praf | Generator curent,centrala termica la filtru sanitar, centrale termice pe gaz metan, aeroterme pentru incalzirea halelor, incinerator. |

Emisiile sunt cel mai adesea difuze si greu de masurat la sursa :

  - Emisiile dirijate sunt datorate sistemelor de ventilatie care asigura conditiile de microclimat in hale.

Prin utilizarea unei atmosfere controlate in interiorul halelor (controlul se face automatizat prin computerul de sistem), utilizarea de adapatori semiautomate cu niplu , care asigura pierderi reduse de apa, posibilitatea de fermentare a dejectiilor este redusa, astfel emisiile in atmosfera vor fi diminuate. Conform documentului de referinta, reducerea emisiei de NH3 prin evitarea mentinerii umede a asternutului, previne emisia de N in aerul atmosferic si astfel mentine concentratia de N in dejectii. In consecinta, este disponibil mai mult N in dejectiile folosite ca fertilizant si prin aceasta mai mult N aplicat pe camp si N potential a fi emis in timpul imprastierii pe camp.

-Emisiile fugitive din halele pentru pasari  de la incalzirea halelor;

-Emisii fugitive – de la mijloacele auto din incinta;

Sunt emisii difuze/liniare. Emisiile de gaze de esapament sunt datorate mijloacelor auto care asigura transportul furajului, a puilor la populare, a dejectiilor .

Sisteme de scurgere. Evacuari

# -    Apele uzate de tip igienico-sanitar :  rezultate de la filtrul sanitar si de la grupurile sanitare  sunt colectate intr-un bazin betonat etans, vidanjabil, cu V= 70 mc (dimensiuni L= 6 m, l= 4 m, h= 3,30 m ) si vor fi evacuate in reteaua de canalizare comuna a incintei, din care sunt deversate in statia de epurare a SC AVIGAB SRL , conform contractului de comodat incheiat intre cele 2 societati comerciale

-     Apele uzate tehnologice

Canalizarea  celor 10 hale + unitate de procesare ou lichid,  s-a executat din  PVC KG. Aceasta canalizare  se utilizeaza pentru preluarea apelor uzate  generate in halele de productie in perioada de igienizare a halelor dupa depopularea acestora , anual, la sfarsitul fiecarui ciclu de productie.  Conducta de canalizare  face legatura cu statia de epurare  apartinand SC AVIGAB SRL, ferma adiacenta pe latura de sud est. Conducta de canalizare pentru ape tehnologice pe amplasamentul Fermei Grindu  - Real Company are o lungime totala de cca. 580 m. Apele epurate- potential curate, rezultate de la statia de epurare  a SC AVIGAB SRL sunt colectate intr-un rezervor tampon cu V= 30 mc in vederea utilizarii lor pentru stropitul spatiilor verzi si a drumurilor din incintele celor  doua societati.

Ape uzate tehnologice : Provin de la spalarea utilajelor, igienizarea halelor la incheierea ciclurilor biologice si apele de intretinere a curateniei la incinerator rezultand  in medie : (1,095 + 0,027 + 0,127 + 2,92) *1000/365 =  in medie 11,42 mc/zi *0,8  = > 9,13 mc/zi

Zilnic maxim  11,42 mc→0,000132175 mc/s  0,132175 l/s→anual  4,168  mii mc

Zilnic mediu     9,13 mc→0,000105671 mc/s  0,105671 l/s→anual  3,332  mii mc

Zilnic minim     7,31 mc→0,000082523 mc/s  0,082523 l/s→anual  2,668  mii mc

Total ape uzate evacuate :

Zilnic maxim  15,32 mc→0,000177315 mc/s  0,177315 l/s→    anual  5,949  mii mc

Zilnic mediu   12,25 mc→0,000141782 mc/s  0,141782 l/s→    anual  4,471 mii mc

Zilnic minim    9,81 mc→0,000113542 mc/s  0,113542 l/s→    anual  3,581 mii mc

4.5 Gropi-Zona interna de depozitare

Societatea analizata nu are in proprietate alte depozite si zone de folosire aflate in afara amplasamentului acesteia.

4.6 Alte posibile impuritati din folosinta anterioara a santierului

Nu au fost identificate alte posibile impuritati din folosinta anterioara a terenului.

Analiza tehnologiei de crestere propusă în cadrul fermei vizate si amenajările constructive ce o deservesc, comparativ cu prevedrile concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile BAT:

| Preverile concluziilor privind cele mai bunte tehnici disponibile BAT | Tehnici aplicate in cadrul fermei |
| --- | --- |
| 1. CONCLUZII GENERALE PRIVIND BAT |
| 1.1. Sisteme de management de mediu BAT 1. Pentru a îmbunătati performanta de mediu globală a fermelor, BAT constau în punerea în aplicare si aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care încorporează toate caracteristicile următoare: 1. angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare; 2. definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătatirea continuă a performantei de mediu a instalatiei; 3. planificarea si stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor si a tintelor, în corelare cu planificarea financiară si cu investitiile; 4. punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atentie specială: (a)structurii si responsabilitatii; (b)formării, constientizării si competentei; (c)comunicării; (d)implicării angajatilor; (e)documentatiei; (f)controlului eficient al proceselor; (g)programelor de întretinere; (h) pregătirii si interventiei în caz de urgenta; (i) garantării conformitatii cu legislatia in domeniul mediului; 5. verificarea performantei si luarea de măsuri corective, acordând o atentie specială: (a)monitorizării si măsurării (a se vedea, de asemenea, Raportul de referinta al JRC privind monitorizarea emisiilor în aer si în apă provenite de la instalatiile IED - ROM); (b)măsurilor corective si preventive; (c)păstrării evidentelor; (d)auditului intern sau extern independent (dacă este posibil), pentru a se stabili dacă EMS respectă sau nu dispozitiile prevăzute si dacă acesta a fost pus în aplicare si mentinut în mod corespunzător; 6. revizuirea de către conducerea superioară a EMS si a conformitatii, a adecvării si a eficacitatii continue a acestuia; 7. urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate; 8. luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalatiei încă din etapa de proiectare a unei noi instalatii si pe tot parcursul perioadei sale de functionare; 9. aplicarea cu regularitate a evaluărilor sectoriale comparative (de exemplu Documentul sectorial de referinta EMAS). În mod specific pentru sectorul de crestere în sistem intensiv a păsărilor sau a porcilor, BAT trebuie să includă, de asemenea, următoarele elemente în sistemul de management de mediu: 10. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului (a se vedea BAT 9); 11. punerea în aplicare a unui plan de gestionare a mirosului (a se vedea BAT 12). | Activtatea desfasurata de catre SC REAL COMPANY SRL, se desfasoara cu respectarea cerinţelor privind: - efectuarea analizei iniţiale de mediu; - conformarea cu legislaţia privind protecţia mediului, - performanţa de mediu şi îmbunătăţirea continuă a acesteia, - comunicarea externă, prin punerea la dispoziţia publicului a declaraţiei de mediu, - implicarea angajaţilor. |
| 1.2. Buna organizare interna BAT 2. Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului si pentru a îmbunătati performanta globală, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. a). Amplasarea corespunzătoare a instalatiei/fermei si o bună amenajare spatială a activitatilor pentru: - a reduce transporturile de animale si de materiale (inclusive a dejectiilor animaliere); - a asigura distante adecvate fata de receptorii sensibili care au nevoie de protectie; - a lua în considerare conditiile climatice existente (de exemplu vântul si precipitatiile); - a lua în considerare capacitatea potentiala de dezvoltare ulterioară a fermei; - a preveni contaminarea apelor. b). Educarea si formarea personalului, în special pentru: - reglementări relevante, cresterea animalelor, sănătatea si bunăstarea animalelor, gestionarea dejectiilor animaliere, siguranta lucrătorilor; - transportul si împrastierea pe sol a dejectiilor animaliere; - planificarea activitatilor; - planificarea si gestionarea situatiilor de urgenta; - repararea si întretinerea echipamentelor. c). Pregătirea unui plan de urgenta pentru a face fata emisiilor si incidentelor neprevăzute, cum ar fi poluarea corpurilor de apă. Acesta poate include: - un plan al fermei care cuprinde sistemele de canalizare si sursele de apă/efluenti; - planuri de actiune pentru interventie în cazul unor evenimente posibile (de exemplu incendii, scurgeri ale depozitelor de dejectii lichide sau prăbusirea acestora, scurgerea necontrolată din grămezile de dejectii animaliere, scurgeri de combustibil); - echipamentele disponibile pentru gestionarea unui incident de poluare (de exemplu echipament pentru blocarea drenărilor în teren, îndiguirea santurilor, baraje flotante pentru scurgerile de combustibil). d). Verificarea, repararea si întretinerea periodică a structurilor si a echipamentelor, cum ar fi: - depozitele de dejectii lichide, la orice semn de deteriorare, degradare, scurgere; - pompele pentru dejectii lichide, dispozitive de amestec, separatoare si irigatoare; - sistemele de aprovizionare cu apă si furaje; - sistemul de ventilatie si senzorii de temperatură; - silozurile si echipamentele de transport (de exemplu, supape, tevi); - sistemele de purificare a aerului (de exemplu, prin inspectii periodice). Acestea pot include curatenia fermei si gestionarea dăunătorilor. e). Depozitarea animalelor moarte astfel încât să se prevină sau să se reducă emisiile. | Ferma analizata nu este o investitie noua. Aceasta tehnica nu poate fi aplicabila fermei studiate. Instruirea personalului este lunară in ceea ce priveste aspectele de siguranta a mediului. Evidenta instruirilor se tine prin fisele individuale de instructaj periodic. Instructajul periodic se realizeaza la toate nivelele si consta in prezentarea problemelor care pot aparea atat la operarea normala a instalatiilor, precum si in conditii anormale de functionare. La nivelul fermei exista: plan de intretinere si reparatii, program de combatere a efectelor poluarilor accidentale la sursa de apa, planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale. La nivelul fermei exista: un plan de amplasament, care cuprinde sistemul de canalizare si sursa de apa; planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale; precum si material absorbante. La nivelul fermei exista: plan de intretinere si reparatii, precum si un program de deratizare. Animalele moarte se colecteaza si se depoziteaza temporar într-o incintă special amenajată, dotată cu lada frigorifica şi se predau unui operator autorizat. |
| 1.3. Managementul nutritional BAT 3. Pentru a reduce azotul total excretat si, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar si în aplicarea unei strategii nutritionale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. a). Reducerea continutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitatile de energie si aminoacizi digestibili. b). Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimen¬tar adaptat cerintelor specifice ale perioadei de productie. d). Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat. | Furajarea gainilor crescute in baterii– se realizeaza automat . Pentru fiecare hala sistemul prevede: - doua silozuri externe cu capacitatea de 20 t fiecare in autorizatie . - in interior sunt prevazute 6 linii de furajare, fiecare linie fiind alcatuita din cate un rezervor de furaj si transportor cu spirala de otel care distribuie furajul in hranitori.Acestea au forma rotunda cu gratar pentru impiedicarea pasarilor sa patrunda in interior .Hranitorile sunt reglabile pe inaltime.Transportul furajelor din buncarul exterior la rezervoarele liniilor de furajare din interior se face cu un transportor snec. Furajarea gainilor crescute la sol se face prin transbordarea furajul din buncarul exterior halei si ajunge in hala prin intermediul unui transportor cu spira, in hala pasarile sunt furajate din hranitori circulare revenind 30 de pasari pe hranitor. Fiecare hala este prevazuta cu cate un siloz exerior cu capacitatea de 12 t. - in interior sunt prevazute 2 linii de furajare cu 216 hranitoare circulare. |
| BAT 4. Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar si în aplicarea unei strategii nutritionale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. a). Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui re¬gim alimentar adaptat cerintelor specifice ale pe-rioadei de productie. | Alimentaţia pasarilor pe toata perioada de creştere se face cu furaj echilibrat fabricat după reţete optimizate conform cerinţelor . Pentru hranirea pasarilor se va utiliza un furaj ale carui principale componente sunt : porumbul, orz, orzoaica,grau, floarea soarelui . Alimentatia pasarilor se face cu furaj echilibrat fabricat dupa retete optimizate conform cerintelor . |
| 1.4. Utilizarea eficientă a apei BAT 5. Pentru utilizarea eficientă a apei, BAT constau în utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. a). Mentinerea unei evidente a utilizării apei. b). Detectarea si repararea scurgerilor de apă. c).Utilizarea aparatelor de curatare cu înaltă presiune pentru curatarea adăposturilor pentru animale si a echipamentelor. d).Selectarea si utilizarea echipamentului corespunză-tor (de exemplu adăpători de tip biberon, adăpă-tori circulare, jgheaburi cu apă) pentru anumite categorii de animale, garantând, în acelasi timp, disponibilitatea apei (ad libitum). e). Verificarea si (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. | Adaparea pasarilor crescute in baterii se face prin adapatori cu picurator cate 800 pe fiecare hala (7,5 pasari/adapatoare) plasate la intervale de 20 cm pe linia de adapare. Fiecare picurator este prevazut cu cate o tavita pentru evitarea scurgerii apei si udarea asternutului. Alimentarea liniilor de adapare se face prin cadere dintru-un rezervor cu nivel constant, de asemenea instalatia va fi prevazuta cu un dispozitiv de dozare a medicamentelor. Adaparea pasarilor crescute la sol se face prin adapatori cu picurator cate 810 pe fiecare hala (8 pasari/adapatoare). Fiecare picurator este prevazut cu cate o tavita pentru evitarea scurgerii apei si udarea asternutului. Alimentarea liniilor de adapare se face prin cadere dintru-un rezervor cu nivel constant , de asemenea instalatia va fi prevazuta cu un dispozitiv de dozare a medicamentelor. După golirea halelor urmează operaţia de măturare si spălare mecanica cu apa sub presiune. Pentru utilizarea eficienta a apei sunt efectuate urmatoarele operatiuni: - calibrarea regulata a instalatiilor pentru apa de baut pentru evitarea pierderilor prin scurgere. - tinerea de inregistrari referitor la consumul de apa prin folosirea contoarelor de apa. - detectarea si repararea scurgerilor. |
| 1.6. Utilizarea eficientă a energiei BAT 8. Pentru utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. a). Sisteme de încălzire/răcire si de ventilatie cu eficienta ridicată. b). Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire si de ventilatie si gestionarea acestora, în special în ca-zul în care se utilizează sisteme de purificare a ae-rului. c). Izolarea peretilor, a podelelor si/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale. d). Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. | Pentru controlul temperaturii si ventilatiei in cadrul fermei peretii sunt izolati precum si tavanul halei. Ventilatia in halale pasarilor crescute in baterii se realizeaza prin presiune negativa (depresiune-admisie libera si evacuare fortata). Ventilatoarele exhaustoare sunt plasate pe peretele transversal din spatele halelor (8 ventilatoare). Ventilatia in halele pasarilor crescute la sol este mixta laterala si longitudinala (tunel) realizata prin 2 ventilatoare laterale de 20.000 mc/h si prin 4 ventilatoarele exhaustoare cu capacitatea de 40.000 mc/h. In functie de temperatura exterioara, admisia aerului in adaposturi se face prin gurile de admisie din peretii longitudinali, care au dispozitive de directionare a fluxului de aer. Pe peretii exteriori laterali sunt prevazute panouri de racire a aerului din hala pe timp de vara Aceste panouri sunt tip fagure prin care circula apa rece. |
| 1.7. Emisii de zgomot. BAT 9. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile sonore, BAT constau în elaborarea si punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului, care face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) si care include următoarele elemente: (i) un protocol care confine actiunile si calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea zgomotului; (iii) un protocol pentru răspunsul la evenimentele sonore identificate; (iv) un program de reducere a zgomotului, conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile sonore, pentru a caracteriza contributiile surselor si pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare si/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor sonore anterioare si a măsurilor de remediere a acestora si diseminarea cunostintelor privind incidentele sonore. | Nu e cazul. Nu a fost dovedita o poluare fonica la nivelul receptorilor sensibili. |
| BAT 10. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. a). Asigurarea unor distante adecvate între instalatie/ fermă si receptorii sensibili. b). Amplasarea echipamentelor c). Măsuri operationale d). Echipamente silentioase c) Echipamente de control al zgomotului. | Ferma analizata nu este o investitie noua. Aceasta tehnica nu poate fi aplicabila fermei studiate. Pentru reducerea nivelului de zgomot, sunt aplicate urmatoarele masuri operationale: - închiderea usilor si a orificiilor principale ale clădirii, în special pe perioada hrănirii, - utilizarea echipamentului de către personal cu experienta; - evitarea activitatilor generatoare de zgomot în timpul noptii si la sfârsit de săptămână, - măsuri pentru controlul zgomotului în cursul activitatilor de întretinere: Conducere preventiva a autovehiculelor grele (conducerea calma creeaza mai putin zgomot decat frecventele schimbari de acceleratie si frana); Cand se curate halele de crestere a pasarilor, apare zgomotul in interiorul adaposturilor. Manipularea si manevrarea dispozitivelor de incarcare a remorcilor din afara cladirii ar trebui organizate astfel incat sa se reduca amploarea operarii masinilor. Reducerea vitezei autovehiculelor grele in zonele mai „sensibile” (viteza scazuta poate reduce nivelul de zgomot cu pana la 5dB); |
| 1.8. Emisii de pulberi BAT 11. Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. Reducerea formării pulberii în interiorul clădirilor destinate cresterii animalelor. În acest scop se poate utiliza o combinatie între următoarele teh-nici: 1. utilizarea unui material de asternut mai gros (de exemplu paie lungi sau rumegus în loc de paie tăiate); 3. alimentarea ad libitum; 5. montarea unor separatoare de pulberi în depo-zitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice. | In cadrul fermei sunt utilizate paie lungi, alimentatia pasarilor este ad libitum. |
| 1.9. Emisiile de mirosuri BAT 12. Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de o fermă, BAT constau în elaborarea, punerea în aplicare si revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include următoarele elemente: (i) un protocol care confine actiunile si calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; (iii) un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri; (iv) un program de prevenire si eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (a se vedea BAT 26), pentru a caracteriza contributiile surselor si pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare si/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri si a măsurilor de remediere a acestora si diseminarea cunostintelor privind incidentele în materie de mirosuri. | Nu e cazul. Nu au fost dovedite neplaceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. |
| BAT 13. Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la o fermă, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos: a). Asigurarea unei distante adecvate între fermă/instalatie si receptorii sensibili. e). Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici de de-pozitare a dejectiilor animaliere sau a unei combi-natii a acestora: 2. Amplasarea depozitului, luând în considerare directia generală a vântului si/sau adoptarea de măsuri pentru a reduce viteza vântului în jurul si deasupra depozitului (de exemplu copaci, ba-riere naturale); f). Prelucrarea dejectiilor animaliere utilizând una dintre următoarele tehnici pentru a reduce la mi¬nimum emisiile de mirosuri în timpul (sau înain-tea) împrastierii pe sol: 2). Compostarea dejectiilor solide; | Ferma analizata nu este o investitie noua. Aceasta tehnica nu poate fi aplicabila fermei studiate. Sistemul de evacuare si transport al dejectiilor din hala se realizeaza cu o banda transportoare si conveior inclinat pentru evacuarea dejectiilor intr-o remorca si uramand ca acestea sa fie transportate la depozitul de dejectii al SC AVIGAB SRL. In cadrul depozitului de dejectii depozit special amenajat in S de 1250 mp al SC AVIGAB S.R.L. , dejectiile sunt supuse urmatoarelor procese:- uscare;- macinare;- insacuire;- depozitare temporara pana la livrarea acestora catre persoane fizice sau juridice ce le vor valorifica ca si fertilizanti pe ternuri agricole. |
| 1.10. Emisiile provenite din depozitarea dejectiilor solide. BAT 14. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. a). Reducerea raportului dintre suprafata emitatoare si volumul grămezii de dejectii solide. | Sistemul de evacuare si transport al dejectiilor din hala se realizeaza cu o banda transportoare si conveior inclinat pentru evacuarea dejectiilor intr-o remorca si uramand ca acestea sa fie transportate la depozitul de dejectii al SC AVIGAB SRL. In cadrul depozitului de dejectii depozit special amenajat in S de 1250 mp al SC AVIGAB S.R.L. , dejectiile sunt supuse urmatoarelor procese:- uscare;- macinare;- insacuire;- depozitare temporara pana la livrarea acestora catre persoane fizice sau juridice ce le vor valorifica ca si fertilizanti pe ternuri agricole. |
| BAT 15. Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile în sol si apă provenite din depozitarea dejectiilor solide, BAT constau în utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos, în următoarea ordine de prioritate. c). Depozitarea dejectiilor solide pe o podea solidă impermeabilă echipată cu sistem de scurgere si re-zervor de captare a scurgerilor. d). Alegerea unei instalatii de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejectiile solide în timpul perioadelor în care nu este posibilă împras-tierea pe sol a acestora. | Sistemul de evacuare si transport al dejectiilor din hala se realizeaza cu o banda transportoare si conveior inclinat pentru evacuarea dejectiilor intr-o remorca si uramand ca acestea sa fie transportate la depozitul de dejectii al SC AVIGAB SRL. In cadrul depozitului de dejectii depozit special amenajat in S de 1250 mp al SC AVIGAB S.R.L. , dejectiile sunt supuse urmatoarelor procese:- uscare;- macinare;- insacuire;- depozitare temporara pana la livrarea acestora catre persoane fizice sau juridice ce le vor valorifica ca si fertilizanti pe ternuri agricole. |
| 1.12. Prelucrarea dejectiilor animaliere în ferme BAT 19. În cazul în care se utilizează prelucrarea în ferme a dejectiilor animaliere, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor, mirosuri si organisme patogene microbiene în aer si apă si pentru a facilita depozitarea dejectiilor animaliere si/sau împrastierea pe sol, BAT constau în prelucrarea dejectiilor animaliere prin aplicarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. f). Compostarea dejectiilor solide. | Sistemul de evacuare si transport al dejectiilor din hala se realizeaza cu o banda transportoare si conveior inclinat pentru evacuarea dejectiilor intr-o remorca si uramand ca acestea sa fie transportate la depozitul de dejectii al SC AVIGAB SRL. In cadrul depozitului de dejectii depozit special amenajat in S de 1250 mp al SC AVIGAB S.R.L. , dejectiile sunt supuse urmatoarelor procese:- uscare;- macinare;- insacuire;- depozitare temporara pana la livrarea acestora catre persoane fizice sau juridice ce le vor valorifica ca si fertilizanti pe ternuri agricole. |
| 1.13. Împrastierea pe sol a dejectiilor animaliere BAT 20. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor si organisme patogene microbiene în sol si apă provenite din împrastierea pe sol, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. a). Evaluarea terenului pe care sunt împrastiate dejectiile pentru a identifica riscurile de scurgere, luând în considerare: - tipul de sol, conditiile si panta terenului; - conditiile climatice; - drenarea si irigarea terenului; - rotatiile culturilor; - resursele de apă si zonele de apă protejate. b) Mentinerea unei distante suficiente între terenurile pe care sunt împrastiate dejectiile animaliere (lăsând o fasie de teren netratată) si: 1. zonele în care există un rise de scurgere în apă, cum ar fi cursuri de apă, izvoare, puturi etc.; 2. proprietatile învecinate (inclusiv împrejmuirile). c). Evitarea împrastierii pe sol a dejectiilor animaliere atunci când riscul de scurgere poate fi semnificativ. În special, dejectiile animaliere nu se aplică atunci când: 1. terenul este inundat saturat de apa, înghetat sau acoperit de zăpadă; 2. conditiile solului (de exemplu saturatia apei sau tasarea) în combinatie cu panta terenului si/sau dre- narea terenului sunt de asa natură încât riscul de scurgere sau drenare este ridicat; 3. scurgerea poate fi anticipată având în vedere precipitatiile preconizate. d). Adaptarea frecventei de împrastiere pe sol a dejectiilor animaliere, luând în considerare continutul de azot si fosfor al dejectiilor animaliere si caracteristicile solului (de exemplu continutul de nutrienti), ce-rintele privind culturile sezoniere si conditiile climatice sau ale solului care ar putea cauza scurgeri. e). Sincronizarea împrastierii pe sol a dejectiilor animaliere cu cererea de nutrienti a culturilor. f). Verificarea la intervale regulate a terenurilor pe care sunt împrastiate dejectiile animaliere pentru a identi-fica orice semn de scurgere si interventia corespunzătoare atunci când este necesar. g).Asigurarea unui acces adecvat la depozitul de dejectii animaliere si efectuarea în mod eficace a încărcării dejectiilor animaliere fără a avea loc scurgeri. h). Verificarea utilajelor pentru împrastierea pe sol a dejectiilor, astfel încât acestea să fie în stare bună de functionare si să fie configurate la o rată de aplicare adecvată. | După depozitarea temporară, dejecţiile se vor administra ca îngrăşământ natural pe terenuri agricole, în cantităţile indicate în studiile pedologice si agrochimice, in baza unui plan de fertilizare, in conditii meteorologice favorabile. |
| BAT 22. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din împrastierea pe sol a dejectiilor animaliere, BAT constau în încorporarea dejectiilor animaliere în sol cât mai repede posibil. Descriere Încorporarea dejectiilor animaliere împrastiate pe suprafata solului se realizează fie prin arare, fie prin utilizarea altor echipamente pentru cultivare, cum ar fi grape cu dinti sau cu discuri, în functie de tipul si de conditiile solului. Dejectiile animaliere sunt amestecate complet cu solul sau sunt îngropate în acesta. Împrastierea dejectiilor solide se efectuează cu un dispozitiv de împrastiere adecvat (de exemplu un dispozitiv de împrastiere rotativ, un dispozitiv de împrastiere cu descărcare prin partea din spate, un dispozitiv de împrastiere dublu). Împrastierea pe sol a dejectiilor lichide se efectuează conform BAT 21. | Sistemul de evacuare si transport al dejectiilor din hala se realizeaza cu o banda transportoare si conveior inclinat pentru evacuarea dejectiilor intr-o remorca si uramand ca acestea sa fie transportate la depozitul de dejectii al SC AVIGAB SRL. In cadrul depozitului de dejectii depozit special amenajat in S de 1250 mp al SC AVIGAB S.R.L. , dejectiile sunt supuse urmatoarelor procese:- uscare;- macinare;- insacuire;- depozitare temporara pana la livrarea acestora catre persoane fizice sau juridice ce le vor valorifica ca si fertilizanti pe ternuri agricole. |
| 1.14. Emisiile provenite din întregul proces de productie BAT 23. Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din întregul proces de productie pentru cresterea porcilor (inclusiv scroafe) sau păsări de curte, BAT constau în estimarea sau calcularea reducerii emisiilor de amoniac generate de întregul proces de productie care utilizează BAT disponibile puse în aplicare în cadrul fermei. |  |
| 1.15. Monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces BAT 24. BAT constau în monitorizarea cantitatii de azot si fosfor total excretat rezultată din dejectiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, eel putin cu frecventa indicată mai jos. a). Calculare prin utilizarea unui bilant masic al azotului si fosforului bazat pe ratia alimentară, continutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor si performanta animalelor. | In cadrul fermei, o data pe an, se va calcula prin utilizarea unui bilant masic al azotului si fosforului bazat pe ratia alimentară, continutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor si performanta animalelor. |
| BAT 25. BAT constau în monitorizarea emisiilor de amoniac în aer prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, eel putin cu frecventa indicată mai jos. a). Estimare prin utilizarea bilantu-lui masic bazat pe excretie si pe azotul total (sau azotul amonia-cal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejectiilor animaliere. | In cadrul fermei, o data pe an, se va calcula utilizarea bilantu-lui masic bazat pe excretie si pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejectiilor animaliere. |
| BAT 26. BAT constau în monitorizarea periodică a emisiilor de mirosuri în aer. Descriere Emisiile de mirosuri pot fi monitorizate prin utilizarea: Standardelor EN (de exemplu prin olfactometrie dinamică în conformitate cu standardul EN 13725 pentru a determina concentratia de mirosuri). În cazul în care se aplică metode alternative pentru care nu sunt disponibile standarde EN (de exemplu prin măsurarea/estimarea gradului de expunere la mirosuri, prin estimarea impactului mirosurilor), se pot utiliza standarde ISO, standarde nationale sau alte standarde internationale care asigură furnizarea de date de o calitate stiintifică echivalentă. | Nu e cazul. Nu au fost dovedite neplaceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. |
| BAT 27. BAT constau în monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adăpost pentru animale, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, eel putin cu frecventa indicată mai jos. |  |
| BAT 29. BAT constau în monitorizarea următorilor parametri ai procesului, cel putin o dată pe an. a). Consumul de energie electrică b). Consumul de combustibil. c). Generarea de dejectii animaliere d). Consumul de furaje. e). Numărul de animale care intră si ies, inclusiv nasterile si mortalitatile în cazul în care este relevant. | Ion cadrul feremei sunt monitorizate/inregistrate lunar: a). Consumul de energie electrică b). Consumul de combustibil. c). cantitatea de dejectii d). Consumul de furaje e). Numărul de animale care intră si ies, mortalitatile . |
| 3. CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU CRESTEREA ÎN SISTEM INTENSIV A PAsARILOR DE CURTE 3.1. Emisiile de amoniac provenite din adăposturile pentru păsări de curte 3.1.2. Emisiile de amoniac provenite din adăposturile pentru pui de carne BAT 32. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru pui de carne, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. a). Ventilatie fortată si un sistem de adăpare anti-scur-gere (în cazul unei podele solide cu asternut adânc). | S.C. REAL COMPANY SRL desfasoara in cadrul amplasamentului din localitatea Grindu activitatea de crestere a gainilor ouatoare folosind tehnologia de crestere la sol pe asternut permanent de resturi vegetale si sistem de ventilatie fortata si in baterii. |
| 4.DESCRIEREA TEHNICILOR 4.1.Tehnici de reducere a emisiilor provenite din apele uzate Reducerea la minimum a consumului de apă. 4.2. Tehnici de utilizare eficientă a energiei Izolarea peretilor, a podelelor si/ sau a plafoanelor adăposturilor Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. 4.3. Tehnici de reducere a emisiilor de pulberi Ceata de apă 4.4. Tehnici de reducere a emisiilor de mirosuri Asigurarea unor distante adecvate între instalatie/fermă si receptorii sensibili. Compostarea dejectiilor solide. 4.5. Tehnici de reducere a emisiilor provenite din depozitarea dejecțiilor solide Depozitarea dejectiilor solide pe o podea impermeabilă echipată cu un sistem de scurgere si un rezervor de captare a scurgeri-lor. Alegerea unei instalatii de depo-zitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejectiile anima¬liere pe durata perioadelor în care nu este posibilă împrastie-rea acestora pe sol. 4.7. Tehnici de prelucrare a dejecțiilor animaliere în cadrul fermei Compostarea dejectiilor animaliere solide. | Reducerea consumului de apa in cadrul fermei se realizeaza prin : - curatarea halelor si a utilajelor cu apa sub presiune; - calibrarea permanenta a instalatiilor pentru apa de baut pentru evitarea pierderilor prin scurgere; - utilizarea contoarelor de apa; - detectarea si repararea scurgerilor; - colectarea separata a apei de ploaie si utilizarea ei pentru curatire. Se va folosi un sistem de iluminat artificial, prevazut cu becuri economice, un sistem de ridicare in tavan a sistemului de iluminat si un mecanism de reglare a intensitatii luminoase. Pentru perioada foarte calda (calduri extreme) racirea este asigurata printr-o pompa de inalta presiune. Prin intermediul unor duze aceasta sprayaza apa in pulbere fina la o temp de aprox 18 °C, asigurand o scadere a temperaturii din hala la pana la 8-10 °C . De asemeni acest sistem de racire va diminua si cantitatea de praf in suspensie din aerul eliminat. Ferma analizata nu este o investitie noua. Aceasta tehnica nu poate fi aplicabila fermei studiate. Nu au fost dovedite neplaceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili. Sistemul de evacuare si transport al dejectiilor din hala se realizeaza cu o banda transportoare si conveior inclinat pentru evacuarea dejectiilor intr-o remorca si uramand ca acestea sa fie transportate la depozitul de dejectii al SC AVIGAB SRL. In cadrul depozitului de dejectii depozit special amenajat in S de 1250 mp al SC AVIGAB S.R.L. , dejectiile sunt supuse urmatoarelor procese:- uscare;- macinare;- insacuire;- depozitare temporara pana la livrarea acestora catre persoane fizice sau juridice ce le vor valorifica ca si fertilizanti pe ternuri agricole. |
| 4.9. Tehnici de monitorizare 4.9.1. Tehnici de monitorizare a excretiei de azot si fosfor Calculare prin utilizarea unui bi-lant masic al azotului si fosforu-lui bazat pe ratia alimentară, continutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor si performanta animalelor. | In cadrul fermei, o data pe an, se va calcula prin utilizarea unui bilant masic al azotului si fosforului bazat pe ratia alimentară, continutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor si performanta animalelor. |
| 4.9.2. Tehnici de monitorizare a amoniacului și a pulberilor Estimare - prin utilizarea bilantului masic bazat pe excretie si pe nitrogenul (sau azotul amo-niacal) total prezent în fiecare etapă de gestionare a dejectiilor animaliere | In cadrul fermei, o data pe an, se va calcula utilizarea bilantului masic bazat pe excretie si pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejectiilor animaliere. |
| 4.10. Managementul nutritional 4.10.1. Tehnici de reducere a emisiilor de azot excretat Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice pe-rioadei de productie. 4.10.2. Tehnici de reducere a fosforului excretat Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice pe-rioadei de productie. | Alimentaţia pasarilor pe toata perioada de creştere se face cu furaj echilibrat fabricat după reţete optimizate conform cerinţelor . Pentru hranirea pasarilor se va utiliza un furaj ale carui principale componente sunt : porumbul, orz, orzoaica,grau, floarea soarelui . Alimentatia pasarilor se face cu furaj echilibrat fabricat dupa retete optimizate conform cerintelor . |

| Cerintele Deciziei de stabilire a concluziilor BAT | Aplicabilitate in cadrul fermei |
| --- | --- |
| Conform “Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs”.tabel 3.11Consumul de apă al diferitelor specii de păsări de curte pe ciclu și pe an Consumul de apa este de 73-120 l/pasare/an | Societatea se conformeaza prevederilor BAT : 91,25 l/pasare/an |
| Conform tabelului 3.2.Indicarea ratei de conversie a hranei pentru animale și a consumului de furaje pe categoria de păsări NA- kg/pasare/ciclu. NA- not applicable. | Se utilizeaza retete adaptate etapelor de crestere. Consum furaje 1154,81 t/an, 5,78 kg/pasare/ciclu |
| Conform Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs pag 163 tab 3.21 Niveluri indicative de utilizare a energiei în fermele de păsări din Marea Britanie: electricitate 0,54/doza de oua. | Alimentarea cu energie electrica realizeaza pe baza de contract. Energia este folosita pentru sistemul de iluminat, climatizare,ventilatie si functionare a instalatiilor pentru halele de crestere a pasarilor. La un consum de energie electrica/an cca 385607 KWh/an, rezulta un consum de 1,77 KWh/pasare/an. |

Pentru calculul emisiilor s-a folosit metodologia CORINAIR .

Factorii de emisie luati in considerare conform CORINAIR 2009, tab. 3.8 pentru amoniac:

| Cod | Tip animal | Perioada in adapost | Nex | Proportie din TAN | Tip dejectie | EF adapost | EF stocare | EF imprastiere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100908 | Gaini ouatoare | 365 | 0,77 | 0,7 | solid | 0,41 | 0,14 | 0,69 |

Nota. TAN – total azot amoniacal

TAN = 0,77 x 0,7 = 0,539kg/an.

Emisia de amoniac:

Emisie adapost- sistem de custi

Efectivul de animale:182512 capete

0,41 x 0,539 = 0,220 kg/cap,an;

0,220 kg/cap * 182512 = 40152 kg/an

40152 kg/an : 182512 locuri= 0.22 kg NH3/cap/an = 0,05 kg NH3/spatiu/an

Limita conform concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile BAT 2017: Tabel 3.1 BAT – AEL pentru emisiile de ammoniac in aer provenite din fiecare adapost pentru gaini ouatoare, sistem de custi: 0.02-0.08 kg NH3/spatiu pentru animal/an.

Emisie adapost- sistem fara custi

Efectivul de animale: 35080 capete

0,41 x 0,539 = 0,220 kg/cap,an;

0,220 kg/cap * 32500 = 7717,6 kg/an

7717,6 kg/an : 35080 locuri= 0.22 kg NH3/cap/an = 0,04 kg NH3/spatiu/an

Limita conform concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile BAT 2017: Tabel 3.1 BAT – AEL pentru emisiile de amoniac in aer provenite din fiecare adapost pentru gaini ouatoare, sistem fara custi: 0.02-0.13 kg NH3/spatiu pentru animal/an.

5. Interpretari ale informatiilor si Recomandari

Pe baza informatiilor oferite de beneficiar si a observatiilor culese in urma vizitei pe amplasament si tinand cont si de toate aspectele analizate in prezenta lucrare putem concluziona ca terenul nu prezinta suspiciuni privind potentialele poluari ale factorilor de mediu cauzate de activitatea desfasurata anterior .

În scopul constatării nivelului de emisii rezultate din activitate au fost efectuate buletine de încercare pentru aer, apa subterana, sol.

Pentru perioada de funcţionare vor fi implementate o serie de măsuri de protecţie a factorilor de mediu astfel încât nu există probabilitatea modificării semnificative a proprietăţilor factorilor de mediu în zonă.

Prin tehnologia propusă sunt respectate prevederile BAT privind tehnologia utilizată, consumul de apă şi energie electrică, managementul deşeurilor.

Se recomandă utilizarea unor substanţe dezinfectante cu degradare rapidă după folosire pentru a evita eliminarea în mediul natural (odată cu apa tehnologică utilizată ca fertilizant natural) a unor cantităţi de produse toxice.

Recomandari

Prin prezentul raport se propune monitorizarea factorilor de mediu, astfel :

Monitorizarea calităţii apei subterane

Calitatea apei preluată din forajul din incinta fermei va urmări încadrarea indicatorilor fizico-chimici si microbiologici în limitele prevăzute de Legea nr.458/2002, modificată şi completată de Legea nr.311/2004, privind calitatea apei potabile.

| Nr. crt | Indicatori | U.M. | Valori admise conform Legii 458/2002, cu completarile si modificarile ulterioare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PH | unit. pH | 6,5 – 9,5 | SR ISO 10523/97 |
| 2. | Amoniu | mg/l | 0,50 | STAS 6328/85 |
| 3. | Nitriti | mg/l | 0,50 | SR ISO 6777/96 |
| 4. | CCO - Mn | mg O2/l | 5 | SR ISO 6060/96 |
| 5. | Nitrati | mg/l | 50 | SR ISO 7890/1-98 |
| 6. | Cloruri | mg/l | 250 | STAS 3049/88 SR ISO 6461-1;2/98 |

Monitorizarea zgomotului

Nivelul zgomotului la limita incintei va fi monitorizat anual .

Nivelul de zgomot pe amplasament trebuie sa se incadreze in limitele stabilite prin Ordinul 10009/88 si Ordinul 119/2014.

Monitorizarea deseurilor

Evidenta deseurilor produse va fi tinuta lunar , conform prevederilor HG 856/2002 si va contine urmatoarele informatii:tipul deseului,codul deseului, instalatia producatoare, cantitatea produsa, data evacuarii deseului din instalatie, modul de stocare,date privind expeditiile respinse, data predarii deseului.Vor fi pastrate inregistrari privind persoanele fizice sau juridice care preiau deseurile de dejectii pentru imprastierea pe terenuri agricole.

Monitorizarea emisiilor in aer

Emisii -cosul de evacuare a gazelor arse de la microcentrala termica, frecventa de prelevare probe anual, poluanti analizati: SO2,NOx,CO,pulberi. Indicatorii de calitate se vor incadra in valorile limita admisibile impuse de Ordin MAPPM 462/1993.

| Poluanti | Valoarea limita conform Ordin MAPPM 462/1993 |
| --- | --- |
| SO2 | 1700 |
| NOx | 450 |
| CO | 170 |
| Pulberi | 50 |

Emisii - Cos evacuare gaze arse incinerator cadavre pasari

| Nr crt. | Punctul de monitorizare | Indicatori | Frecvenţa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cos evacuare gaze arse incinerator cadavre pasari | Pulberi, COV, CO, NOx, Sox, cenusa ( carbon organic total) | Semestrial | Se vor utiliza pentru analiza metode recunoscute de Organizatia Nationala si Internationala de Standardizare, Norme Europene sau alte metode echivalente. |

Conform OUG 152/2005, in ceea ce priveste monitorizarea poluantilor in aer (amoniac, hidrogen sulfurat si protoxid  de azot) in cazul fermelor de crestere intensiva a pasarilor, aceasta presupune estimarea emisiilor prin calcul pe baza factorilor de emise corespunzatori sistemului de adapostire (conform BREF ILF).

Cantitatile de emisii estimate prin calul vor fi raportate anual si incluse in Registrul poluantilor emisi si transferati.

Cel mai general este inventarul anual asupra unităţii:

Monitorizarea calitatii apelor uzate menajere

Frecventa de analiza inainte de fiecare vidanjare, indicatorii parametrilor propusi pentru monitorizare se vor incadra in valorile limita admisibile impuse de NTPA002/2005.

| Nrcrt | Punctul de prelevare a probei | Poluanti analizati | Frecventa de prelevare si analiza | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | P1 - bazine betonate stocare ape uzate | pH | La fiecare vidanjare | Conform standardelor nationale in vigoare |
|  |  | Materii in suspensie |  |  |
|  |  | CBO5 |  |  |
|  |  | CCO - Cr |  |  |
|  |  | Detergenti |  |  |
|  |  | (NH4+) |  |  |
|  |  | Reziduu filtrat |  |  |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici |  |  |

Monitorizarea calitatii solului

| Nr.crt | Punct de prelevare probe | Indicatori analizati | Frecventa de prelevare si analiza | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zona de langa platforma de dejectii (nefolosita) | Cupru | Anual | Conform standardelor nationale in vigoare |
|  |  | Zinc |  |  |
|  |  | Hidrocarburi din petrol |  |  |

- respectarea parametrilor de evacuare in statia de epurare autorizată pentru apele menajere;Indicatorii de calitate a apelor  uzate  se vor incadra in limitele stabilite de operatorul statiei de epurare, fără depăsirea limitelor prevăzute de H.G. nr. 188/2002, normativul NTPA 002 modificat si completat de H.G. nr. 352/2005;

- realizarea unui program de mentenanta privind curatirea, spalarea si igienizarea retelei de canalizare  pentru prevenirea impurificarii solului si apelor subterane;

- masuri de control intern si de service al conductelor de alimentare cu apa si de canalizare;

- se va evita impurificarea apelor pluviale printr-un management corespunzator al dejectiilor, respectiv colectare prin rigole pluviale si evacuare pe spatiile verzi ;

- indicatorii de calitate ai efluentilor pluviali evacuati trebuie să se inscrie obligatoriu in limitele prevăzute de H.G. nr. 352/2005 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002, normativul NTPA 001;

- evitarea pierderilor accidentale de produse petroliere pe sol si substante chimice, prevederea de materiale absorbante pentru scurgerile accidentale;

In cadrul  fermei  in vederea reducerii emisiilor cu impact asupra factorilor de mediu aer se va avea in vedere:

- Reducerea emisiilor de praf

- asigurarea unui  management corect al materialelor pulverulente;

- curăţarea zilnica a căilor de acces;

- menţinerea in bună stare a căilor rutiere in zonă.

- Reducerea emisiilor de poluanţi de la mijloacele auto

- utilizarea masinilor si utilajor rutiere si nerutiere in stare buna de funcţionare si cu toate reviziile tehnice la zi.

- Reducerea emisiilor de mirosuri

Mirosurile sunt generate in principal de:

- emisiile de amoniac din halele de productie;

- emisii secundare de H2S care, in adaposturi conforme cu cerintele BAT, sunt nesemnificative fiind sub limita de detectie chiar si in interiorul halelor.

- Evitarea manipulării dejecţiilor in perioade defavorabile dispersiei(inversiuni termice, ceaţă), cand mirosul poate fi transportat pe distanţe lungi.

- Amenajarea, intretinerea  perdelei vegetale din jurul amplasamentului.

- Reducerea emisiilor de amoniac prin controlul umiditatii in hale. Prin dotarea acestora cu sisteme de ventilatie prevazute cu tubulaturi si ventilatoare de  exhaustare. Datorita sistemului de incalzire din hale se va evita fermentarea dejectiilor in hale, acest aspect conducand la reducerea concentratiei noxelor evacuate cu valori situate in limitele  impuse prin reglementarile in vigoare.

Concluzie

Obligaţiile de bază ale titularului activităţii privind exploatarea instalaţiilor de pe platforma incintei analizate sunt următoarele:

• luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

• luarea măsurilor care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;

• evitarea producerii de deşeuri, iar în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

• utilizarea eficientă a energiei;

• luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

• luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Prin implementarea unui Sistem de Management de Mediu conform ISO 14001 se va putea asigura un control cat mai eficient al activitatilor din punct de vedere al protectiei mediului cat si o imbunatatire continua a calitatii mediului.

# Text boxes

RECEPTIE CANTITATIVA SI CALITATIVA – POPULARE HALA GAINI OUATOARE

HALA GAINI OUATOARE IN CUSTI CONFORM CERINTELOR U.E.

CASTEL DE APA

FORAJ APA

ENERGIE ELECTRICA

DEJECTII LICHIDE

POST TRAFO

USCARE DEJECTII

BUNCAR FURAJE

DEJECTII USCATE - INSACUITE

AER CALD – EVACUARE HALA

OUA DE CONSUM

POST TRAFO

ENERGIE ELECTRICA

FORAJ APA

CASTEL DE APA

HALA GAINI OUATOARE

RECEPTIE CANTITATIVA SI CALITATIVA – POPULARE HALA GAINI OUATOARE

BUNCAR FURAJE

DEJECTII USCATE

OUA DE CONSUM

PLATFORMA BETONATA – DEJECTII USCATE INSACUITE

Livrare

ADMINISTRARE CA  FERTILIZANT PE TERENURILE AGRICOLE

RECEPTIE CANTITATIVA SI CALITATIVA – POPULARE HALA GAINI OUATOARE

HALA GAINI OUATOARE

CASTEL DE APA

FORAJ APA

ENERGIE ELECTRICA

POST TRAFO

BUNCAR FURAJE

DEJECTII USCATE

PLATFORMA BETONATA – DEJECTII USCATE INSACUITE

OUA DE CONSUM

ADMINISTRARE CA  FERTILIZANT PE TERENURILE AGRICOLE

Livrare

MATERIE PRIMA

DEPOZIT SACI

DEPOZIT CENUSA INSACUITA

INSACUIRE

DEPOZITARE TOMBEROANE

SPALARE TOMBEROANE

SALA INCINERARE

DEPOZIT CENUSA

DEPOZIT RACIT

LIVRARE

DEPOZITARE NAVETE CURATE

OU LICHID

SPALARE NAVETE

ADITIVI

PASTEURIZARE

REFRIGERARE

REFRIGERARE

DESEURI SUBPRODUSE

INDEPARTARE COJI OUA

DEZAMBALARE

VIZUALIZARE OUA

CARTOANE,

AMBALAJE

ELIMINARE OUA IMPROPRII CONSUM UMAN

SPARGERE OUA

DEPOZITARE OUA

RECEPTIE OUA

FILTRARE

REFRIGERARE

0 – 4 GRADE

CONGELARE

–12GRADE

EXPEDITIE