COSTACHE I.GHEORGHE I.I.         BENEFICIAR:S.C.EXCELSIOR S.R.L.

C.I.F. 31400341			              TITLU PR : CONSTRUIRE DEPOZIT

ÎNGRĂȘĂMINTE ȘI UTILAJE ȘI DEPOZIT

UTILAJE, INTRAREA AGROMEC, NR. 8A

ORAȘ ȚĂNDĂREI, JUD. IALOMITA

MEMORIU  JUSTIFICATIV

I.Denumirea proiectului

Denumirea obiectivului de investitii : Construire depozit îngrășăminte și utilaje și depozit utilaje

Amplasamentul obiectivului si adresa : Oraș Țăndărei, Intrarea Agromec, nr.8A

Proiectantul lucrarilor: COSTACHE I. GHEORGHE I.I.-Slobozia

Beneficiarul lucrarilor: S.C.EXCELSIOR S.R.L., tel.0722/659592

Valoarea estimata a lucrarilor: 124 000 lei.

Perioada de executie propusa: 12 luni.

II.Titular

Beneficiarul lucrarilor: S.C.EXCELSIOR S.R.L., tel.0722/659592

III.Descrierea proiectului

3.1.Justificarea necesității proiectului

Pentru o desfasurare mai buna a activitatilor de depozitare utilaje și îgrășăminte s-a propus construirea a două hale cu fundații și pereți din beton armat de 3,0 m înălțime, cu acoperiș semirotund din tablă cutată, un depozit de utilaje cu suprafața construită și desfășurată de 580,90 mp și un depozit pentru îngrășăminte chimice și utilaje cu suprafața construită și desfășurată de 583,60 mp .

Terenul pe care urmeaza a fi amplasate constructiile este proprietate particulara si are o suprafata de 11068,00 mp .

Prezentul proiect contine :

Faza DTAC

Certificat de urbanism

Plan amplasament

Plan de situatie

Pe amplasamentul propus urmeaza sa se construiasca două cladiri parter pentru depozitarea de utilaje agricole și îngrășăminte chimice utilizate în agricultură .

Materiile prime necesare acestor investitii :

- Beton de ciment pentru fundatii pereți si platforme ;

- Armaturi otel beton  ;

- Virole din tablă cutată semirotunde pentru acoperiș .

Alimentarea cu energie electrica este asigurată prin branșament, din reteaua orașului

Alimentarea cu apa este asigurată de la rețeaua orașului .

Evacuarea apelor uzate se face catre canalizarea orașului.

3.2. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI

3.2.1.Caracteristicile tehnice ale constructiilor :

- suprafata construita va fi de 1164,50 mp ;

- suprafata desfasurata va fi  1164,50 mp ;

- aria utila 1100,95 mp ;

- inaltimea la streasina 3,00 m ;

- inaltimea maxima a constructiei 10,00 m .

Constructiile vor avea regimul de inaltime parter, cu fundatii continue din beton armat, suprastructura urmand a fi din pereți din beton armat de 3,0 m înălțime, cu acoperiș tip semirotund autoportant din tablă cutată .

Vor fi amenajate două cladiri parter pentru depozitarea de utilaje agricole și îngrășăminte chimice utilizate în agricultură.

3.3. Delimitarea amplasamentului

Terenul pe care vor fi amplasate obiectivele are o suprafata de 11068,00 mp, si are urmatoarele vecinatati :

- La Nord –Niță Vasile, Badea Ion, str.Soarelui, domeniu privat al orașului, Loter Hari ;

- La Sud   - NC 20740 ;

- La Est   - Munteanu Ionel, Bucur Rada, str. Soarelui, Dumitru Sector, Intrarea Agromec ;

- La Vest – NC 860/2, NC 20742 .

3.4.Accesul in zona

Accesul in zona se face dinspre Est, Intrarea Agromec .

3.5.Suprafata de teren ocupata – 1164,50 constructii si 980,0 mp drumuri si platforme . Apele utilizate la igienizarea spațiilor vor avea pantă de scurgere la rețeaua de canalizare a orașului după ce au trecut printr-un separator de grăsimi și un deznispator intercalate pe traseul de canalizare .

3.6.Utilitati

Instalatiile electrice de forta

Este asigurata prin racord  la reteaua ENEL  .

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa este asigurată de la rețeaua orașului .

Evacuarea apelor uzate menajere, tehnologice se va face către canalizarea orașului după ce au trecut printr-un separator de grăsimi și un deznispator intercalate pe traseul de canalizare.

Energie termica

- Nu este cazul pentru obiectul propus –

3.7.Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Prin amplasarea obiectivului nu s-a schimbat destinatia initiala a terenului, aceea de teren pentru activități agricole .

Lucrarile de executie vor dura cca 12 luni .

3.8.Programul de functionare

24 ore/zi .

IV.SURSE  DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

1.Protectia calitatii apelor – nu exista pericolul de infiltrare in panza freatica a apelor uzate .Platformele betonate ale drumurilor au panta asigurată pentru evacuarea apelor meteorice catre spațiile verzi din incinta iar apele utilizate la igienizarea spațiilor vor avea pantă de scurgere la rețeaua de canalizare a orașului după ce au trecut printr-un separator de grăsimi și un deznispator intercalate pe traseul de canalizare .

2.Protectia aerului – nu este cazul ;

2.1.Instalatii pentru evacuarea si reducerea noxelor

- nu este cazul -

2.2.Debite de poluanti estimati a fi evacuati

- - nu este cazul -

3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Halele de depozitare utilaje și îngrășăminte sunt amplasate în incinta socieății, fără a afecta populația  .

4.Protectia impotriva radiatiilor –

- nu este cazul -

5.Protectia solului si subsolului

Nu a exista pericolul de infiltrare in sol a apelor evacuate . Platformele betonate pentru drumuri au panta asigurată pentru evcuarea apelor meteorice catre spațiile verzi din incinta, iar  apele utilizate la igienizarea spațiilor vor avea pantă de scurgere la rețeaua de canalizare a orașului după ce au trecut printr-un separator de grăsimi și un deznispator intercalate pe traseul de canalizare .

6.Protectia ecosistemelor terestre si acvatice –

-nu este cazul-

7.Protectia asezarilor umane si a altor obiective – prin desfasurarea activitatilor zilnice la obiectivul studiat nu va fi afectata populatia sau alte obiective din zona acesta fiind amplasat la mare distanta de primele case de locuit .

8.Gospodarirea deseurilor –Deseurile rezultate in cadrul obiectivului sunt :

- deseuri rezultate in urma realizarii investitiei – vor fi transportate la platforma de gunoi a orașului ;

9.Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

- nu este cazul -

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

- nu este cazul -  .

Intocmit : Ing. GH.COSTACHE