BENEFICIAR:  COMUNA BUESTI

TITLUL PROIECT :

REABILITARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BUEȘTI, JUDETUL IALOMITA

DOCUMENTATIE ACORD :

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

IALOMITA

ELABORATOR:   S.C. PROCIVIL  S.R.L. SLOBOZIA

2019

B O R D E R O U

PIESE SCRISE

- FOAIE DE CAPAT

- BORDEROU

- MEMORIU de PREZENTARE

- CERTIFICAT DE URBANISM

PIESE  DESENATE

| Nr. crt. | Denumire plansa | Scara | Numar plansa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan de incadrare in zona | 1:100.000 | A01 |
| 2 | Plan de situatie – retele distributie apa | 1:2500 | H00 |
| 3 | Statie de tratare apa | 1:50 ;1:20 | ST00-ST01 |
| 4 | Statie de pompare |  | SP00 |
| 2 | Plan gospodarie de apa | 1:200 | GA01-GA00 |

MEMORIU DE PREZENTARE

( in conformitate cu ANEXA 5E LA PROCEDURA –  LEGEA 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului)

I.Denumirea  proiectului:

REABILITARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BUEȘTI, JUDETUL IALOMITA

II.   Titular :    COMUNA BUESTI

- Adresa poştală- str.Teilor, nr.32

cod poştal: 927012

tel/fax: 0243 268288

Primar: 0729025989

Viceprimar: 0729152098

Secretar: 0729072594

primariabuestiil@yahoo.com

www.buesti.ro

- numele persoanelor de contact : MIHAILA NICOLAE  PRIMAR

- director / manager / administrator : MIHAILA NICOLAE

- responsabil pentru protectia mediului : MIHAILA NICOLAE

III. Descrierea caracteristcilor fizice ale intregului proiect

a) Rezumatul proiectului

Date tehnice ale investitiei

SITUATIA ACTUALA

Comuna Buesti se află în partea central-sudică a județului Ialomita, pe malul drept al râului Ialomița. Este traversată de șoseaua județeană DJ201, care o leagă spre vest de Albești, Axintele, Bărcănești și Coșereni (unde se termină în DN2); și spre est de Slobozia (unde se intersectează cu DN21), Mărculești și Țăndărei

Conform recensământului efectuat în 2011,populația comunei Buești se ridică la 1.074 de locuitori.

Principalele servicii locale de care beneficiaza locuitorii comunei sunt:

- prestari servicii pentru agricultura asigurate de agentii economici si persoanele fizice specializate in acest domeniu

- alimentatie publica realizata de societatile comerciale autorizate de pe raza comunei

- pasunatul animalelor - acest serviciu fiind furnizat de Consiliul local prin islazul comunal

- serviciul de asistenta sanitar - veterinara – serviciu realizat pe raza comunei in sistem privat

- asistenta medicala umana

- morarit

- telefonie digitala

- distribuirea presei si corespondentei se face prin Directia Judeteana de Posta

Programe de dezvoltare economica propuse in dezvoltarea localitatii

- modernizarea drumurilor

- modenizarea sistemului de alimentare cu apa

- modernizarea unitatilor de invatamant si a lacaselor de cult

- modenizarea sistemului de irigatii

- infiintarea pe programe europene a unor ferme zootehnice

- infiintarea de intreprinderi mici si mijlocii - avand ca obiect de activitate industria alimentara

SITUATIA EXISTENTA A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA BUEȘTI

Comuna BUEȘTI dispune de sistem centralizate de alimentare cu apa  dupa cum urmeaza:

A. Sistemul centralizat de alimentare cu apa – cuprinde:

- SURSA - acviferul de mica captat prin doua  foraje H = 30-40 m -

- CONDUCTA DE ADUCTIUNE de la foraje la gospodariile de apa

- 2 GOSPODARII DE APA  organizate  in apropierea forajelor existente care au in componenta :

- INMAGAZINARE -

Rezervoare metalice montate la inaltime cu capacitatea de cca 50 mc;

- STATIE DE POMPARE - instalatie de ridicare a presiunii -

- TRATARE – dezinfectie  cu hipoclorit de sodiu .

- RETEA DE DISTRIBUTIE APA – de tip mixta (partial inelara si ramificata) – de joasa presiune p < 6 bar, realizate din conducte de otel care a fost montata in urma cu 27de ani si care este intr-o stare de coroziune avansata Lungime totala:	 9600 m

Reteaua de distributie  este  echipata cu:

- camine de vane – sectionare, goliri

- hidranti de incendiu Dn 65/80 mm

- bransamente

Deficientele identificate privind sistemul actual de alimentare cu apa:

-   volumul rezervoarelor existente este insuficient si nu asigura volumul de compensare si incendiu

-    retelele de distributie de otel   nu asigura furnizarea apei in conditii de calitate

-   defectiuni repetate ale conductelor de otel produc pierderi importante de apa in sistem

-    consumuri mari de energie electrica pentru functionarea sistemului

Lucrarile prevazute prin proiect sunt:

-Reţelele de distribuţie

Lungimea retelelor de distributie este de: L= 10.290 ml;

Reţeaua de distribuţie urmăreşte trama stradală, fiind calculată ca o reţea mixtă de joasă presiune

În general, conductele se montează sub trotuarele pietonale şi pe zonele verzi sau de siguranta ale drumurilor publice sau ale străzilor din localitate.

-Cămine de vane

Pe traseul reţelelor s-au prevăzut:

-camine pentru vane de inchidere,armaturi de golire.Caminele vor fi de tip rectangular se vor executa din beton armat si vor fi prevazute cu capace si rame fonta STAS2308necarosabile. Caminele respecta prevederile STAS 6002 si SR ISO 4064/1.2.S-a prevazut robinet –vana fluture cu flansa

-Hidrantii de incendiu – S-au prevazuti hidranti de incendiu subterani Dn 65mm STAS 695 Amplasarea hidrantilor s-a facut conform P66 /2001 si SR 4163/1 s-au prevazut blocuri de ancorare din beton

-Inmagazinare

Pentru inmagazinarea volumului de apa necesar compensarii debitului necesar la orele de consum maxim si a volumului rezervei intangibile pentru incendiu Vri = 54mc se propune montarea in cele doua gospodarii de apa a doua rezervoare paralelipipedice supraterane cu volumul util V=100 mc

-Statie de pompare – instalatie de ridicare a presiunii

Pentru asigurarea presiunii de utilizare la toate punctele de folosinta apa se propune, o statii de-pompare – construcţie din panouri autoportante-termoizolante cu structura metalica tip container

Statia de pomare se va monta, pe o platforma de beton C16/20armat (7.00x 5.90 x0.15 m)

-Bransamente – din conducta de distributie stradala se vor executa baransamente pana la limita de proprietate a consumatorilor de apa executate din  polietilenă de înaltă densitate (PEID)

b) Justificarea necesitatii proiectului

Necesitatea investitiei consta in indeplinirea obligatiilor autorităţilor locale, judeţene şi a structurilor regionale care au o responsabilitate directă în legătură cu riscurile majore ce sunt legate de neasigurarea cantităţii şi calităţii apei potabile  in conformitate cu cerintele legislatiei si strategiilor actuale, tinand cont de prioritatile sectoriale identificate.

Principalele cerinte care impun realizarea proiectului sunt:

- respectarea si aplicarea reglementarilor legislative in domeniul alimentarii cu apa, care s-au armonizat cu legislatia UE;

- necesitatea reabilitarii sistemului de alimentare cu apa  in concordanta cu cerintele Planului de Actiune pentru Mediu;

- dorinta autoritatilor locale de a asigura un mediu de viata curat si sanatos locuitorilor comuna Buești.

Beneficiarii finali ai proiectului vor fi:

- Locuitorii comunei care vor beneficia de alimentare cu apa 24 ore;

- Agentii economici care isi desfasoara activitatea pe raza comunei;

- Institutiile statului, (scoli, gradinita, camin, primarie, politie, etc.);

- Operatorul sistemului care, prin exploatarea retelelor de distributie din materiale durabile si a echipamentelor fiabile si cu un consum de energie scazut, isi reduce cheltuielile si poate practica astfel un tarif mai scazut, imbunatatind totodata incasarile pentru serviciile prestate.

Economia rurală prezintă diferenţieri semnificative în funcţie de regiuni, de trăsăturile demografice specifice, sociale şi economice. Această diferenţiere este vizibilă mai ales în ceea ce priveşte sărăcia în spaţiul rural românesc, reflectată într-un nivel scăzut de trai al populaţiei şi în lipsa de surse de venituri alternative.

Activităţile specifice, altele decât cele agricole şi forestiere în spaţiul rural, depind de distribuţia teritorială/comerţ şi de alte activităţi ale lanţului de distribuţie. Astfel, se poate spune că principalele activităţi depind de resursele naturale locale disponibile, de relieful şi de tradiţiile zonei. În ceea ce priveşte datele statistice, aşa cum s-a menţionat anterior, agricultura, industria alimentară şi silvicultura sunt de o importanţă primordială pentru economia rurală, prezenţa activităţilor nonagricole, legate de sectorul primar, mai ales exploatarea resurselor naturale şi procesarea, fiind nesemnificative în termeni economici. Totuşi, economia rurală este slab diversificată şi încă dependentă de activităţile agricole, ceea ce are drept consecinţă venituri reduse pentru întreprinzătorii din mediul rural. Dezvoltarea antreprenorială este slab reprezentată în zonele rurale ca efect al resurselor materiale limitate, al educaţiei deficitare, al nivelului scăzut al utilităţilor precum şi al fenomenului de migraţie temporară masivă spre urban sau peste hotare.

Dezvoltarea economică şi socială durabilă a spaţiului rural este indispensabil legată de îmbunătăţirea infrastructurii rurale existente şi a serviciilor de bază. Pe viitor zonele rurale trebuie să poată concura efectiv în atragerea de investiţii, asigurând totodată şi furnizarea unor condiţii de viaţă adecvate şi servicii sociale necesare comunităţii.

Colectivităţile rurale din România, în special cele din zonele defavorizate, se confruntă cu probleme economice şi sociale majore, cu o dinamică redusă a dezvoltării economiei rurale şi, în consecinţă, cu o dinamică scăzută a dezvoltării umane. Zonele rurale din România sunt afectate de lipsa semnificativă a infrastructurii şi a deficienţelor acesteia care afectează atât dezvoltarea economică, cât şi calitatea vieţii. Cele mai importante nevoi sunt legate de: Drumuri; Alimentarea cu apă potabilă; Reţeaua publică de canalizare; Gestionarea deşeurilor; Energie electrică; Energia termică; Accesul la internet; Educaţie şi formare; Alte servicii;

În concluzie, situaţia actuală a serviciilor şi infrastructurii afectează puternic calitatea vieţii în spaţiul rural şi constituie o piedică pentru dezvoltarea activităţilor economice.

Comuna Buești se incadreaza in acest profil datorita ritmului redus de dezvoltare economica, cu o populatie imbatranita, fara oportunitati de atragere a unor investitori datorita lipsei unei echipari edilitare adecvate.

Localizarea in interiorul unei vaste regiuni de campie si-a pus amprenta asupra potentialului economic si a posibilitatilor de valorificare a resurselor de dezvoltare. Atributele calitative ale mediului natural - conditiile geo-morfice, climatice, hidrografice - au condus la specializarea economica a comunei Buești in activitati agricole. Atractia exercitata de centrele urbane din apropiere, Amara si Slobozia, traditia locala in activitati agricole a pierdut in importanta, astfel a fost influentata structura fortei de munca, reducand la minimum transferul specializarii agricole de la o generatie la alta. In acest mod, a fost afectata negativ coeziunea comunitatii locale prin slabirea sentimentului de apartenenta, prin atenuarea rolului comunitatii locale. Aceasta a avut efecte asupra nivelului redus de performanta al muncii agricole, alaturi de dotarea tehnica insuficienta, de accesul limitat la informatie.

Potential economic – Viata economica a localitatii a fost si este strans legata de conditiile naturale locale si de resursele solului. In localitate isi desfasoara activitatea agenti economici dintre care enumeram:

Agricultura – Structura suprafetei agricole a comunei cuprinde teren arabil, adica 81% din suprafata totala a teritoriului comunei. Potentialul caloric ridicat al climatului de stepa, grosimea si fertilitatea cernoziomurilor, ca si traditia muncii agricole au determinat conturarea comunei ca un spatiu agricol dominat de culturile cerealiere (grau, porumb) si a plantelor tehnice (floarea soarelui, sfecla de zahar) si de cresterea animalelor (porcine, bovine, pasari).

Industria – Structura pe ramuri a agentilor economici privati este dominata de activitatile comerciale, putini intreprinzatori asumandu-si riscul unor activitati de productie. Dar, odata cu limpezirea legislatiei in domeniu si cu acumularea de capital, exista posibilitati ca activitatile private sa se indrepte mai mult spre productie si servicii.

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rurale este o premisă importantă a creşterii dinamicii de dezvoltare umană în mediul rural românesc.

Necesitatea promovarii investitiei rezida tocmai din eliminarea disfunctionalitatilor mentionate anterior.

c)valoarea investiției – 4 504 502,33 din care C+M 2 934 705,91.

d)perioada de implementare propusă – 36 luni din care executie lucrari 26 luni

e)planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

In conformitate cu Certificatul de Urbanism nr .11/05.10.2017 emis pentru proiectul „Reabilitare rețea de alimentare cu apă în comuna Buești“  terenul in suprafata de 28600 mp este situat in intravilanul comunei Buesti, judetul Ialomita, apartine domeniului public al comunei Buesti si are categoria de folosinta actuala , strazi locale, gospodarie comunala  cu destinatie curti constructii in intravilan, strazi locale in intravilan, zona de siguranta a DJ 201 in lungime de 9750ml.

-planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului sunt atasate la documentatie.

f) descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Elemente specfice caracteristice proiectului propus

Reţelele de distribuţie au fost dimensionate pentru asigurarea debitului necesar populaţiei şi a debitului necesar pentru stins incendii corespunzătoare etapei actuale.

Debitele de dimensionare şi verificare au fost calculate în conformitate cu legislatia in vigoare: „Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor din mediul rural ordinul MLPTL nr1214 din 06.09.01 indicativ P-66/2001.

In zona drumului judetean DJ201 conducta se va amplasa in zona de siguranta si protectie  a acestuia .

Pozarea conductei de aductiune propusa, se va face, ingropat intr-o transee cu latimea de 0.7m (50 cm + De=ampriza conducta) si o adancime de minim 1,0 m fata de cota terenului sistematizat, respectandu-se adancimea de inghet impusa prin STAS 6054.

Lungimea retelelor care se vor monta este de: L= 10.290ml;

Lungimile si diametrele conductelor de alimentare cu apă care se propun în acest proiect vor fi de:

- Retele de distributie apa din țevi PEHD D = 110mm 	          	 2310 ml

- Retele de distributie apa din țevi PEHD D = 75 mm 		1.180 ml

- Retele de distributie apa din țevi PEHD D = 63 mm 		2.680 ml

- Retele de distributie apa din țevi PEHD D = 50 mm 		4120 ml

TOTAL									10.290ml

Conductele se vor monta îngropat, la distanță de cca. 1,0 m-1,5 m de una de marginile străzii.

Adâncimea medie de pozare a axului conductei va fi de 1,1m sub adâncimea de îngheț. Conducta se va poza pe un pat de nisip, cu grosimea de 15 cm și acoperită cu un strat de 10 cm, deasupra generatoarei.

Pe rețeaua de distribuție se vor monta 13 cămine de vizitare, prevăzute cu instalațiile hidraulice aferente și 5 hidranți, pentru alimentarea pompelor de incendiu.

Caminele vor fi de tip rectangular se vor executa din beton armat si vor fi prevazute cu capace si rame fonta STAS 2308 necarosabile.Caminele respecta prevederile STAS 6002 si SR ISO 4064/1.2.S-a prevazut robinet vana fluture cu flansa

Hidrantii de incendiu –S-au prevazuti hidranti de incendiu subterani Dn 65mm STAS 695 Amplasarea hidrantilor s-a facut conform P66 /2001 si SR 4163/1 s-au prevazut blocuri de ancorare din beton.

Retelele de distributie se vor realiza din tuburi de inalta densitate tip PE80 SDR 17.6 Pn 6 bari, Ø 110x6.3 mm.

Retelele de distributie s-au dimensionat conform STAS 1343-1/2006.

Folosirea materiilor prime de calitate, extrudarea pe linii de fabricație cu eficiență dovedită, specifice acestui tip de materiale, permit producerea tevilor HDPE, în condiții controlate și care prezintă următoarele caracteristici generale:

- Durata de viata a tevilor din PEeste de minim 50 de ani în condiții normale de punere în opera, manipulare, depozitare si exploatare.

- Comportament mecanic foarte bun;

- Rezistență chimică mare

- Stabilitate la radiații

- Rezistenta la radiațiile ultraviolete

- Rezistenta la coroziune și abraziune

- Rezistentă ridicată și la temperaturi joase (– 40°C)

- Flexibilitate ridicată

- Atoxicitate

- Siguranță și simplitate la îmbinare

- Greutate redusa

Reţeaua de distribuţie urmăreşte trama stradală, fiind calculată ca o reţea mixtă de joasă presiune,

Conductele au diametre relativ mici, se pot monta în spaţii limitate, reţeaua încadrându-se printre conductele şi cablurile existente, telefonice şi electrice. Rețeaua de distribuție a apei potabile la consumatori se va amplasa pe in zona de siguranta a strazilor, in spatii verzi , trotuare si zona de siguranta si protectie a drumului judetean DJ 201.

Amplasarea retelei se va face cu respectare STAS 8591/91 si SR 4163/1. Pozarea conductei se va face, ingropat intr-o transee cu latimea de 0,8 m si o adancime de minim 1,20 m fata de cota terenului sistematizat, respectandu-se adancimea de inghet impusa prin STAS 6054. Fundul transeii trebuie sa asigure rezemarea conductei uniform pe toata lungimea acesteia. Lucrarile de terasamente se vor executa manual si mecanizat.

Fundul transeei se va nivela manual, cu un strat de nisip 15 cm, dupa compactare.

Montarea, pe fundul santului se va face ondulat (nu in linie dreapta), pentru preluarea dilatarilor. Imbinarea tuburilor se face cu fitinguri cu etansare prin compresiune (mufe, coliere de bransare), pentru diametre de pina la 110mm. Dupa instalarea in sant,conductele se acopera cu un strat de nisip de 15cm. Pentru stratul de nisip, transeea se va umple cu pamant selectat, 30 cm compactat manual. Se va monta grila de avertizare,banda PVC albastra. Se va definitiva umplutura. Se va realiza un grad de compactare de minim 90%.

Plansele cu strazile locale si DJ 201 pe care se amplaseaza reteaua de distributie apa potabila sunt atasate la documentatie.

Cămine de vane

Se vor prevedea cămine dotate cu vane care să permită izolarea oricărui tronson care alimentează sau este alimentat din nod; Construcţia căminelor va fi subterană, dimensiunile fiind stabilite pe baza dimensiunilor armăturilor componente. Caminele respecta prevederile STAS 6002 si SR ISO 4064/1.2. Pe traseul retelelor de distributie s-au prevazut vane din fonta ductila montate ingropat, iar in punctele joase s-au prevazut vane de golire montate in camin (din camin apa se va evacua cu pompe de epuisment mobile), pentru evacuarea apei din conducte in cazul efectuarii unor remedieri.

Armaturi de inchidere-vane

Ca armaturi de inchidere se vor folosi robinete cu sertar pana –corp plat si flanse, conform STAS 2550/90 si ISO 5996, pentru apa potabila si Pn= 10at.

Toate robinetele trebuie sa fie prevazute cu   flanse,suruburi ,piulite  si saibele aferente.Pentru robinetii de golire  se vor folosi robinetii cu sertar si mufa .

Armaturile (vanele) din camine se vor sprijini prin suporti metalici.

Armaturile (vanele) cu montaj ingropat (cu tijă de manevră şi cutie de protecţie vană.)

Diametrul nominal DN50 -   PN10-PN16bar

Sint robineti cu sertar pană, cu corp plat şi capac din fontă ductilă, sertar fontă ductilă capsulat prin vulcanizare cu cauciuc tip EPDM, tijă inox, protecţie anticorozivă prin acoperire cu pulbere epoxy de minim 250 microni.

Cutie de protectie din fonta

Tija de actionare

Robinet cu sertar pană, cu corp plat Dn 50mmPn16 bar

Camine de sectionare, goliri si aerisire

Caminele vor fi de tip rectangular se vor executa din beton armat cu deschidere interioar (120 x 1.20) si vor fi prevazute cu capace si rame fonta STAS 2308 necarosabile. Caminele respecta prevederile SR ISO 4064/1.2 Grosimea peretilor =15cm.Adincimea libera a caminului H = 1.65 m.Materiale folosite : armatura OB37, PC 52; beton C12/15;

INMAGAZINARE

Pentru inmagazinarea volumului de apa necesar compensarii debitului necesar la orele de consum maxim si a volumului rezervei intangibile pentru incendiu Vri = 54mc se propune – montarea in cele doua gospodarii de apa a doua rezervoare paralelipipedice supraterane cu – volumul util V=100 mc construit din panouri din otel galvanizat si membrana - trei straturi din tesatura polimeri, acoperita cu PVC pe ambele fete

- izolat termic - vata minerala bazaltica - 50 cm

- Lungime = 7,32m

- inaltime H=2,44m

- latime 6,10m;

Rezervorul este dotat cu:

- sistem de protectie

- scara acces

- acoperis cu trapa si gura de vizitare

- gura de aerisire

- rezistenta de incalzire de 3 kw

Racorduri cu flanse pentru

- alimentare Dn 100 mm

- preaplin  Dn =150

- distributie apa D150

- racord pompa mobila Dn = 100

- golire Dn100 mm

Pentru mentinerea potabilitatii apei, conductele metalice care vin in contact cu apa din rezervor se vor proteja cu vopsea pe baza de rasini poliesterice sau se vor zinca.

Conductele de legatura intre rezervor si statia de pompare montate in pamint se vor izola anticorosiv conform STAS 7335/3 - izolatie intarita. Conductele de legatura intre rezervor si statia de pompare montate aparent se vor izola termic cu izolatie din vata minerala cu grosimea de 60 mm. Temizolatia se va proteja cu tabla zincata 0.3 mm

Rezervorul de apă potabilă, cu volumul util de 100 mc, se va amplasa pe o fundație din beton armat; sub fundație se va realiza îmbunătățirea terenului de fundare, prin realizarea unui pat din balast, cu grosimea de 50 cm.

Instalațiile hidraulice se monteaza într-un cămin din beton armat, aflat între rezervorul de apă și containerul uzinat (pavilionul de exploatare) și vor fi alcătuite din:

- intrare conductă de aducțiune de la puțul forat

- conducta de aspirație, din rezervor la electropompe, cu diametrul de 100 mm

- un grup de pompare pentru alimentare cu apă potabilă și de incendiu, de tipul DAB, cu parametrii

- Q = 10 mc/h

- H = 40 mCA

- P = 2 x 1,1 kw

- conducta de refulare în rețeaua de distribuție, pe care se va amplasa și instalația de dezinfecție cu raze ultraviolet (UV)

Gospodaria de apă va mai dispune de un container metalic standardizat, în care se va monta Stația de pompare treapta II-a, cu instalațiile hidraulice aferente. Containerul metalic constituie corpul de exploatare al Stației; containerul se va monta pe o platformă din beton.

- Statie de tratare –2 buc

Avand in vedere rezultatele analizelor de la cele doua gospodarii de apa se propune montarea a doua statii de tratare cu cuart si carbune activ   Filtrele automate cu pat de carbune activ sunt destinate indepartarii din apa a substantelor organice, a clorului si pentru a imbunatati gustul, culoarea si mirosul apei.

Procesul de filtrare consta in trecerea apei, de sus in jos, prin trecerea acesteia printr-un pat filtrant format dintr-un strat de carbune activ asezat peste un strat de nisip selectat.Procesul de spalare inversa (spalare inversa si clatire), care are ca scop refacerea eficientei patului filtrant, consta in spalarea inversa a acestuia de jos in sus si indepartarea impuritatilor retinute.

Filtrarea apei prin straturi de nisip elimina substantele in suspensie care provoaca turbiditatea apei, precum namoluri, noroi, substante coloidale; drept urmare, este folosit pentru filtrarea apei de put precum si a apelor de suprafata.Procesul consta pur si simplu in trecerea apei prin mai multe straturi de nisip cuartos sau alt material inert, cu granulatii diferite, selectate, si un strat de antracit (filtre dual media sau multi media). Mediul filtrant se afla intr-un recipient, de obicei din fibra de sticla sau otel protejat cu acoperiri epoxidice sau otel inoxidabil. Apa traverseaza mediul filtrant de sus in jos, iar substantele retinute treptat in primul strat superior de nisip cresc eficacitatea filtrarii straturilor urmatoare. Astfel, este evident ca acest proces de filtrare nu face altceva decat sa repete procesul natural al apei care traverseaza diversele straturi de sol pana ajunge in panza freatica.

Instalatia de dezinfectie – 2 buc

-2 instalatii  de dezinfectie cu raze ultraviolete pentru tratarea apei;

Soarele emite o lumina invizibila: razele UV. La o lungime de unda de 254 nm, razele UV au capacitatea de a distruge microorganismele(bacterii,virusuri,alge).Fenomenul este simplu: razele UV patrund in celule si le deregleaza metabolismul, impiedicand in prima faza reproducerea si in final distrugand intreaga celula.

AVANTAJE:

- Nu se utilizeaza substante chimice

- Protejeaza mediul

- Costuri de intretinere reduse

- Nu necesita consumabile de genul reactivilor

- Nu exista pericolul supradozajului

- Usor de instalat si de utilizat

- Eficienta de 99.9%

În jurul gospodăriei de apă se va institui perimetrul de protecție severă, conform Ordinul MS nr 536/97 și HGR 930/2005, realizat dintr-o împrejmuire din panouri din plasă de sârmă, stâlpi din țeavă de oțel cu fundații din beton simplu, cu poartă de acces.

STATIE DE POMPARE – instalatie de ridicare a presiunii

Pentru asigurarea presiunii de utilizare la toate punctele de folosinta apa se propune, o statie de pompare – construcţie din panouri autoportante-termoizolante cu structura metalica tip container

Statia de pompare se va monta, pe o platforma de beton C16/20armat(7.00x 5.90 x0.15 m)

Pentru a realiza o funcţionare elastică a instalatiei de pompare la parametrii variabili functie de consumul populaţiei, s-a propus echiparea statiei cu: Grup de pompare pentru - nevoi igienico gospodaresti format din 3 (2A +1R) electropompe, cu turatie variabila montate pe un sasiu comun, cu urmatoarele carcteristici functionale Q pnec/grup,=30 mc/h -Hpnec = 30mCA, care să realizeze debitul necesar în orice moment la consumatori, cu menţinerea condiţiilor de presiune necesară la utilizatori. Utilizarea electropompelor cu turaţie variabilă este impusă de condiţiile efective de funcţionare a sistemului.

BRANSAMENTE – din conducta de distributie stradala se vor executa baransamente pana la limita de proprietate a consumatorilor de apa executate din  polietilenă de înaltă densitate (PEID) tip PE 80 SDR 17.6 Pn=6 bar cu Dn 20x2 mm , cu camine complet echipate . N= 435 bucati.

- varianta constructiva de realizare a investitiei cu justificarea alegerii acesteia

In urma analizei solutiilor s-a propus urmatoarea varianta constructiva :

- rezervor de inmagazinare metalic suprateran cu capacitatea utila V = 100mc; - 2 buc ;

- statie de pompare montata

- statie de tratare cu carbune activ si cuart montata in container

- statie de dezinfectie cu UV

Avantajele solutiei propuse:

- timp de executie redus

- utilaje fiabile cu consumuri reduse de energie electrica

- cheltuieli de investitie mai reduse

- usor de instalat si de intretinut

Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse:

    - rezervor inmagazinare Vu= 100 mc- 2 buc

    - statie pompare – 2 buc

    - statie tratare – 2 buc

    - instalatie dezinfectie cu UV – 2 buc

    - camin de bransament – 435 buc

-materiile prime, materialele, combustibilii şi energia consumate si modul de asigurare al acestora

a) obţinerea şi amenajarea terenului;

Terenul care urmeaza sa fie ocupat de investitia propusa apartine domeniului public al comunei conform inventarului de bunuri apartinand domeniului public si privat al comunei Buești, aprobat cu HGR 1353/2002 si prin hotarari ale Consiliului Local Buești. Terenul este amplasat in intravilanul localitatii.

Terenurile ocupate prin amplasarea retelelor de distributie , a rezervoarelor de inmagazinare si statiilor de pompare  sunt în proprietatea / patrimoniul Consiliului Local. Nu sunt necesare lucrări de exproprieri, scoateri din circuitul agricol sau forestier, demolări, sau reglementări de reţele.

Suprafata ocupata definitiv de obiectiv (caminele de vane, caminele de aerisire, rezervoarele de inmagazinare , statiile de pompare, pavilionul de exploatare , statiile de tratare) este: S =  177 mp, iar suprafata ocupata temporar pe perioada de montare a retelelor de distributie si va fi de S= 24.375 mp .

b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului;

Alimentare cu energie electrica

Pentru transportul apei potabile  de la gospodariile  de apa  sunt necesar doua  grupuri de  pompare 2 (1A+1R ) electropompe avind Qp > Qp nec = 30mc/hHp>Hpnec = 25 mCA , care se vor monta in container.

- U= 2x380  V/50 Hz Pn = 2x2.2 kw; Alimentarea cu energie electrica a tabloului cu care este echipat grupul se va face din tabloul general al statiei de pompare.

-resurse naturale folosite in constructie si functionare

-sol, terenuri, apa

-metode folosite /in constructie

In constructie sunt necesare

- sapaturi

- lucrari de betoane

Nu sunt prevazute lucrari de demolare.

Nu se cunoaste la acest moment in urma elaborarii studiilor topografice existenta unor retele edilitare pe amplasament care sa necesite relocare sau protejare. Daca la executia lucrarilor de constructii vor fi descoperite atunci proiectantul va dispune masurile care se impun iar lucrarile vor fi suportate din capitolul <<Diverse si neprevazute >

-plan de executie , cuprinzand faza de constructie, punere in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Etapele de realizare a investitiei  sint prezentate in graficul de esalonare a lucrarilor anexat la documentatie.

-Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare

Autoritatea contractanta (entitatea) responsabila cu implementarea proiectului este comuna BUEȘTI.

Comuna va îndeplini rolul de Autoritate Contractantă pentru contract şi, în această calitate, va fi responsabila pentru toate aspectele privitoare la coordonarea implementării eficiente a activităţilor prevăzute în contract. Autoritatea contractanta prin persoanele desemnate are responsabilitatea aprobării, documentelor produse în cadrul implementarii acestui proiect, cu aprobarea rapoartelor,a indicatorilor tehnico economici, a bugetului şi cu semnarea şi acceptarea documentelor justificative emise în perioada de implementare a proiectului.

Autoritatea Contractanta va furniza capacitatea managerială şi de expertiză necesară pentru buna derulare şi implementare a proiectului si prin echipa de implementare si consultantul angajat pentru implementarea contractului de finantare va asigura:

- sprijin tehnic prin contribuţia experţilor proprii la realizarea obiectivelor propuse;

- sprijin în asigurarea unei comunicări eficiente cu toate părţile implicate, în vederea implementării cu succes a activităţilor proiectului;

- acces la sursele de informare disponibile, etc.

- desfasurarea conform contractului de finantare a activitatilor din proiect

Consiliul local Buesti va asigura sursele necesare cheltuielilor de intretinere a drumurilor iar operatiile se vor executa de firme specializate.

Resurse necesare:

a) Resurse financiare

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat şi alte surse legal constituite. Sursele de finanţare avute in vedere pentru prezenta investiţie se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din:

1. bugetul de stat

2. bugetul local,

3. credite garantate sau contractate de stat;

4. alte surse legal constituite.

b) Resurse umane

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;

Pentru faza de executie, considerand numai fractiunea de personal necesara in realizarea lucrarilor, s-a estimat un numar de 10 locuri de munca .

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare - 1 persoana

Personalul angajat va fi capabil să intervină pentru remedierea eventualelor avarii aparute dupa perioada de garantie a lucrarilor de executie si va executa lucrarile de intretinere conform prevederilor legale in vigoare

-relatia cu alte proiecte existente sau planificate: nu este cazul

-detalii privind alternative care au fost luate in considerare

S-au analizat doua scenarii de referinta pentru lucrarile de constructii montaj si anume:

Scenariul 1:

- utilizarea conductelor din fonta ductila  pentru retelele de distributie

- rezervoare de inmagazinare din beton

Scenariul 2

- utilizarea conductelor din polietilena de inalta densitate pentru retelele de distributie apa

- rezervoare metalice supraterane

Pentru selectarea opţiunilor propuse descrise anterior s-au luat în calcul criterii de tipul

- Mediu

- Tehnic

- Financiar

- Fiecare din variantele alternative propuse au fost evaluate comparativ ţinând cont de parametrii sociali şi de mediu, tehnici şi financiari. Pentru fiecare din criteriile de evaluare s-a realizat clasificarea alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 3 puncte (1 – opţiune recomandată; 2 – opţiune funcţionala; 3 – opţiune nerecomandată); s-a folosit o medie ponderată între ponderea individuală a fiecărui criteriu şi subcriteriu de evaluare şi valoarea dată pentru cotarea variantelor.

| Criteriu | Pondere individuală propunere | Variante propuse |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
| Mediu si Social |
| Impactul asupra mediului | 40,00% | 3 | 3 |
| Tehnic |
| Încadrarea în stasuri | 5% | 3 | 3 |
| Siguranţă în exploatare | 20,00% | 3 | 3 |
| Financiar şi Gradul de suportabilitate |
| Cost de investiţie | 35,00% | 1 | 3 |
| Total | 100% | 10 | 12 |
| Decizia | Varianta 2 |

- Scenariu recomandat de proiectant

În urma evaluarii alternativelor s-a ales ca varianta 2 ca fiind varianta optima, corespunzatoare celui mai bun punctaj.

- Avind in vedere limitele financiare ale finantarii coroborate cu concluziile analizarii celor 2 scenarii pentru sistemul de alimentare cu apa s a ales pentru investitia prezenta urmatorul scenariu:

- *utilizarea conductelor din polietilena de inalta densitate

- *montarea a doua rezervoare metalice supraterane in cele doua gospodarii de apa

-alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului:

Consiliul local Buești trebuie sa asigure capacitatea manageriala si institutionala prin serviciul public de apa canal sau prin delegarea serviciului unui operator regional pentru asigurarea prestarii unor servicii publice de calitate.

Prin studiul de fezabilitate se recomanda  consiliului local ca in prima etapa sa isi infiinteze un serviciu public, sa il licentieze conform Legii serviciilor publice, caruia sa ii delege operarea serviciilor de apa canal in conditii de calitate, la un tarif avizat de consiliul local si aprobat de ANRSC, avand in vedere ca investitia este suportata integral din bugetul de stat si bugetul local iar tarifele la operatorii regionali care opereaza in judet sunt foarte mari pentru puterea de cumparare a locuitorilor comunei.

Serviciile publice de apa canal au patru mari sectoare de activitate: Management operaţional şi tehnic Relaţiile cu clienţii Managementul financiar Organizarea şi Resursele Umane.

-alte autorizatii cerute pentru proiect:

Avize si acorduri stabilite prin - Certificat Urbanism nr.11/05.10.2017

Aviz CJ Ialomita –Compartimentul Infrastructura Rutiera

Acordul Inspectoratului de Stat in  Constructii

Sc Enel Electrica Dobrogea

Directia Sanitar Veterinara (DSVSA)

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu este cazul. Nu sunt prevazute lucrari de demolare.

Nu se cunoaste la acest moment in urma elaborarii studiilor topografice existenta unor retele edilitare pe amplasament care sa necesite relocare sau protejare. Daca la executia lucrarilor de constructii vor fi descoperite atunci proiectantul va dispune masurile care se impun iar lucrarile vor fi suportate din capitolul <<Diverse si neprevazute >>

V.Descrierea amplasării proiectului:

-distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul

-localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri:

Nu este cazul

Alte informatii privind:

-folosintele actuale si planificate ale terenului atât pe amplasament, cât si pe zone adiacente acestuia;

Terenul cu suprafata de 28600 m este situat in intravilanul comunei Buesti si apartine domeniului public al comunei , conform HGR 1353/2001 privind domeniul public al judetului Ialomita ,precum si HCL nr 17/31.07.2014 privind inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public comunei Buiesti . Zona in care s a stabilit amplasamentul lucrarilor propuse este in intravilanul Comunei Buesti , pe strazile localitatii Buesti cat si in zona de siguranta a Drumului Judetean DJ 201. Categoria de folosinta actuala a terenului : strazi locale –gospodarie comunala , destinatia actuala a terenului curti constructii in intravilan , strazi locale in intravilan  zona de siguranta a drumului judetean DJ 201 in lungime de 9750 ml.

Certificatul de urbanism cu mentiunile de mai sus , nr. 11/05.10.2017 a fost emis pentru

Proiectul  Reabilitare retea de alimentare cu apa in comuna Buiesti.

Zona de utilitate publica: retelele de apa se vor monta in zona strazilor locale ale localitatii: zona de protectie: trotuare, spatii verzi sau in platforma stazilor locale; in zona de protectie si siguranta a drumului judetean DJ 201, conform avizului de amplasament obtinut de la administratorul drumului;

In conformitate cu acordul prealabil nr. 13084/20.10.2017 emis de Directia de Investitii si Servicii Publice  a Consiliului Judetean Ialomita ,in zona drumului judetean DJ 201, conducta de distributie a apei se va amplasa parallel cu drumul judetean, in afara amprizei drumului (la minim  6.5 m fata de axul drumului judetean) conform documentatiei tehnice si se va corela cu celelalte lucrari edilitatare existente si de perspective din zona drumului judetean.

Subtraversarea drumului DJ 201cu conductele de apa se va realiza de o firma specializata prin foraj orizontal dirijat in tub de protectie din otel.La finalizarea lucrarilor de executie, terenul afectat din zona drumului va fi adus la stadiul initial.

-relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Accesuri propuse: din DJ 201, din strazile locale adiacent. Plansele cu strazile locale pe care se amplaseaza reteaua de distributie apa potabila sunt atasate la documentatie.

-arealele sensibile;

Potrivit Deciziei etapei initiale nr. 246/20.10.2017 emisa de APM Ialomita , dupa pozitionarea amplasamentului fata de areale sensibile a rezultat ca proiectul propus nu se invecineaza si nu se suprapune cu arii naturale protejate.

Un procent de 4.62% din UAT Buesti este situat in ariile protejate ROSCI 0290 Coridorul Ialomitei si ROSPA 0152 Coridorul Ialomitei  ( ale caror limite se suprapun in zona UAT Buesti) ceea ce reprezinta sub 0.5% din suprafata acestor situri Natura 2000.

Terenurile de interes pentru proiect se afla in intravilan ,  in afara zonelor cu habitate naturale de interes conservativ, in afara ariilor protejate.

Zona locuita este un areal sensibil , lucrarile prevazute putand avea un posibil impact asupra populatiei si sanatatii umane pe perioada realizarii obiectivelor prevazute prin proiect.

-coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Coordonatele amplasamentelor sunt anexate la memoriu

-detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Nu este cazul

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A.Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a)protecția calității apelor:

- -sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Proiectul se refera la reabilitarea retelei de  alimentare cu apa

Luand in considerare caracteristicile existente ale infrastructurii de apa, impactul din timpul perioadei de operare, este in principal pozitiv, deoarece se realizeaza:

- cresterea confortului locuitorilor – acestia vor fi aprovizionati la debite si nivele de presiune in conformitate cu standardele Europene; pierderile din retele vor fi minimizate sau eliminate;

- riscul asupra sanatatii populatiei va fi minimizat sau eliminat;

- nivelul debitului de captare a apei va fi redus;

- valoarea asezarilor va creste si vor fi generate noi oportunitati de dezvoltare economica.

Nu se evidentiaza nici un fel de impact negativ in cazul executiei/reabilitarii si exploatarii corecte a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare. In timpul executiei, sursele de poluare vor fi minime, fiind specifice lucrarilor de constructii-montaj de dimensiune redusa-medie, cu mini-organizari de santier si etape de lucru, precum: excavatii manuale si partial mecanizate, transportul materialelor, epuizarea/pomparea apelor subterane si din precipitatii, lansarea si lipirea conductelor, testarea etanseitatii conductelor, umplerea santurilor cu pamant, reamenajarea drumurilor, trotuarelor si a spatiilor verzi. In timpul exploatarii, sursele de poluare vor dispare in totalitate pentru o perioada mare de timp, putand apare (pentru perioade scurte de timp) doar in caz de accidente sau defectiuni. Impactul asupra mediului este pozitiv, deoarece investitiile propuse au ca obiectiv furnizarea unei ape potabile destinate consumului uman si epurarea apelor uzate, conform legislatiei in vigoare, ape ce nu contin elemente care sa conduca la poluarea factorilor de mediu. Datorita executiei/reabilitarii infrastructurii, se va realiza o mai buna gospodarire a apelor, ce va conduce la evitarea pierderilor de apa, limitand utilizarea resurselor naturale epuizabile. Controlul si dezvoltarea durabila a sistemelor de apa, vor contribui la cresterea calitatii vietii factorilor interesati.

Promovarea investiţilor în infrastructură edilitara va conduce la o creştere a capacităţii economice a zonei. Noi locuri de muncă ce vor fi create pot stopa deplasarea populaţiei în alte zone mai dezvoltate şi ar contribui la menţinerea şi dezvoltarea forţei de muncă calificate existente, ar putea determina dezvoltarea pe orizontală şi a altor sectoare de activitate care pot servi noua investiţie.

Un studiu recent arată efecte colaterale ale investiţiilor din infrastructura locală asupra altor sectoare economice.

Dezvoltarea de activităţi productive pot determina sporirea contribuţiei la bugetul local. Un buget local mai bogat înseamnă un impact economic şi social mai bun asupra contribuabililor. Dacă bugetul local este solid comunitatea din localitate va avea numai de câştigat. Un buget local bun va contribui la menţinerea şi dezvoltarea activităţilor de învăţământ, sănătate, cultură. În acelaşi timp un buget local solid poate contribui la dezvoltarea economică locală prin asigurarea unor finanţări corespunzătoare sau prin oferirea unor garanţii solide pentru împrumuturi de la bănci interesate în dezvoltarea unor activităţi economice în zonă.

Proiectele de infrastructură edilitara vor conduce la îmbunătăţirea competitivităţii economice locale. Activitatea generată de noua investiţie poate atrage investiţii conexe sau/şi investiţii distincte în zonă. În zonele care înregistrează creştere economică există interes pentru investii private cu scopul dezvoltării şi extinderii propriilor afaceri. Nivelul investiţiilor (reflectat în valorile cheltuielilor capital variază în funcţie de creşterea economica ce se înregistrează în zona ţintă). Creşteri modeste vor atrage investiţii mici, creşteri importante vor atrage investiţii pe măsură.

b)protecția aerului:

-sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

-instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

-factorul de mediu aer nu va fi influentat deoarece nu se produc emisii de poluanti in atmosfera cu exceptia utilajelor pentru executie care, avand in vedere spatiul liber de dispersie si lipsa unor surse similare in vecinatate, vor provoca emisii nesemnificative;

c)protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

-sursele de zgomot și de vibrații;

-amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

- poluarea fonica se raporteaza in special la perioada de executie in care utilajele de transport si cele terasiere dau in general un nivel de zgomot comparabil cu cel produs pe un drum rutier obisnuit;

d)protecția împotriva radiațiilor:

-sursele de radiații;

-amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul

e)protecția solului și a subsolului:

-sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

-lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

- factorul de mediu sol nu este afectat in mod major atat datorita modului de gestionare a deseurilor in timpul executiei (deseuri provenite in principal din manipulare carburanti si uleiuri) si exploatarii (reziduuri solice ce vor fi colectate in recipienti speciali) cat si datorita modului de organizare a folosirii terenurilor;

f)protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

-identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Pe unitatea teritorial administrativa a Comunei Buesti exista mici suprafete (sub 0,5% din arii , ceea ce reprezinta 4.6% din UAT Buesti) din doua arii naturale protejate de importanta europeana-situri din reteaua ecologica Natura 2000 ale caror limite se suprapun in zona Comunei Buesti.

Acestea sunt:

ROSPA0152 Coridorul Ialomitei –Declarat prin HG 663/2016,ale caror obiective de conservare sunt unele specii de pasari salbatice  si habitatul acestora  si ROSCI 0290 Coridorul Ialomitei –Declarata prin OM 2387/2011 modificat si completat prin OMAP nr 46/2016  ale caror obiective de conservare sunt unele specii de animale din fauna salbatica si unele habitate specifice luncilor marilor rauri pe care le adaposteste

Proiectul nu are legatura cu Reteaua ecologica de arii naturale protejate  Natura 2000 , suprafata aferenta proiectului fiind localizata in intravilan , in afara habitatelor de interes conservativ pentru fauna, avifauna sau flora salbatica.

-lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Nu este cazul.

g)protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Terenurile ocupate prin amplasarea retelelor de distributie , a rezervoarelor de inmagazinare si statiilor de pompare  sunt în proprietatea / patrimoniul Consiliului Local. Nu sunt necesare lucrări de exproprieri, scoateri din circuitul agricol sau forestier, demolări, sau reglementări de reţele.

In vederea minimizarii impactului asupra mediului, prin tehnologia aleasa s-au inclus masuri pentru evitarea, reducerea, eliminarea sau compensarea impacturilor adverse generate in perioada de constructie, functionare sau intretinere a lucrarilor.

In acest context trebuie mentionat ca autoritatile locale din comuna Buesti au initiat acest proiect de reabilitare a retelei de alimentare cu apa in scopul imbunatatirii calitatii vietii locuitorilor.

Nu se evidentiaza nici un fel de impact negativ in cazul executiei/reabilitarii si exploatarii corecte a sistemelor de alimentare cu apa. In timpul executiei, sursele de poluare vor fi minime, fiind specifice lucrarilor de constructii-montaj de dimensiune redusa-medie, cu mini-organizari de santier si etape de lucru, precum: excavatii manuale si partial mecanizate, transportul materialelor, epuizarea/pomparea apelor subterane si din precipitatii, lansarea si lipirea conductelor, testarea etanseitatii conductelor, umplerea santurilor cu pamant, reamenajarea drumurilor, trotuarelor si a spatiilor verzi. In timpul exploatarii, sursele de poluare vor dispare in totalitate pentru o perioada mare de timp, putand apare (pentru perioade scurte de timp) doar in caz de accidente sau defectiuni. Impactul asupra mediului este pozitiv, deoarece investitiile propuse au ca obiectiv furnizarea unei ape potabile destinate consumului uman si epurarea apelor uzate, conform legislatiei in vigoare, ape ce nu contin elemente care sa conduca la poluarea factorilor de mediu. Datorita executiei/reabilitarii infrastructurii, se va realiza o mai buna gospodarire a apelor, ce va conduce la evitarea pierderilor de apa, limitand utilizarea resurselor naturale epuizabile. Controlul si dezvoltarea durabila a sistemelor de apa, vor contribui la cresterea calitatii vietii factorilor interesati.

Promovarea investiţilor în infrastructură edilitara va conduce la o creştere a capacităţii economice a zonei. Noi locuri de muncă ce vor fi create pot stopa deplasarea populaţiei în alte zone mai dezvoltate şi ar contribui la menţinerea şi dezvoltarea forţei de muncă calificate existente, ar putea determina dezvoltarea pe orizontală şi a altor sectoare de activitate care pot servi noua investiţie.

-lucrarile prevazute prin proiect nu sunt amplasate in arii naturale protejate (in conformitate cu   mentiunea din decizia etapei de evaluare initiala)

-lucrarile prevazute prin proiect nu se afla in zona de protectie a unui monument istoric.

h)prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Deseurile ce pot fi generate prin activitatile planificate pentru realizarea lucrarilor proiectate pot fi deseuri menajere ( provenite de la lucratori) si uleiuri uzate provenite de la utilajele folosite in timpul realizarii lucrarilor.

Pentru gestionarea deseurilor este prevazuta in incinta gospodariei de apa o platform betonata pe care se monteaza un container pentru depozitarea si gestionarea deseurilor menajere. Se va incheia contract cu firma specializata in vederea transportului deseurilor la un depozit conform. Zonele de depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu containere / recipienti / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de vedere al protectiei mediului.Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deseurilor pentru care se impune acest lucru.

i)gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

Pe perioada executiei lucrarilor cu utilaje uleiurile rezultate de la schimburile de ulei se colecteaza in recipiente marcate cu eticheta “ulei uzat”  si vor fi predate in conformitate cuprevederile legale, numai la colectori autorizati .

Generatorii de uleiuri uzate au urmatoarele obligatii:

- sa asigure colectarea separata a intregii cantitati de uleiuri uzate generate si stocarea corespunzatoare pana la predare;

- sa asigure valorificarea întregii cantitaţi de uleiuri uzate sau eliminarea acelora care nu mai pot fi valorificate prin mijloace proprii, daca acest lucru este posibil şi daca sunt autorizati în acest sens, sau sa predea uleiurile uzate operatorilor economici autorizaţi sa desfasoare activitati de colectare, valorificare şi/sau de eliminare;

- sa livreze uleiurile uzate însotite de declaratii pe propria raspundere operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate;

- sa pastreze evidenta privind uleiul proaspat consumat, precum si cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea şi înregistrarea stocarii şi predarii uleiurilor uzate;

- sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protecţia mediului competente, evidentele privind uleiul proaspat consumat, precum si cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea şi înregistrarea stocarii şi predarii uleiurilor uzate.

Detinatorii de uleiuri uzate au urmatoarele obligatii:

- sa predea uleiurile uzate însotite de declaratii pe propria raspundere operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare;

- sa pastreze evidenta privind cantitatea, calitatea, provenienta si înregistrarea stocarii si predarii uleiurilor uzate;

- sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, evidenta privind cantitatea, calitatea, provenienta si înregistrarea stocarii si predarii uleiurilor uzate

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

- pământul rezultat din săpătură poate fi folosit la realizarea umpluturilor compactate, cu exceptia solului vegetal şi numai cu avizul geotehnicianului.

- Terenurile ocupate sunt în domeniul public al comunei nu sunt necesare lucrări de exproprieri, demolări, sau reglementări de reţele.

VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

-impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

-extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate); nu este cazul

-magnitudinea și complexitatea impactului; nu este cazul

-probabilitatea impactului; impact  pozitiv – proiect pentru imbunatatirea calitatii mediului si vietii locuitorilor

-durata, frecvența și reversibilitatea impactului; - impact negativ nesemnificativ pe perioada executiei lucrarilor de terasamente ;

Durata de implementare a obiectivului: 36 de luni calendaristice

Durata de executie a lucrarilor la obiectivul de investitie: 26 luni calendaristice

-măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

In acest context trebuie mentionat ca autoritatile locale din comuna Buesti au initiat acest proiect de reabilitare a retelei de alimentare cu apa ce are ca scop imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor.

Nu se evidentiaza nici un fel de impact negativ in cazul executiei/reabilitarii si exploatarii corecte a sistemelor de alimentare cu apa. In timpul executiei, sursele de poluare vor fi minime, fiind specifice lucrarilor de constructii-montaj de dimensiune redusa-medie, cu mini-organizari de santier si etape de lucru, precum: excavatii manuale si partial mecanizate, transportul materialelor, epuizarea/pomparea apelor subterane si din precipitatii, lansarea si lipirea conductelor, testarea etanseitatii conductelor, umplerea santurilor cu pamant, reamenajarea drumurilor, trotuarelor si a spatiilor verzi. In timpul exploatarii, sursele de poluare vor dispare in totalitate pentru o perioada mare de timp, putand apare (pentru perioade scurte de timp) doar in caz de accidente sau defectiuni. Impactul asupra mediului este pozitiv, deoarece investitiile propuse au ca obiectiv furnizarea unei ape potabile destinate consumului uman si epurarea apelor uzate, conform legislatiei in vigoare, ape ce nu contin elemente care sa conduca la poluarea factorilor de mediu. Datorita executiei/reabilitarii infrastructurii, se va realiza o mai buna gospodarire a apelor, ce va conduce la evitarea pierderilor de apa, limitand utilizarea resurselor naturale epuizabile. Controlul si dezvoltarea durabila a sistemelor de apa, vor contribui la cresterea calitatii vietii factorilor interesati.

Promovarea investiţilor în infrastructură edilitara va conduce la o creştere a capacităţii economice a zonei. Noi locuri de muncă ce vor fi create pot stopa deplasarea populaţiei în alte zone mai dezvoltate şi ar contribui la menţinerea şi dezvoltarea forţei de muncă calificate existente, ar putea determina dezvoltarea pe orizontală şi a altor sectoare de activitate care pot servi noua investiţie.

-natura transfrontalieră a impactului.- nu este cazul

Concluziile evaluării impactului asupra mediului;

Investitia va contribui la indeplinirea angajamentelor luate de Romania prin documentele de aderare la Uniunea Europeana, in special a celor din Capitolul 22, Mediu si va asigura conformarea cu Directiva UE privind apa de baut, transpusa in legislatia Romaniei prin Legea 458/2002, modificata si completata de Legea 311/2004.

In vederea minimizarii impactului asupra mediului, prin tehnologia aleasa s-au inclus masuri pentru evitarea, reducerea, eliminarea sau compensarea impacturilor adverse generate in perioada de constructie, functionare sau intretinere a lucrarilor:

-factorul de mediu apa nu va fi poluat, avand in vedere modul organizat in care se vor realiza obiectivele prevazute prin proiect, obiective care constituie ele insele un mijloc de protectie si aparare impotriva producerii de emisii in ape (freatic);

-factorul de mediu aer nu va fi influentat deoarece nu se produc emisii de poluanti in atmosfera cu exceptia celor produse de utilajele pentru executie care, avand in vedere spatiul liber de dispersie si lipsa unor surse similare in vecinatate, vor provoca emisii nesemnificative;

-factorul de mediu sol nu este afectat in mod major atat datorita modului de gestionare a deseurilor in timpul executiei (deseuri provenite in principal din manipulare carburanti si uleiuri) si exploatarii utilajelor (reziduuri ce vor fi colectate in recipienti speciali) cat si datorita modului de organizare a folosirii terenurilor;

- poluarea fonica se raporteaza in special la perioada de executie in care utilajele de transport si cele terasiere dau in general un nivel de zgomot comparabil cu cel produs pe un drum rutier obisnuit; retelele de alimentare cu apa nu prezinta surse importante de zgomot si vibratii care sa afecteze zonele din apropierea lor; datorita conditiilor de amplasare a constructiilor prevazute.

Gospodarire mai buna a apelor va reduce pierderile de apa, limitand utilizarea resurselor naturale.

Imbunatatirea serviciilor de alimentare cu apa vor conduce la schimbarea comportamentului ecologic responsabil al cetatenilor, in ceea ce priveste gospodarirea apelor. Controlul si dezvoltarea durabila a sistemelor de apa  vor contribui la cresterea nivelului calitatii vietii tuturor factorilor interesati.

In timpul executiei, sursele de poluare vor fi minime/nesemnificative, fiind specifice lucrarilor de constructii-montaj de dimensiune redusa-medie, cu mini-organizari de santier si etape de lucru, precum: excavatii manuale si partial mecanizate, transportul materialelor, epuizarea/pomparea apelor subterane si din precipitatii, lansarea si lipirea conductelor, testarea etanseitatii conductelor, umplerea santurilor cu pamant, reamenajarea drumurilor, trotuarelor si a spatiilor verzi. In timpul exploatarii, sursele de poluare vor dispare in totalitate pentru o perioada mare de timp, putand apare (pentru perioade scurte de timp) doar in caz de accidente sau defectiuni.

VIII.Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Masurile luate pentru eliminarea si/sau reducerea riscurilor sunt stabilite pentru perioada de executie, cat si pentru perioada de operare a lucrarilor proiectului.

In perioada de executie, este preconizata implementarea unui sistem de supraveghere foarte riguros, care va include organizarea incasarilor partiale pentru fiecare etapa a lucrarilor. Procedurile relatate vor fi furnizate in documentele de licitatie si in contractele ce vor fi incluse.

Sistemul de supraveghere are ca obiective urmatoarele:

- Concordanta cu standardele de calitate si cu termenele stipulate;

- Observarea specificatiilor privind materialele si echipamentele;

- Respectarea cerintelor privind protectia si conservarea mediului.

Indicatorii specifici vor trebui stabiliti, in timpul cat si ulterior perioadei de implementare, care vor fi folositi drept standard in evaluarea activitatilor de implementare si operationale

Monitorizarea, evaluarea şi controlul proiectului cuprinde de asemenea:

- analiza comparativă a obiectivelor propuse a fi realizate prin proiect şi situaţia reală

- identificarea cauzelor care au determinat abateri de la prognozele din proiect

- analiza beneficiarilor finali pentru a determina impactul proiectului

- revizuirea calendarelor de lucrări

- monitorizarea riscurilor şi punerea în aplicare a măsurilor de contracarare

- întocmirea rapoartelor intermediare tehnice şi financiare şi a celui final.

Metoda de implementare aleasă permite urmărirea logică a activităţilor, organizarea acestora astfel încât să se poată evita dereglări datorate problemelor organizatorice. Metoda permite de asemenea urmărirea şi evidenţierea cheltuielilor pe activităţi şi capitole bugetare, putându-se preveni irosirea de resurse financiare.

IX.Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/ programe/ strategii/ documente de planificare:

A.Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele

In conformitate cu reglementarile cuprinse in Planul de amenajarea teritoriului national, MDRAP si alte autoritati publice deruleaza diverse programe de investitii in infrastructura locala cu caracteristici diferite privind eligibilitatea, finantarea, decontarea si monitorizarea acestora. Obiectivul comum al acestor programe vizeaza dezvoltarea echilibrata a infrastructurii rezultand reviztalizarea comunelor si a satelor componente ale municipiilor si oraselor.

Potentialul Romaniei de crestere este foarte ridicat iar solutia cheie o constituie o serie de investitii care sa vizeze nevoile specifice ale zonelor dezvoltate ssi a celor slab dezvoltate. Acest ansamblu de masuri sunt planificate si promovate de autoritatile administratiei publice locale si centrale reprezentand politica de dezvoltare regionala.

Master Planul de apa – canal pentru judetul Ialomita a pregatit un program investitional pe termen mediu si lung (pe o perioada de 30 de ani de la data finalizarii Proiectului), luand in calcul aspectele legate de capacitatea de suportabilitate a consumatorilor din zona de proiect. Master Planul este necesar ca un prim pas spre elaborarea documentatiei necesare pentru cererile de finantare din Fonduri de Coeziune, pentru perioada 2014 – 2020.

B.Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Viabilitatea economică şi socială a proiectelor de infrastructură locala rezultă din corelarea cu obiectivele şi priorităţile urmărite de Planul Naţional de Dezvoltare, Planurile Regionale de Dezvoltare, Strategia Judeteana de Dezvoltare si Strategia locala a comunei BUEȘTI precum si Planul Locala de Actiune prntru Mediu .Toate aceste obiective au ca scop creşterea calităţii vieţii şi dezvoltarea economico-socială durabilă a regiunilor în context naţional şi european.

Toate aceste instrumente de planificare au la baza respectarea Directivelor Europene .

Obiectivul de investitii este in corelare cu strategii de dezvoltare regionala, judeteana, locala cum sunt:

- “Documentul Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio-Economica si Demografica a teritoriului judetului Ialomita, pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-2020. Realizarea Strategiei de dezvoltare a judetului Ialomita“ aprobat cu HCJ nr.61/2010 - in cadrul Subdirectiei de dezvoltare 2.2 Extinderea si imbunatatirea accesului la servicii de utilitati publice

- Strategia de dezvoltare a comunei BUEȘTI

Respectarea Planului Urbanistic General

Investitia respecta Planul Urbanistic general al comunei BUEȘTI, aprobat cu HCL NR.5/29.04.2005, astfel:

– se incadreaza conform PUG, Memoriu general si Regulament local de urbanism la categoria gospodarie comunala, propuse pentru modernizare, respecta toate specificatiile Certificatului de urbanism, prevazute la Regimul juridic, Regimul economic si Regimul tehnic.

X.Lucrări necesare organizării de șantier:

-descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

-localizarea organizării de șantier;

-descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

-surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

-dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Santierul cu denumirea de proiect:  ORGANIZARE DE SANTIER LA  LUCRAREA  REABILITARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA BUESTI

Organizarea de santier se afla amplasata in locatia prevazuta pentru incinta Gospodariei de apa, in afara zonei locuite si in afara ariilor protejtate ( conform plan de amplasament atasat.)

LUCRARII PROPUSE

- DOTĂRI SOCIAL-SANITARE ÎN INCINTA ŞANTIERULUI

Personalul de conducere a santierului - reprezentantii beneficiarului, antreprenorilor si subantreprenorilor isi desfasoara activitatea in birouri (containere tip birou) în organizarea de santier . Numarul si dotarea acestora trebuie sa asigure suprafata, conditiile şi utilitatile necesare desfasurarii activitatile de birou.Amplasarea acestora se face conform planului de organizare santier.Caile de acces pietonale si platformele vor fi betonate.Se va asigura o parcare temporara pentru masinile personalului de conducere, executata si delimitata corespunzator.

Containerul birou va fi dotat cu mobilier si aparatura specifica si va fi conectate la utilitati functionale - energie electrica, comunicatii. Iluminatul si incalzirea vor asigura confortul si ergonomia locurilor de munca .

Pentru lucrători sunt prevăzute spatii pentru echipare/dezechipare.Acestea sunt special amenajate în containerul vestiar, utilat si dotat corespunzator acestui scop - iluminat si incalzit.

Şantierul este organizat şi dotat cu  :

- Apă potabilă;

- Curent eletric

- Platforma betonata 10mp

- Baraca -Container -1buc

- cabina WC =1 buc.

Bilant teritorial rezultat

Suprafata teren : 1254.00mp.

Suprafata const=  35+35=70mp

Suprafata desf=  35+35=70mp

P.O.T. propus  =5.58%

C.U.T. propus  = 0.05

CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA, cladiri de importanta normala (conform HGR nr.766/1997) si CLASA “IV” DE IMPORTANTA, cladire  normala (conform P100-1/2013)

Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirilor şantierului astfel incat sa fie preintampinat orice acces neautorizat în incinta.

Controlul perimetral va fi reglementat prin Planul de paza al amplasamentului.

Accesul in santier se realizeaza pe drumurile locale existente.

Langa poarta de acces, este necesara amplasarea unui post de control si verificare acces in santier.

Paza investitiei se asigura de catre beneficiar.

Modalitatea de actiune şi interactiune, amplasarea posturilor, consemnele - general si particulare, vor fi prevazute in Planul de Paza al obiectivului.

Obligaţia organizarii, contractarii si asigurării serviciilor de paza şi control revine antreprenorului care, la cererea si pe baza de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de santier.

- CIRCULAŢIA IN INTERIORUL ŞANTIERULUI

Întreg personalul care desfăşoară activităţi pe şantier, precum şi vizitatorii au următoarele obligaţii:

- În incinta şantierului să poarte permanent echipamentul individual de protecţie;

- Vizitatorii să nu circule neînsoţiţi;

- Pentru deplasare se vor utiliza numai căile de circulaţie stabilite;

- Se interzice deplasarea sau staţionarea chiar şi temporar a oricărei persoane în raza de acţiune a unui echipament tehnic - mijloc de transport, macara, buldozer, excavator, lângă materiale depozitate si stivuite, în zone de lucru - fara sarcina de munca, etc.

- În incinta şantierului fumatul este interzis. Cu titlu de execepţie fumatul este admis numai în locurile special amenajate. Este strict interzis fumatul în timpul deplasărilor lucrătorilor sau vizitatorilor în incinta şantierului sau la punctele de lucru.

- Limita maximă de viteză pentru circulatia in incinta santierului, a autovehiculelor si utilajelor este de 10 km/h . În spatii înguste, unde manevrabilitatea este limitata, viteza de circulatie este de 5 km/h, iar în prezenţa lucratorilor sau când vizibilitatea este redusa circulaţia se va face numai cu pilotaj.

- Orice manevră de întoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub supraveghere, cu amplasarea în lateral a persoanei care executa pilotarea, cu excepţia cazului în care conducătorul auto are vizibilitate totală şi certitudinea faptului că prin executarea manevrei nu se poate accidenta o persoană sau produce o pagubă materială.

- ALIMENTARE CU UTILITĂŢI

Alimentarea cu energie electrica pentru organizare de şantier se propune a se rezolva de la reteaua existenta in zona. Energia electrică se distribuie la tabloul electric al şantierului amplasat în apropierea containerelor care compun organizarea de şantier. Tabloul electric al organizării de şantier are o putere instalată de 25 kW.

Tabloul electric de distribuţie pentru organizare de şantier este prevăzute cu circuite separate pentru iluminat, alimentare la 220 V si alimentare la 380 V.

Transportul energiei la tabloul organizării şantier se face prin cablu electric cu protecţie exterioara dimensionat corespunzător puterii instalate si amplasat conform proiectului de alimentare cu energie electrica. Toate tablourile electrice se vor lega cu platbandă metalică din otel zincat la centura de împământare. Se va asigura continuitatea circuitului de legare la centura de împământare pe tot traseul de alimentare cu energie electrica. La punerea in funcţiune si periodic se vor efectua măsurători PRAM a rezistentei de dispersie a prizelor de legare la pământ.

Toate instalatiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protectie. Pentru a se evita supraincarcarea cu consumatori a unui singur circuit de alimentare electrica, legarea aparatelor de incalzire,mari consumatoare de energie,se va face pe circuite dimensionate corespunzator, separate.

Apa in santier (apele tehnologice) este asigurata din reţeaua stradala. Distribuţia se face către punctele de consum.

Apele menajere vor fii evacuate in reteaua de canalizarea stradala, de unde se va efectua si racordul.

Pentru stingere, in caz de incendiu, se va folosi hidrantul stradal(DN100mm) amplasat in partea de Est a organizarii de santier.

- DOTĂRI SOCIAL-SANITARE ÎN INCINTA ŞANTIERULUI

Personalul de conducere a santierului - reprezentantii beneficiarului, antreprenorilor si subantreprenorilor isi desfasoara activitatea in birouri (containere tip birou) în organizarea de santier . Numarul si dotarea acestora trebuie sa asigure suprafata, conditiile şi utilitatile necesare desfasurarii activitatile de birou.Amplasarea acestora se face conform planului de organizare santier.Caile de acces pietonale si platformele vor fi betonate.Se va asigura o parcare temporara pentru masinile personalului de conducere, executata si delimitata corespunzator.

Containerul birou va fi dotat cu mobilier si aparatura specifica si va fi conectate la utilitati functionale - energie electrica, comunicatii. Iluminatul si incalzirea vor asigura confortul si ergonomia locurilor de munca .

Pentru lucrători sunt prevăzute spatii pentru echipare/dezechipare.Acestea sunt special amenajate în containerul vestiar, utilat si dotat corespunzator acestui scop - iluminat si incalzit.

Lucrătorii isi pot usca imbracamintea de lucru, daca este cazul, iar vestimentatia si efectele personale sunt păstrate în siguranţă prin încuierea baracamentelor.

Obligaţia asigurarii containerelor pentru birouri si activitati social-sanitare revine fiecarui antreprenor, subantreprenor, pentru personalul propriu, dacă prin contractele dintre parţi nu se prevede altfel.

Şantierul este organizat şi dotat astfel încât lucrătorii au acces facil la :

- Apă potabilă;

- un numar corespunzator de cabine WC şi chiuvete pentru spalare .

În organizarea de şantier se vor amplasa un număr suficient de grupuri sanitare ecologice . Numarul acestora va fi corelat cu numarul maxim al persoanelor existente la un moment dat în şantier. Serviciile privind curăţirea si igienizarea grupurilor sanitare, precum şi ritmicitatea acestor servicii, vor fi asigurate pe baza de contract de catre o firma specializată . Obligaţia organizării, contractării şi asigurarii acestor servicii revine antreprenorului care, pe baza de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de santier .

Apa potabilă este asigurată periodic prin intermediul unei firme specializate de ambalare şi umplere şi distribuţie apă potabilă în baza unui contract de servicii.

- DOTAREA ŞANTIERULUI CU TRUSE SANITARE SI DE PRIM-AJUTOR

În incinta şantierului vor exista în mod permanent un numar suficient de truse sanitare si prim- ajutor, dotate corespunzător si in termen de valabilitate. Obligatia asigurării de materiale igienico- sanitare si truse de prima interventie revine fiecarui angajator pentru lucratorii proprii, daca prin contractele dintre parti nu se prevede altfel .

Modul de organizare a interventiei in caz de necesitate, precum si a instruirii personalului in acest scop este obligatia fiecarui angajator si se face conform reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea minimala a cerintelor legale si vor fi descrise in Planul propriu de SSM .

- DOTAREA ŞANTIERULUI CU MIJLOACE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

În incinta şantierului se vor organiza pichete si puncte de interventie PSI dotate cu mijloace de stins incendii. Pichetele vor avea în componenţă minimal urmatoarele mijloace de interventie :

- 2 extinctoare tip P6 ;

- 2 rangi ;

- 2 cangi;

- 2 topoare psi ;

- 2 galeti tip psi ;

- 1 buc. lada cu nisip ;

- 1 butoi cu apa de 500l .

Pichetul principal va fi amplasat într-un loc accesibil şi vizibil, langa organizarea de santier Se vor prevedea pichete PSI, sau cel putin puncte de interventie specifice dotate cu stingatoare corespunzatoare, in zona spatiilor de depozitatare a materialelor, in special a celor inflamabile si/sau explozibile .Aceste materiale vor fi identificate si tinute sub control, iar stingatoarele vor fi adecvate, suficiente din punct de vedere numeric, functionale si in termen de valabilitate.

Modul de organizare a interventiei si evacuarii in caz de incendiu, a asigurarii materialelor si mijloacelor de interventie, precum si a instruirii personalului in acest scop este obligatia fiecarui angajator si se face conform reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea minimala a cerintelor legale si vor fi descrise in Planul propriu de SSM . Se va anexa lista si amplasarea mijloacelor de interventie in caz de incendiu, precum si componenta echipelor de interventie .

- DEPOZITAREA MATERIALELOR ÎN INCINTA ŞANTIERULUI

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat . Fiecare antreprenor/subantreprenor are obligatia de a amenaja, dota si intretine corespunzator zonele proprii de depozitare in locatia pusa la dispozitie de beneficiar, de a organiza descarcarea/incarcarea si manipularea materialelor,de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrarii .

Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porti de acces dotate cu sisteme de inchidere si incuiere - pentru materialele care permit depozitarea in spatii deschise, precum si din containere magazii metalice - pentru materiale si alte bunuri care necesita astfel de conditii de inmagazinare.Produsele chimice, precum si produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate,iar pentru acestea se vor prevedea spatii separate si conditii specifice de depozitare astfel incat sa fie asigurate conditiile de securitate corespunzatoare

Depozitarea materialelor se va face ordonat,pe sortimente si tipo-dimensiuni, astfel incat sa se excluda pericolul de răsturnare,rostogolire,incendiu,explozii etc, dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestora .

- EVACUAREA DEŞEURILOR DIN INCINTA ŞANTIERULUI

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii .

Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate şi numai la gropi de gunoi autorizate. Răspunderea pentru încălcarea acestei prevederi revine în exclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavând nici o răspundere în acest caz.

Fiecare antreprenor raspunde pentru sine si subantreprenorii sai care genereaza deseuri, fie acestea de natura industriala sau manajera si este obligat sa asigure gestiunea, evacuarea si eliminarea/valorificarea acestora in conformitate cu prevederile legale . In acest sens se va prezenta beneficiarului lista deseurilor identificate - generate in procesele si activitatile desfasurate, modalitatea de gestionare si control a acstora, in special a celor periculoase, precum si modul de interventie in caz de accident de mediu.

Zonele de depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu containere / recipienti / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de vedere al protectiei mediului.Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deseurilor pentru care se impune acest lucru.

- ECHIPAMENTE DE MUNCĂ PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR ÎN ŞANTIER

Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrari de constructii-montaj, in incinta şantierului, pe perioada realizării proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse :

- utilaje pentru constructii pe senile si pneuri, destinate diverselor lucrari mecanizate - excavare,incarcare, impins, compactare, etc

- utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini

- utilaje si echipamente pentru transport si turnat beton

- mijloace de transport auto

- scule de mana si echipamente de mica mecanizare

- scule, unelte si dispozitive diverse

Echipamentele de munca au actionari diverse - termice, electrice, hidraulice, pneumatice, manuale si/sau combinate si functionalitati adecvate operatiilor pentru care au fost concepute.

Se impune ca toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrărilor in şantier sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic, functional si al securitatii muncii si sigurantei circulatiei.

Personalul deservent trebuie sa aiba calificarea si pregatirea adecvata, sa fie informat asupra caracteristicilor tehnice si parametrilor functionali ai echipamentelor, sa fie instruit corespunzator din punct de vedere profesional asupra tehnologiilor si modului de exploatare al echipamentelor si al securitatii si sanatatii in munca.Pentru meseriile pentru care cerintele legale, de calitate sau securitate, impun atestari sau autorizari specifice sau speciale ale personalului, acestea sa fie obtinute si valabile.

In sensul celor mentionate fiecare antrepenor este direct raspunzator pentru echipamentele si personalul propriu si va înainta beneficiarului Lista echipamentelor tehnice utilizate pe şantier si Lista meseriilor si personalului autorizat din santier.

XI.Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

-Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

- Se vor reface zonele (trotuare,spatii verzi ) afectate de montarea conductelor ,la starea initiala

- pământul rezultat din săpătură poate fi folosit la realizarea umpluturilor compactate,cu exceptia solului vegetal şi numai cu avizul geotehnicianului.

- in acest scop, solul vegetal (şi eventualele umpluturi) va fi decopertat si depozitat separat de restul materialului

-aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Nu este cazul

-aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu este cazul

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Se vor reface zonele (trotuare,spatii verzi ) afectate de montarea conductelor ,la starea initiala in conformitate cu solutia proiectata.

XII. Anexe - piese desenate

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Este atasat documentatiei

2.schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu este cazul

3.Schema-flux a gestionării deșeurilor;

Deseurile ce pot fi generate prin activitatile planificate pentru realizarea lucrarilor proiectate pot fi deseuri menajere ( provenite de la lucratori) si uleiuri uzate provenite de la utilajele folosite in timpul realizarii lucrarilor.

Pentru gestionarea deseurilor este prevazuta in incinta locatiei statiei de epurare o platform betonata pe care se monteaza un container pentru depozitarea si gestionarea deseurilor menajere. Se va incheia contract cu firma specializata in vederea transportului deseurilor la un depozit conform.

Pe perioada executiei lucrarilor cu utilaje,uleiurile rezultate de la schimburile de ulei se colecteaza in recipiente marcate cu eticheta “ulei uzat”  si vor fi predate in conformitate cuprevederile legale, numai la colectori autorizati .

Generatorii de uleiuri uzate au urmatoarele obligatii:

- sa asigure colectarea separata a intregii cantitati de uleiuri uzate generate si stocarea corespunzatoare pana la predare;

- sa asigure valorificarea întregii cantitaţi de uleiuri uzate sau eliminarea acelora care nu mai pot fi valorificate prin mijloace proprii, daca acest lucru este posibil şi daca sunt autorizati în acest sens, sau sa predea uleiurile uzate operatorilor economici autorizaţi sa desfasoare activitati de colectare, valorificare şi/sau de eliminare;

- sa livreze uleiurile uzate însotite de declaratii pe propria raspundere operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate;

- sa pastreze evidenta privind uleiul proaspat consumat, precum si cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea şi înregistrarea stocarii şi predarii uleiurilor uzate;

- sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protecţia mediului competente, evidentele privind uleiul proaspat consumat, precum si cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea şi înregistrarea stocarii şi predarii uleiurilor uzate.

Detinatorii de uleiuri uzate au urmatoarele obligatii:

- sa predea uleiurile uzate însotite de declaratii pe propria raspundere operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare;

- sa pastreze evidenta privind cantitatea, calitatea, provenienta si înregistrarea stocarii si predarii uleiurilor uzate;

- sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, evidenta privind cantitatea, calitatea, provenienta si înregistrarea stocarii si predarii uleiurilor uzate

- EVACUAREA DEŞEURILOR DIN INCINTA ŞANTIERULUI

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii .

Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate şi numai la gropi de gunoi autorizate. Răspunderea pentru încălcarea acestei prevederi revine în exclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavând nici o răspundere în acest caz.

Fiecare antreprenor raspunde pentru sine si subantreprenorii sai care genereaza deseuri, fie acestea de natura industriala sau manajera si este obligat sa asigure gestiunea, evacuarea si eliminarea/valorificarea acestora in conformitate cu prevederile legale . In acest sens se va prezenta beneficiarului lista deseurilor identificate - generate in procesele si activitatile desfasurate, modalitatea de gestionare si control a acstora, in special a celor periculoase, precum si modul de interventie in caz de accident de mediu.

Zonele de depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu containere / recipienti / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de vedere al protectiei mediului.Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deseurilor pentru care se impune acest lucru.

4.alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu este cazul

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Proiectul se realizeaza in afara Retelei Natura 2000 si fara legatura cu ariile protejate, o analiza cu privire la posibilul impact al proiectului fata de ariile protejate si obiectivele de conservare ale acestora, nefiind necesara.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3.Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul

Semnătura și ștampila titularului