Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare

I. Denumirea proiectului:

,,Construire depozit deseuri periculoase celula 2"

II. Titular - numele companiei; - adresa poştală; - numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

S.C. VIVANI SALUBRITATE SA

CUI: RO 14302998

Nr.ord.registru comertului: J21 /219/ 2001

Adresa: Tarlaua 327/4, parcela 11, mun. Slobozia/jud. Ialomita

- numele persoanelor de contact:

Marius Buzea - director

tel: 0758038788; e-mail: marius.buzea@vivani-deseuri.ro

- /administrator special;

dr. Kalman Petra

- responsabil pentru protecţia mediului.

Nicoleta Topoleanu

tel: 0755029792; e-mail: nicoleta.topoleanu@vivani-deseuri.ro

III. Descrierea proiectului:

III.1 - un rezumat al proiectului;

Depozitarea este folosită ca o metodă de eliminare pentru deşeurile periculoase.

Depozitele care primesc deşeuri periculoase trebuie să fie desemnate ca depozite de deşeuri periculoase. In mod obişnuit aceste depozite sunt utilizate pentru eliminarea  unor volume mari de deşuri periculoase  cu toxicitate scăzută, cum ar fi deşeurile din minerit, eliminarea azbestului  şi pentru eliminarea reziduurilor  de  la  tratarea  fizico-chimică, epurarea  apelor uzate si cenusile si zgura rezultate de la incinerare..

O cerinţă  a UE stabileşte faptul că deşeurile lichide să nu fie depozitate şi că nici un deşeu periculos să nu fie depozitat atâta timp cât este posibil din punct  de vedere practic să se reducă natura periculoasă a deşeului.  In acest scop se cere stabilizarea reziduurilor tratate fizico-chimic şi incinerarea reziduurilor înainte de depozitare.

Obiectivul propus „Construire depozit deseuri periculoase celula 2" in mun. Slobozia, jud. Ialomita va avea urmatoarele caracteristici:

Date constructive:

- Suprafata la nivelul terenului: 10500 mp (150 x 70 m)

- adancimea de la nivelul terenului: 3 m

- inaltimea digurilor de contur: 2,5 m de la nivelul terenului

- panta suprafetei excavate si a digurilor: 1:2

- inaltimea de depozitare - 7,5 m de la nivelul digului de contur si o panta a deseurilor de 1:2.

- Volumul celulei 2: 115 000 mc

- capacitate de stocre:  241500 tone (la o densitate medie de 2,1 t/mc)

# Constructia celulei 2 a depozitului conform pentru deseuri periculoase se va face conform  O.M. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, cu  modificarile ulterioare, - Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1230/2005,  ORDIN nr. 415 din 3 mai 2018

:

- Bariera geologică naturală trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe pentru depozitele de  deseuri periculoase, clasa a :

- Permeabilitatea (m/s) <= 10-9

  - Bariera construită trebuie să îndeplinească cel puţin cerinţele de mai jos:

-   Grosime geomembrană PEHD -  2,5 mm

- Permeabilitate (m/s)  - 10 -10

- Grosime strat (m)  - 1,5 m

In urma analizarii datelor geotehnice de pe amplasamentul studiat si a calculelor de infiltratie propunem urmatorul sistem de impermeabilizare a bazei depozitului (Bariera construita ) :

De la baza catre suprafata:

  - impermeabilizare minerala : argila 6 x 0,25 m

  - geomembrana HDPE cu Ø=2,5 mm

  - dren control – tub riflat PE cu Ø=110 mm (pentru monitorizarea eventualelor scurgeri accidentale

  - geotextil 2000 g/mp

  - argila 2 x 0,25 m

  - a doua geomembrana HDPE cu Ø=2,5 mm

  - geotextil de protectie 2000 g/mp

  - drenuri colectoare- tub riflat PE cu Ø=250 mm

  - geotextil 2000 g/mp

  - strat drenaj 0,50 m, sort 16-32 mm

Fata de Normativul tehnic si pentru marirea sigurantei in exploatare a depozitului au fost luate urmatoarele masuri:

    - peste primul sistem de impermeabilizare alcatuit din 6 straturi de argila compactata x 0,25 m se pozeaza prima folie de HDPE de 2,5 mm grosime ce va fi protejata de un geotexti de 2000 g/mp.

pe acest geotextil se pozeaza drenul control executatat din teava metalica Ø=110 mm, slituita pe 1/3 din diametru si invelita in geotextil astfel incat in ea sa nu patrunda argila.

Drenul control va avea o lungime de cca 150 m pozata pe zona centrala a celulei, va strapunge digul sudic si se va opri intr-un camin vizitabil, panta drenului control va fi de 1% spre sud.

Peste drenul contol se vor aseza 2 straturi de argila x 0,25 m compactate(folia HDPE de 2,5 mm asezata plan pe straturile de argila de sub ea confera rezistenta necesara compactarii celor 2 straturi de argila.

b.  peste acest strat este amplasata o noua geomembrana HDPE cu grosimea 2,5 mm

c.  urmeaza drenul „de lucru” din tub riflat PE, Ø=250 mm, care evacueaza apele pluviale posibil contaminate din celula.

Drenul control  confera posibilitatea simpla de a vedea daca folia HDPE de deasupra lui a suferit un accident prin aparitia unor scurgeri de apa (levigat) in caminul vizitabil.

De asemenea el se poate vizita in interior cu ajutorul unui robot pe car se monteaza o camera de luat vederi.

Sistemul de drenare şi evacuare a levigatului

Stratul de drenare si evacuare a apelor pluviale posibil contaminate (levigat) este separat de geomembrana prin geotextil cu greutatea minima de 2000 g/mp.

- sistem de drenuri absorbante şi colectoare:

- drenurile absorbante sunt confecţionate din tuburi PEHD prevăzute cu fante şi rezistente la o presiune nominală de 10 bar, cu sectiunea de Ф=250 mm. Conductele vor avea perforatii numai pe 2/3 din sectiunea transversala, ramanand la partea inferioara 1/3 din sectiunea transversala neperforata, pentru a fi asigurata astfel si functia de transport a levigatului.

Este prevazut un dren pentru fiecare sector cu lungimea de cca 60m.

- drenul colector este confecţionat din tuburi PEHD cu pereti dublii fără fante, cu sectiunea de Ф= 315 mm, rezistente la o presiune nominală de 10 bar, lungimea 150 m, care va conduce levigatul, preluat prin drenurile absorbante,  catre bazinul colector.

Pantele finale, tinand cont de greutatea corpului depozitului si de tasarea subsolului, trebuie sa fie de minimum 1% de-a lungul conductelor de drenaj si de minimum 3 % in sectiune transversala, de-o parte si de alta a conductelor.

c) strat de pietriş  Ф = 16-32 mm, cu grosime minimă de 0,5 m; care asigura un coeficient de permeabilitate de k=10-2 m/s si permite trecerea levigatului catre drenurile absorbante.

Fig. 1 Schema sistemului de colectare a levigatului

unde:

1 – bariera geologica

2 – impermeabilizare

3 – strat de drenaj pentru levigat

4 – conducta de drenaj pentru levigat (drenuri absorbante)

6 – conducta de captare pentru levigat (dren colector)

7 – statie de pompare pentru levigat

8 – bazin pentru levigat

dren control

C -  camin vizitabil dren control

Levigatul colectat (ape pluviale posibil contaminate), a carui debit variaza in functie de precipitatiile atmosferice va fi pompat prin intermediul statiei de pompare SP2 intr-un bazin tampon cu capacitatea de 100 mc, bazin existent,  de unde va fi eliminat la statia de epurare a SC PRO AIR CLEAN SA aflata in imediata vecinatate.

Namolul rezultat in urma procesului de tratare a levigatului in statiile de epurare va fi inmagazinat in bazinul de concentrat al statiei de epurare si apoi depus in depozitul de deseuri.

Apele tratate rezultate se vor incadra in NTPA 001/2005 si vor fi deversate in final, dupa epurare,  in privalul Crivaie.

Apele din precipitatii care se vor scurge de pe digurile exterioare celulelor de depozitare (rigole perimetrale) si cele de pe caile de rulare si constructii vor fi trecute printr-un deznisipator si separator de produse petroliere  si dirijate intr-un bazin tampon in care se va inmagazina rezerva de incendiu si necesarul de apa tehnologica.

Lucrari de constructie

Acestea vor consta din:

- lucrari de decopertare si depozitare a solului pentru viitoarele inchideri de celule de pe amplasament

- lucrari de excavare la adancimea de 3 m sub cota terenului natural

- lucrari de realizare a digurilor de contur

- lucrari de realizare a impermeabilizarii minerale cu argila

- lucrari de realizare a impermeabilizarii artificiale cu folie HDPE

- realizarea sistemului de drenare si evacuare a levigatului

- lucrari de amenajare  a statiei de pompare SP2.

- lucrari de amenajare  a caminului vizitabil dren control

Toate  utilitatile ce vor fi folosite sunt cele ale depozitul conform pentru deseuri periculoase celula 1 si anume:

- apa pentru stingerea incendiilor

- bazine levigat - 2 x100 mc

- curent electic

- drum acces

- facilitati de tratare ale deseurilor periculoase inainte de depozitarea finala

- inclusiv digul de contur din partea de vest a celulei.

III.2- justificarea necesităţii proiectului;

Construirea celulei 2 a Depozitul zonal conform pentru deseuri periculoase Slobozia este o necesitate in conditiile in care celula 1 a depozitului isi epuizeaza capacitatea de depozitare.

Celula 2 va folosi toate utilitatile si facilitatile de tratare ale deseurilor existente pe amplasamentul depozitului zonal conform pentru deseuri periculoase.

Conform prevederilor HG 870/2013 - privind Strategia nationala de gestiune a deseurilor in perioada 2014 - 2020, Depozitul zonal conform pentru deseuri periculoase Slobozia,  face parte din aceasta, construirea Celulei 2 creind premisele respectariii HG 870/2013 in conditiile epuizarii capacitatii de depozitare a celulei 1.

Mentionam ca celula 2 nu va functiona in paralel cu celula 1 (celula 1 va fi inchisa conf. OM 757/2004 cu modificarile si completarile ulterioare).

Construirea celulei 2 este necesara si pentru depozitarea cenusei si zgurei rezultate de la Incineratorul aflat in imediata vecinatate.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

III.3 - profilul şi capacităţile de producţie;

Conf. legii 278/ 2013 privind emisiile industriale , anexa 1:

5. Gestiunea deseurilor

5.1. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre următoarele activităţi:

k) acumularea la suprafaţă

5.4. Depozitele de deşeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte

Conform HG 349/2005, anexa 1, pct.b :

b) depozit - un amplasament pentru eliminarea finală a deșeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv;

Conform legii 211/2011 privind regimul deseurilor:

Operaţiunile de eliminare:

- D 1 - depozitarea în sau pe sol, de exemplu, depozite de deşeuri şi altele asemenea;

Conform Decizie Comisiei nr. 479/2000, Anexa I la Regulamentul E-PRTR:

5. Gestionarea deşeurilor şi a apelor reziduale

(a) Instalatii de recuperare sau eliminare a deşeurilor periculoase - care primesc 10 tone pe zi

(d) Depozite de deşeuri (cu exceptia depozitelor de deşeuri inerte şi a depozitelor de deşeuri închise definitiv înainte de 16.7.2001 sau pentru care a expirat faza de gestionare după dezafectare cerută de autoritătile competente în conformitate cu articolul 13 din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deşeuri ( 3 )) - Care primesc 10 tone pe zi sau cu o capacitate totală de 25 000 de tone

- Cod NFR: 6A - Depozitarea deseurilor solide pe teren

- cod SNAP 2 - 0904

- cod NOSE-P - 109.06

III.4 - descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Pe amplasamentul propus pentru construirea celulei 2 nu exista alte instalatii sau fluxuri tehnologice.

In imediata vecinatate exista platforme de depozitare temporara, statie de tratare a deseurilor periculoase, bazine levigat, alte facilitati conf. AIM nr. 4/2018.

III.5 - descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Transportul deseurilor de la generatori  se face cu mijloace de transport autorizate,  inregistrarea deseurilor periculoase acceptate la depozitare se face conform formularului de expeditie / transport prevazut in Hotărâre nr. 1061 din 10/09/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României

Descarcarea unui transport de deseuri este supravegheata si controlata de o persoana instruita in acest scop. Daca apar dubii in ce priveste caracteristicile deseurilor si acceptarea lor pe depozit, atunci conducerea depozitului trebuie sa fie imediat informata asupra acestui fapt, astfel incat ea sa poata lua masurile necesare (retinere in zona de securitate sau o noua verificare).

Depozitarea deseurilor se va face de asemenea maniera incat sa asigure stabilitatea lor.

Operatorii din zona de descarcare trebuie sa poarte echipament de protectie colorat, usor de recunoscut.

In zona de descarcare se monteaza panouri pentru interzicerea fumatului.

Procedura de acceptare in depozit

Procedura de acceptare a deseurilor in vederea depozitarii consta din mai multe faze.

Deseurile care pot fi depozitate pe un anumit amplasament trebuie sa se regaseasca in autorizatia de mediu a depozitului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(Schema de preluare, transport, tratare si depozitare a deseurilor periculoase (industriale)- atasata)

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

- metode folosite în construcţie;

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Operatorul depozitului trebuie sa asigure toate masurile necesare pentru ca deseurile pe care le preia in vederea depozitarii sa respecte conditiile prevazute in autorizatia de mediu.

Deseurile acceptate la depozitare trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

- sa se regaseasca in lista deseurilor acceptate pe depozit, conform autorizatiei de mediu;

- sa fie livrate numai de transportatori autorizati, cu exceptia transportatorilor particulari, care aduc deseuri in cantitati mici;

- sa fie insotite de documentele necesare, conform prezentului normativ tehnic si criteriilor de receptie prevazute de operatorul depozitului.

Documentele care insotesc un transport de deseuri trebuie sa cuprinda cel putin:

- tipul deseurilor (denumirea si codul, conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea Listei deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase);

- sursa de provenienta si cantitatea transportata;

- analiza de declaratie, vizata de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care sa dovedeasca faptul ca deseurile respective indeplinesc criteriile de acceptare in depozit;

- autorizatia de transport al deseurilor.

La primirea transportului de deseuri se efectueaza un control de receptie. Controlul de receptie poate fi efectuat numai de persoane specializate si consta in:

- verificarea documentelor care insotesc transportul de deseuri: cantitatea, caracteristicile, sursa de provenienta si natura deseurilor, conformarea cu analiza de declaratie, date despre transportator;

- inspectia vizuala, in vederea controlului starii de agregare a deseurilor (namolul de la epurarea apelor uzate poate avea o umiditate de cel mult 65%) si pentru verificarea conformarii deseurilor transportate cu documentele insotitoare;

- cantarirea deseurilor;

- prelevarea probelor, daca este cazul, si efectuarea analizei de control (completa pentru deseurile periculoase).

Toate rezultatele controalelor de receptie se inregistreaza in jurnalul de functionare (in forma electronica sau scrisa).

Daca in urma controlului de receptie rezulta ca sunt respectate toate cerintele de acceptare, operatorul dirijeaza transportul de deseuri catre zona de depozitare.

Controlul vizual se repeta si la descarcarea deseurilor.

Este foarte important sa se verifice integritatea containerelor si ambalajelor in care sunt transportate.

Daca in urma controlului vizual apar indoieli cu privire la respectarea cerintelor pentru depozitare/tratare sau se constata ca exista diferente intre documentele insotitoare si deseurile livrate, atunci se efectueaza o analiza de control, parametrii analizati fiind stabiliti in functie de tipul si aspectul deseurilor.In cazurile in care se efectueaza analize de control, se preleveaza si probe martor, care trebuie pastrate minimum 1 luna.

Daca deseurile nu sunt acceptate la depozitare/tratare, operatorul depozitului informeaza imediat autoritatea competenta, aceasta din urma stabilind masurile care trebuie luate. Pana la aplicarea masurilor decise, deseurile raman  in zona de securitate. Toate aceste cazuri se inregistreaza in jurnalul de functionare.

Daca deseurile livrate nu corespund cu documentele insotitoare, insa ele se incadreaza in cerintele de acceptare si sunt acceptate la depozitare/tratare, atunci acest lucru se mentioneaza in jurnalul de functionare. Generatorul deseurilor si autoritatea competenta trebuie sa fie informate despre aceasta.

Inregistrarea deseurilor periculoase acceptate la depozitare se face conform formularului de expeditie / transport prevazut in Hotărâre nr. 1061 din 10/09/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- In tabelul urmator sunt consemnate valorile limită pentru caracteristicile de levigabilitate ale deşeurilor periculoase conf. Ord. 95/2005 - de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, pentru ca deseul sa poata fi eliminat intr-un depozit pentru deseuri periculoase

┌─────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐ │ │ L/S = 2 l/kg │ L/S = 10 l/kg │C0 (test de percolare)│ │Indicator├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │ │mg/kg substanţă uscată│mg/kg substanţă uscată│ mg/l │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │As │6 │25 │3 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Ba │100 │300 │60 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Cd │3 │5 │1,7 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Cr total │25 │70 │15 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Cu │50 │100 │60 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Hg │0,5 │2 │0,3 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Mo │20 │30 │10 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Ni │20 │40 │12 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Pb │25 │50 │15 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Sb │2 │5 │1 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Se │4 │7 │3 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Zn │90 │200 │60 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Cloruri │17.000 │25.000 │15.000 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Fluoruri │200 │500 │120 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │Sulfaţi │25.000 │50.000 │17.000 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │DOC(*) │480 │1.000 │320 │ ├─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ │TDS(**) │70.000 │100.000 │- │ └─────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘

(*) Dacă deşeul nu atinge această valoare pentru DOC la pH-ul propriu, poate fi testat alternativ la L/S = 10 l/kg şi un pH cuprins între 7,5 şi 8,0. Deşeul poate fi considerat conform criteriilor de acceptare pentru DOC, dacă rezultatul acestei determinări nu depăşeşte 1.000 mg/kg. (Este valabil un proiect de metodă bazat pe prEN 14429).

(**) Valorile pentru TDS pot fi folosite alternativ cu valorile pentru sulfaţi şi cloruri.

Din activitate nu rezulta rezulta produse sau subproduse.

III.6 - relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

In imediata vecinatate exista:

- Incineratorul pentru deseuri peiculoase al SC PRO AIR CLEAN SA.

  - Celuala 2 a depozitului pentru deseuri periculoase foloseste de la acesta -statia de epurare a levigatului

  - Incineratorul trimite spre depozitare cenusa si zgura rezultate din procesul de incinerare dar si namolulu de la statia de epurare.

    - Depozitul zonal conform pentru deseuri nepericuloase

- celula 2 foloseste de la acesta facilitatile de cantarirea si verificarea transporturilor de deseuri, inclusiv drumul de acces.

III.7 - detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Alternative amplasament

Alternativa  ,, 0"

Celula 2 nu se construeste,  prevederilor HG 870/2013 privind Strategia nationala de gestiune a deseurilor in perioada 2014 - 2020 nu sunt respectate prin faptul ca celula 1 isi inceteaza ativitatea prin epuizarea capacitatii de depozitare.

De asemenea nu mai poate depozita cenusa si zgura de la incineratorul din imediata vecinatate.

Nu mai poate trata deseurile periculoase prin intermediul statiei de tratare existente pe amplasament

Alternativa unui alt amplasament

Au fost avute in vedere 2 alternative de amplasament, la Piatra Neamt (com. Girov) si zona mun. Roman.

Ambele alternative au picat din cauza preturilor prohibitive ale terenurilor, lipsei facilitatilor (statie de epurare, curent electic, drumuri de acces),conditii geologice necorespunzatoare, distante fata de zonele rezidentiale.

Principale motive ale alegerii amplasamentului propus:

- existenta terenului proprietate a SC Vivani Salubritate SA

- imediata vecinatate a statiei de tratare a deseurilor periculoase

- utilitatile si bazinele de levigat de la celula 1

- folosirea digului vestic al celulei 1

- drumuri de acces, bascula cantar si punct de verificare a transporturilor

- statia de epurare a SC Pro Air Clean SA aflata in apropiere

- si nu in ultimul rand posibilitatea de depozitare a cenusei si zgurei de la incinerator

Alternativa constructiva

Realizarea impermeabilizarii duble cu 2 membrane HDPE cu grosimea de 2,5 mm mareste siguranta de exploatare a depozitului.

III.8 - alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Principala activitate a celulei 2 este de eliminare a deseurilor periculoase.

III.9 - alte autorizaţii cerute pentru proiect.

- aviz de gospodarire a apelor

- autorizatie de constructie

Localizarea proiectului:

III.10 - distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;

Nu este cazul

III.11 - hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

Poziţionarea geografică

Judeţul Ialomiţa se află în partea de sud-est a ţării, în Câmpia Bărăganului, diviziune estică a Câmpiei Române, pe cursul inferior al Ialomiţei şi la interferenţa unor vechi şi importante drumuri comerciale, prin care capitala ţării este legată cu Moldova şi cu litoralul Mării Negre

- Climat continental de campie , cu  veri calduroase, uneori toride si ierni reci; temperatura medie anuala este de 1a 0,5 grade -11 grade C precipitatiile medii insumeaza 450-500 mm/an;

- Flora si fauna: caracteristice stepei, predominand graminaceele, leguminoasele, rozaceele si compozsele; vegetatie predominant ierboasa; fauna caracteristica campiei, cu mamifere, pasari,insecte specifice.

Caracteristicile morfologice , litostratigrafice si structural-tectonice ale zonei

Campia Baraganului de mijloc ocupa in mare parte interfluviul dintre Calmatui si Ialomita. Are o inclinare catre SE , fiind dominat de formatiuni loessiode  si de crovuri. Zona de campie are altitudini cuprinse intre 60-80 m si este constituita din sedimente moi, dominand la suprafata sedimentele loeossoide, aluviunile si chiar nisipurile, iar in adancime argila , pietrisuri, nisipuri, marne nisipoase.

Din punct de vedere hidrografic zona studiata  este situata in :

- Bazinul hidrografic al raului Ialomita

- cod cadastral : XI –1.000.00.00.00 0,

Ampalasare zonei studiate in cadrul Campiei Romane

Consideraţii geologice

Teritoriul judetului Ialomita apartine marii unitati strucurale cunoscuta in literatura de specialitate sub numele de Platforma Moesica, subsolul regiunii fiind alcatuit dintr-un fundment cristalin si o cuvertura de formatiuni sedimentare paleozoice, mezozoice si neozoice.

Neogenul este constituit din marne, nisipuri, gresii, marno-calcare si argile.

Cuaternarul incepe, in partea bazala, cu depozite de varsta pleistocen inferior (qp1), fiind  reprezentat printr-un complex de nisipuri, pietrisuri si elemente de bolovanis cu unele intercalatii argiloase sau argilo – nisipoase, alcatuind asa numitele ,,Stare de Fratesti’’. In jumatatea vestica a teritoriului jud. Ialomita, la N de raul Ialomita, depozitele stratelor de Fratesti devin din ce in ce mai fine, trecand la nisipuri fine, intercalate cu argile nisipoase si argile, fiind reprezentate numai la sud de aliniamentul Moara Vlasiei - Urziceni - Muntenii Buzau.

In partea de V-NV a judetului, in zona confluentei Ialomitei cu Prahova, pleistocenului inferior ii sunt atribuite depozite ceva mai vechi, denumite ,,Strate de Candesti”, respectiv cu pozitie stratigrafica inferioara fata de stratele de Fratesti, fiind raportate la St. Prestian (qp21); extinderea stratelor respective nu a fost dovedita prin foraje in zona de campie.

Din datele de mai sus rezulta ca sectorul Salciile – Boldesti Gradistea – Jilavele – Armasesti – Dridu – Adancata se situeaza intre cele doua mari hidrostructuri, in limitele campiei de subsidenta.

Pleistocenul mediu (qp2) este reprezentat prin marne si argile cu intercalatii de nisipuri fine si foarte fine, orizont denumit ,,complexul marnos’’, cu o grosime medie de cca 50 m. In zona Campului Vlasiei  (parte de NV  a judetului) si in nordul Baraganului Central, grosimea sa atinge peste 100 m, in timp ce, in partea de sud si est a Baraganului de Sud scade la grosimi de 10 – 15 m.

Pleistocenul superior (qp3) este reprezentat, in partea bazala, prin nisipuri marunte si fine, galbui, cu concretiuni calcaroase, grezoase, uneori manganoase sau feruginoase, cunoscute sub numele de ,,Nisipuri de Mostistea” (qp13), fiind prezente numai la sud de Ialomita si in partea de sud – est a Baraganului Central; acestea floreaza pe malul drept al vaii Ialomita, dand nastere unor linii de izvoare; grosimea lor interceptata in foraje este de 10 – 30 m, in partea de VNV a judetului atingand chiar 50 m, unde trec la nisipuri argiloase, cu intercalatii de pietrisuri.

Depozitele loessoide de pe interfluviul Ialomita – Calmatui apartin tot pleisocenului superior, fiind constituite din prafuri nisipoase, argiloase, cu concretiuni calcaroase sau nisipuri prafoase; au o dezvoltare redusa la N, in timp ce spre S ating grosimi de 10 – 15m.

Holocenul inferior (qh1) este reprezentat prin depozite constituite din aluviuni ale trasei joase a Dunarii (reprezentate prin nisipuri si nisipuri slab argiloase cu grosimi de 5 – 10 m) si prin depozitele loesioide apartinand campiei Brailei (cu caracter prafos-nisipos si macroporic, de culoare galbuie, respectiv mai nisipoase in partea nordica, cu grosimi de 5-10m.

Holocenul superior (qh2) este reprezentat prin depozitele loessoide ale terasei joase, acumularile aluvionare ale luncilor si prin nisipurile eoliene.

In definitivarea structurii geologice a subsolului, miscarile tectonice actuale constituie factorul decisiv. Sistemul de falii care compartimenteaza soclul Platformei Valahe au produs miscari verticale de coborare si ridicare ale blocurilor componente. Astfel, sectorul estic al Campiei Romane a ramas arie labila din punct de vedere tectonic, subsidenta din pliocen continuand si in pleistocen si holocen, deplasandu-se treptat spre est si nord est in lungul faliei pericarpatice, cauzand lipsa teraselor fluviatile in zona de divagare  (Adancata-Dridu) si inclinarea treptata a Baraganului pe directia sud-nord, cu cele trei componente distincte. Migratia subsidentei spre est si nord - est a condus la aparitia limanurilor fluviatile, prin colmatarea vechilor talveguri ale vailor cu obarsia in campie.

Din punct de vedere geologic zona in care este situata zona studiata se incadreaza in jumatatea de est a campiei Romane, respectiv subunitatea campiei Baraganului.

Geologia Baraganului se caracterizeaza prin prezenta unor orizonturi constituite la  suprafata de loess, care acopera cea mai mare parte din suprafata câmpiei, avand grosimi variabile care ating in unele zone 20- 40 m.

In afara de loess, câmpia este acoperita si de depozite aluvionare, formate din pietrisuri si nisipuri aduse de râuri si depuse in lungul vailor, formand sesuri aluvionare sau lunci, uneori late de mai multi kilometri, de o parte si de alta a râurilor. Uneori materialele aluvionare sunt depuse ca imense conuri de dejectie. Intre depozitele aluvionare cuaternare sunt de remarcat nisipurile si pietrisurile cu stratificatie incrucisata.

Zona cercetată este acoperită de formatiuni cuaternare de origine colinară, loessuri, iar sub loessuri strtificatia este foarte variata, prezentând o alternantă de nisipuri fine- medii, nisipuri prăfoase si argile prăfoase.

Hidrologia zonei

Reteaua hidrografica a zonei este reprezentata de Fluviul Dunarea si raul Ialomita care sunt si principalele cursuri de apa ale judetului Ialomita.

Dunarea delimiteaza la vest judetul Ialomita si pe teritoriul judetului curge pe doua brate: Borcea pe stanga si Dunarea Veche pe dreapta.

Raul Ialomita intra in judet in amonte de localitatea Fierbinti-Targ avand o lungime de 178 de km. Aportul principal este adus de raurile afluente: Prahova si Sarata.

In campia Baraganului se intalnesc ape subterane in straturi acvifere freatice libere si in straturi acvifere de adancime.

Straturile acvifere libere apartin Holocenului si Pleistocenului superior, iar cele de adancime sunt considerate din grupa Pleistocenului inferior si sunt cantonate in nisipurile, pietrisurile si bolovanisurilor de Fratesti, orizontul depozitelor de varsta cretacic-inferioara si un strat acvifer discontinuu, localizat in depozitele loessoide.

Depozitele litologice Holocene si Pleistocen-Holocene sunt greu de diferentiat unele de celelalte. Depozitele Holocene superioare prezinta o grosime neuniforma ce variaza intre 10 si 15 m. Sunt alcatuite din nisipuri prafoase si de regula nu prezinta straturi acvifere. Depozitele Holocene medii prezinta pietrisuri si nisipuri in care se formeaza straturi acvifere libere. Depozitele Holocenenului Inferior, cu grosimi asemanatoare ( 10 –15 m), se intalnesc in alcatuirea teraselor dunarene.

Depozitele litologice de varsta Pleistocene se grupeaza in trei categorii: depozitele din Pleistocenul superior, Pleistocenul mediu si Pleistocenul inferior.

Stratele acvifere freatice libere

Pleistocenul superior se caracterizeaza prin prezenta depozitelor loessoide de camp care sunt alcatuite din nisipuri fine si mijlocii poarta cunoscute sub numele de” Nisipurile de Mostistea”. Ele au grosimi intre 10 si 30 m, acoperite de alte depozite loessoide, cu grosimi de 20 – 25m. La contactul dintre aceste depozite se formeaza orizonturi de straturi acvivere care au o capacitacitate de debite foarte mica.

Pleistocenul mediu este alcatuit dintr-un complex argilo-marnos dispus l adancimi intre 10 – 100 m. In acest complex predomina marnele si argilele cenusiu-vinete, uneori nisipoase, cu pete feruginoase si concretiuni calcaroase. Este lipsit de straturi acvifere.

Stratele acvifere de adancime

In stratele de Fratesti apele subterane accumulate circula sub o insemnata presiune de strat, ceea ce determina un caracter ascensional.

Depozitele acvifere cretacic inferioare, sunt situate in cadrul a doua orizonturi: orizontul format din gresii alterate si nisipuri fine de varsta albiana si orizontul calcarelor barremiene. In orizontul format din gresii alterate si nisipuri fine de varsta albiana, apele sunt sub presiune de strat ridicata, si se caracterizeaza prin debit mic ( pus pe seama granulometriei reduse a particulelor ce formeaza stratul ) si grad de mineralizare ridicat.

Încadrarea  lucrărilor  în  clasa  de  importanţa  .

Zona nu este inundabilă, conform STAS 4273-83 şi  4068/87 obiectivul  se  încadrează  în  clasa  IV  de  importanţă cu factor = 0,8  si  conform  HGR nr.766/97 în  categoria C (normală).

- Seismicitatea zonei

Din punct de vedere seismic amplasamentul  se  incadreaza  in zona macroseismica  de  gradul 8, conform STAS 11100/1991 cu  urmatoarele valori pentru  coeficientii TC si ag conform STAS P100/2004

- perioada de colt a spectrului de raspuns Tc – 1,5 s, Ks = 0,2 cm/s2;

- valoarea  de  varf a aceleratiei  terenului pentru  cutremure  ag= 0,32 g.

Amplasamentul  studiat este  afectat  de  doua  tipuri  de  cutremure :

a) intermediare

b) normale.

Cutremurele  intermediare, au  focarul  sub  scoarta  terestra, in mantaua  superioara la  adancimi  cuprinse  intre 80-180 km, in  zona Vrancea, la  limita  nordica a Placii Marii Negre  si Central Dobrogene.

Cutremurele normale au  focarul  in  scoarta  terestra pe  faliile  platformei  Valahe, la  adancimi  cuprinse  intre 5- 30 Km .

Aceste  cutremure  sunt  mai  slabe  ca  intensitate dar  mai  distrugatoare datorita adancimii mici de  formare.

Din punct de vedere al actiunii vantului  amplasamentul se afla in zona „B” cu gv= 42 daN/mp, conform NP -082-2004.

Din punct de vedere al actiunii zapezii  amplasamentul se afla in zona „B” cu gz= 200 daN/mp, conform CRI-1-3-2005.

In conformitate cu  STAS 6054/99  adancimea de inghet este de 0,85-1,20 m.

## Consideratii geotehnice asupra amplasamentului

În perimetrul studiat se disting următoarele depozite geologice:

( complexul de terasă, situat pe terasele Ialomiţei, constituit din nisipuri, nisipuri prăfoase şi prafuri nisipoase, aluviuni şi depozite loessoide.

Acestea conţin:

- argilă 12 - 25%,

- praf   39 - 62%,

- nisip 23 - 44%.

Complexul loessoid este prezent în câmpie şi constituie formaţiunea predominantă în zonă.

Depozitele loessoide au aspect prăfos.

Grosimea acestor depozite loessoide variază între 5 - 15 m.

Granulometric loessurile conţin:

- nisip 5 - 20%,

- praf 55 - 70%

- argilă 18 - 32%

Acestea pot fi definite ca loessuri prăfoase - nisipoase.

Complexul de luncă prezintă o stratificaţie încrucişată de la argile la nisipuri prăfoase:

- Argilele au grosimi între 1 - 3 m.

- Prafurile argiloase şi argilele prăfoase au culoarea gălbui - cafenii şi grosimi de 2 - 3 m.

Din punct de vedere hidrogeologic, sintetizând datele forajelor din zonă, constatăm existenţa unui acvifer format din nisipuri fine la adâncimea de 8-10 m, un al doilea acvifer la adâncimea de 20-35 m.

Între depozitele permeabile amintite se dezvoltă, pe grosimi diferite, depozite impermeabile sau semipermeabile de  argile, argile prăfoase, prafuri argiloase sau nisipoase.

Grosimea  stratelor permeabile variază între 2 şi 10 m.

Se constată de asemenea că straturile permeabile comunică între ele, în anumite zone, din cauza structuri încrucişate a depozitelor sedimentare.

Analizând structura hidroizohipselor rezultă că fluxul subteran este orientat de la NV către SE, în direcţia nivelului de bază al râului Ialomiţa, care este principalul colector regional al scurgerii subterane de mica adancime.

In zona amplasamentului a fost executat un foraj din care a rezultat următoarea coloană litologică:

- 0,00 -  1,00 m       sol vegetal

- 1,00 -  9,00 m       depozite loessoide

- 9,00 - 16.00 m       argilă

- 16,00 - 19,00 m     nisip

- 19,00 - 22,00 m     argilă

- 22,00 -  33,00 m     nisip cu elemente de pietriş

- 33,00 -  35,00 m     argilă

(vezi harta hidrogeologica atasata - foaia Slobozia)

In perimetrul cercetat terenul de fundare este alcătuit dintr-un  complex de prafuri nisipoase si nisipuri prăfoase dispuse într-o suprafaţă tipica depozitelor de câmpie cu caracteristici mecanice slabe.

Pământurile loessoide au o permeabilitate relativ ridicată în stare naturală kf=10-3- 10-4 cm/s, în stare tulburată şi compactată, permeabilitatea scade la  10-5- 10-7 cm/s şi au o sensibilitate foarte mare la acţiunea apei, manifestată prin rezistenţă scăzută la eroziune şi tasări suplimentare prin umezire.

Din foraj s-au prelevat probe de pământ tulburate  pe care au fost efectuate :

- determinări de laborator ce au permis stabilirea principalelor caracteristici fizico-mecanice ale terenului şi anume:

( compoziţie granulometrică :

- argilă      16 - 22%,

- praf        30 - 38%,

- nisip fin 40 - 54%,

Acestea se incadreaza conform diagramei ternare în categoria prafurilor-nisipoase-argiloase.

( umiditate naturală                 w =    19 - 30 %

( indice de consistenţă             Ic =    0,16 – 0,97

( indice de plasticitate              Ip =   10 – 19 %

( porozitate naturală                 n =    40 –47 %

( indice  pori                             e =    0,68 – 0,89

( greutate volumetrică              (n =   16,5 – 18,7 kn/mc

( greutate vol. în stare uscată    (u  =  13,8 – 15,60 kn/mc

( limite de curgere                     wL = 31,2 – 37,6 %

( limite de frământare                wP = 17,9 – 21,2 %

Incercarea Proctor normală pe o probă de pământ prelevată din zonă a evidentiat  că la o umiditate optimă de 19% se atinge o densitate în stare uscată de 1,70 t/mc şi o porozitate de 35%.

De asemenea, din studiile geotehnice efectuate de ISPIF Bucuresti in zona cu prilejul diverselor lucrari de hidroamelioratii rezulta ca printr-o compactare optima se poate ajunge la un coeficient de permeabilitate de 5x10-9 m/sec.

Presiunile de încărcare recomandate, conf. prevederilor STAS 3300/2-85 sunt:

Hf =  1,00m/ Pconv = 168 – 201 Kpa

Hf  = 1,50m/ Pconv = 195 – 234 Kpa

Hf  = 2,00m/ Pconv  = 225 – 270 Kpa

III.12- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Folosinta actuala a terenului pe care se va construi celula 2 este libera de constructii.

Terenurile de pe zonele invecinate au urmatoarele folosinte;

- la N - terenuri agricole

- la E - terenuri agricole

- la S - terenuri agricole

- la W - celula 1 a depozitului de deseuri periculoase

III.13 - politici de zonare şi de folosire a terenului;

Terenul proprietate privata a SC VIVANI SALUBRITATE SA va fi destinat constructiei celulei 2.

- arealele sensibile;

Distantele fata de ariile protejate din zona sunt:

- ROSPA0065 Lacurile Fundata – Amara

- lacul Amara - 2,78 km

- lacul Fundata -3,48 km

  - ROSCI 0290 Coridorul Ialomiţei

- coridorul Ialomitei - 3,00 km

III.14- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Au fost luate in calcul si alte amplasamente insa lipsa

- costurile mari de achizitie a terenului

- constructia unei noi  statiei de tratare a deseurilor periculoase

- lipsa utilitatilor si a bazinelor de levigat de la celula 1

- constructia de drumuri de acces, bascula cantar si punct de verificare a transporturilor

- lipsa unei statiii de epurare in apropiere

au condus la decizia amplasamentului propus.

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor factori:

III.15 - impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre acesteelemente.

Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Impactul asupra populației și sănătății umane

Distanța amplasamentului propus față de așezările umane este:

- de Slobozia - 2,69 km

- de Amara - 2,76

- de Fundata - 3,49 km

- de Paltinis - 1,89 km

- de Stejaru - 2,45 km

In conditiile in care  Ord. 119/2014 al MS - pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei prevede la  art. 11 - (1) Distanţele minime de protecţie sanitară între teritoriile protejate şi o serie de unităţi care produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei sunt următoarele:

- Depozite controlate de deşeuri periculoase şi nepericuloase: .... 1.000 m

De altfel in cca. 10 ani de functionare a celulei 1 nu au fost semnalate incidente privind afectarea populatiei.

Desurile depozitate sunt deseuri stabilizate, nu sunt emisii de gaze, singura problema ar putea fi pulberile in suspensie, care pot fi controlate prin acoperirea cu pamant a deseurilor depozitate si prin efectuarea de stropiri pe perioada de vara.

Impactul asupra faunei și florei: impactul asupra faunei și florei din zonă va fi limitat, prin desfășurarea activităților strict pe amplasamentul propus.

Pe amplasament nu s-au identificat formațiuni vegetale, arboricole, zone de popas sau zone de cuibărire și/sau de înmulțire a unor specii protejate. Terenurile invecinate sunt terenuri agricole semanate cu cereale si plante tehnice.

Pin construirea celulei 2 si inchiderea celulei 1 impactul va fi acelasi ca in prezent, cu nivel redus de zgomot și pulberi, iar toate activitățile se vor desfășura în amplasamentul bine delimitat.

Impactul asupra bunurilor materiale: nu se previzionează un impact negativ asupra bunurilor materiale, prin implementarea și funcționarea proiectului.

Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei

Nu s-au identificat posibile surse de poluare a apelor de suprafață şi a celor freatice, atât în perioada implementării proiectului și nici în perioada funcționării lui.

Masurile constructive de impermeabilizare a depozitului nu permite emisii de levigat in apele subterane, determinarile periodice efectuate pe probe de apa prelevate din forajele de monitorizare existente pe amplasament nu au scos in evidenta depasiri ale limitelor impuse prin autorizatiile de mediu si gospodarire a apelor.

De asemenea mentionam ca apele uzate de pe amplasament, levigatul si apele uzate menajere sunt epurate intr-o statie cu osmoza inversa si la deversare in efluent se incadreaza in limitele impuse de NTPA-001

Asadar apele de suprafata isi vor pastra calitatile fara a fi influentate de activitatile desfasurate.

Impactul asupra calităţii aerului:

În perioada execuției proiectului: poluanții sunt reprezentați de emisiile provenite de la utilajele folosite pe amplasament pentru constructia celulei 2.

Având în vedere că lucrările sunt limitate în timp (max. 6 luni), se consideră că impactul poluanților proveniți de la utilaje este nesemnificativ.

În perioada funcționării proiectului: poluanţi sunt reprezentaţi de emisiile autovehiculelor de transport si a utilajelor  de compactare a deseurilor si pulberi care pot aparea la depozitarea in celula la descarcarea deseurilor si aranjarea acestora pe celula.de excavare a pamantului si praf.

Pentru limitarea emisiilor de poluanți, se vor folosi utilaje moderne, cu norme de poluare cât mai noi.

Pentru evitarea generării de pulberi pe amplasament, periodic se vor umezi căile de acces si zonele de lucru.

Impactul asupra climei:

Nu este cazul. Proiectul nu este unul de amploare, astfel încât să afecteze regimul climatic.

Zgomote și vibrații:

În perioada implementării proiectului: sursele de zgomot și vibrații sunt reprezentate de utilajele folosite pentru excavatii și montaj. Atât la transport cât și la montaj se vor folosi autospeciale moderne, cu niveluri de zgomot și vibrații cât mai mici.

În plus, perioada de montaj este relativ redusă, astfel încât se apreciază că deranjul provocat în zonă ca urmare a zgomotului și vibrațiilor este negativ nesemnificativ.

În perioada funcționării proiectului: sursele de zgomot și vibrații sunt reprezentate de funcționarea utilajelor de aranjare si compactare a deseurilor in celula si de autovehiculele de transport deseuri.

Nivelul  de zgomot la limitele amplasamentului nu va depasi 80 dB(A) pe timpul zilei.

Impactul asupra peisajului şi mediului vizual:

Implementarea proiectului nu va afecta peisajul și mediul vizual.

Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural:

În zonă nu se alfă elemente de patrimoniu istoric și cultural ce pot fi afectate de implementarea și/sau funcționarea proiectului propus.

Natura impactului

Impact direct: atât în perioada de construcție/montaj cât și în perioada de funcționare a proiectului, se poate vorbi despre un impact direct negativ dar în proporții nesemnificative – în ceea ce privește aerul - cauzat de lucrările efective de montaj precum și de funcționarea utilajelor (emisii în atmosferă, zgomot și vibrații, eventuale emisii de pulberi).

Impact indirect în perioadele de execuție și de funcționare: având în vedere că activitatea se va desfășura pe un amplasament strict delimitat si departe de asezarile umane sau de zone sensibile, nu se previzionează un impact indirect atât în perioada de execuție cât și în perioada de funcționare.

Impact cumulativ:

Impactul cumulativ poate fi analizat corelând cu proiectul propus și celelalte activități care se desfășoară in imediata vecinatate a amplasamentului, incinerarea deseurilor si depozitarea deseurilor nepericuloase.

Impactul cumulativ al acestor  activități poate fi analizat prin prisma a trei indicatori și anume: nivelul de zgomot, emisiile de noxe și emisiile de pulberi în suspensie.

Prin construirea celulei 2 nivelul de zgomot la limita amplasamentului va ramane aproximativ acelasi avand in vedere ca celula 1 se va inchide si numarul de transporturi de deseuri si cantitatile de deseuri depoitate vor fi aceleasi ca in prezent.

Nivelul de zgomot nu va depasi 80 dB(A).

Așadar, zgomotul produs de activitatile desfasurate la celula 2 se va situa aproximativ la nivelul celui actual produs pe amplasament.

În privința impurificării aerului din zonă ca urmare a creșterii traficului auto în zonă, pentru transportul deseurilor si activitatilor de depozitare se vor folosi autovehicule si utilaje  cât mai noi, cu niveluri de emisii cât mai mici.

De asemenea pentru limitarea emisiilor de pulberi se vor face acoperiii zilnice si in anotimpul secetos se vor efectua stropiri.

Transportul deseurilor se face cu autovehicule autorizate prevazute cu prelate si/sau in containere inchise.

Pentru activitatea desfășurată în prezent pe amplasament sunt prevăzute de asemenea măsuri de limitare a impactului similare cu cele menționate în paragrafele de mai sus.

Așadar, impactul cumulativ al activităților desfășurate in apropierea amplasamentului poate fi considerat negativ dar dacă se vor respecta condițiile de limitare a acestuia.

Impact pe termen scurt

Impactul pe termen scurt poate fi considerat cel din perioada de execuție/montaj – apreciată la cca. 6 luni și poate fi considerat negativ din punct de vedere al emisiilor în aer și a emisiilor de zgomot și vibrații ale utilajelor de transport/montaj, dar în limite nesemnificative, ca urmare a lucrarilor de excavare si realizare a celulei conform legislatiei in vigoare, dar si a duratei realativ reduse de realizare.

În timpul lucrărilor de construcție/montaj nu vor fi folosite metode și / sau substanțe care ar fi în măsură să afecteze calitatea solului și/sau a apelor subterane sau de suprafață.

Impactul pe termen mediu și lung

Pe termen mediu și lung, în perioada funcționării proiectului, impactul se poate resimți asupra aerului (ca urmare a emisiilor de noxe, pulberi și zgomot rezultate din activitate).

Pentru a limita nivelul de emisii în atmosferă, se vor lua următoarle măsuri:

- pentru transportul deseurilor si depozitarea acestora in celula 2 se vor folosi autospeciale si utilaje cât mai noi, cu niveluri de zgomot/vibrații și emisii cât mai mici;

- pentru a limita emisiile de pulberi se vor face acoperi zilnice ale deseurilor depozitate si vor umezi căile de acces in perioadele secetoase.

Impactul permanent și temporar

Impactul temporar poate fi considerat cel din perioada de execuție, apreciată la cca. 6 luni și poate fi negativ, dar în proporții nesemnificative, ca urmare a emisiilor de noxe, pulberi și zgomot provenite de la utilajele de execuție/montaj.

Pentru a limita impactul temporar, se vor lua următoarle măsuri:

- pentru excavatii si constructia digurlor si impermeabilizarea celulei se vor folosi utilaje cu norme de poluare reduse, cu niveluri de emisii cât mai mici;

- pentru a limita emisiile de pulberi se vor umezi căile de acces;

Impactul permanent poate fi considerat cel din perioada funcționării proiectului și poate fi negativ, dar în proporții nesemnificative, ca urmare a emisiilor de noxe, pulberi și zgomot provenite de la autospecialele de transport și de la activitatea de depozitare a deseurilor..

Pentru a limita impactul permanent, se vor lua următoarle măsuri:

- pentru transportul deseurilor si depozitare in celula   se vor folosi autospeciale si utillaje  cu niveluri de emisii cât mai mici;

- pentru a limita emisiile de pulberi se vor umezi căile de acces și se vor face acoperiri zilnice a deseurilor depozitate.

Impactul pozitiv și negativ

Impactul negativ se va manifesta atât pe perioada execuției lucrărilor de construire cât și în perioada funcționării proiectului ca urmare a emisiilor de noxe, pulberi și zgomot provenite de la autospecialele de transport si utilajele care ajuta la depozitarea deseurilor in celula.

Pentru a limita impactul negativ, se vor lua următoarle măsuri:

- pentru transportul deseurilor si depozitare in celula   se vor folosi autospeciale si utillaje  cu niveluri de emisii cât mai mici;

- pentru a limita emisiile de pulberi se vor umezi căile de acces și se vor face acoperiri zilnice a deseurilor depozitate.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

La acest moment nu se previzionează o extindere a impactului.

Avand in vedere ca celula 2 nu va intra in exploatare  in paralel cu celula 1 (aceasta va fi inchisa) nu consideram o extidere a impactului avand in vedere ca numarul de trasporturi si cantitatile de deseuri vor fi ca cele actuale.

O extindere a impactului poate fi stabilită după începerea funcționării proiectului, prin analiza, în rapoartele de mediu, a activităților desfășurate pe amplasament la nivel cumulativ.

III.16 - magnitudinea şi complexitatea impactului;

Magnitudinea impactului este apreciată ca fiind redusă ca urmare a faptului că activitatea se desfășoară pe un amplasament in vecinatatea caruia se desfasoara acest tip de activitate si in cei 10 ani de functionare nu s-au observat incidente care sa conduca la un impact negativ.

Complexitatea impactului este de asemenea redusă întrucât tipurile de activități desfășurate pe amplasament, ca urmare a funcționării proiectului propus, se încadrează în cele existente.

III.17- probabilitatea impactului;

Probabilitatea unui impact semnificativ asupra mediului este redusă în timpul execuției lucrărilor de construire, întrucât lucrările sunt de mică amploare.

Pe durata exploatării celulei 2, apreciem o probabilitate redusă in conditiile in care constructia celulei 2 cu sistemul de impermeabilizare si de preluare a levigatului propus conform normelor in vigoare si a respectarii normelor de depozitare.

De asemenea  supravegherea prin determinarii de laborator a apelor din panza freatica, a calitatii solului si a emisiilor se pot lua masuri de limitare a impactului si la limitarea probabilitattii aparitiei unui eveniment cu un impact semnificativ asupra mediului.

III.18 - durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Durata impactului corespunde cu durata de implementare și cu durata de funcționare a proiectului.

Frecvența impactului depinde în mare măsură de respectarea normelor de exploatare si a conditiilor impuse de legislatia in vigoare.

Impactul nu va fi reversibil întrucât la terminarea perioadei de funcționare a proiectului toți factorii de mediu posibil a fi afectați vor reveni la starea inițială, prin masurile de inchidere.

III.19- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Atât în perioada implementării proiectului cât și în perioada funcționării lui se vor lua următoarele măsuri de limitare a impactului asupra mediului:

- pentru excavari, constructie diguri si sistem de impermeabilizare se vor folosi autospeciale si utilaje cu norma de poluare scazuta si nivel de zgomot redus;

- pentru a limita emisiile de pulberi se vor umezi căile de acces și se vor face acoperiri zilnice ale deseurilor depozitate;

III.20 - natura transfrontieră a impactului.

Nu este cazul

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

IV.1.1- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Sursa de poluanti pentru ape o constituie deseurile depozitate peste care cad precipitatii care dizolva/transporta  anumiti poluanti.

Generarea levigatului pe amplasament

Principalii factori care influenteaza volumul de levigat generat sunt:

- Regimul climatic al zonei in care va fi amplasat depozitul – climatul zonei in care este situat judetul Ialomita este de tip continental, cu precipitatii medii multianuale de circa 650 - 700 mm, cu exceptii in anii ploiosi de pana la 900 mm, lunile in care se realizeaza maximile fiind mai-iunie. Temperatura medie anuala este de 80 C.

- Suprafata activa a depozitului –celula 2,  cu suprafata de 10500 m2.

- Varsta depozitului – influenteaza atat cantitatea cat si calitatea levigatului generat.

- Cantitatea si calitatea deseurilor depozitate – modul de tratare si tipul depozitarii pot influenta caracteristicile levigatului.

Volumul de levigat generat a fost calculat pornind de la premisa ca 80% din cantitatea de precipitatii cazuta pe suprafata celulelor va percola masa de deseuri ducand la formarea de levigat.

In vederea calcularii volumului maxim de levigat (pentru dimensionarea instalatiilor de colectare si epurare) si corespunzator precipitatiilor maxime inregistrate in perioada mentionata, pentru a asigura un coeficient de siguranta acoperitor, vor fi avute in vedere la proiectare urmatoarele rate de generare a levigatului:

rezulta pentru celula 2

- Qmediu zi = 12,5 m3/zi

-  Qmax zi = 25 m3/zi

IV.1.2- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Gestionarea levigatului generat pe amplasament

Sistemul de colectare si transport al levigatului este compus din drenuri absorbante, dren colector, statie de pompare, bazin colector.

Din bazinul de colectare, levigatul este preluat prin vidanjare si dus la statia de epurare.

Solutia de epurare de la statia SC PRO AIR CLEAN SA este cea de osmoza inversa in doua trepte.

Apele epurate se incadreaza in limitele NTPA - 001, dupa care sunt evacuate in privalul Crivaie.

2. Protecţia aerului:

IV.2.1 - sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

Implementarea proiectului va conduce la o crestere a impurificarii aerului din zona, dar fara a o afecta semnificativ.

Un impact moderat asupra factorilor de mediu se va resimti atat in perioada de executie a lucrarilor, in special datorita pulberilor generate de lucrarile de excavare si terasamente si transportul materialelor de constructie, in faza de exploatare.

Estimarea parcului s-a facut dupa numarul posibil de utilaje folosite, comparativ cu lucrari similare, de lungimea traseului, natura terenului, unitatile de relief, structura drumului etc.

Emisiile de poluanti pe tipuri de utilaje

| Tip utilaj | Emisii de poluanti (kg/zi) | Emisii de poluanti (t/luna) |
| --- | --- | --- |
|  | NOX | CO | COV | particule | NOX | CO | COV | particule |
| Excavator | 11,589 | 3,686 | 1,675 | 1,352 | 0,232 | 0,074 | 0,034 | 0,027 |
| Autogreder | 14,084 | 4,480 | 2,036 | 1,644 | 0,282 | 0,090 | 0,041 | 0,033 |
| Buldozer | 19,436 | 6,182 | 2,809 | 2,268 | 0,389 | 0,124 | 0,056 | 0,045 |
| autoîncarcator | 38,630 | 12,288 | 5,583 | 4,508 | 0,773 | 0,246 | 0,112 | 0,090 |
| Repartitor asfalt si stabilizator | 6,760 | 2,150 | 0,977 | 0,789 | 0,135 | 0,043 | 0,020 | 0,016 |
| Cilindru compresor | 19,315 | 6,144 | 2,792 | 2,254 | 0,386 | 0,123 | 0,056 | 0,045 |
| Compactor cu pneuri | 28,973 | 9,216 | 4,188 | 3,381 | 0,579 | 0,184 | 0,084 | 0,068 |

De asemenea, zgomotul produs de utilajele de constructie si transport materiale aduce un aport la poluarea sonora a zonei.

Efectul va fi temporar si limitat in spatiu (sub 300 m de zona de lucru).

Pentru reducerea zgomotului se propune folosirea de utilaje moderne.

Perioada de exploatare

Nu se prognozeza afectarea calitatii aerului atmosferic deoarece la depozitarea acestora nu se degaja gaze.

Singurul aspect care se poate retine sunt gazele rezultate de la autovehicule mari (de cca. 20 t) de transport deseuri de la diferiti producatori la depozit, dar un calcul pe care il prezentam in continuare evidentiaza faptul ca efectul este nesemnificativ asupra calitatii aerului din zona.

De asemenea, pulberile in suspensie datorita circulatiei vor fi mentinute la niveluri mici (stropiri in perioada constructiei si exploatarii in perioadele calduroase si acoperiri zilnice a deseurilor depozitate).

Conform normelor referitoare la combustibili si carburanti, continutul acestora în substante poluante este de:

Emisiile de poluanţi pe tipuri de utilaje

| Tip utilaj | Emisii de poluanţi (kg/zi) | Emisii de poluanţi (t/lună) |
| --- | --- | --- |
|  | NOX | CO | COV | particule | NOX | CO | COV | particule |
| Autospecială de transport | 11,589 | 3,686 | 1,675 | 1,352 | 0,232 | 0,074 | 0,034 | 0,027 |
| autoîncărcător | 38,630 | 12,288 | 5,583 | 4,508 | 0,773 | 0,246 | 0,112 | 0,090 |

Conform normelor referitoare la combustibili si carburanti, continutul acestora în substante poluante este de:

| CARACTERISTICI | U.M. | Conţinut maxim |
| --- | --- | --- |
|  |  | Premium I | Premium II | Regular | Normală | COR/RBOE |
| Tetraetil de plumb | mg/l | 0,3 | 0,6 | 0,6 | - | 0,6 |
| Sulf | % | 0,005 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,05 |

pentru benzine de automobile

Aceste emisii sunt compuse din gaze: CO, SO2, NOX, Pb, VOC, pentru motoarele pe benzină şi CO, SO2, NOX, aldehide, pulberi în suspensie, VOC pentru motoarele pe motorină.

În tabelul urmator se prezintă, conform programului COPERT, debitele masice ale emisiilor orare de poluanţi ale autovehiculelor în amplasamentul analizat.

Pe baza datelor se prezintă debitele masice ale emisiilor de poluanţi orare (maxime), zilnice şi pe minut (medii). Diferenţele între emisiile maxime si medii apar din ipoteza de funcţionare pe o perioadă de 10 ore/zi la parametrii maximi.

Debitele orare se referă la această perioadă, iar cele pe minut la debitele medii/zi.

Debitele masice ale emisiilor orare de poluanţi [g/ora]

|  | Substanţa poluantă |
| --- | --- |
| Tip combustibil | NOx | CO | NM VOC | CH4 | Pulberi | N2O | NH3 | Pb | CO2 | SO2 |
| Benzina | 10,57 | 762,87 | 68,18 | 1,60 | 0 | 0,034 | 0,016 | 0,236 | - | 1,569 |
| Motorina | 1,847 | 2,569 | 0,5625 | 0,0069 | 0,347 | 0,0208 | 0 | 0 | - | 1,2639 |
| Total | 12,42 | 729,44 | 68,75 | 1,611 | 0,347 | 0,0556 | 0,016 | 0,2361 | - | 2,8333 |

Debitele masice ale emisiilor de poluanti în perimetrul instalatiei

| Substanţa poluantă | Debit masic |
| --- | --- |
|  | orar (maxim), g | zilnic, g | pe minut, mg |
| NOx | 12,42 | 124,2 | 86,195 |
| CO | 729,44 | 7294,4 | 506,23 |
| NM VOC | 68,75 | 687,5 | 477,125 |
| Pulberi | 0,347 | 3,47 | 2,408 |
| Plumb | 0,2361 | 2,361 | 1,638 |
| SO2 | 2,8333 | 28,333 | 19,661 |

Efectuând calculul de dispersie, pentru substanţele poluante enumerate mai sus, au rezultat valorile concentraţiilor medii în aer, care sunt prezentate

Concentraţii  maxime  raportate la pragul superior de evaluare

| Combustibil | NOx | CO | Pulberi în suspensie | Plumb | SO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B + M (valori calculate) | 46 µg/mc | 4,2 µg/mc | 21 µg/mc | 0,08 µg/mc | 45 µg/mc |
| CMA (medie zilnică) | 0,1 mg/mc | 2,00 mg/mc | 0,15 mg/mc | 0,0007 mg/mc | 0,25 mg/mc |

Calculul a fost efectuat în concordanţă cu AP 42 şi alte modele EPA (Screen 6).

Dispersia poluanţilor în aer este puternic influenţată de condiţiile climatice. Valorile prezentate în tabelele de mai sus sunt pentru conditii climatice defavorabile, presupunând viteza vântului apropiată dar inferioară valorii de 1 m/s. Se observă că pentru toţi poluanţii ce figurează în STAS 12574/1987, valorile concentraţiilor calculate sunt inferioare valorilor CMA.

Este recomandat ca în perioadele executării de lucrări să se impună constructorilor folosirea de echipamente, utilaje şi mijloace de transport care să respecte normele în vigoare referitoare la emisii de noxe.

În concluzie, se constată că activitățile desfășurate pe amplasament vor duce la creșterea impurificării aerului în zonă dar cu respectarea limitelor legislației în vigoare.

IV.2.2 - instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

- folosirea de autospeciale de transport si utilaje cât mai moderne, cu niveluri reduse de emisii;

- stropirea platformelor și a căilor de acces în vederea prevenirii răspândirii pulberilor în suspensie;

- acoperiri zilnice ale deseurilor depozitate in celula si stropri in perioadele secetoase.

• gestionarea eficientă a traficului astfel încât autocamioanele de transport să staționeze cât mai puțin cu motorul pornit, pe amplasament.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

IV.3.1  - sursele de zgomot şi de vibraţii;

În perioada execuției și a funcționării proiectului, sursele de zgomot și vibrații sunt reprezentate de utilajele folosite pe amplasament.

Lucrarile de construire implică mai multe potenţiale surse de zgomot şi vibraţii:

- Excavatiile,

- construirea digurilor

- construirea sistemului de impermeabilizare si drenaj a depozitului  ;

- Circulaţia mijloacelor de transport.

Nivelul sonor depinde în mare măsură de următorii factori:

- fenomene meteorologice, viteza şi direcţia vântului, gradientul de temperatură şi de vânt;

- absorbţia undelor acustice de către sol, fenomen denumit „efect de sol”;

- absorbţia în aer, dependenţa de presiune, temperatura, umiditatea relativă, componenta spectrală a zgomotului;

- topografia terenului;

- vegetaţie.

Principala sursă de zgomot şi vibraţii este reprezentată de funcţionarea utilajelor necesare realizării lucrărilor. Suplimentar impactului acustic, utilajele de construcţie, cu mase proprii mari, datorită deplasării şi activităţii desfăşurate, constituie surse de vibraţii.

A doua sursa de zgomot şi vibraţii este reprezentată de circulaţia mijloacelor de transport.

Pentru transportul materialelor necesare realizarii celulei  vor fi folosite autovehicule de sarcină medie.

Evoluţia nivelului sonor depinde de evoluţia lucrărilor şi mărimea fronturilor de lucru.

În cele ce urmează se prezintă tipurile de utilajele folosite precum şi puterile acustice asociate:

- încărcătoare tip Wolla	      Lw ( 112 dB(A)

- basculante		      Lw ( 107 dB(A)

Din literatura de specialitate şi din observaţiile efectuate de-a lungul timpului pe diverse amplasamente, se poate afirma că, la parcurgerea unei localităţi de către autobasculantele ce deservesc amplasamentul, se pot atinge niveluri echivalente de zgomot, pentru perioadele de referinţă de 24 ore, de peste 50 dB(A), dacă numărul trecerilor depăşeşte 20.

Se înregistrează nivele echivalente de zgomot de 60 – 65 dB(A) în cazul unui numar de treceri de ordinul a 100, şi mai mult de 65 dB(A) în cazul unui număr de treceri de peste 150.

Limitele maxim admisibile pe baza cărora se apreciaza starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv, în exterior, sunt precizate în SR 10 009-2017 şi prevăd, la limita incintei, valoarea de 65 dB(A) (tabelul 3 din SR-10 009-2017). Amplasamentul nu se află în apropierea zonelor rezidențiale astfel că zgomotul și vibrațiile nu vor constitui o problemă pentru populație.

În ceea ce privește potențialul deranj provocat faunei din zonă prin zgomotul și vibrațiile produse, având în vedere că pe amplasament și în imediata vecinătate a lui nu s-au identificat specii protejate, fiind o zonă supusă activităților antropice, se consideră că noua activitate nu va provoca deranj faunei din zonă.

IV.3.2  - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

• folosirea de vehicule de transport si uitlaje cât mai moderne, cu niveluri reduse de zgomot și vibrații;

• gestionarea eficientă a traficului astfel încât autocamioanele de transport să staționeze cât mai puțin cu motorul pornit, pe amplasament;

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

IV.4.1   - sursele de radiaţii;

Nu este cazul

IV.4.2   - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Nu este cazul

5. Protecţia solului şi a subsolului:

IV.5.1   - sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

Perioada de executie

Activitatile din santier implica ocuparea temporara de teren, tasarea solului, manipularea unor cantitati importante de substante poluante pentru sol si subsol.

In categoria acestor substante trebuie inclusi carburantii, combustibilii, vopselele, solventii etc.

O alta sursa potentiala de poluare a solului si subsolului este reprezentata de activitatea utilajelor in fronturile de lucru.

Utilajele, din cauza defectiunilor tehnice, pot pierde carburant si ulei. 	Observate si remediate, aceste pierderi nu vor reprezenta surse de poluare a solului si subsolului.

Decopertarea solului vegetal se va face in limita strictului necesar, el fiind depozitat temporar si apoi re-asternut pe taluzuri sau folosit pentru inchiderea celulei 1.

De asemenea se va avea o grija deosebita fata de vegetatia din imediata vecinatate a zonei ce se va construi iar dupa amenajare celulei se va avea in vedere amenajarea peisagistica a arterelor de circulatie.

Perioada de exploatare

Prin masurile prevazute in proiect (cai de acces betonate, rigole si camine de colectare a apelor pluviale) consideram ca impactul asupra solului este nesemnificativ in conditiile functionarii corespunzatoare si a respectarii prevederilor legale de protectia mediului.

Pentru prevenirea deteriorarii calitatii solului si subsolului au fost luate o serie de masuri dupa cum urmeaza:

- Impermeabilizarea depozitului

- Sistemul de colectare si evacuare a levigatului in vederea epurarii la statia de epurare cu osmoza inversa

- Colectarea tuturor apelor uzate (altele decat levigatul) prin sisteme de canalizare, deznisipator si separator de produse petroliere

Apele evacuate de pe amplasament, dupa epurare se vor incadra in NTPA 001/2005 si vor fi deversate in p. Crivae.

Periodic pe amplasament se vor preleva probe de sol si vor fi efectuate determinari de laborator si vor fi comparate cu probele martor.

IV.5.2  - lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Pentru prevenirea deteriorarii calitatii solului si subsolului au fost luate o serie de masuri dupa cum urmeaza:

- Impermeabilizarea depozitului

- Sistemul de colectare si evacuare a levigatului in vederea epurarii la statia de epurare cu osmoza inversa

- Colectarea tuturor apelor uzate (altele decat levigatul) prin sisteme de canalizare, deznisipator si separator de produse petroliere

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

IV.6.1 - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Atat in perioada de executie, cat si dupa punerea in functiune, circulatia si functionarea utilajelor si mijloacelor de transport determina un impact negativ asupra vegetatiei si faunei terestre, dar acesta este reversibil.

Este necesar ca zona de teren afectata de lucrarile de santier sa fie pe cat posibil cat mai putin extinsa, pentru protectia vegetatiei si faunei terestre.

Din punct de vedere al biodiversitatii, zona este populata de specii comune, iar pe amplasament nu se afla specii de fauna si flora ocrotite de lege. Speciile existente nu vor fi afectate de realizarea acestui proiect.

IV.6.2  - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Pe amplasamentul studiat la finalizarea lucrarilor de constructie se vor infiinta spatii verzi si perdele de protectie perimetrale.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

IV.7.1   - identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

Celula 2 se va construi in extravilan la distanta de peste 2,00 km fata de zonele rezidentiale

Amplasamentul si tehnologiile folosite respecta toate cerintelele legislatiei in vigoare (ex. Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei; HG 349/2005  privind depozitarea deseurilor, Ord. 757/2004 pentru aprobarea Normativului privind depozitarea deseurilor, Ord 95/2004 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor în fiecare clasă de depozit, NTPA 001/2005-privind deversarea apelor uzate in emisar, etc).

Tehnologiile folosite de instalatia de tratare a deseurilor  sunt conforme cu cerintele Directivei IPPC si corespund „Celor mai bune tehnici disponibile – BAT” stabilite.

De asemenea evaluarile facute in capitolele anterioare privind impactul asupra mediului nu scot in evideta aspecte semnificative.

Ca urmare potentialele efecte asupra sanatatii umane vor fi reduse pe termen scurt si mediu fara a induce efecte secundare si cumulative.

La nivel European, dar si din experienta de 10 ani acumulata la celula 1,  nu au fost semnalate incidente privid afectarea populatiei.

IV.7.1  - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

- sistemul dublu de impermeabilizare a depozitului

- sistemul de colectare, depozitare si epurare a levigatului

- acoperirea zilnica a deseurilor depozitate si stropiri in perioadele secetoase

vor conduce la un impact in limitele admise pentru amplasamente supuse activitatilor umane.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

IV.8.1 - tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

În timpul execuției investiţiei:

- deseuri tehnologice: pamant excavat, deseuri din constructii, uleiuri, acumulatori si anvelope uzate, materiale impregnate cu produsi petrolieri (ex. lavete, filtre auto de ulei)

- deseuri asimilabile deseurilor menajere rezultate din activitatile personalului pe amplasament

| Activitate generatoare | Deseu generat | Cod deseu | Cantitate | Mod gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrari de excavare si sapaturi | Sol fertil Pamant | 17 05 04 | sol fertil: 5250 m3 pamant: 31500 m3 | Solul fertil decopertat va fi utilizat pentru acoperirea suprafetelor exploatate ce vor fi inchise din noul depozit Pamantul va fi utilizat la diguri si umpluturi.. |
| Activitati de constructie | Amestecuri de resturi de materiale | 17 01 07 | 1000 kg/luna | Vor fi stocate temporar in incinta organizarii de santier in containere metalice de capacitati mari, in zone special desemnate, urmand a fi preluate (pe baza de contract) de catre operatorii economici autorizati pentru activitatile de valorificare sau eliminare. |
|  | Deseuri din polietilena (HDPE) si PVC – folie si tubulatura | 17 02 03 | 100 kg/luna | Vor fi stocate temporar in incinta organizarii de santier in zone special desemnate, urmand a fi preluate (pe baza de contract) de catre operatorii economici autorizati pentru activitatile de valorificare sau eliminare. |
| Activitati intretinere vehicule si utilaje | Uleiuri uzate | 13 02 06* | 10 l/zi | Vor fi colectate separat, pe tipuri, si stocate temporar in recipienti metalici in incinta organizarii de santier intr-o zona special desemnata, urmand a fi preluate (pe baza de contract) de catre operatorii economici autorizati pentru activitatile de valorificare sau eliminare. Vor fi respectate prevederile HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. |
|  | Acumulatori uzati | 16 06 01* | 1 buc/luna | Vor fi colectati si stocati in recipienti metalici in incinta organizarii de santier intr-o zona special desemnata, urmand a fi preluati pe baza de contract de catre operatori autorizati pentru activitatile de valorificare sau eliminare. Vor fi respectate prevederile HG 1132/2008 privind regimul bateriilor si a acumulatorilor si a deseurilor de baterii si acumulatori. |
|  | Anvelope uzate | 16 01 03 | 4 buc/luna | Vor fi colectate si stocate temporar pe platforme betonate din incinta organizarii de santier, urmand a fi preluate pe baza de contract de catre operatori autorizati pentru activitatile de valorificare sau eliminare. Vor fi respectate prevederile HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate. |
| Activitati intretinere vehicule si utilaje | Materiale impregnate cu produsi petrolieri (lavete, filtre auto ulei) | 15 02 02* | 1 kg/zi | Vor fi colectate in containere metalice si stocate in incinta organizarii de santier, urmand a fi preluate pe baza de contract de catre operatori autorizati pentru activitatile de eliminare (cel mai probabil prin incinerare). |
| Activitatile personalului angajat | Deseuri de tip menajer | 20 01 01 20 01 02 20 01 08 20 01 39 20 01 40 | 0,75 1,00 1,50 0,75 1,00 Total : 5 kg/zi | Vor fi colectate selectiv in pubele, urmand a fi transportate si eliminate la facilitatile autorizate. Serviciul va fi contractat unui operator autorizat. |

In timpul functionarii:

Activitatea desfasurata este o activitate de depozitare a desurilor si va prezentam in anexa o lista cu deseurile propuse a fi depozitate conf. HG 856/2005..

Alte deseuri rezultate sunt deseurile de tip menajer rezultate de la angajati si intretinerea utilajelor care deservesc depozitul:

- deseuri menajere:

20 01 01   hârtie şi carton - 0,75 kg/zi

20 01 02   sticlă - 1 kg/zi

20 01 08   deşeuri biodegradabile de la bucătării şi cantine -1,5 kg/zi

20 01 39   materiale plastice - 0,75 kg/zi

20 01 40   metale - 1 kg/zi

- Activitati intretinere vehicule si utilaje:

15 02 02* - Materiale impregnate cu produsi petrolieri (lavete, filtre auto ulei) - 1 kg/zi

16 01 03  - Anvelope uzate - 4 buc/luna

16 06 01* - Acumulatori uzati - 1 buc/luna

13 02 06* - Uleiuri uzate - 10 l/zi

IV.8.2 - modul de gospodărire a deşeurilor.

Deseurile de tip menajer colectate selectiv vor merge la depozitul pentru deseuri nepericuloase din apropiere

Deseurile periculoase vor fi colectate in containere speciale si vor merge catre depozitul de deseuri periculoase sau la incinerare.

Cauciucurile si acumulatori vor fi predate la colectori autorizati.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

IV.9.1  - substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Nu este cazul

IV.9.2   - modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

IV.9.1  - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Monitorizarea trebuie realizata comparativ intre zona unde va functiona noua investitie si zona traditionala, sau intre perioada actuala si cea viitoare pe relatia cu biodiversitatea si sanatatea umana.

In acest fel se vor putea masura efectele la nivelul mediului in variantele de mai sus, care au fost anticipate in studiul de fata pe seama presiunilor care pot fi reduse prin realizarea proiectului.

Concluziile monitorizarii vor oferi informatii utile pentru o planificare judicioasa a modului de dezvoltare urbana pe termen lung. Monitorizarea activitatii se va face la urmatoarele etape:

a) inainte de inceperea lucrarilor;

b) in perioada de exploatare;

c) in perioada post inchidere

a) inainte de inceperea lucrarilor

Masuratorile efectuate pentru evaluarea starii mediului in amplasament se vor realiza inainte de inceperea lucrarilor pentru stabilirea „nivelului zero”.

Aceste masuratori vor fi efectuate de un laborator acreditat si acceptat de APM Ialomita si vor consta in determinari pe probe :

- sol – minim 4 probe;

- zgomot – minim 2 probe (una la nivelul caii de acces si una la 2 m de gardul celei mai apropiate cladiri).

- apa subterana – in cele trei foraje de monitorizare- 1 foraj amonte FM1 si FM2 foraje aval F3 si FM3B.

b) in perioada de exploatare si postinchidere

Dupa implementarea proiectului determinarile ce vor fi facute se vor raporta la aceste prime analize.- care constitue ,,nivel 0".

Conform HG 349/2005 cu modificarile ulterioare, HG 1292/2010, anexa 4:

1.1 Procedurile de control şi urmărire se aplică:

a) amplasamentelor viitoarelor depozite de deşeuri, pentru obţinerea unor date de referinţă pe factori de mediu, anterior construcţiei şi exploatării acestora;

b) depozitelor în exploatare;

c) depozitelor după închidere.

1.2. Prin activitatea de urmărire şi control se garantează că:

a) depozitul este realizat conform proiectului şi sistemele de protecţie a mediului funcţionează integral;

c) depozitul îndeplineşte condiţiile din autorizaţie;

d) deşeurile acceptate la depozitare sunt cele ce îndeplinesc criteriile pentru categoria respectivă de depozit.

1.3. Metodele aplicate pentru controlul, prelevarea şi analiza probelor sunt cele standardizate la nivel naţional sau european ori sunt metodologii cuprinse în Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor.

1.4. Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calităţii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

2. Sistemul de control şi urmărire a calităţii factorilor de mediu Sistemul de control şi urmărire cuprinde:

2.1. Datele meteorologice

2.1.1. Datele meteorologice servesc la realizarea balanţei apei din depozit şi implicit la evaluarea volumului de levigat ce se acumulează la baza depozitului sau se deversează din depozit.

2.1.2. Datele necesare întocmirii balanţei apei se colectează de la cea mai apropiată staţie meteorologică sau prin monitorizarea depozitului. Frecvenţa urmăririi atât în faza de exploatare, cât şi în cea de urmărire postînchidere este prezentată în tabelul nr.1:

tab. 1

| Nr.crt | Date meteorologice | In faza de functionare | În faza de urmărire postinchidere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cantitatea de precipitaţii | Zilnic | Zilnic, dar şi ca valori lunare medii |
| 2 | Temperatura minimă, maximă, la ora 15,00 | Zilnic | Medie lunara |
| 3 | Direcţia şi viteza dominantă a vântului | Zilnic | Nu este necesar |
| 4 | Evaporare (lisimetru) *1) | Zilnic | Zilnic, dar ca si valori lunare |
| 5 | Umiditatea atmosferică, la ora 15,00 | zilnic | Medie lunara |

*1) Sau prin alte metode adecvate.

2.2. Controlul apei de suprafaţă, al levigatului şi al gazului de depozit

2.2.1. Controlul calităţii apei de suprafaţă, a levigatului, a gazului de depozit şi frecvenţa de prelevare şi analizare se realizează conform tabelului 2.

2.2.2. Măsurarea volumului levigatului, prelevarea şi analizarea probelor de levigat se efectuează pentru fiecare punct de evacuare a acestuia din depozit.

2.2.3. Urmărirea calităţii apei de suprafaţă, aflată în vecinătatea unui depozit, se efectuează în cel puţin două puncte, unul amonte şi unul aval de depozit - nueste cazul in cazul nostru.

2.2.4. Urmărirea cantităţii şi calităţii gazului de depozit se efectuează pe secţiuni reprezentative ale depozitului - nueste cazul, nu avem formari de gaz de depozit.

2.2.5. Frecvenţa prelevării probelor se adaptează morfologiei depozitului (rambleu, debleu etc.)

2.2.6. Pentru levigat şi pentru apă se va preleva pentru supraveghere o probă reprezentativă pentru compoziţia medie.

tab. 2

| Nr.crt. | Parametru | Faza de functionare | Faza post-inchidere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Volum levigat (7) | lunar*1),*3) | la 6 luni (3) |
| 2. | Compozitia levigatului (2), (7) | trimestrial*3) | la 6 luni (3) |
| 3. | Volumul şi compoziţia apei de suprafaţă*7) | trimestrial*3) | la 6 luni(3) |
| 4. | Posibile emisii de gaz şi presiuneatmosferică*4) CH(4), CO(2), H(2)S, H(2) etc. Nu sunt emisii de gaze | trimestrial*3) lunar*3),*5) Nu este caul | la 6 luni (3) Nu este cazul |

*1) Frecvenţa prelevării poate fi adaptată pe baza morfologiei depozitului (rambleu, debleu etc.). Aceasta trebuie specificată în autorizaţie.

*2) Parametrii şi indicatorii analizaţi variază în funcţie de compoziţia deşeurilor depozitate; ele trebuie să fie stabilite în autorizaţie şi să reflecte caracteristicile deşeurilor.

*3) Dacă în punctele de prelevare volumul şi compoziţia apei de suprafaţă sunt relativ constante, măsurătorile se pot face la intervale mai mari de timp.

*4) Măsurătorile sunt legate în special de conţinutul de materie organică din deşeuri. *5) CH(4), CO(2), O(2) - regulat, alte gaze după necesitate, în funcţie de compoziţia deşeurilor depozitate, în scopul de a reflecta caracteristicile levigatului.

*6) Sistemul de colectare a gazului trebuie verificat regulat.

*7) Pe baza caracteristicilor amplasamentului depozitului, autoritatea competentă poate decide că aceste măsurători nu sunt necesare.

2.3. Protecţia apei subterane

2.3.1. Urmărirea calităţii apei subterane oferă informaţii privind contaminarea acesteia datorată depozitării deşeurilor.

2.3.2. Controlul calităţii apei subterane se realizează prin foraje de control în cel puţin trei puncte, un punct amplasat amonte şi două aval faţă de depozit, pe direcţia de curgere.

2.3.3. Numărul punctelor de urmărire se poate mări pe baza unor prospecţiuni hidrogeologice şi a necesităţii depistării urgente a infiltraţiilor accidentale de levigat în apă.

2.3.4. Înaintea intrării în exploatare a depozitelor noi, se prelevează probe din cel puţin trei puncte pentru a stabili valori de referinţă pentru prelevările ulterioare.

2.3.5. Indicatorii care se analizează în probele prelevate se aleg pe baza calităţii apei freatice din zonă şi a compoziţiei prognozate a levigatului (tabelul nr. 2).

Alegerea corectă a indicatorilor de analizat şi datele privind mobilitatea apei subterane în zonă asigură identificarea rapidă a schimbării calităţii apei.

tab. 3

| Nr.crt | Parametru | Faza de functionare | Faza post-inchidere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nivelul apei subterane | la fiecare şase luni*1) | la fiecare şase luni*1) |
| 2. | Compozitia apei subterane | frecvenţa în funcţie de viteza de curgere*2),*3) | frecvenţa în funcţie de viteza de curgere*2),*3) |

*1) Dacă nivelul apei freatice variază, se măreşte frecvenţa prelevării probelor.

*2) Frecvenţa se stabileşte pe baza cunoştinţelor şi a evaluării vitezei fluxului de apă subterană.

*3) Când, prin determinările efectuate pe probele prelevate, se constată atingerea unui prag de alertă, se repetă prelevarea şi se reiau determinările efectuate. Dacă nivelul de poluare este confirmat, trebuie urmat planul de intervenţie specificat în autorizaţie.

2.3.6. Pragurile de alertă se determină ţinându-se cont de formaţiunile hidrogeologice specifice zonei în care este amplasat depozitul şi de calitatea apei.

Nivelul de control al poluării se bazează pe compoziţia medie determinată din variaţiile locale ale calităţii apei subterane pentru fiecare foraj de control. Dacă există date şi este posibil, pragul de alertă se specifică în autorizaţie.

2.4. Topografia depozitului Urmărirea topografiei depozitului se realizează conform datelor înscrise în tabelul nr. 4.

tab. 4

| Nr.crt | Parametru | Faza de functionare | Faza post-inchidere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Structura şi compoziţia depozitului*1) | anual |  |
| 2. | Comportarea la tasare şi urmărirea nivelului depozitului | anual | citire anuală |

*1) Date pentru planul de situaţie al depozitului: suprafaţa ocupată de deşeuri, volumul şi compoziţia deşeurilor, metode de depozitare, timpul şi durata depozitării, calculul capacităţii remanente de depozitare.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

Conf. legii 278/ 2013 privind emisiile industriale (care transpune in legislatia romaneasca Directiva IPCC) , anexa 1:

5. Gestiunea deseurilor

5.1. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre următoarele activităţi:

k) acumularea la suprafaţă

5.4. Depozitele de deşeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte

VII. Lucrări necesare organizării de şantier:

VII.1 - descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Documentaţia tehnică pentru realizarea unei construcţii noi prevede obligatoriu şi realizarea (în apropierea obiectivului) a unei organizări de şantier care trebuie să cuprindă :

- căile de acces;

- unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare ;

- sursele de energie ;

- vestiare, apă potabilă, grup sanitar ;

- grafice de execuţie a lucrărilor ;

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor ;

- măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor, decurgând din natura operaţiilor şi tehnologiilor de construcţie cuprinse în documentaţia de execuţie a obiectivului;

- măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului aferent printr-un gard care se va desfiinta, după realizarea lucrărilor de construcţie.

Materialele de construcţie cum sunt balastul, nisipul, se vor putea depozita şi în incinta proprietăţii, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecţie.

Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie în incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la început. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii :

- magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare scule ;

- tablou electric ;

- punct PSI (în imediata apropiere a fântânii ori sursei de apă) ;

- platou depozitare materiale.

Nu sunt necesare măsuri de protecţie a vecinătăţilor.

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc. Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie necorespunzătoare şi a unor împământări necorespunzătoare

Pe amplasamentul organizarii de santier se vor amplasa toalete ecologice.

Organizarea de şantier va cuprinde containere transportabile de tip vagon pentru activităţi administrative și utilizate ca spaţii de depozitare a materiilor prime, toalete ecologice, spaţiu de parcare a utilajelor care vor fi folosite la realizarea investiţiei.

Utilajele vor fi amplasate si parcate in zona de lucru. containerele birou si magazie vor fi amplasate pe platforma betonata existenta pe amplasamentul depozitului zonal conform pentru deseuri periculoase.

VII.2 - localizarea organizării de şantier;

Organizarea de santier va fi facuta pentru utilajele de excavare si compactare pe amplasamentul celulei (2 excavatoare, 1 utilaj compactare, 2 camioane de transport).

Containerele birou si magazie (2 buc) vor fi amplasate pe platforma betonata existenta pe amplsamentul depozitului zonal conform pentru deseuri periculoase.

De asemenea materialele ce vor fi puse in opera: geomembrana, geotextil vor fi depozitate pe platforma betonata existenta la depozitul zonal conform pentru deseuri periculoase.

VII.3- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Lucrarile organizarii de santier nu presupun lucrarii deosebite deci si impactul asupra mediului va fi nesemnificativ.

VII.4 - surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Noxe de la autovehiculele care  transporta utilajele si containerele birou si magazie, limitate in timp..

VII.4 - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Autovehicule cu norma de emisie scazuta.

Stropirea cailor de acces pe perioadele secetoase.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

VIII.1  - lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

La finalizarea investitiei

La finalizarea investitiei se vor face lucrari de refacere a cailor de acces si inierbarea taluzelor digurilor de contur.

La incetarea activitatii (Inchiderea depozitului)

Inchiderea incepe o data cu incetarea exploatarii depozitului (incetarea depozitarii deseurilor) sau a incetarii depozitarii intr-o celula.

Se aplica un sistem de impermeabilizare pe suprafata nivelata, conform celor prezentate in fig. 2.

Sistemul de impermeabilizare trebuie sa asigure o protectie de durata a masei de deseuri impotriva patrunderii apei provenite din precipitatii. Sistemul trebuie sa fie rezistent pe termen lung impotriva eroziunii, inundarii, influentelor gerului, deteriorarilor de catre animale si plante (inradacinare). 	Trebuie sa se asigure posibilitatea de circulatie pe depozit si posibilitatea controlului si reparatiei suprafetei.

Fig. 2    Strat de inchidere pentru depozite de deseuri periculoase (clasa a)

La planificarea si realizarea sistemului trebuie respectate cel putin urmatoarele cerinte:

Stratul de sustinere

Pe suprafata nivelata a corpului de deseuri se aplica un strat de sustinere cu o grosime minima de 50 cm.

Stratul de sustinere preia sarcinile statice si dinamice care apar in timpul si dupa aplicarea straturilor de inchidere. Modulul de elasticitate la suprafata stratului de sustinere trebuie sa fie de minim  40 MN/m². Densitatea Proctor trebuie sa fie > 95%.

Stratul de impermeabilizare mineral

Stratul de impermeabilizare minerala a suprafetei trebuie sa aibe o grosime minima de 0,50 m si un coeficient de permeabilitate < 5 x 10-10 m/s. Continutul de carbonat de calciu trebuie sa fie mai mic de 10 % (masa), continutul de argila cu diametrul granulelor < 0,005 mm trebuie sa fie de minim 20 % (masa). Marimea maxima a granulelor din materialul de impermeabilizare minerala este limitata la 63 mm. Cota de componente organice din materialul argilos este limitata la maxim 5 % (masa), iar componentele lemnoase (radacini, crengi etc.) nu sunt permise.

Impermeabilizarea cu material argilos se aplica in doua straturi si se compacteaza cu  compactor cu role. Stratul de etansare mineral trebuie sa aiba toleranta la planeitate de maximum 2cm / 4,0m. Densitatea Proctor trebuie sa fie ( 92%.

Stratul de impermeabilizare artificial

Deasupra stratului de impermeabilizare mineral se aplica o impermeabilizare artificiala, constand dintr-o folie PEHD de 2,5 mm.

Geotextile ca strat protector pentru geomembrana

Geotextilele utilizate sunt din materiale rezistente pe termen lung, cum ar fi polipropilena (PP) sau polietilena de inalta densitate (PEHD), cu masa pe unitatea de suprafata > 600 g/m². Geotextilele trebuie sa respecte cerintele de calitate prevazute de standardele in vigoare.

Nu este permisa utilizarea materialelor reciclate.

Stratul de drenaj pentru apa din precipitatii

Stratul de drenaj se realizeaza cu o grosime minima de 0,30 m. Valoarea permeabilitatii trebuie sa fie ( 1 x 10-3 m/s. Continutul de carbonat de calciu nu trebuie sa depaseasca 10 % (masa). Marimea granulelor trebuie sa fie cuprinsa intre 4 mm si 32 mm. Procentul de granule superioare si inferioare nu poate depasi 3 % (masa). Lemnele, metalele, materialele plastice sau alte componente straine nu trebuie sa fie continute in materialul de drenare. Stratul de drenare trebuie sa aiba toleranta la planeitate de maximum 2cm / 4,0m.

Pentru taluzuri trebuie efectuat un calcul de siguranta a stabilitatii. Pentru taluzurile abrupte (1 : 3) se utilizeaza agregate concasate.

Geotextilele ca strat separator

Pentru a evita colmatarea stratului de drenaj prin patrunderea materialelor solului din stratul de recultivare, se aplica geotextile deasupra stratului de drenaj.

Geotextilele utilizate trebuie sa fie confectionate din materiale rezistente pe termen lung, cum ar fi  polipropilena (PP) sau polietilena (PE), cu masa pe unitatea de suprafata de minim 400 g/m².

Geotextilele trebuie sa fie permeabile si sa respecte cerintele de calitate conform standardelor in vigoare.

Nu este permisa utilizarea materialelor reciclate.

Stratul de recultivare

Stratul de recultivare se realizeaza peste stratul de drenaj si trebuie sa aiba o grosime (inaltime totala) de minim ( 1,00 m.

Stratul de recultivare consta din: strat de pamant cu caracteristici de retinere a apei (d ( 0,80 m), strat de sol vegetal (d ( 0,20 m), vegetatia plantata.

Materialul pentru stratul de retinere a apei consta din material usor coeziv care impiedica uscarea stratului, asigurand astfel umiditatea necesara pentru radacinile plantelor (patrunderea radacinilor in stratul de drenaj este astfel impiedicata).

Peste stratul de retinere a apei se aplica stratul de sol vegetal, care este plantat complet si uniform cu gazon.

Nu se planteaza tufisuri si copaci, deoarece radacinile acestora pot afecta stratul de drenaj.

Circulatia pe suprafata depozitului, in vederea realizarii straturilor, poate avea loc numai cu utilaje cu transmisie pe lanturi si numai pe caile de circulatie construite in acest scop, din moloz sau pietris. Drumurile utilizate in timpul constructiei pot fi utilizate in final drept drumuri de circulatie, daca in proiect este prevazut astfel.

VIII.2  - aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Riscurile pentru mediu care se presupune ca pot aparea in cursul activitatii depozitului se refera la fluxurile de substante poluante catre mediul extern. Riscuri posibile se pot prevedea in urmatoarele situatii:

- infiltrarea de substante  poluante in sistemul de impermeabilizare.

b) rasturnarea deseurilor in  apriopierea depozitului sau pe portiunea pavata  de catre  autovehiculelor de transport.

c) emisii in atmosfera de  particule provenite din vehicularea deseurilor sau de la  circulatia autovehiculelor.

a) Infiltrari din sistemul de impermeabilizare a depozitului

Este cazul in care in cursul monitarizarii mediului înconjurător in faza de gestiune operativa si post  operativa se obtin  valori  anormale  ale parametrilor calitativi ai apelor din panza freatica, iar  situatia aceasta ar putea fi imputata  activitatii obiectivului.

Planul prevede prelevarea imediata si repetata de eşantioane in toate  piezometrele de control, efectuarea  de analize specifice pentru a verifica daca  valoarea anormala este o eroare sau este cauzată de o reala contaminare a apelor prin pierderi de levigat din sistemul de impermeabilizare a gropii.

Datele  obtinute  vor fi imediat  confruntate cu hărţile de control care contin datele analitice ale apelor din pânza freatica, elaborate in fazele de monitorizare, precum si cu cele privind  levigatul din diferite bazine.

În cazul in care se presupune existenta unei pierderi a levigatului se va face o ancheta  mai aprofundata, dublata de alte  tehnici indirecte, pentru a localiza punctul de  scurgere si caracteristicile zonale ale  continuarii.

De asemenea se vor mai adopta şi  următoarele masuri:

- pomparea puturilor de control situate in sectorul in care se presupune că s-a  produs infiltrarea, cu ajutorul unor pompe submersibile speciale, ca prima masura de inlaturare a  apei  contaminate.

- executarea unei sigilari superficiale a sectorului vizat, cu ajutorul unor  geomembrane din HDPE si a unui strat de argila, la nivelul la care s-a  descoperit  ca sunt pierderi si înlăturarea completă a levigatului din corpul de deseuri. Sigilarea va avea rolul de a evita infiltrarile de precipitatii in interiorul corpului de deseuri.

- realizarea si punerea in pompaj a unui sistem de puturi de pompare in sectorul vizat, identificat si verificat prin analize chimice continue ale apelor prelevate.

b) Răsturnarea deşeurilor in apropierea depozitului sau pe portiunea  de drum de acces, de catre  autovehiculele de transport.

Este cazul producerii de incidente prin răsturanarea  sarcinii de deşeuri de catre autovehiculele care transporta deseuri în depozit, fie in perimetrul depozitului, fie pe drumul  de acces.

Planul de interventie  de urgenta prevede înlăturarea deşeurilor, curatarea si  spalarea suprafetelor  afectate.

c) Emisii de particule in aer provenind din manipularea deseurilor sau din circulatia autovehiculelor.

Se vor executa imediat operatiuni de udare a sectoarelor de vehiculare a deseurilor.

VIII.3   - aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Dupa incetarea activitatii depozitului si aplicarea sistemului de inchidere (depozite de deseuri clasa a conform Ord 757/2005 cu modificarile si completarile ulterioare), depozitul va fi monitorizat pe o perioada de minimum 30 ani (conf. tabelelor 1-4 de la cap V).

Daca parametrii monitorizati se incadreaza in limitele admise de legislatia in vigoare,  se poate trece la demolarea instalatiilor aferente depozitului (statie de pompare, bazin vidanjabil), dar nu inainte de a se gasi o destinatie terenului.ocupat.

VIII.3   - modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Din experienta europeana, singura destinatie a acestor amplasamente este de creere de zone verzi.

IX. Anexe - piese desenate

- Planul de încadrare în zonă

- Planul de situaţie

- Plan de amplasare cu distantele fata de zonele locuite

- Plan de amplasare cu distantele fata de zonele protejate- Natura 2000

- Plan de amplasre si coordonatele Stereo' 70 ale clulei

- harta Geologica - foaia Slobozi; sc 1: 100 000

- harta Hidrogeologica - foaia Slobozia ; 1: 100 000

2. Schemele-flux pentru:

- Schema de preluare, transport, tratare si depozitare a deseurilor periculoase

- Schema procedurii de acceptare a deseurilor la depozitare

3. Anexe

- Aviz de gospodarire a apelor

- Certificat de urbanism

- Lista deseuri propuse la depozitare

Semnătura şi ştampila

# Text boxes

3%

3%

1%

7

4

8

Statie de epurae

1

2

3

6

Harta cu zonarea seismica a Romaniei

N

S

C