Cuprins:

I. DENUMIREA PROIECTULUI	4

II. TITULARUL PROIECTULUI	5

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT	6

a) Rezumatul proiectului	6

b)	Justificarea necesităţii proiectului	9

c) Valoarea investiției	11

d) Perioada de implementare propusă	11

e) 	Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar  (planuri de situaţie şi amplasamente)	11

f)	Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie, etc. )	12

f.1	Elementele specifice caracteristice proiectului propus	12

- Profilul şi capacităţile de producţie	12

- Descrierea instalaţiei și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament	12

- Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus	15

- Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora/ racordarea la reţelele utilitare existente în zonă	20

- Descrierea lucrărilor de refacere a ampasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei	21

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente	22

- Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare	22

- Metode folosite în construcţie/ demolare	22

- Planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară	22

- Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate	23

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare	23

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului	24

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect	24

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare	24

4.1. Planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului	24

4.2. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului	24

4.3. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz	24

4.4. Metode folosite în demolare	24

4. 5. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare	24

4.6. Alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor)	24

V. Descrierea amplasarii proiectului	25

5.1. Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare	25

5.2. Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor Istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004, cu modificările ulterioare şi Repertoriului Arheologic Naţional prevăzut de OG nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare	25

5.3. Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:	25

- Folosinţe actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia	25

- Politici de zonare şi de folosire a terenului	25

- Arealele sensibile	26

5.4. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970	26

5.5. Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare	27

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile	27

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu	27

a) Protecţia calităţii apelor	27

b) Protecţia aerului	28

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor	30

d) Protecţia împotriva radiaţiilor	30

e) Protecţia solului şi a subsolului	30

f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice	31

g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public	33

h) Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea	34

i) Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase	36

B. Utlizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii	36

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect	36

VIII. 	Prevederi pentru monitorizarea mediului	41

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii /documente de planificare:	43

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia UE (IED, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)	43

B. Se va menţiona planul/ programul/ startegia/ documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat	43

X. Lucrări necesare organizării de şantier	43

XI. 	Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii	44

XII. Anexe:	45

XIV. Proiectele care se realizează pe ape sau au legături cu apele	46

XV. Criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV	48

Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii

VLĂDENI SPP2, JUDEŢUL IALOMIŢA

MEMORIU DE PREZENTARE

necesar emiterii Acordului de Mediu

(conform Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 5E)

# I. DENUMIREA PROIECTULUI

"MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGAŢII PE SUPRAFAȚA

O.U.A.I. VLĂDENI SPP2,  JUDEŢUL  IALOMIŢA"

Conform Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, proiectul se încadrează la Anexa 2 – Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului, poziţia 1c) – proiecte de gospodărire a apelor pentru agricultură, inclusiv proiecte de irigaţii şi desecări.

Conform Deciziei etapei de evaluare iniţială nr. 109/13.08.2019, emisă de APM Ialomița în baza Certificatului de Urbanism nr. 2/04.03.2019, emis de Primăria Comunei Vlădeni, proiectul propus intră sub incidenţa:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

- proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 – „lit. b) lucrări de folosire a apelor, cu construcţiile şi instalaţiile aferente: alimentări cu apa potabilă, industriala şi pentru irigaţii, amenajări piscicole, centrale hidroelectrice, folosinţe hidromecanice, amenajări pentru navigaţie, plutărit şi flotaj, poduri plutitoare, amenajări balneare, turistice sau pentru agrement, alte lucrări de acest fel” și art. 54 (1) Avizul de gospodărire a apelor se emite pentru proiecte de dezvoltare, modernizare, retehnologizare pentru următoarele categorii de activităţi şi lucrări: – „lit. a) lucrări de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalaţii existente, chiar dacă prin realizarea acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei de apă, înscrişi în autorizaţia de gospodărire a apelor, pe baza căreia utilizatorul respectiv a funcţionat înainte de începerea execuţiei unor astfel de lucrări”, din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Din punct de vedere hidrotehnic, suprafaţa amenajată pentru irigaţii, deţinută de O.U.A.I. VLĂDENI SPP2, JUDEȚUL IALOMIȚA, este situată în amenajarea hidroameliorativă Terasa Borduşani, cod amenajare ANIF - 260, întreaga amenajare fiind pusă în funcțiune în anul 1983.

Amenajarea de irigaţii Terasa Bordușani, din judeţul Ialomița, din care face parte O.U.A.I. VLĂDENI SPP2, JUDEȚUL IALOMIȚA, deține Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 66/26.05.2017, valabilă până la 31.05.2020, eliberată de A.N. “Apele Române”.

# II. TITULARUL PROIECTULUI

- Denumirea titularului: Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (O.U.A.I.) VLĂDENI SPP2, JUDEŢUL IALOMIŢA

Adresa titularului: 	Sat Vlădeni, Com. Vlădeni, str. Bărăganului nr. 2, jud. Ialomiţa;

Număr de înregistrare în Registrul Naţional al Organizaţiilor de Îmbunătăţiri Funciare (RNOIF): Înregistrată în RNOIF nr. 591/28.06.2018, înființată în baza Ord. MADR nr. OR 392/28.06.2018;

C.I.F.: 			39707717;

Telefon: 		0724009050;

E-mail: 	            floreamarianii@yahoo.com;

Reprezentant legal: 	Marian Florea, Preşedinte.

Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații – O.U.A.I. VLĂDENI SPP2, JUDEȚUL IALOMIȚA a fost înfiinţată în baza Ordinului MADR nr. OR 392 din 28.06.2018 şi înregistrată în Registrul Național al Imbunătățirilor Funciare în data de 28.06.2018, la numărul 591.

În baza Ord. MADR nr. 1386/ 21.09.2018, s-a încheiat la data de 04.10.2018, Protocolul privind predarea – preluarea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii, aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea ANIF, Filiala teritorială Ialomița - Călmățui, Unitatea de Administrare Ialomița Mal Drept, în proprietatea O.U.A.I. VLĂDENI SPP2, JUDEȚUL IALOMIȚA, Protocol care a fost aprobat prin Ordinul MADR nr. 1483 / 28.11.2018 și se constituie în ANEXĂ la acest Ordin.

Conform Anexelor 1b, 1c, și ANEXA 2 la PROTOCOLUL cu ANIF, trec în proprietatea OUAI VLĂDENI SPP2:

- Conductele principale CP3 + CP4, în lungime totală de 7.120 m, cămine, accesorii și dispozitive de protecție (hidranți, vane de linie, DAD-uri, etc.);

- Stația de punere sub presiune SPP2, inclusiv terenul pe care este amplasată clădirea aferentă stației de pompare în suprafață totală de 1.000 mp.

Prin Protocolul nr. 444/6.02.2018, de predare – primire rețea antene, încheiat între Primăria com. Vlădeni şi O.U.A.I. VLĂDENI SPP2, s-a transmis dreptul de folosință asupra tuturor antenelor existente pe suprafața sa.

Intreaga Amenajare pentru irigaţii O.U.A.I. VLĂDENI SPP2, JUDETUL IALOMITA a fost pusă în funcţiune în anii ’80, în prezent aceasta fiind uzată fizic și moral, înregistrându-se pierderi mari de apă și consumuri ridicate de energie electrică și, mai ales, o fiabilitate redusă a sistemului, astfel încât nu se pot aplica irigațiile întocmai și la timp, fermierii având pierderi mari de producție, în special pe timp de secetă.

Amplasament teritorial: Extravilanul Comunei Vlădeni, județul Ialomița.

Folosința actuală a terenului: curți construcții, arabil și drumuri de exploatare.

Terenul pe care se aplica proiectul este reprezentat de terenurile aflate în proprietatea și exploatarea membrilor O.U.A.I. VLĂDENI SPP2, JUDEȚUL IALOMIȚA.

Suprafaţa teritoriului pe care se va aplica proiectul este reprezentat de terenurile aflate în proprietatea și exploatarea membrilor O.U.A.I. VLĂDENI SPP2, JUDEȚUL IALOMIȚA, astfel:

- Suprafaţă brută:	2.086 ha;

- Suprafaţă netă:	2.051 ha.

Terenurile aflate în proprietatea O.U.A.I. VLĂDENI SPP2, JUDEȚUL IALOMIȚA au următoarele vecinătăţi:

- la nord: terenuri agricole aparținând Plotul SPP4 din amenajarea Slobozia Dunăre, pe raza teritorială a comunei Mihail Kogălniceanu, jud. Ialomiţa; ROSCI0278 – Bordușani – Borcea – la peste 1 km distanță;

- la sud:   terenuri agricole aparținând Plotul SPP1 din amenajarea Terasa Borduşani, pe raza teritorială a comunei Făcăeni jud. Ialomiţa;

- la est:      Comuna Vlădeni – la peste 300 m şi DN 3B Fetesti – Hârșova;

- la vest:  terenuri agricole aparținând O.U.A.I. Platoneşti SPP6 şi plotul SPP5 din amenajarea Terasa Borduşani.

Sursa de alimentare cu apă pentru irigaţii o constituie fluviul Dunărea. Prelevarea apei pentru irigaţii se realizează cu nava plutitoare SPA Făcăeni (Lăţeşti) amplasată la km. 21+350, pe brațul Borcea. Apa este refulată în canalul CA0 prin şase (6) conducte metalice cu Dn 1200 mm, de unde este preluată de SRPA Fixă şi pompată în canalul CD1. Pe acest canal se află SPP1 care deserveşte Plotul 1 din amenajarea Terasa Borduşani (aferent comunei Făcăeni), iar la capătul canalului se află Stația de punere sub presiune, SPP2, aferentă O.U.A.I. VLĂDENI SPP2.

# III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

# a) Rezumatul proiectului

Situația existentă a obiectivului

Infrastructura de irigaţii aparţinând O.U.A.I. VLĂDENI SPP2, JUDEȚUL IALOMIȚA, este destinată irigării terenurilor agricole aflate pe teritoriul O.U.A.I. VLĂDENI SPP2, JUDEȚUL IALOMIȚA, în suprafaţă netă de 2.051 ha şi are următoarea schemă hidrotehnică:

- Stația de pompare VLADENI SPP2, amplasată într-o cladire semiîngropată, cu electropompele montate la cota -3,50 m;

- Instalaţiile electrice aferente Stației de pompare SPP2;

- Instalatiile de captare și aductiune a apei, din canalul CD1 până la Statia de pompare VLĂDENI SPP 2, alcatuite din:

- bazin captare (capătul canalului CD1), cu o suprafață de 200 mp;

- stavile si gratare inaintea prizei de apă;

- doua conducte de aductiune a apei, din Otel, Dn 1000mm, respectiv instalațiile de aspirație, prin racordarea fiecarei conducte de aspiratie ale electropompelor la cele doua conducte de aductiune;

- Linie de refulare a apei, de la electropompe la colectorul de refulare, situat in exteriorul cladirii;

- Conductele principale CP3 și CP4, aferente Plotului SPP2, cu toate accesoriile aferente;

- Antenele – 16 buc., inclusiv hidranții aferenți;

- Armaturile de pe reteaua de conducte (vane, instalatii de aerisire –   dezaerisire, instalatii antișoc);

- Căminele existente în care sunt montate instalatiile hidromecanice.

Toată statia de punere sub presiune SPP2 aparţinând de O.U.A.I. VLADENI SPP2 este dezafectată, lipsind toate pompele şi întreaga instalaţie electrică.

Întreaga amenajare pentru irigații VLĂDENI SPP2, JUDEȚUL IALOMIȚA, a fost pusă în funcțiune în anul 1983, echipamentele și instalațiile hidraulice, precum și rețelele de conducte, având o vechime de peste 30 de ani (perioada normală de funcționare fiind la limită).

### Situația proiectată

Proiectul "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGAŢII PE SUPRAFAȚA O.U.A.I. VLĂDENI SPP2,  JUDEŢUL  IALOMIŢA", urmăreşte modernizarea infrastructurii secundare de irigații ce deserveşte teritoriul în suprafaţă netă de 2.051 ha, teren agricol deţinut și exploatat de membrii O.U.A.I. VLĂDENI SPP2,  JUDEŢUL  IALOMIŢA, aflat pe teritoriul comunei Vlădeni, judeţul Ialomița.

Proiectul propune adaptarea schemei hidrotehnice existente la o schemă hidrotehnică modernizată, astfel încât, amenajarea de irigații aferentă O.U.A.I. VLĂDENI SPP2,  JUDEŢUL  IALOMIŢA, să funcționeze în condiții de eficienţă sporită.

Lucrările ce vor fi efectuate pentru modernizarea infrastructurii de irigații aparținând O.U.A.I. VLĂDENI SPP2,  JUDEŢUL  IALOMIŢA, în cadrul acestei soluţii tehnico-economice sunt:

- Modernizarea integrală a Statiei de Punere sub Presiune - SPP2  şi a sistemului de distributie a apei de irigatii prin intermediu antenelor. Statia de pompare şi intreg sistemul de CP-uri şi antene va funcţiona la presiunea nominala de 9 bar;

- Realizarea unui sistem nou de antene, situat la o distantă de 1200-1224 m una faţă de alta, amplasate pe marginea drumurilor de exploatare. Antenele vor fi dotate cu hidranti DN 100, amplasati la o distanță de 96m între ele;

- Racordarea antenelor noi la conductele principale se va realiza prin noduri hidrotehnice noi (camine racord, compensatori montaj, vane de racord);

- Sistemul existent de conducte principale CP3 si CP4 se va menține în forma actuală, fiind prevăzute lucrări de reparații ale nodurilor existente, pentru eliminarea pierderilor de apă, blindarea antenelor existente, realizarea noilor noduri hidraulice aferente noilor antene,  montarea de DAD-uri in punctele inalte de pe CP-uri si robineti de golire in puncte caracteristice, iar la schimbari de directie in plan orizontal si vertical, la racorduri, etc. se vor amplasa masive de ancoraj din beton simplu;

- În cazul conductelor principale (CP3 şi CP4) se va realiza de asemenea, înlocuirea vanelor ovale de linie, a vanelor de golire a CP-urilor şi repararea caminelor existente aferente acestor instalații și echipamente, precum și montarea de debitmetre cu ultrasunete neinvazive de tip clamp-on - 2 buc., pentru măsurarea, indicarea şi contorizarea debitelor și volumelor de apă de irigaţii pompate din SPP 2 prin cele două CP-uri şi distribuite prin intermediul antenelor pe suprafața netă totală irigabilă de 2051 ha.

Prin realizarea proiectului se asigură funcţionalitatea integrală, în condiţii  bune a O.U.A.I. VLĂDENI SPP2,  JUDEŢUL  IALOMIŢA, pentru suprafața netă de irigat de 2.051 ha.

Descrierea succintă a situației existente și propuse a obiectivului se prezintă în tabelul de mai jos.

Notă:

Modernizarea rețelei de distribuție a apei pentru irigații – antene, 8 buc., se va realiza prin amplasarea în apropierea drumurilor de exploatare existente a unor tronsoane de antene noi, în paralel cu tronsoanele de antene existente, care se menţin pe poziţie.

# b)	Justificarea necesităţii proiectului

Pe timpul exploatării suprafeţei amenajate pentru irigaţii a O.U.A.I. VLĂDENI SPP2,  JUDEŢUL  IALOMIŢA, au fost constatate următoarele disfuncţionalităţi ale sistemului existent de irigare:

- Din perioada de exploatare, utilajele de pompare de bază (electropompele) au prezentat probleme de uzură, randamente extrem de scăzute, de sub 50%, cu consum mare de energie electrică; in prezent, electropompele nu mai exista pe amplasamentul lor;

- Uzura conductelor metalice și armăturilor componente ale stației de pompare SPP 2, duce la creșterea pierderilor de sarcină hidraulică, implicit la creșterea consumului de energie electrică pentru pomparea apei, precum și la pierderi de apă, atât în stația de pompare, cât și în sistemul de distribuție a apei;

- Construcţiile din beton ale stăvilarelor (timpane, culei, pasarela de trecere) sunt degradate prezentând fisuri, tencuieli şi scliviseli deteriorate;

- Uzura avansată a unor tronsoane din conductele din azbociment, mai ales din cauza tipurilor de îmbinare (inele de cauciuc supuse procesului de îmbătrânire), etc., au condus la opriri dese ale sistemului de irigații, cu timpi importanți necesari intervențiilor și care au avut drept consecință consumuri sporite de energie electrică, pierderi importante de apă și de producție agricolă, randamentul hidraulic al întregului sistem de irigații fiind foarte scăzut, de sub 50%;

- Reţeaua de conducte îngropate de tip antene, care este realizata din tuburi de azbociment si PVC, cu diametre cuprinse între 110mm si 300mm, prezintă o starea tehnica foarte proastă, garnituri lipsă, astfel incit nu se mai asigura etanseitatea retelei, antenele  nu mai fuctionează, hidrantii sunt rupti si disparuti, iar in zonele de ruptură conductele din azbociment sunt sparte, iar remedierea lor este imposibil de executatat, deoarece nu se mai fabrica piese de legatura din azbociment;

- Configuraţia reţelei de conducte îngropate (CP si Antene) nu mai corespunde distribuţiei debitelor si presiunilor necesare noilor echipamente de udare pe care membrii organizaţiei le-au achiziţionat;

- Diametrul nominal al conductelor existente s-a diminuat în timp, din cauza colmatării cu reziduuri din apa de irigaţii; depunerile reziduurilor din apă pe pereţii conductelor măresc rugozitatea acestora, ceea ce conduce la mărirea pierderilor de presiune (şi aşa destul de mari la aceste materiale) şi implicit la consumuri energetice mari;

- Debite și volume de apă insuficiente la unele echipamente de udare din dotarea actuală  (tamburi, instalații liniare, etc.), care au fost achiziționate ulterior punerii în funcțiune a sistemului de irigații; aceste echipamente de înaltă productivitate, în absența unui debit și a unei presiuni suficiente, nu-și mai îndeplinesc rolul, suprafața și intensitatea udărilor fiind mult sub parametrii tehnici optimi;

- Uzura avansată a conductelor de distribuție și mai ales a antenelor, inclusiv a hidranților, fac cvasi-imposibilă aplicarea udărilor la timp pe terenurile agricole amenajate pentru irigații, apa băltind în unele zone, iar în altele nu ajunge la plante.

Din aceste cauze, membrii O.U.A.I. VLĂDENI SPP2, JUDEȚUL IALOMIȚA nu au avut posibilitatea realizării irigaţiilor, iar lipsa cererii de apă a dus la degradarea sistemului de canale administrat de ANIF în TERASA BORDUŞANI. Consecinţa lipsei funcţionalităţii sistemului de irigaţii de pe plotul VLADENI SPP2 este şi faptul că  ENEL a inchis staţiile electrice aferente.

Consecințele acestor disfunctionalități sunt:

( pierderi semnificative de apă în sistem, respectiv consumuri mărite de apă;

( opriri frecvente în vederea remedierilor necesare;

( consum mărit de energie electrică;

( consum mărit de forță de muncă;

( scăderi semnificative de producții agricole.

Având în vedere problemele cu care s-au confruntat pe perioada exploatării sistemului de irigaţii, precum şi oportunitatea de a accesa fonduri europene pentru investiţii de modernizare a infrastructurii de irigaţii, membrii O.U.A.I. VLĂDENI SPP2, JUDEȚUL IALOMIȚA, au decis solicitarea unei finanțări din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (F.E.A.D.R.) în cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (P.N.D.R. 2020) pentru accesarea submăsurii 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”, componenta „infrastructură de irigații”, domeniul de intervenţie „5A - Eficientizarea utilizării apei în agricultură”, în vederea realizării proiectului "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGAŢII PE SUPRAFAȚA O.U.A.I. VLĂDENI SPP2,  JUDEŢUL  IALOMIŢA", prin care se vor realiza lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații ce deserveşte teritoriul O.U.A.I. VLĂDENI SPP2,  JUDEŢUL  IALOMIŢA, astfel încât, amenajarea de irigații aferentă, să funcționeze în condiții de eficienţă maximă, cu consumuri reduse de apă și energie electrică, după realizarea investiției.

# c) Valoarea investiției

Valoarea totală de investiție: 	cca. 1 milion de Euro.

# d) Perioada de implementare propusă

Investiţia se estimează a se realiza în perioada 2019 – decembrie, 2021, conform graficului GANTT anexat. Perioada efectivă de realizare a modernizării/ reabilitării construcțiilor existente va fi doar de câteva luni (cca. 9 luni).

# e) 	Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar  (planuri de situaţie şi amplasamente)

Limitele amplasamentului proiectului sunt prezentate în următoarele planşe, care se prezintă anexat:

- Plan de încadrare în amenajarea hidroameliorativă Terasa Borduşani - situaţia existentă;

- Plan de încadrare în zonă – Plot SPP2 – situația existentă – IC03;

- Plan de încadrare în zonă – Plot SPP2 – situația propusă – IC04;

- Plan stația de pompare – Plot SPP2 – situația existentă – IC05;

- Plan stația de pompare – Plot SPP2 – situația propusă – IC06.

Terenul pe care urmează să se realizeze investiţia este pentru folosinţă agricolă şi aşa va rămâne şi după realizarea investiţiei. Nu se vor realiza construcții/ platforme noi, ci vor fi reabilitate/ modernizate cele aferente stației existente.

# f)	Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie, etc. )

Conform Planurilor anexate.

# f.1	Elementele specifice caracteristice proiectului propus

# - Profilul şi capacităţile de producţie

Din conductele de distribuție tip antene, montate subteran, apa este preluată de instalațiile de irigat deținute de membrii O.U.A.I. VLĂDENI SPP2,  JUDEŢUL  IALOMIŢA, fiind folosită pentru irigarea suprafețelor agricole din perimetrul Plotului SPP2, astfel:

- suprafaţă brută:							2.086 ha;

- suprafaţă netă: 							2.051 ha;

- suprafaţa maximă posibil de irigat: 					2.051 ha.

Prin aplicarea proiectului, indicii de ocupare a terenului existent şi nou (POT şi CUT) nu se modifică.

Suprafața ocupată definitiv de proiect rămâne aceeași ca și în prezent, nu se vor realiza construcții/ platforme noi, ci vor fi reabilitate/ modernizate cele aferente stației existente.

Suprafaţa totală afectată temporar de execuţia lucrărilor de modernizare propuse (spaţiul pentru depozitarea temporară a pământului săpat, spaţiul pentru depozitarea temporară a conductelor, fitingurilor, garniturilor, ventilelor, supapelor de aerare/dezaerare, a utilajelor necesare pentru termosudura cap la cap a conductelor, a utilajelor şi dispozitivelor de  lansare în şanţul săpat a antenelor şi a compactoarelor mecanice de pământ, etc.):

cca. 17.200 m x 5 m = 86.000 mp (numai în perioada de execuţie).

# - Descrierea instalaţiei și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Situația existentă a obiectivului

1. Stația de punere sub presiune SPP2 aparținând O.U.A.I. VLADENI  SPP2, JUDEȚUL IALOMIȚA, dimensionată pentru un debit total de 6.264 mc/h (1,74 mc/s), a avut în componență:

- 4 buc. electropompe cu ax orizontal, tip CRIS 125, cu caracteristicile:

  - Q = 216 mc/h, H = 75 mCA;

  - N = 75 KW/0,4 kV, 3000 rpm.

- 3 buc. electropompe cu ax orizontal, tip 14 NDS/RDN, cu caracteristicile:

  - Q = 1800 mc/h, H = 75 mCA;

  - N = 500 KW/6kV, 1500 rpm;

- Hidrofor de 30 mc;

- Electrocompresor tip EC.1 cu un electromotor de 11kW/1500 rpm;

- Instalația electrică de 6kV;

- Instalația electrică de 0,4kV;

- Instalația de epuisment formată dintr-o electropompă tip EPET 65, cu puterea de 4,5kW/1500 rpm;

- Instalații electrice de iluminat și prize stația de pompare;

- Instalații hidromecanice pentru aspirația apei din canalul CD1, care are un bazin de

aspiraţie de 200 m2, stăvilar şi gratar (2 + 2), amenajate pentru fiecare traseu de aducţiune apa prin conducte subterane  din otel - 2 buc, Dn 1000 mm, cu lungimea de cca.100 m, care asigură alimentarea SPP2; starea tehnică actuală-dezafectate, iar conductele îngropate pentru  transport apa de irigatii nefuncţionale;

- Instalația hidromecanică aferentă stației de punere sub presiune SPP2 este compusă din   7 vane de aspirație, din care 3 vane cu DN 400mm, 4 vane cu DN 125mm, toate cu PN 2,5 daN/cm2 și 7 vane de refulare, din care 3 vane cu DN 500mm și 4 vane cu DN 100mm, către cele două Conducte Principale (CP3 si CP4); conductele metalice subterane–distribuitoarele de apă de irigaţii la CP3 şi CP4-nefuncţionale;

- Stația este echipată cu 3 clapeți de reținere pe conductele de refulare cu DN 500mm, cu PN 10bar și 4 clapeți cu DN100, PN 10bar;

- Clădirea Stației de punere sub presiune, inclusiv stația electrică, cu o suprafață construită desfasurată de 325mp.

Toată statia de punere sub presiune SPP2 aparţinând de O.U.A.I. VLADENI SPP2 este dezafectată, lipsind toate pompele şi întreaga instalaţie electrică.

2. Alimentare cu energie electrică

Alimentarea se făcea din SEN prin LEA20kV. Clădirea stației electrice este de tip P+E. La etaj era amplasat aparatajul de medie tensiune 20kV al furnizorului de energie electrică, iar la parter erau amplasate celulele de 6kV și tabloul de distribuție 0,4kV beneficiar. În spatele stației electrice erau amplasate 2 trasformatoare, cu răcire în ulei, montate pe postamente de beton, 1buc.-20/6kV + 1buc.-20/0,4kV. Celulele 6kV beneficiar alimentau 3 pompe 500kW/6kV, iar tabloul de 0,4kV alimenta 4 pompe 75kW/0,4kV, hidrofor, electrocompresor, instalații auxiliare de comandă, instalații de iluminat și prize.

În prezent, aparatajul de medie tensiune 20kV și 6kV, transformatoarele, tabloul de joasa tensiune, pompele și toate cablurile aferente sunt dezafectate. Linia LEA20kV este parțial dezafectată, pe teren existând doar stâlpii de M.T. și consolele aferente.

3. Rețeaua de distribuție a apei pentru irigații este formată din următoarele conducte:

-	Conductele principale, CP3 și CP4, Dn 800/600 mm, Ltotală = 5.880 m, conductă tip PREMO și AZBOCIMENT DN 400 cu Ltotală = 1.240 m, după cum urmează:

| Conducta principală | Lungime | PREMO | Azbociment | Starea tehnică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m | m | m |  |
| CP3 | 3.650 | DN 800 | DN 600 | Dn 400 |  |
|  |  | 685 | 2.965 | - | nefuncţională |
| CP4 | 2.304 | 660 | 1.570 | 1.240 | nefuncţională |
| TOTAL | 7.120 | 1.345 | 4.535 | 1.240 |  |
| Dotari | Buc. |  |  |  |  |
| Instalaţie vane ovale de separație CP-uri de SPP2 Dn 800mm | 2 |  |  |  | nefuncţionale |
| Instalaţie protecţie DAD | 17 |  |  |  | nefuncţionale |
| Instalație golire CP-uri | 13 |  |  |  | nefuncţionale |

- Antene

| Antena | Lungime | AZBOCIMENT | PVC | Instalație | Hidranți | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN300 | DN250 | DN200 | DN160 | DN125 | Vana ovala | Dn 100 72 m | tehnică |
|  | m | m | m | m | m | m | buc. | buc |  |
| CP3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A17 | 2.844 | 828 | 1.152 | 576 | 288 | - | 1 | 40 | nefunctionala |
| A18 | 2.844 | 828 | 1.440 | 288 | 288 | - | 1 | 40 | nefunctionala |
| A19 | 2.268 | 252 | 1.152 | 576 | 288 | - | 1 | 30 | nefunctionala |
| A20 | 3.276 | 1.692 | 864 | 576 | 144 | - | 1 | 46 | nefunctionala |
| A21 | 1.692 | - | 828 | 288 | 576 | - | 1 | 24 | nefunctionala |
| A22 | 2.379 | - | 828 | 864 | 687 | - | 1 | 37 | nefunctionala |
| A23 | 540 | - | - | - | 252 | 288 | 1 | 8 | nefunctionala |
| A24 | 2.700 | - | 1.692 | 576 | 432 | - | 1 | 38 | nefunctionala |
| CP4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A25 | 540 | - | - | - | 252 | 288 | 1 | 8 | nefunctionala |
| A26 | 3.726 | 1.404 | 1.152 | 288 | 576 | 306 | 1 | 52 | nefunctionala |
| A27 | 1.970 | - | 576 | 864 | 576 | - | 1 | 28 | nefunctionala |
| A28 | 2.334 | - | 540 | 1.152 | 288 | 354 | 1 | 32 | nefunctionala |
| A29 | 1.980 | 252 | 288 | 1.152 | 288 | - | 1 | 22 | nefunctionala |
| A30 | 1.710 | - | 252 | 864 | 288 | 366 | 1 | 24 | nefunctionala |
| A31 | 1.980 | - | 540 | 1.152 | 288 | - | 1 | 28 | nefunctionala |
| A32 | 1.194 | - | - | 540 | 288 | 306 | 1 | 17 | nefunctionala |
| TOTAL | 33.977 | 5.256 | 11.304 | 9.756 | 5.799 | 1.908 | 16 | 474 |  |

# - Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus

Lucrările de modernizare propuse a se realiza la infrastructura secundară de irigații aparținând O.U.A.I. VLĂDENI SPP2, JUDEȚUL IALOMIŢA, au avut în vedere ca:

- Valoarea totală a cheltuielilor eligibile să nu depăşească 1,0 mil. Euro, conform prevederilor Ghidului Solicitantului;

- Să se asigure functionalitatea integrală a plotului SPP2 pentru o suprafață utilă de irigat de 2051 ha.

Proiectul de modernizare a infrastructurii secundare de irigații aferente plotului SPP2 din cadrul O.U.A.I. VLĂDENI SPP2, JUDEȚUL IALOMIȚA, prevede:

- Modernizarea integrală a Statiei de Punere sub Presiune - SPP2  şi a sistemului de distributie a apei de irigatii prin intermediu antenelor. Statia de pompare şi intreg sistemul de CP-uri şi antene va funcţiona la presiunea nominala de 9 bar;

- Realizarea unui sistem nou de antene, situat la o distantă de 1200-1224 m una faţă de alta, amplasate pe marginea drumurilor de exploatare. Antenele vor fi dotate cu hidranti DN 100, amplasati la o distanță de 96m între ele;

- Racordarea antenelor noi la conductele principale se va realiza prin noduri hidrotehnice noi (camine racord, compensatori montaj, vane de racord);

- Sistemul existent de conducte principale CP3 si CP4 se va menține în forma actuală, fiind prevăzute lucrări de reparații ale nodurilor existente, pentru eliminarea pierderilor de apă, blindarea antenelor existente, realizarea noilor noduri hidraulice aferente noilor antene,  montarea de DAD-uri in punctele inalte de pe CP-uri si robineti de golire in puncte caracteristice, iar la schimbari de directie in plan orizontal si vertical, la racorduri, etc. se vor amplasa masive de ancoraj din beton simplu;

- În cazul conductelor principale (CP3 şi CP4) se va realiza de asemenea, înlocuirea vanelor ovale de linie, a vanelor de golire a CP-urilor şi repararea caminelor existente aferente acestor instalații și echipamente, precum și montarea de debitmetre cu ultrasunete neinvazive de tip clamp-on - 2 buc., pentru măsurarea, indicarea şi contorizarea debitelor și volumelor de apă de irigaţii pompate din SPP 2 prin cele două CP-uri şi distribuite prin intermediul antenelor pe suprafața netă totală irigabilă de 2051 ha.

Schema tehnologică şi alcătuire constructivă

Lucrările de modernizare prevăzute a fi realizate în cadrul Plotului SPP2 din cadrul O.U.A.I. VLĂDENI SPP2, JUDEȚUL IALOMIŢA, în VARIANTA 1, sunt următoarele:

Obiectul 1 – Modernizare Staţie de pompare SPP2

| Denumire | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| Utilaje tehnologice |  |  |
| - Electropompe de alimentare cu apă pentru irigații, dublu flux, cu ax orizontal, montate pe fundații independente, cu urmatoarele caracteristici: Q = 900 m3/h; H = 90 mCA; P = 315kW/400V; n = 1500 rpm | buc | 4 |
| - Electropompa de epuisment, cu ax vertical, pentru preluarea apei din başa salii pompelor cu următoarele caracteristici: Q = 5 m3/h; H = 7 mCA; P = 1,1 kW/400V; n =1500 rpm | buc | 1 |
| Echipamente electrice |  |  |
| Refacere racord 20 kV, procurare + montaj celule de medie tensiune în staţia electrică; Procurare + montaj transformator electric cu ulei 20/0,4 kV, montat în exteriorul staţiei, pe platformă betonată şi protejat cu gard de sârmă; Refacere tablou 0,4kV, circuite de forţă şi comandă, iluminat interior şi exterior SPP2, instalaţie de împământare şi paratrasnet, adaptate la noile condiţii; Electroventil pe refularea pompelor, cu clapă fluture, oțel, corp cu flanșe, DN 200/PN10 + tablou electric | buc | 1 set 1 buc. 1 set 4 buc. |
| Instalații hidromecanice |  |  |
| Gratar și stavilă pe circuit aducțiune apă din canalul CD1 la SPP2 | buc | 2+2 |
| Conducta OL DN 250 Pn 10,4 m pentru aspirație pompe | buc | 4 |
| Ventil cu sertar pana pe aspiratie pompe, DN 250 PN 10 | buc | 4 |
| Flanse DN 250/PN10 | buc | 8 |
| Conducta OL DN 200 Pn 10, 4 m pentru refulare pompe | buc | 4 |
| Compensator de montaj, DN 200 PN 10 amplasat pe refulare pompa | buc | 4 |
| Robinet de reţinere-clapet DN 200 PN 10 amplasat pe refulare pompa | buc | 4 |
| Flanse DN 200/PN10 | buc | 8 |
| Confectii metalice-suporti metalici aspiratie-refulare | kg | 100 |
| Construcții |  |  |
| Reabilitare priză aspiraţie ape de irigaţie din CD1 spre SPP2 | buc | 1 |
| Reabilitare staţie de pompare SPP2 (suprafata construită de 325 mp): adaptare fundatii pompe vechi pentru pompe noi, refacere platforme de deservire, refacere statie electrica și amplasament transformator de 1600 KVA, etc.) | buc | 1 |
| Cămine debitmetre cu ultrasunete | buc | 2 |
| Arhitectură |  |  |
| Refacere acoperis şi hidroizolaţie, S = 150 mp | buc | 1 |
| Refacere pereti exteriori, uşi, ferestre | buc | 1 |
| Refacere pereti interiori, platforme, scari acces | buc | 1 |
| Reparatii basa, pardoseli | buc | 1 |
| Zugrăveli pereţi, tavane | buc | 1 |
| Vopsitorie constructii metalice | buc | 1 |
| Instalații și echipamente electrice și de automatizare |  |  |
| Convertizor de frecvență 315 kW/400V - IP54 | buc | 1 |
| Rezistenta de franare | buc | 1 |
| Softstartere 315kW/400V | buc | 3 |
| Cartela control cascada (până la 6 pompe în cascada) | buc | 1 |
| Traductor presiune 0-10 bar/4-20 mA | buc | 1 |
| Traductor nivel hidrostatic (0-6m/4-20 mA)+indicator universal de tablou | buc | 1+1 |
| Debitmetru cu ultrasunete neinvaziv tip clam-on DN800/PN10 | buc | 2 |

Obiectul  2 – Reabilitare retea conducte principale

| Denumire | Buc. |
| --- | --- |
| Înlocuire ventil manual cu corp oval pentru separare CP3 și CP4, DN 800 PN 10 | 2 buc |
| Înlocuire flanşe DN 800 PN 10 existente, cu flanşe noi pentru racordare vane separare CP-uri | 4 buc |
| Reparare camine vane de separatie, camine golire, camine aerare/dezaerare de pe CP-uri, care se vor reechipa cu echipamente noi | 39 buc |
| Inlocuire dispozitive de aerisire/dezaerisire (DAD) montate pe CP-uri, DN 100 | 13 buc. |
| Inlocuire ventile cu sertar pana golire CP-uri DN 100 | 13 buc. |
| Inlocuire dispozitive antisoc DN 100 montate pe CP-uri | 4 buc. |
| Realizare noduri hidrotehnice noi pentru racordare la antenele noi | 8 buc. |
| Reparatii noduri hidrotehnice existente şi blindare antene existente care nu se vor mai utiliza | 16 buc. |

Obiectul  3 – Modernizarea retelei de distributie apa pentru irigatii - Antene

| Denumire | Diametru, mm | Lungime, ml | Lungime totală, ml |
| --- | --- | --- | --- |
| Conducte PE100, PN10/SDR17 |  |  |  |
| - Antena A 2.1 | 355 | 339 | 2.547 |
|  | 315 | 768 |  |
|  | 250 | 768 |  |
|  | 200 | 672 |  |
| - Antena A2.2 | 355 | 521 | 3.083 |
|  | 315 | 960 |  |
|  | 250 | 576 |  |
|  | 200 | 1.026 |  |
| - Antena A2.3 | 355 | 0 | 1.102 |
|  | 315 | 334 |  |
|  | 250 | 384 |  |
|  | 200 | 384 |  |
| - Antena A2.4 | 355 | 328 | 2.440 |
|  | 315 | 768 |  |
|  | 250 | 576 |  |
|  | 200 | 768 |  |
| - Antena A2.5 | 355 | 0 | 1.257 |
|  | 315 | 297 |  |
|  | 250 | 576 |  |
|  | 200 | 384 |  |
| - Antena A2.6 | 355 | 557 | 3.149 |
|  | 315 | 960 |  |
|  | 250 | 768 |  |
|  | 200 | 864 |  |
| - Antena A2.7 | 355 | 335 | 1.967 |
|  | 315 | 384 |  |
|  | 250 | 768 |  |
|  | 200 | 480 |  |
| - Antena A 2.8 | 355 | 0 | 1.421 |
|  | 315 | 557 |  |
|  | 250 | 384 |  |
|  | 200 | 480 |  |
| Centralizator antene (A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A2.6, A2.7, A2.8) | 355 | 2.080 | 16.966 |
|  | 315 | 5.028 |  |
|  | 250 | 4.800 |  |
|  | 200 | 5.058 |  |
| - Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare: | 1 buc |
| Piese metalice racord conducte principale-antene noi DN 600/DN355 | 4 buc. |
| Piese metalice racord conducte principale-antene noi DN 600/DN315 | 2 buc |
| Piese metalice racord conducte principale-antene noi DN 400/DN355 | 1 buc. |
| Piese metalice racord conducte principale-antene noi DN 400/DN355 | 1 buc. |
| Cămine racorduri antene noi A2.1-A2.8: | 8 buc |
| Ventil cu sertar pană, pentru racorduri antene, DN350, A2.1-A2.6: | 6 buc. |
| Ventil cu sertar pană, pentru racorduri antene, DN300, A2.7-A2.8: | 2 buc. |
| Hidranți antene, supraterani, DN 100, PN 10, cu cot și cutie de protecție: din care: A 2.1 A 2.2 A 2.3 A 2.4 A 2.5 A 2.6 A 2.7 A 2.8 | 181 buc.: 27 33 12 26 14 33 21 15 |
| Fiting-uri din oțel/ PE 100 (teuri, reducții, flanșe, conducte), | 1 set |

Instalaţii electrice de forţă, automatizare, de iluminat, prize, alimentare consumatori auxiliari, priză de pământ şi paratrasnet

Tabloul general de distributie TGD/0,4kV va alimenta cu energie electrica toti consumatorii din statia de pompare (electropompe,  electrovane, debitmetre, instalatii de iluminat şi prize).

Motoarele electrice ale pompelor de apă pentru irigații vor fi echipate cu convertizoare de frecvenţă şi softstartere (1 pompa se va echipa cu convertizor si celelalte 3 pompe se vor echipa cu softstartere).

Prin modificarea turaţiei pompei alimentate prin convertizorul de frecvenţă se asigură un domeniu larg de variaţie a debitului, cu menţinerea presiunii de refulare la o valoare prestabilită. Pornirea celorlalte motoare prin softstartere electrice elimină şocurile electrice din reţea, precum şi şocurile hidraulice.

Funcţionarea în regim automat a staţiei de pompare se realizează printr-un sistem de tip master (convertizor) / slave (softstarter). Functionarea va fi in bucla de presiune asigurata printr-un traductor electronic de presiune cu ieşire (4÷20)mA şi afişaj digital. Convertizorul va fi interblocat si cu traductorul de nivel (0÷10) mCA. Traductorul va fi echipat cu indicator numeric ce se va monta pe tabloul electric general TGD.

Se vor prevedea două (2) debitmetre cu ultrasunete neinvazive, DN 800mm, pentru măsurarea, indicarea şi contorizarea consumului de apa pe fiecare CP in parte. Citirea se va face din statia electrică.

Deoarece LEA 20kV este deteriorată, este necesară refacerea liniei electrice ENEL 20kV cu izolație compozită dublă și conductoare funie OlAl 70/8mmp, pe stâlpii existenți – puși la dispoziție gratuit de către ENEL (3,25km). În acest sens, au fost demarate demersurile către Enel Distribuție Dobrogea, pentru care s-a obținut Aviz de Amplasament Favorabil nr. 258969336/11.03.2019 și s-a depus documentație pentru obținere Aviz Tehnic de Racordare cu nr. 269817203/18.06.2019.

Proiectul este o optimizare a lucrărilor de retehnologizare a plotului VLĂDENI SPP2, având în vedere că s-au ales pentru modernizare elementele cele mai uzate fizic din infrastructura de irigații.

Tehnologia de execuţie

Noile antene vor fi amplasate conform Planului de situație anexat, în paralel cu antenele și drumurile existente. Antenele vor fi racordate la conductele principale CP3 și CP4 existente.

Tehnologia de realizare a rețelei de conducte

Tehnologia de realizare a tronsoanelor din conductele de distribuţie, precum şi lucrările de instalaţii hidraulice, vor consta din:

- executarea săpăturii mecanice pe traseul conductelor. Pământul rezultat va fi depozitat pe marginea săpăturii, de o parte pământul vegetal, iar pe partea opusa pământul de tip leossoid;

- finisarea  fundului  săpăturii, la cotele din profilul longitudinal;

- montarea  noilor conducte, conform profilului longitudinal, prin sudură termică, cap la cap, a ţevilor PE 100, inclusiv a hidranţilor aferenţi;

- realizarea umpluturii de pământ în vederea efectuării probelor de presiune (cu pamânt de tip leossoid). Se face umplutura peste conductele montate, inclusiv compactarea pământului, în sens invers, mai întâi cu pamântul leossoid, deasupra umplându-se cu pamântul vegetal;

- efectuarea  probelor de presiune şi remedierea eventualelor neetanşeităţi;

Pentru armaturi și instalaţii vor fi realizate următoarele operaţiuni:

- aducerea pe şantier a subansamblelor metalice;

- sudura electrică a componentelor (tăierea metalului, şanfrenare, montare flanșe, etc.);

- montarea subansamblelor de instalaţii.

Săpătura se va executa mecanic, cu excavator, cu lăţimea minimă de 80 cm, conform profilului longitudinal.

Umplutura şi compactarea acesteia se vor executa manual si mecanic.

La capătul conductelor tip antene noi s-au prevăzut dopuri de închidere.

Căminele de vane se vor realiza din beton B150 (radier, pereţi şi placă), iar armăturile din OB37. Căminele vor avea forma circulară, cu diametrul interior de 1,50 m.

În placa fiecărui cămin se vor monta rama şi capacul din fontă.

Necesarul de instalații și echipamente va fi  detaliat la faza Proiect Tehnic + Detalii de Execuție.

# - Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora/ racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Materia primă și totodată principala utilitate care se va folosi este apa pentru irigații.

Sursa de alimentare cu apă pentru irigaţii o constituie fluviul Dunărea. Prelevarea apei pentru irigaţii se realizează cu nava plutitoare SPA Făcăeni (Lăţeşti) amplasată la km. 21+350, pe brațul Borcea. Apa este refulată în canalul CA0 prin şase (6) conducte metalice cu Dn 1200 mm, de unde este preluată de SRPA Fixă şi pompată în canalul CD1. Pe acest canal se află SPP1 care deserveşte Plotul 1 din amenajarea Terasa Borduşani (aferent comunei Făcăeni), iar la capătul canalului se află Stația de punere sub presiune, SPP2, aferentă O.U.A.I. VLĂDENI SPP2.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin Contract de furnizare a energiei electrice, din SEN.

Energia electrica necesara pentru Statia de Punere sub Presiune SPP2 se va asigura de la  SPP1 Făcăeni pe LEA de 20 kV care trebuie reconstruită, cu traseul paralel cu Canalul de distribuţie CD1.

Racordul electric se va face din linia electrică aeriană LEA-20kV ENEL Ialomița.

Soluția de alimentare cu energie electrică din SEN se va stabili și proiecta de către furnizorul de energie ENEL Ialomița, în funcție de puterea disponibilă în rețeaua de distribuție de medie tensiune, pe baza avizului de racordare, eliberat pentru punctul de consum, la solicitarea beneficiarului.

Din rețeaua de medie tensiune se va alimenta postul de transformare 1000kVA-20/0,4kV, prevazut cu compartimente separate pentru celulele de medie tensiune, transformatorul propriu-zis și compartimentul de joasă tensiune.

Pe partea de joasă tensiune a postului de transformare, se va conecta tabloul general de distribuție al stației de pompare TGD-0,4kV/50Hz. Distribuția de energie electrică în stația de pompare se face pe joasă tensiune la 400V și 230V.

Energie termică - Nu este cazul.

Evacuarea apelor uzate - Nu rezultă ape uzate.

# - Descrierea lucrărilor de refacere a ampasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

Pentru realizarea proiectului, prin tehnologia de execuţie adoptată se va interveni cu lucrări minime, astfel încât amplasamentul nu va suferi un impact semnificativ.

După realizarea lucrărilor de modernizare, se prevede refacerea amplasamentului, astfel încât să arate ca înainte de realizarea proiectului.

Având în vedere caracteristicile amplasamentului, situat pe o amenajare de irigații cu o funcţionare de peste 30 de ani, cu acelaşi tip de activitate, și faptul că investiţia se va realiza pe un teren agricol aflat în afara localităţii, aparţinând O.U.A.I. VLĂDENI SPP2, nu se impun măsuri speciale pentru refacerea amplasamentului.

La realizarea investiţiei se va interveni asupra solului, prin lucrările de execuţie (săpături pentru montaj conducte, cămine, vane, hidranţi, debitmetre), respectiv deplasări de utilaje, însă impactul va fi local (doar în zonele de lucru) şi temporar, pe perioada de execuţie a proiectului.

- Pe perioada executării lucrării, pentru a asigura protecţia solului şi subsolului, executantul are obligaţia:

  - să prevină deteriorarea calităţii mediului geologic;

  - să asigure luarea măsurilor de salubrizare/curăţare a terenului;

  - să sesiseze autorităţile competente despre accidente, activităţi care afectează solul sau în cazul unor eliminări accidentale de poluanţi în mediu;

  - în cazul producerii unei poluări accidentale (scurgeri accidentale de ulei de la utilajela sau echipamentele de lucru, etc.), să efectueze toate lucrările necesare pentru înlăturarea cauzei producerii poluării şi pentru refacerea zonelor afectate de poluarea produsă, pe propria cheltuială;

  - să depoziteze materialele necesare realizării investiţiei numai în locuri special amenajate, marcate, astfel încat influenţele asupra mediului să fie minime, iar la terminarea lucrărilor terenul se va curaţa şi amenaja corespunzător;

  - pentru diminuarea impactului asupra vegetaţiei în general se recomandă efectuarea lucrărilor pe suprafeţe minime necesare, inclusiv pentru tranzitul şi instalarea utilajelor grele, şi respectarea cu stricteţe a limitei depozitului, pentru a nu afecta zonele din imediata vecinătate a zonei de lucru.

Condiţiile de contractare cu firma de construcţii vor trebui să cuprindă măsuri specifice pentru managementul deşeurilor produse în amplasamentele aflate în lucru, pentru a evita poluarea solului, prin transportul şi depozitarea temporară separată şi depozitarea definitivă corespunzătoare a deşeurilor rezultate din construcţii, evitându-se astfel pierderile pe traseu şi posibilitatea de impact asupra solului.

Monitorizarea tuturor lucrărilor de construcţie va asigura adoptarea în timp util a tuturor măsurilor care se impun pentru protecţia solului şi subsolului, apelor freatice și de adâncime.

Proiectu de investiție va genera un impact pozitiv prin modernizarea unui sistem de irigații ale carui componente prezintă un grad avansat de uzură.

# - Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Se vor folosi căile de acces existente în zonă (drumurile județene, comunale și de exploatare agricolă), conform Planurilor anexate.

# - Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

În perioada de construcție, resursele naturale folosite vor fi:

- betoane prefabricate, care se vor asigura prin societăți de profil,

- energia electrică şi

- carburanţii necesari pentru utilajele de transport şi execuţie.

La realizarea lucrărilor de modernizare a instalaţiilor tehnologice se vor folosi următoarele tipuri de materiale:

- ţevi din material plastic;

- produse laminate şi trase din oţel.

În perioada de funcționare, resursele naturale folosite sunt apa şi energia electrică.

# - Metode folosite în construcţie/ demolare

Noile instalaţii tehnologice vor fi montate prin pozarea pe poziţia din planul de montaj.

# - Planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Investiţia se estimează a se realiza în perioada 2019 – decembrie, 2021, conform graficului GANTT anexat. Această perioadă cuprinde și faze de procurare utilaje, echipamente, instalații, materiale de construcții, etc., faze de verificare/ testare, cu impact redus spre zero pentru amplasament.

Conform H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, art.2, lit. m) durata de execuţie a obiectivului de investiţii reprezintă perioada, exprimată în luni, cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuţie şi comunicată executantului şi data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor.

Perioada efectivă de realizare a modernizării/ reabilitării construcțiilor existente va fi doar de câteva luni (cca. 9 luni).

Pentru montarea utilajelor/ echipamentelor, a conductelor de aducţiune şi distribuţie a apei, se vor realiza următoarele lucrări principale:

- terasamente;

- montajul echipamentelor şi utilajelor tehnologice (pompe şi convertizoare de frecvenţă);

- montajul conductelor de distribuţie a apei;

- montajul instalaţiilor hidromecanice.

Exploatare: Programul de funcţionare al obiectivului proiectat este de cca. 50 de ani.

Demolare/dezafectare/închidere: Nu este cazul.

Lucrările necesare realizării investiţiei sunt prezentate în Planurile anexate şi în Graficul GANTT de eşalonarea a lucrărilor.

# - Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Funcţionarea noilor instalaţii tehnologice se va corela cu funcţionarea Sistemului ANIF Ialomița.

# - Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Au fost luate în considerare următoarele alternative:

- – Înlocuirea conductelor existente cu conducte noi;

- – Montarea conductelor noi în paralel cu antenele existente (în apropierea drumurilor de exploatere existente).

S-a optat pentru montarea în paralel a conductelor noi din raţiuni economice şi de asigurare a funcţionalităţii permanente a sistemului, având în vedere faptul că modernizarea se face parţial în limita fondurilor disponibile.

Soluţiile noi de reabilitare a conductelor existente NU prevăd înlocuirea propriu - zisă a conductelor existente, respectiv dezgroparea, depozitarea temporară, transportul şi depozitarea finală a niciunei porţiuni din conductele PREMO sau azbociment existente.

Toate antenele noi vor fi amplasate pe trasee paralele cu antenele existente, care se mențin pe poziție.

Adoptarea soluţiei de amplasare a conductelor noi se justifică prin următoarele argumente tehnice şi de protecţia mediului:

- Se asigură creşterea siguranţei în exploatare a conductelor noi;

- Se asigură menţinerea structurii actuale a solului/terenului agricol, prin evitarea lucrărilor de terasament, în vederea dezgropării conductelor existente, a transportului, a depozitării temporare şi definitive, cu impact asupra mediului, cu precădere asupra solului şi terenurilor agricole.

# - Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului

Realizarea proiectului de modernizare a infrastructurii de irigații va genera o creștere semnificativă a producțiilor agricole (legume, cereale) și, implicit, a activităților agricole specifice de producție, comerț și consum. Acest tip de proiect susține și stimulează dezvoltarea țării, combaterea sărăciei și lipsei de hrană, mai ales în zonele rurale.

# - Alte autorizaţii cerute pentru proiect

- Certificatul de urbanism nr. 2/04.03.2019, emis de Primăria Comunei Vlădeni;

- Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 109/13.08.2019, emisă de APM Ialomița.

# IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

# 4.1. Planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului

Nu este cazul.

# 4.2. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

S-au prezentat la pagina 21.

# 4.3. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz

Nu este cazul.

# 4.4. Metode folosite în demolare

Nu este cazul. Toate conductele noi vor fi amplasate pe trasee paralele cu conductele existente, care se mențin pe poziție.

# 4. 5. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

S-au prezentat la pagina 23.

# 4.6. Alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor)

Nu este cazul.

# V. Descrierea amplasarii proiectului

# 5.1. Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare

Nu este cazul.

# 5.2. Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor Istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004, cu modificările ulterioare şi Repertoriului Arheologic Naţional prevăzut de OG nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Nu este cazul.

# 5.3. Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

# - Folosinţe actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia

Terenul pe care se realizează investiţia este şi va rămâne teren cu destinaţie agricolă. Suprafața ocupată definitiv de proiect rămâne aceeași ca și în prezent, nu se vor realiza construcții/ platforme noi, ci vor fi reabilitate/ modernizate cele aferente stației existente.

Obiectivul nou va folosi apa furnizată de ANIF, ca şi în prezent, consumul de apă preconizat după realizarea investiției fiind mai redus cu cca. 27,5 %, comparativ cu situația actuală.

Fotografii din zona amplasamentului

# - Politici de zonare şi de folosire a terenului

Nu este cazul.

# - Arealele sensibile

În cadrul Comunei Vlădeni, județul Ialomița, există următoarea arie protejată:

- Situl de importantă comunitară ROSCI0278 – Bordușani - Borcea, instituit prin      Ord.1964/2007 modificat prin Ord. 2387/2011, privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România,

dar amplasamentul acestuia nu se situează pe terenul sistemului de irigații SPP2 sau în imediata vecinătate a acestuia (la cca. 1 km distanță este limita nordică a OUAI VLĂDENI SPP2).

Planul de amplasare a obiectivului SPP2 față de ROSCI0278 – Bordușani – Borcea

# 5.4. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970

Coordonatele Stereo 70 ale amplasamentului proiectului sunt:

1.	N   = 726299.651;     E = 348146.016;

2.	N   = 724499.198;     E = 350734.679;

3.	N   = 722438.462;     E = 350897.659;

4.	N   = 722438.462;     E = 350897.659;

5.	N   = 719277.655;     E = 350294.135;

6.	N   = 722295.204;     E = 345327.666.

# 5.5. Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu s-au luat în considerare alte amplasamente, acesta fiind impus de poziţia suprafeţelor de teren agricol aflate în exploatarea O.U.A.I. VLĂDENI SPP2, JUDEȚUL IALOMIȚA.

# VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile

# A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

# a) Protecţia calităţii apelor

- Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

În perioada de execuţie

În perioada de execuție a lucrărilor din proiect, impactul asupra calităţii apelor de suprafaţă s-ar putea produce prin scurgeri accidentale de ulei sau carburanți direct pe sol de la utilajele sau mijloacele de transport utilizate pentru execuția lucrărilor.

O altă sursă de poluare potențială a apelor o poate constitui gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor provenite din lucrările de execuţie.

Prestatorul lucrărilor va avea în vedere să nu se efectueze pe amplasamentul O.U.A.I. activități (lucrări de reparații, schimbări ale uleiului de motor, spălări ale mijloacelor de transport si utilajelor folosite, etc.) ce ar putea genera deversări de uleiuri, combustibil și/sau ape uzate direct pe sol. Deasemeni, constructorul işi va desfăşura activitatea cu maşini/utilajele care sunt în stare optimă de funcţionare, pentru a evita scurgerile accidentale ale produselor petroliere sau a uleiurilor minerale provenite de la utilaje/ mașini.

Constructorul va avea în vedere ca depozitarea temporară a deșeurilor să se facă selectiv, într-un spațiu special amenajat dotat cu recipiente metalice sau din plastic, după caz, pentru evitarea depozitării acestora direct pe sol. Deșeurile generate vor fi preluate de firmele specializate pentru valorificare și/sau eliminare deșeuri cu care constructorul are încheiate contracte de prestări servicii.

Efecte negative asupra apelor de suprafață nu sunt posibile, deoarece executarea lucrărilor din proiect se desfăsoară la distanțe semnificative față de cele mai apropiate ape de suprafaţă existente în zonă, respectiv brațul Borcea al fluviului Dunărea, aflat la peste 4,5 km  de teritoriul O.U.A.I. VLĂDENI SPP2 (în partea de est).

Singurele ape uzate care vor rezulta la executarea lucrărilor din proiect sunt apele menajere provenite din activitatea curentă a personalului ce efectuează lucrările propuse. Personalul va folosi un grup sanitar mobil tip container (toaletă ecologică), amplasat în apropierea zonei în care se desfășoară lucrările, iar apele menajere vor fi colectate în cuva de retenţie a toaletei care va fi vidanjată periodic.

În perioada de exploatare

Activitatea de irigaţii nu are impact asupra apei de suprafaţă, doar în ceea ce privește consumul de apă – resursă naturală, însă prin modernizarea sistemului existent se obține o reducere semnificativă a pierderilor de apă, respectiv a consumului de apă.

- Staţii şi instalaţii de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Nu este cazul realizării unor amenajări speciale pentru colectarea şi epurarea apelor uzate pe perioada execuţiei lucrărilor sau în perioada de funcționare.

# b) Protecţia aerului

### - Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

În perioada de execuţie

În perioada de execuție a lucrărilor din proiect, impactul asupra aerului constă în generarea de emisii locale de noxe provenite din urmatoarele surse:

- emisii locale de praf rezultate din:

- activităţile de săpare a șanturilor pentru montarea de conducte,

- activităţile de săpare a gropilor necesare pentru executarea căminelor noi de amplasare a vanelor, nodurilor hidrotehnice, debitmetrelor, etc.,

- activităţile de  transport şi manipulare a materialelor de construcții (nisip, ciment, etc.);

- emisii de gaze de eşapament generate de utilajele şi mijloacele de transport folosite la realizarea lucrărilor, în a căror componență se întâlnesc: oxizi de azot (NO2), oxizi de carbon (CO), oxizi de sulf (SO2), compuși organici volatili (COV), pulberi.

Aceste emisii sunt sporadice, scăzute ca intensitate, cu valori ale concentraţiilor sub limitele admise prevăzute de legislaţia în vigoare, iar zonele protejate locuite, respectiv potenţialii receptori sensibili, se situează la distanţe mari faţă de sursele potenţiale de emisii în aer (cea mai apropiată localitate față de zona de realizare a proiectului este Vlădeni, situat la peste 300 m de zona realizării proiectului).

Prestatorul lucrărilor va avea in vedere să reducă la minim generarea acestor emisii prin luarea următoarelor măsuri:

- pămantul săpat va fi depozitat la distanță mică de săpături şi va fi folosit la umplerea șanturilor sau la construirea/refacerea unor taluzuri şi drumuri de exploatare;

- se va urmări ca manipularea materialelor să se facă astfel încât pierderile în atmosferă să fie cât mai mici;

- se vor utiliza utilaje și mijloace de transport în stare bună de funcţionare, cu revizia tehnică la zi;

- utilizarea eficientă a masinilor/utilajelor de lucru, astfel încât să se reducă gazele de eșapament.

Lateral căilor de circulaţie şi fronturilor de lucru, concentraţiile de poluanţi scad pe măsura depărtării de sursă, la 20 – 30 m distanţă reprezentând 50%, iar la 50 m, cca. 30% din cele maxime.

La cca. 100 m distanţă, concentraţiile de poluanţi în aer sunt neglijabile (sub 10% din cele de la sursă).

Poluarea de fond în zona şantierului poate fi apreciată prin concentraţii de poluanţi de 3 – 10 ori mai mici decât limitele CMA.

Având în vedere faptul că, lucrările prevăzute în proiect se efectuează pe suprafețe relativ mici, iar funcționarea utilajelor/ mijloacelor de transport este discontinuă, funcție de programul de lucru şi de lucrările executate, se poate considera că poluarea aerului prin realizarea proiectului este redusă şi de scurtă durată, incomparabilă cu funcţionarea utilajelor şi maşinilor de mare tonaj utilizate pentru efectuarea lucrărilor agricole pe terenurile aflate în perimetrul teritoriului O.U.A.I. VLĂDENI SPP2, și a traficului rutier de pe drumurile adiacente.

În perioada de exploatare

Punerea în funcțiune a noilor instalații şi desfăşurarea activităţilor de îmbunătăţiri funciare nu implică evacuarea de poluanţi în atmosferă.

- Instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Nu se pune problema unor instalaţii de captare – epurare – evacuare în atmosferă a aerului impurificat.

# c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

### Sursele de zgomot şi de vibraţii

În timpul realizării proiectului propus, sursele de zgomot şi de vibraţii, ar putea fi reprezentate de mijloacele de transport şi utilajele cu care constructorul îşi desfăşoară activitatea.

Pentru a evita producerea poluării fonice, toate utilajele care produc zgomot şi/sau vibraţii vor fi menţinute în stare bună de funcţionare.

Apreciem că, faţă de împrejurimi şi vecinătăţi, impactul zgomotului şi al vibraţiilor este nesemnificativ, temporar şi nu va afecta populaţia din zonă, lucrările desfăşurându-se la distanţe semnificative faţă de zonele locuite (cca. 300 m până la marginea localităţii Vlădeni).

În perioada de funcţionare nu vor fi zgomote sau vibraţii, peste nivelul realizat în prezent de utilajele agricole specifice.

### Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

### Nu este cazul.

# d) Protecţia împotriva radiaţiilor

### Sursele de radiaţii - Nu este cazul.

### Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor - Nu este cazul.

# e) Protecţia solului şi a subsolului

### Surse de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime

În perioada de execuţie

Prin realizarea lucrărilor prevăzute în proiect se pot produce accidental unele poluări locale ale solului cauzate de: pierderi sau scurgeri de carburanţi/ ulei de la utilajele/ mijloacele auto, depozitarea necorespunzătoare a materialelor de construcţie, depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor de ambalaje sau menajere.

În perioada de exploatare

Punerea în funcţiune a instalaţiilor noi nu va genera posibilitatea apariţiei unor poluări ale solului sau subsolului.

Conductele îngropate care vor transporta apa pentru irigaţii sunt confecţionate din materiale rezistente la coroziune şi îmbinate etanş prin sudură cap la cap (termofuziune) astfel încât sunt evitate eventualele infiltraţii în sol.

Se poate concluziona că, în perioada de realizare a lucrărilor şi după punerea în funcţiune a noilor instalaţii nu va exista posibilitatea contaminării directe a solului/ subsolului şi nici nu vor exista surse difuze de poluare a solului.

### Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

Pentru evitarea poluării solului sau subsolului se vor lua următoarele măsuri:

- se va interzice efectuarea pe amplasament a activităţilor de alimentare cu combustibil sau schimb de ulei la utilajele/mijloacele de transport utilizate;

- se vor utiliza numai utilaje/mijloace de transport în stare bună de funcţionare, cu revizia tehnică la zi;

- se vor stabili locurile de depozitare a materialelor de construcţii astfel încât vântul sau apele pluviale să nu antreneze particule de materiale;

- se vor asigura recipiente şi pubele pentru depozitarea deşeurilor colectate selectiv;

- în cazul deversării accidentale de substanţe chimice pe sol (ulei, motorină, etc.), se va acoperi suprafaţa cu rumeguş pentru absorbţie şi se va decoperta imediat solul contaminat, care va fi colectat în saci din plastic şi transportat la firme autorizate pentru tratarea acestuia.

Pentru realizarea lucrărilor de construcții se vor executa excavații și săpături pentru amplasarea ţevilor PE utilizate la transportul apei şi pentru realizarea căminelor betonate necesare pentru amplasarea vanelor de separaţie, vanelor de racorduri şi debitmetrelor. Solul dislocat se va folosi astfel: o parte ca material de umplutură pentru săpăturile executate iar excedentul (max. 10%) va fi împrăștiat pe drumurile de exploatare din zonă pentru nivelarea lor.

Monitorizarea tuturor lucrărilor de construcţie va asigura adoptarea în timp util a tuturor măsurilor care se impun pentru protecţia solului şi subsolului.

# f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Zona analizată este caracteristică regiunii biogeografice stepice. Vegetaţia naturală de stepă se mai găseşte în prezent pe versanţii depresiunilor de tasare, în spaţiile dintre parcelele agricole, pe marginile drumurilor, în zonele necultivate temporar.

Flora și fauna

Ca urmare a poziției județului Ialomița în zona de campie, vegetația și fauna sunt destul de uniforme.

Flora

Vegetaţia caracteristică zonei de câmpie, vegetaţia de stepă a fost înlocuită treptat cu plante specifice culturilor agricole.

Speciile specifice pajiştilor xerofile sunt reprezentate de graminee – negara, păiuşuri stepice, pirul crestat, ovăzul sălbatic.

De asemenea, mai pot fi întâlnite: traista ciobanului, troscotul, coada şoricelului, volbura, păpădia, rostogolul, mohorul sălbatic, obsiga, pelinul, ghizdeiul, măzăriche, cimbrişor, nemţişor, lumânărica, ceapa ciorii, diferiţi scaieţi, etc.

Fauna

Modificările ce au avut loc datorită înlocuirii vegetaţiei specifice zonei de câmpie cu culturi agricole au avut influenţe puternice şi asupra faunei existente.

În prezent, fauna este alcatuită din elemente tipice adaptate agrobiocenozelor, ca: iepurele, potârnichea, prepeliţa (specii de interes vânătoresc), şopârla de iarbă, şarpele, hârciogul, şoarecele de câmp, şoarecele de stepă.

Dintre tipurile de păsări întâlnite în zonă amintim: graurii, cioara de semănătură, prigorii, potârnichi, prepeliţe, dumbrăvenci, iar dintre răpitoare: uliul porumbac, cucuveaua, sorecarul încălţat.

Dintre nevertebrate, populațiile cele mai numeroase le au speciile ce se hrănesc cu variata ofertă vegetală, cum sunt: lăcusta de pășune, cosașii, greierele de câmp, viespea de iarbă, plosnița, fluturele albastru comun, etc.

În zona amplasamentului nu există vegetație sau faună cu specii rare sau pe cale de dispariție.

În cadrul Comunei Vlădeni, județul Ialomița, există următoarea arie protejată:

- Situl de importantă comunitară ROSCI0278 – Bordușani - Borcea, instituit prin      Ord.1964/2007 modificat prin Ord. 2387/2011, privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România,

dar amplasamentul acestuia nu se situează pe terenul sistemului de irigații SPP2 sau în imediata vecinătate a acestuia (la cca. 1 km distanță este limita nordică a OUAI VLĂDENI SPP2).

Surse de poluare a biodiversităţii şi prognozarea impactului

Pentru perioada de construcţie

Prin efectuarea lucrărilor prevazute în proiectul "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGAŢII PE SUPRAFAȚA O.U.A.I. VLĂDENI SPP2,  JUDEŢUL  IALOMIŢA", nu vor fi afectate ecosistemele terestre şi acvatice.

Ecosistemele acvatice nu sunt afectate datorită efectuării lucrărilor pe un amplasament aflat la distanţe mari faţă de apele de suprafaţă existente în zonă.

Pe amplasament nu exista grupuri de plante sau animale ocrotite prin lege.

În zonă nu există habitate naturale, floră şi faună, care trebuie conservate şi nu sunt necesare măsuri speciale de protecţie.

Pentru perioada de funcţionare – Nu este cazul.

Funcţionarea corespunzătoare a instalaţiilor noi aflate pe amplasamentul staţiilor de pompare VLĂDENI SPP2 reprezintă o măsură de protecţie a mediului înconjurător.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi  ariilor protejate

Luând în consideraţie următoarele elemente:

- Investiţia se va realiza pe un teren agricol aflat în afara localităţii, aparţinând O.U.A.I. VLĂDENI SPP2, situat în vecinătatea ROSCI0278 – Bordușani - Borcea, conform Planului de amplasare prezentat mai sus, însă distanța dintre amplasamentul pe care efectiv se va realiza proiectul și cea mai apropiată limită a ROSCI este de peste 1 km;

- Caracteristicile amplasamentului, situat pe o amenajare de irigații cu o funcţionare de peste 30 de ani, cu acelaşi tip de activitate;

- Terenul pe care se realizează investiția este și va rămâne teren cu destinație agricolă;

- Pentru realizarea proiectului, prin tehnologia de execuţie adoptată se va interveni cu lucrări minime, astfel încât amplasamentul nu va suferi un impact semnificativ;

- După realizarea lucrărilor de modernizare, se prevede refacerea amplasamentului, astfel încât să arate ca înainte de realizarea proiectului;

- Biodiversitatea din zona analizată – teren agricol, este una comună zonelor de câmpie şi pentru care nu se impun anumite măsuri de protecţie;

- Vegetaţia de pe amplasament este formată din culturi agricole (speciile de plante semnalate pe amplasament nu sunt incluse în nici o listă de protecţie la nivel european sau naţional);

- Realizarea şi funcţionarea proiectului de irigații nu conduce la alterarea speciilor şi populaţiilor de păsări, mamifere, peşti, amfibii, reptile, nevertebrate. Vor fi afectate direct populaţiile de plante care se regăsesc în zonele în care se vor efectua lucrări de excavare;

- Impactul asupra biodiversităţii este minim şi nesemnificativ;

- Vegetaţia nu este afectată major în timpul fazei de execuţie, impactul fiind nesemnificativ;

- Fauna, atât de nevertebrate, cât şi de vertebrate, este redusă și comună zonelor de câmpie;

- Proiectul nu aduce modificări asupra mlaştinilor, zonelor umede, corpurilor de apă;

- Proiectul nu contribuie la modificarea compoziţiei pe specii şi nici a resurselor speciilor de plante;

- Instalațiile proiectate nu constituie factori fizici cu impact potenţial asupra mediului, întrucât nu modifică luminozitatea sau condiţiile hidrogeologice din zonă;

- Pericolul distrugerii mediului natural în caz de accidente este minor,

se poate considera că, realizarea proiectului nu va genera un impact semnificativ asupra florei, faunei şi biodiversităţii din zonă şi nu necesită măsuri suplimentare de protecţie a acestora.

# g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhirectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional și altele

În perioada de execuţie

În perioada de execuţie a lucrărilor pot fi emisii locale de zgomot și noxe de la utilajele de execuție lucrări şi mijloacele de transport folosite şi emisii de pulberi/praf de la lucrările de săpături.

În zonă nu există obiective de interes public, monumente istorice sau valori de patrimoniu care să necesite o protecţie specială.

În perioada de exploatare

Lucrările de irigaţii nu au impact negativ asupra locuitorilor din zonele locuite (comuna Vlădeni), aflate la mare distanță (peste 300 m).

Un impact pozitiv/ favorabil al investiţiei asupra locuitorilor din zonă ar putea fi, mai ales în perioada de execuţie, posibilitatea creerii unor noi locuri de muncă, iar pe termen lung:

( creşterea profitabilităţii producţiei agricole;

( creşterea veniturilor bugetelor locale din activităţile agricole.

Realizarea proiectului de modernizare a infrastructurii de irigații va genera o creștere semnificativă a producțiilor agricole (legume, cereale) și, implicit, a activităților agricole specifice de producție, comerț și consum. Acest tip de proiect susține și stimulează dezvoltarea țării, combaterea sărăciei și lipsei de hrană, mai ales în zonele rurale.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

Se recomandă respectarea cu stricteţe a condiţiilor de execuție și exploatare prevăzute în Proiectul Tehnic şi în acordurile/avizele obţinute pentru acest proiect.

# h) Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

Lista deşeurilor (clasificare şi codificare în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţile de deşeuri generate

Din activitatea de execuție a proiectului vor rezulta următoarele tipuri deşeuri, conform Deciziei Comisiei 2014/ 955/ UE din 18.12.2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Legii 211/2011, privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările aduse de O.U.G. 68/2016, Legea 166/2017, O.U.G. 74/2018, Legea 31/2019:

| Nr. crt. | Denumire deșeu | Codul deșeului, conf. Deciziei 2014/955/UE | Codul privind principala proprietate periculoasă | Cantitate generată/ an | Planul de gestionare a deșeurilor | Codul operațiilor de valorificare/ eliminare, conf. Legii 211/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pământ excavat | 17 05 04 | N | cca. 9.500 mc | Valorificare în cadrul proiectului (cca. 95% din totalul rezultat), astfel: pământul rezultat din săparea şanţurilor necesare montării ţevilor și căminelor se va depozita temporar pe malurile şanţurilor şi va fi folosit apoi la umplerea acestora, după poziţionarea conductelor; pământul vegetal rezultat din săpături va fi depozitat separat, pentru ca la terminarea lucrărilor să poată fi folosit la refacerea zonelor afectate. Surplusul de cca. 5% se utilizează la refacerea amplasamentului și drumurilor afectate de realizarea investiției. | R10 |
| 2 | Deșeuri de materiale plastice (țevi PE) | 20 01 39 | N | 0,3 t | - Depozitare temporară în spaţii special amenajate; - Valorificare prin agenți economici autorizați. | R3 |
| 3 | Deșeuri de ambalaje de hârtie și carton | 15 01 01 | N | 0,1 t | - Depozitare temporară în spaţii special amenajate; - Valorificare prin agenți economici autorizați. | R3 |
| 4 | Deșeuri de ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | N | 0,1 t | - Depozitare temporară în spaţii special amenajate; - Valorificare prin agenți economici autorizați. | R3 |
| 5 | Amestecuri metalice | 17 04 07 | N | 0,4 t | - Depozitare temporară în spaţii special amenajate; - Valorificare prin agenți economici autorizați. | R3 |
| 6 | Deșeuri menajere | 20 03 01 | N | 0,35 t | - Depozitare temporară în pubele; - Eliminare prin agenți economici autorizați. | D1 |

Notă: În perioada de execuție a proiectului nu vor rezulta deșeuri de azbest, toate conductele de azbociment existente fiind menținute pe poziție, ca rezervă la instalația nouă.

Organizarea de şantier va cuprinde facilităţi pentru depozitarea controlată, selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri generate în perioada de execuție a lucrărilor.

Antreprenorul are obligaţia, conform H.G. 856/2002, să ţină evidenţa lunară a producerii, stocării provizorii, tratării şi transportului, reciclării şi depozitării definitive a deşeurilor.

În perioada de funcționare a sistemului de irigații modernizat, vor rezulta numai deșeuri menajere în cantități nesemnificative, de la personalul de deservire a stației de pompare, care își desfășoară activitatea pe acest amplasament numai sezonier și pe perioade relativ reduse.

Cantitatea medie anuală de deşeuri menajere (cod 20 03 01) rezultată este de (0,5 kg/zi/angajat x 1 angajat x 260 zile/an) aproximativ 0,13 t/an. Deşeurile menajere se depozitează într-un container tip europubelă și vor fi preluate şi transportate prin societăți autorizate, în baza unui contract.

Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate/ planul de gestionare a deșeurilor - Nu este cazul.

# i) Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse - Nu este cazul.

Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei – Nu este cazul.

# B. Utlizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Resursele naturale (solul, terenul, apa şi biodiversitatea) nu sunt utilizate extensiv şi intensiv în această investiţie, iar impactul generat asupra lor este nesemnificativ şi/sau temporar.

# VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

a) Impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane

Având în vedere faptul că, O.U.A.I. VLĂDENI SPP2, JUDEȚUL IALOMIȚA este amplasat în extravilanul localităţii Vlădeni, pe terenuri agricole, la o distanţă de peste 300 față de localitatea Vlădeni, precum şi faptul că, profilul activităţii este identic cu cel existent, respectiv irigarea culturilor agricole, se estimează că, obiectivul analizat va avea un nivel nesemnificativ al impactului asupra locuitorilor din zonă, pe termen scurt, respectiv pe perioada de execuţie a lucrărilor.

Impactul va fi similar/ chiar mai redus decât impactul actual, cauzat de utilajele agricole și de traficul rutier din zonă.

În zonă nu există obiective de interes public, monumente istorice sau valori de patrimoniu care să necesite o protecţie specială.

Impactul estimat va fi un impact local și de scurtă durată, care se va manifesta numai pe amplasamentul pe care se desfășoară lucrările de execuție şi pe traseul mijloacelor de transport materiale de construcție.

În perioada de exploatare

Lucrările de irigaţii nu au impact negativ asupra locuitorilor din zonele locuite (comuna Vlădeni), aflate la mare distanță (peste 300 m).

Un impact pozitiv/ favorabil al investiţiei asupra locuitorilor din zonă ar putea fi, mai ales în perioada de execuţie, posibilitatea creerii unor noi locuri de muncă, iar pe termen lung:

( creşterea profitabilităţii producţiei agricole;

( creşterea veniturilor bugetelor locale din activităţile agricole.

Realizarea proiectului de modernizare a infrastructurii de irigații va genera o creștere semnificativă a producțiilor agricole (legume, cereale) și, implicit, a activităților agricole specifice de producție, comerț și consum. Acest tip de proiect susține și stimulează dezvoltarea țării, combaterea sărăciei și lipsei de hrană, mai ales în zonele rurale.

b) Impactul asupra solului, subsolului şi apei subterane

Acţiunile produse asupra solului sunt în mare parte temporare, manifestându-se prin ocuparea, pe o perioadă limitată, a unor suprafeţe de teren necesare pentru realizarea lucrărilor propriu-zise de pozare a conductelor. Suprafeţele de teren ocupate temporar vor fi redate destinaţiei iniţiale prin lucrări de refacere a terenului natural şi prin ecologizare.

În perioada de realizare a lucrărilor, în cadrul executării săpăturilor, stratul vegetal va fi depozitat separat de restul pământului excavat, iar după îngroparea ţevilor va fi repoziţionat pe lungimea şanţurilor astfel încât să se poată reda suprafeţelor de teren destinaţia iniţială.

Căminele noi, executate pentru amplasarea vanelor de separaţie, vanelor de racorduri şi debitmetrelor vor fi amplasate pe teritoriul aparţinând OUAI şi vor fi realizate la o adâncime de min. 0,5 m sub cota terenului făra a produce un impact semnificativ.

Prezentăm mai jos un centralizator al căminelor ce vor fi executate pe amplasamentul O.U.A.I. VLĂDENI SPP2, JUDEȚUL IALOMIȚA:

| Destinație cămin | Nr. buc. | Tip cămin circular [Ø/mm] |
| --- | --- | --- |
| Cămine debitmetre, camine vane antene noi, montate la -0,5 m sub sol | 10 | 2000 |
| Masive ancoraj la noile noduri hidrotehnice pentru racordare la antenele noi | 8 | 1500 |

Suprafaţa totală de teren afectată de realizarea căminelor este de cca. 33 mp. Impactul este foarte redus raportat la suprafaţa de 2.051 ha a amplasamentului O.U.A.I. VLĂDENI SPP2 şi la suprafaţa ocupată în prezent de căminele existente (exceptând cele pentru debitmetre, care sunt noi).

Poluarea solului, subsolului și pânzei freatice poate să apară accidental, în cazul transportului, manipulării şi/sau depozitării necorespunzătoare a materialelor de construcţii sau deşeurilor rezultate din activitatea de execuţie a proiectului.

Condiţiile de contractare cu firma de construcţii vor cuprinde măsuri specifice pentru managementul deşeurilor produse pe amplasamentele aflate în lucru, pentru a evita poluarea solului, prin transportul şi depozitarea temporară separată şi depozitarea definitivă corespunzătoare a deşeurilor rezultate din construcţii, evitându-se astfel pierderile pe traseu şi posibilitatea de impact asupra solului.

Pentru a preveni orice emisie de poluanți în sol, subsol și ape freatice, se vor lua următoarele măsuri:

- se vor utiliza mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere și lubrifianți;

- lucrările de întreținere și reparații la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi efectuate numai în unități specializate;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în zone bine stabilite, amenajate corespunzător;

- pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere sau alte tipuri de deşeuri.

Pentru minimizarea impactului asupra solului, conductele existente în cadrul infrastructurii de irigaţii rămân pe amplasament atât în perioada execuţiei lucrărilor din proiect (pentru asigurarea funcţionării sistemului de irigaţii pe timpul efectuării investiţiei) cât şi după finalizarea proiectului de modernizare.

Exploatarea normală a conductelor de transport a apei pentru irigaţii nu induce efecte negative asupra solului.

c) Impactul asupra faunei şi florei

Nu este cazul. Amplasamentul pe care se vor realiza lucrările de investiţii se află la distanţe relativ mari de limitele ariilor protejate existente în zonă (cca. 1 km).

Pe amplasament nu exista grupuri de plante sau animale ocrotite prin lege, nu există habitate naturale care trebuie conservate şi nu sunt necesare măsuri speciale de protecţie.

Măsurile minime care trebuie respectate pentru protecția biodiversității au fost prezentate la punctul VI.A.f).

d) Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei de suprafaţă

Prin realizarea proiectului de investiţii propus de O.U.A.I VLĂDENI SPP2 se urmăreşte:

- eficientizarea utilizării apei în agricultură și creșterea productivității agricole;

- reducerea reală a pierderilor de apă şi reducerea presiunii asupra corpurilor de apă de suprafaţă;

- economisirea apei în agricultură și scăderea costurilor determinate de consumul apei şi al energiei electrice.

Prin urmare, cantitatea de apă utilizată pentru irigarea suprafeţei de 2.051 ha va fi mult mai mică (cu peste 27,5 %) decât cea folosită înainte de efectuarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii sistemului de irigaţii.

Din funcţionarea sistemului de irigaţii nu rezultă ape uzate, implicit, nu există un impact asupra calităţii apelor de suprafaţă.

Măsurile minime care trebuie respectate pentru protecția calității apei de suprafață au fost prezentate la punctul VI.A.a).

e) Impactul asupra calităţii aerului

Nu este cazul. Emisiile de poluanţi atmosferici corespunzătoare activităţilor de executare a lucrărilor de investiţii (praf, gaze de eşapament, etc.) sunt intermitente şi scurte ca durată de timp.

Din funcţionarea sistemului de irigaţii nu rezultă poluanţi pentru atmosferă.

Măsurile minime care trebuie respectate pentru protecția aerului au fost prezentate la punctul VI.A.b).

f) Impactul asupra climei

Nu este cazul. Prin realizarea proiectului de investiţii se urmăreşte reducerea incidenţei fenomenelor de secetă şi ameliorarea calităţii mediului.

g) Impactul zgomotelor şi vibraţiilor

Nu este cazul.

Măsurile minime care trebuie respectate pentru protecția împotriva zgomotelor și vibrațiilor au fost prezentate la punctul VI.A.c).

h) Impactul asupra peisajului şi mediului vizual

Nu este cazul. Realizarea proiectului propus nu va produce un impactul vizual semnificativ asupra peisajului înconjurător, dimpotrivă, reabilitarea construcţiilor existente şi finisajele noi aplicate vor aduce un plus de valoare impactului vizual.

i) Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural

Nu este cazul.

j) Extinderea generală a impactului (zona geografică, numărul populaţiei/ habitatelor/ speciilor afectate)

Zona în care se dorește implementarea proiectului de modernizare este o zonă preponderent agrară și, chiar dacă fenomenul emigrației externe în rândul populației tinere este puternic prezent, iar salarizarea în zona rurală, respectiv în agricultură, se află sub nivelul mediu pe țară, se estimează că, impactul punerii în funcțiune a unui sistem modern de irigații va aduce un important imbold pozitiv al percepției asupra zonei și va stimula, prin creșterea producției, crearea unor noi locuri de muncă în domenii diverse (transport, depozitare, comerț, producție alimentară, etc.) şi dezvoltarea generală a zonei rurale.

k) Magnitudinea şi complexitatea impactului

Impactul general are o complexitate foarte redusă raportat la suprafaţa de 1.310 ha a amplasamentului şi la factorii de impact existenţi în prezent.

l) Probabilitatea impactului

Impactul are o probabilitate redusă.

m) Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Impactul negativ general este local, temporar şi de scurtă durată, numai pe perioada de realizare propriu-zisă a lucrărilor de investiţii. Impactul produs este reversibil, în condiţiile în care terenul pe care se vor realiza lucrările va recăpăta destinaţia iniţială într-o perioada scurtă de timp.

n) Natura transfrontieră a impactului

Nu este cazul.

Investiţia propusă va avea un impact general nesemnificativ asupra factorilor de mediu, impactul va fi de scurtă durată şi local, numai pe perioada de execuţie a lucrărilor şi totodata investiția va avea și un impact pozitiv pe termen lung, prin utilizarea mai raţională a resurselor naturale, respectiv apă şi energie electrică.

Având în vedere distanţa mare faţă de siturile protejate din zonă, precum şi specificul activităţii şi dimensiunile reduse ale proiectului, nu se impun măsuri speciale de protecţie.

Luând în consideraţie următoarele elemente:

  - amplasamentul obiectivului, raportat la vecinătatea cu zonele protejate;

  - caracteristicile amplasamentului (teren agricol);

  - soluţiile de proiectare adoptate;

  - durata relativ scurtă de execuție efectivă a lucrărilor, amploarea și complexitatea redusă a intervențiilor asupra factorilor de mediu;

  - lucrările, dotările şi măsurile prevăzute pentru prevenirea şi reducerea impactului asupra factorilor de mediu,

se poate considera că, realizarea obiectivului NU va genera un impact semnificativ asupra mediului. Așa cum s-a prezentat în capitolul VI, nici un factor/ aspect de mediu nu este susceptibil a fi afectat în mod semnificativ de proiect.

# VIII. 	Prevederi pentru monitorizarea mediului

Dotări şi măsuri pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

- Supravegherea calităţii factorilor de mediu şi monitorizarea activităţilor destinate protecţiei mediului în timpul lucrărilor de construcţii

În timpul realizării lucrărilor de investiţii pot să apară unele situaţii care pot afecta temporar factorii de mediu, ceea ce face necesară monitorizarea acelor activităţi care pot genera asemenea situaţii.

Astfel, se impune:

- Monitorizarea manipulării materialelor utilizate, astfel încât acestea să nu producă poluarea solului şi subsolului;

- Monitorizarea colectării, transportului şi depozitării deşeurilor;

- Monitorizarea respectării normelor SSM;

- Monitorizarea reabilitării terenurilor post construcţii.

Pentru prevenirea riscurilor apariţiei unor accidente de muncă în timpul execuţiei lucrărilor, acestea se vor efectua în conformitate cu reglementările şi standardele în vigoare.

Astfel, se va avea în vedere:

- Utilizarea în stare tehnică de bună funcţionare a tuturor utilajelor, echipamentelor şi sculelor;

- Utilizarea echipamentului de protecţie şi protecţie specială în cazurile unde se impune aceasta;

- Lucrările de construcţii se vor realiza cu respectarea tuturor etapelor şi prevederilor Proiectului tehnic;

- Se vor lua în consideraţie situaţiile de precipitaţii abundente pentru protejarea amplasamentului, mijloacelor tehnice şi materialelor de pe amplasament;

- Utilizarea unui personal cu experienţă în realizarea acestui tip de lucrări;

- Executarea mecanizată a unor lucrări în perioada de realizare a investiţiei.

PROGRAM DE MONITORIZARE A EFECTELOR ASUPRA MEDIULUI în perioada de construcţii

| Factor de mediu | Aspecte/ Parametrii monitorizaţi | Responsabil implementare | Monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Zgomot din activitatea de construcţii | - Utilizarea unor utilaje moderne, care au un nivel de zgomot mai redus | Constructor | Investitor |
| Sol, structura geologică | - Respectarea cu stricteţe a prevederilor de construcţie prescrise de proiectant; - Sesizarea autorităţilor competente despre accidente, activităţi care afectează solul sau în cazul unor eliminări accidentale de poluanţi în mediu; | Constructor | Investitor |
| Pulberi (Praf) | - Emisii de pulberi/praf supravegheate, cu evitarea perioadelor cu vânt puternic | Constructor | Investitor |
| Biodiversitate | - Se va supraveghea zona, limita amplasamentului şi se vor respecta măsurile prevăzute în proiect | Constructor | Investitor |
| Apă | - Utilizarea toaletelor ecologice; - Interzicerea descărcării oricăror materiale în apă; - Utilizarea unor tehnologii moderne de depoluare în cazul poluării accidentale cu hidrocarburi. | Constructor | Investitor |
| Sănătatea populaţiei şi a personalului | - Managementul tehnic şi al resurselor corect executat; - Respectarea normelor de sănătate şi securitate; | Constructor | Investitor |
| Mediu ambiant | - Monitorizarea lucrărilor şi a calităţii mediului | Constructor | Investitor |

b. Supravegherea calităţii factorilor de mediu şi monitorizarea activităţilor destinate protecţiei mediului în timpul funcţionării

Nu este cazul. În timpul efectuării irigaţiilor nu este afectată starea factorilor de mediu.

Se va ţine evidenţa consumului de energie electrică şi a volumelor de apă consumate pentru irigaţii pe fiecare conductă principală şi antenă, pe  baza înregistrărilor debitmetrelor noi prevăzute prin proiect.

# IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii /documente de planificare:

# A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia UE (IED, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

Proiectul propus va respecta prevederile Directivei cadru apă, Directivei cadru aer şi Directivei cadru a deşeurilor.

# B. Se va menţiona planul/ programul/ startegia/ documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Proiectul “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGAȚII PE SUPRAFAȚA O.U.A.I. VLĂDENI SPP2, JUDEȚUL IALOMIȚA”, va fi realizat prin utilizarea unui sprijin financiar nerambursabil acordat din  FEADR prin Programul Național de Dezvoltare Rurală – PNDR 2014 – 2020, pentru proiecte de investiții în cadrul SUBMĂSURII 4.3 – “Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice”, Componenta - Infrastructura de irigații, care contribuie la: Domeniul de intervenție (DI) - 5A - Eficientizarea utilizării apei în agricultură.

# X. Lucrări necesare organizării de şantier

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

- Delimitarea /marcarea zonei de lucru;

- Interzicerea accesului liber în zonă;

- Stabilirea căilor de acces şi de lucru;

- Semnalizarea locurilor periculoase cu panouri de avertizare;

- Asigurarea echipamentelor de protectie colectiva;

- Asigurarea dispozitivelor de protectie individuala;

- Instruirea personalului executant cu: instructiuni specifice de lucru, instructiuni privind Securitatea si Sanatatea în munca, instructiuni specifice protectiei mediului, PSI –SU, masurile stabilite prin Planul de prevenire si protectie;

- Sortarea pe tipuri a deşeurilor rezultate;

- Stabilirea locurilor de depozitare temporară a deşeurilor – platforme betonate situate in afara zonei de lucru până la valorificarea /eliminarea acestora.

De asemenea, pentru realizarea tuturor operaţiunilor se vor respecta prevederile Documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) aferentă proiectului.

Localizarea organizării de şantier: pe amplasamentul O.U.A.I. VLĂDENI SPP2.

Alegerea amplasamentului organizării de şantier s-a făcut astfel încât să permită accesul auto şi depozitarea în siguranţă a materialelor de construcţie şi execuţie a lucrărilor de investiţie.

Suprafața ocupată de organizarea de șantier în cadrul Stației VLĂDENI SPP2 va fi de 10m x15 m = 150 mp, și este figurată pe Planul de încadrare în zonă Plot SPP2 – situația propusă – IC04.

Suprafața aferentă organizării de șantier (150 mp) va fi îngrădită cu o plasă cu înălțimea de min. 2 m.

În incinta organizării de șantier se vor amplasa:

- Container carosabil birou 4,00 x 2,40 m;

- Grup sanitar ecologic;

- Grup electrogen asigurare (alimentare birou, iluminat exterior și alimentare aparat de sudură), spațiu depozitare conducte PE și echipamente stație pompe.

Nu sunt necesare lucrări de balastare, betonare, în cadrul proiectului utilizându-se doar betoane prefabricate.

Apa pentru muncitori se va asigura prin aprovizionare cu sticle îmbuteliate de apă potabilă/ minerală.

Energia electrică se va asigura printr-un grup electrogen asigurare, pentru alimentare birou, iluminat exterior și alimentare aparat de sudură.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Utilajele folosite sunt cele specifice execuției lucrărilor de construcții, respectiv: autobasculante de mare tonaj, excavatoare, autobetoniere, etc., toate intrând în categoria surselor mobile și care eliberează emisii de gaze de eșapament care conțin poluanți ca: monoxid de carbon, substanțe organice volatile, oxizi de azot, oxizii de sulf, pulberi în suspensie.

Funcționarea utilajelor necesare dezvoltării proiectului de investiție au impact nesemnificativ asupra atmosferei.

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier, dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Au fost descrise în cadrul capitolului VI.A. „Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu”, pentru perioada de execuţie.

# XI. 	Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei s-au descris în cadrul capitolului III.f) “Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei”.

La încetarea activităţii cu posibil impact asupra mediului, precum şi la schimbarea titularului activităţii, inclusiv prin vânzare de active, vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, este obligatorie efectuarea bilanţului de mediu de către titularul activităţii, în scopul stabilirii obligaţiilor de mediu.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Pe baza Bilanţului de mediu, a Propunerii de program de acţiuni şi a Planului de închidere, prezentate de titularul activităţii, autoritatea competentã pentru protecţia mediului emite Avizul de mediu pentru închidere, conform art.10 din Ordonanţa de Urgenţã nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Planul de inchidere trebuie sa includă minim:

- planuri ale tuturor conductelor subterane;

- orice masură de precauţie specifică necesară pentru prevenirea poluării apei, aerului sau solului;

- eliminarea tuturor subsţantelor potenţial dăunătoare de pe amplasament şi eliminarea deşeurilor;

- măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere intenţionată.

Deasemenea, Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în practică şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului Autorizaţiei.

Titularul activităţii are obligaţia ca, în cazul incetării definitive a activităţii, să ia măsurile necesare pentru evitarea oricarui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor.

Dezafectarea instalatiei si demolarea constructiilor se va face pe baza unui proiect.

Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului.

# XII. Anexe:

- Certificatul de Urbanism nr. 2/04.03.2019, emis de Primăria Comunei Vlădeni;

- Decizia etapei de evaluare inițială nr. 109/13.08.2019, emisă de APM Ialomița;

- Graficul GANTT;

- Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 66/26.05.2017, valabilă până la 31.05.2020, eliberată de A.N. “Apele Române”, privind alimentarea cu apă la Amenajarea pentru irigații “Sistemul Terasa Bordușani”, județul Ialomița;

- Plan de încadrare în amenajarea hidroameliorativă Terasa Borduşani - situaţia existentă;

- Plan de încadrare în zonă – Plot SPP2 – situația existentă – IC03;

- Plan de încadrare în zonă – Plot SPP2 – situația propusă – IC04;

- Plan stația de pompare – Plot SPP2 – situația existentă – IC05;

- Plan stația de pompare – Plot SPP2 – situația propusă – IC06.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare

Nu este cazul. Conform Deciziei Etapei de Evaluare Iniţială nr. 109/13.08.2019 emisă de APM Ialomița, proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

# XIV. Proiectele care se realizează pe ape sau au legături cu apele

1. Localizarea proiectului

- Bazinul hidrografic: 		fluviul Dunărea

### - Cursul de apă:   	fluviul Dunărea,    cod cadastral:    	XIV – 1.000.00.00.00.0 - B.H. Dunăre;

### - Cod și denumire corp de apă de suprafață: RORW14.1_WB4 – Dunărea – Chiciu - Isaccea

- Corpul de apă subterană:	ROIL14 – Ghimbășani Sudiți.

O.U.A.I. VLĂDENI SPP2, JUDEȚUL IALOMIȚA, se alimentează cu apă pentru irigaţii din Amenajarea de irigaţii Terasa Bordușani, din judeţul Ialomița, aparţinând bazinului hidrografic Dunăre.

Amenajarea de irigaţii Terasa Bordușani, din judeţul Ialomița are o suprafaţă amenajată pentru irigaţii de 22.836 ha şi este inclusă în Programul Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România prin care se realizează reabilitarea infrastructurilor principale de irigaţii din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF).

Conform “PLANULUI DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL FLUVIULUI DUNĂREA, DELTEI DUNĂRII, SPAŢIULUI HIDROGRAFIC DOBROGEA ŞI APELOR COSTIERE”, publicat pe site-ul Administraţiei Naţionale “Apele Române”, apa de suprafaţă fluviul Dunărea, pe traseul corpului de apă de suprafață Chiciu-Isaccea, are un potential ecologic “moderat” (valorile elementelor biologice deviază moderat de la valorile caracteristice zonelor nealterate sau cu alterări antropice minore) şi o stare chimică “bună”.

Conform “PLANULUI DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL SPATIULUI HIDROGRAFIC BUZAU-IALOMITA”, publicat pe site-ul Administraţiei Naţionale “Apele Române”, starea corpului de apă subterană ROIL14 – Ghimbășani Sudiți, este:

- starea cantitativă: 			bună;

- starea calitativă (chimică): 		slabă.

2. Indicarea stării ecologice/potenţialul ecologic şi starea chimică a corpului de apă

Prin realizarea proiectului NU rezultă ape uzate nici în perioada de execuție și nici în perioada de exploatare, astfel că nu se modifică starea ecologică şi chimică a corpului de apă de suprafață sau subterană.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz

Conform “PLANULUI DE MANAGEMENT ACTIALIZAT AL FLUVIULUI DUNĂREA, DELTEI DUNĂRII, SPAŢIULUI HIDROGRAFIC DOBROGEA ŞI APELOR COSTIERE”, Anexa 7.1 -Obiectivele de mediu ale corpurilor de apă de suprafață și excepțiile de la obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de la nivelul fluviul Dunărea, Deltei Dunării, spațiului hidrografic Dobrogea și apelor costiere, pentru corpul de apă de suprafață Chiciu-Isaccea (fluvial Dunărea), obiectivele sunt:

Conform “PLANULUI NAŢIONAL DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AFERENT PORŢIUNII DIN BAZINUL HIDROGRAFIC INTERNAŢIONAL AL FLUVIULUI DUNĂREA CARE ESTE CUPRINSĂ ÎN TERITORIUL ROMÂNIEI”, Directiva Cadru Apă stabileşte obiectivele de mediu, incluzând în esenţă următoarele elemente:

( pentru corpurile de apă de suprafaţă: atingerea stării ecologice bune şi a stării chimice bune,  respectiv a potenţialului ecologic bun şi a stării chimice bune pentru corpurile de apă puternic modificate şi artificiale;

( pentru corpurile de apă subterane: atingerea stării chimice bune şi a stării cantitative bune;

( reducerea progresivă a poluării cu substanţe prioritare şi încetarea sau eliminarea treptată a emisiilor, evacuărilor şi pierderilor de substanţe prioritare periculoase din apele de suprafaţă, prin implementarea măsurilor necesare;

( „prevenirea sau limitarea” evacuării de poluanţi în apele subterane, prin implementarea de măsuri;

( inversarea tendinţelor de creştere semnificativă a concentrațiilor de poluanţi în apele subterane;

( nedeteriorarea stării apelor de suprafaţă şi subterane.

# XV. Criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV

În Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 se prezintă CRITERII de selecţie pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului.

Aceste criterii au fost prezentate şi dezvoltate în prezenta lucrare.

Se poate concluziona că:

- nu se modifică natura activităţii desfăşurate în prezent pe amplasament;

- terenul pe care se realizează investiţia este şi va rămâne în folosinţă agricolă;

- nu sunt afectate zone geografice sensibile sau arii naturale protejate;

- probabilitatea impactului asupra mediului este redusă;

- impactul produs este local, temporar, de scurtă durată şi reversibil;

- prin realizarea proiectului şi punerea în funcţiune a instalaţiilor se vor obţine următoarele beneficii: reducerea pierderilor de apă cu min. 27,5 %, reducerea consumului de energie electrică, creșterea producției prin executarea irigațiilor eficient și oportun, reducerea cheltuielilor de exploatare.

Având în vedere cele prezentate de mai sus, considerăm că, pentru realizarea investiției “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGAȚII PE SUPRAFAȚA O.U.A.I. VLĂDENI SPP2, JUDEȚUL IALOMIȚA”, nu este necesară efectuarea unui studiu de evaluare a impactului asupra mediului.

# Text boxes

cca. 3 km

OUAI

AGRI-SAVENI,

PLOT SPP10A

cca. 3 km

cca. 1 km

Zona

OUAI VLĂDENI SPP2

VLĂDENI

Terenuri agricole

Terenuri agricole

Terenuri agricole