BENEFICIAR:  S.C. GAMA FIELDS S.R.L

TITLUL PROIECT

” INFIINTARE UNITATE DE ACVACULTURA PRIN DOTARE SI TEHNOLOGIZARE CONSTRUCTIE EXISTENTA C28, C29, C30 PRIN SCHIMBARE DESTINATIE si FORAJE PUTURI ”

Localitate Com Ograda Judetul Ialomita

DOCUMENTATIE ACORD :

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

IALOMITA

ELABORATOR:   S.C. PROCIVIL  S.R.L. SLOBOZIA

2020

B O R D E R O U

PIESE SCRISE

- FOAIE DE CAPAT

- BORDEROU

- MEMORIU de PREZENTARE

- CERTIFICAT DE URBANISM

PIESE  DESENATE

| Nr. crt. | Denumire plansa | Scara | Numar plansa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan de incadrare in zona | 1:100.000 | A00 |
| 2 | Plan de situatie | 1::2000 | A01 |

MEMORIU DE PREZENTARE

( in conformitate cu ANEXA 5E LA PROCEDURA –  LEGEA 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului)

I.Denumirea  proiectului:

” INFIINTARE UNITATE DE ACVACULTURA PRIN DOTARE SI TEHNOLOGIZARE CONSTRUCTIE EXISTENTA C28, C29, C30 PRIN SCHIMBARE DESTINATIE  ” si” FORAJE PUTURI  ”

II.   Titular :    S.C. GAMA FIELDS S.R.L,

Adresa postala :Com Ograda, str. 1 Decembrie 1918, nr 20, jud Ialomita

Nr tel :+040799193820

- numele persoanelor de contact :  Bozdoc Sorin Iulian

- administrator : Bozdoc Sorin Iulian

- responsabil pentru protectia mediului : Bozdoc Sorin Iulian

III. Descrierea caracteristcilor fizice ale intregului proiect

a) Rezumatul proiectului

Date tehnice ale investitiei

Localizarea obiectivului:

Bazinul hidrografic-Ialomiţa;

Cursul de apa, denumirea si codul cadastral- Ialomiţa- cod cadastral XI- 1.00.00.00.0,

Corpul de apa, denumirea si codul- ROIL14-Ghimbasani-Suditi.

Obiectivul este amplasat pe raza localităţii Ograda, in nordul comunei Ograda, pe un teren care este proprietatea S.C. GAMA FIELDS S.R.L., aflat la SE de Lacul Strachina.

Comuna se afla in zona de est a judeţului, pe malul stâng al râului Ialomiţa, in intre Slobozia si Tandarei.

Este străbătută de soseaua naţionala DN2A, care leaga oraşul Slobozia de oraşul Constanta.

Accesul la obiectivul de investiţii se realizează din drumul naţional 2A Bucuresti-Slobozia- Constanta, din localitatea Ograda.

Terenul in S= 53 364 mp este inclus in intravilanul comunei Ograda, are nr. cadastral 21 359, fiind proprietatea SC Gma Fields SRL conform Contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 1857/15.11.2017 B.N.P. Rotarescu Elena., teren liber de sarcini.

Folosinţa actuala a terenului-curti-constructii.

Destinatia:zona de activitati productive si de depozitare.

POT-max -30%; CUT-conform PUZ.

Geomorfologic, teritoriul se incadreaza in Baraganul Calmatuiului, componenta a Câmpiei Romane Orientale, o câmpie de subsidenta de la nord de râul Ialomiţa, in care s-au acumulat cele mai tinere depozite care afloreaza in regiune.

Localitatea se afla pe malul stâng al râului Ialomiţa, puternic meandrat la sud de Ograda.

Cota terenului pe care vor fi amplasate viitoarele foraje este in jur de 20 m.

Hidrografic, zona se incadreaza in bazinul lalomitei gospodărit de Administraţia Bazinala de Apa Buzau-lalomita cu sediul la Buzău.

Geologic, peste fundamentul de varsta precambrian - triasica se dispune cuvertura reprezentata prin depozite neogene, care aparţin ciclului de sedimentare început in Badenian superior si încheiat in Romanian, precum si prin depozite cuaternare.

Depozitele care afloreaza sau care au fost interceptate prin foraje in zona cercetata si in imprejurimi aparţin Cuaternarului, grupadu-se astfel: depozite pleistocen - superioare, depozite holocen - inferioare si depozite holocen-superiore (depozitele luncilor, ale conurilor aluviale).

Zona cercetata, in care se vor amplasa viitoarele foraje, se afla situata, geologic, in cuprinsul depozitelor holocen superioare (qh2) care sunt reprezentate prin acumulările aluviale din lunca lalomitei, constituite in baza din nisipuri predominant grosiere cu pietriş, iar către partea superioara din nisipuri fine, nisipuri argiloase si argile loessoide, care depasesc, uneori, 15 m.

Pentru lucrarea de fata, importanta prezintă depozitele cuaternare in care sunt cantonate acviferele ce urmeaza a fi exploatate.

Structural-tectonic, regiunea cercetata este situata in extremitatea de nord a Platformei Moesice, aproape de limita dintre aceasta unitate geostructurala si flancul extern necutat (epicratonic) al Avanfosei Carpatice. Peste fundament se dispun depozite neogene, ce aparţin ciclului de sedimentare Badenian superior-Romanian, la care se adauga si depozite cuaternare.

După depunerea Stratelor de Fratesti si a nisipurilor, siltitelor si argilelor de Uzunu, care s-a încheiat in Pleistocenul mediu, partea vestica a platformei a suferit o mişcare de ridicare ce a condus la apariţia uscatului si a reţelei hidrografice, iar din Pleistocenul mediu si continuând pana in Holocen, se depun sedimente aluviale si eoliene, de tip loessoid.

Climatul zonei este temperat-continental, secetos si cu contraste puternice de temperatura intre iarna si vara. In zona Slobozia - Tandarei, in perioada 1961-2000, media anuala a izotermelor a fost +10°C si -11°C, luna cea mai rece a anului fiind ianuarie (temperatura medie - 3°C), iar cea mai calda iulie (temperatura medie de peste 30°C). Cantitatea medie anuala de precipitaţii a fost de aproximativ 456 mm.

Lucrarile proiectate constau din:

Obiect 1-HALA DE CERESTERE INTENSIVA PESTE

Prin prezentul proiect se propune infiintarea unei unitati de acvacultura prin dotare si tehnologizare constructie existenta C28, C29, C30 , prin schimbare de destinatie, ferma piscicola superintensiva cu dotarile aferente:

- bazine din material polipropilena de crestere in sistem recirculant :

-se vor realiza 7 bazine de diametru D=4m si 9 bazine cu diametrul D=7m

- 3 foraje  (din care unul de rezerva ) pentru alimentarea cu apa , precum si solutiile privind utilitatile:

- Bazin vidanjabil si canalizare menajera

- 2 decantoare pentru sedimentarea grosierului ce rezulta dupa filtrarea mecanica a apei din sistemul RAS

- Bazin volum minim 15000 mc pentru stocare apa filtrata , utilizata pentru irigatii

Suprafata construita pentru obiecte este urmatoarea:suprafete bazine 434.15 mp

Ferma va dispune de un sistem de back up , care cuprinde doua pompe submersibile de rezerva si un generator diesel minim de 45KVA. Unitatea central de comanda a fermei este prevazuta cu modul de comunicare GSM pentru semnalizarea situatiilor de avarie prin SMS si respective pentru preluarea de comenzi prin SMS (ex. Pornire/oprire pompe)

Volum total in sistem=468mc+119mc=587 mc/zi

Volum recirculat =90%x 587 mc/zi=528.30mc/zi

Volum eliminate din sistem =587mcx10%=58.70 mc/zi , respectiv 21425.50mc/an

Volumul de apa proaspat intrat este de 10%, respectiv minim 58,70mc/zi

Sistemul de crestere a pestelui adoptat , RAS , se bzeaza pe folosirea unui volum redus de apa care este folosit de mai multe ori inainte de a fi eliminat din sistem

Circulatia apei in sistemul de crestere si filtrare este asigurata prin pompare

Toate bazinele de crestere a pastravului sunt prevazute cu un sistem dublu de drenaj si sistem pentru ridicarea , coborarea , mentinerea nivelului apei ,golirea totala a bazinului si primenirea apei.

Prin sistemul dublu de drenaj , 90% din apa eliminate va trece in filtrul mechanic , apoi in cel biologic, in schimbatorul de gaze si inapoi in circuit, iar cca 10% va fi dirijata in cele 2 decantoare de solide si apoi eliminate din sistem, ce poate fi utilizata in agricultura pentru irigare.

Reziduurile solide vor fi eliminate permanent utilizand decantoarele de  solide prin care trece zilnic 10% din apa din sistem , iar restul de apa recirculata va fi dirijata de la iesirea din bazine spre filtrul mecanic, iar de aici in filtrul biologic , apoi in schimbatorul de gaze si reintrodusa inapoi in bazinele de crestere.

Luând in considerare alcătuirea geomorfologica, geologica şi hidrogeologica a regiunii cercetate si pentru buna alimentare a bazinelor piscicole si a derulării întregului proces in ferma piscicola, respectiv necesitatea acoperirii debitului solicitat de beneficiar, se vor sapa 2 foraje de explorare - exploatare in zona Ograda( F1 si F2), si a unui foraj de rezerva( F3), cu scopul captării stratelor aflate din intervalul de adâncime 30 - 50 m.

Se vor exploata cele 1 - 2 strate din acest interval de adâncime.

Debitele mari (13 l/s si peste aceasta valoare) din forajele cercetate cu ocazia întocmirii Studiului hidrogeologic preliminar au rezultat, in principal, din exploatarea stratelor acvifere din intervalul 50 m - 80 m, de aceea se propun 2 foraje pentru asigurarea debitului necesar si a unui foraj de rezervă.

Se propune ca sa se definitiveze saparea forajelor la cca 50 m, după traversarea ultimului strat de depozite colectoare (nisipuri şi pietrişuri) interceptat până la această adâncime.

Se recomanda ca distanţa dintre foraje( F1 si F2) sa fie de cel puţin 150 m.

b) Justificarea necesitatii proiectului

Sistemul de crestere propus se bazeaza pe tehnologia de crestere superintensiva a pestilor intr un sistem recirculant (RAS)

In urma cercetarii de piata si interpretarii datelor colectate referitoare la nevoile consumatorilor din judetul Ialomita precum si dn cele invecinate, si luand in considerare lipsa competitorilor in domeniu in zona de referinta, a rezultat ca oportuna infiintarea unitatii de acvacultura pentru cresterea pastravului.

Decizia de promovare a investitiei s-a luat in baza calulului ratei de succes, rezultand un risc minim de success.

c)valoarea investiției –   1591534,60 lei din care C+M 310996,00 lei

d)perioada de implementare propusă –

Implementarea proiectului este programata sa acopere o perioada de 24 luni

e)planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente) –

-planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului sunt atasate la documentatie

f) descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Elemente specifice caracteristice  proiectului propus

-profilul si capacitatile de productie;

Prin prezentul proiect se propune utilizarea unei cladiri existente prin schimbare de destinatie in  ferma piscicola superintensiva cu regim de inaltime Parter cu dotările aferente :

- Bazine din material polipropilena de creştere in sistem recirculant;

Se vor realiza 7 bazine de diametru 0 = 4 m si 9 bazine 0 = 7 m.

Suprafaţa bazine= 434.15 mp

- 3 foraje( din care unul de rezerva) optim pentru alimentare cu apa, precum si soluţiile privind utilităţile:

- Bazin vidanjabil si canalizare menajera

- 2 decantoare pentru sedimentarea grosierului ce rezulta după filtrarea mecanica a apei din sistemul RAS;

- Bazin volum V min 15 000 mc pentru stocare apa filtrata, utilizata pentru irigaţii, erbicidari, etc.

FURAJARE

Este propus furaj cu provenienţa import de inalta eficienta prin utilizarea ultimilor cunoştinţe tehnice din domeniu, in selecţia ingredientelor, in tehnologia de procesare si producţie.

Fisele tehnice de hranire in modul de prezentare la diferite mărimi ale granulelor sa prezinte si conţinutul in vit A, vit D3, vit E, vit C, (stabile) inclusiv coeficientul de conversie al hranei pe mărimi de granule extrudate.

Tipurile de hrana administrate se alege in funcţie de proteina/grasime /marimea peştelui, temperatura apei si ciclul de creştere stabilit de către tehnolog.

In sistemul RAS, propus in prezentul proiect, se va achiziţiona puiet de păstrăv de doua tipuri de gramaj

- păstrăv la 30 gr care va fi crescut pana la 350 gr:

- păstrăv de 60 gr care va fi crescut pana la 350 gr

In tabelul de mai jos, se prezintă numărul de exemplare la începutul perioadei, la sfârşitul perioadei si masa corporala la început si sfarsit de perioada, pe baza acestor data se poate calcula sporul in greutate pe total sistem si an si cantitatea de fecale/rezidurii de furaj pe an.

Calculele se prezintă in tabelul de mai jos

| Categoria | Efectiv | Producţie | FCR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | La începutul perioadei (nr.) Total/an | La sfârşitul perioadei (nr.) Total / an | Producţie 350gr/an (kg) | Furaj consumat/ perioada (kg) |  |
| Păstrăv 30-350gr - 5 LUNI /CICLU | 32800 | 32290 | 11300 | 7980 | 0,9 |
| Păstrăv 60-350 - 4 LUNI/CICLU | 154500 | 153448 | 53700 | 34350 | 0,9 |
| 30 gr -D4 bazine / CICLU | 13100 | 12898 |  | 3192 | 0.9 |
| 60 gr- D7 bazine/CICLU | 51500 | 51152 |  | 11450 | 0.9 |
| Păstrăv 30-350- 2.5 CICLURI/ AN | Spor in greutate anual | 7 buc bazine D4 in RAS la 16 C |
| Păstrăv 60-350 - 3 CICLURI/AN |  | 9 buc bazine D7 in RAS la 16 C |
| Total masa păstrăv - kg/an | 65.000 kg/an |
| Total fecale/rezidiu/ ingrasamant ecologic rezultate pe an | 42330 x 0,160 = 6773 kg/an (6.8 to/an) |

In ferma pisciolă pe sistem recirculant volum util 587 mc propusă se vor creşte:

-păstrăv curcubeu (Onchorynchus mykiss), populare puiet cu greutatea de cca 30/60 gr -9 buc bazine cu diametru = 7m si inaltime = 1.5m (util 1.35 m) populat cu puiet păstrăv 60 gr

-7 buc bazine cu diametru = 4m si inaltime = 1.5m (util 1.35 m) populat cu puiet păstrăv 30 gr

-hala- construcţie beton termoizolat, existenta

-sistem încălzire a apei si a halei prin centrala termica cu schimbător de căldură -sistem ventilaţie hala asigurat

-geamuri dimensiune mica doar pentru lumina ambient personal

-descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

Sistemul de creştere propus se bazeaza pe tehnologia de creştere superintensivâ a peştilor într-un sistem recirculant (RAS).

Schema tehnologica alimentare apa este prevăzută in fig de mai jos :

SCHIŢA RAS-ADUCTIUNE

Alimentarea fiecarui bazin se va face printr o instalatie de alimentare care va distribui apa tangential in bazin cu 3 intrări aductiune si bazin D7 cu 4 intrări aductiune si care va fi prevăzută ţeava PVC cu DN63/cot, permitind realizarea unui curent circular de apa care favorizează eliminarea cu uşurinţa a resturilor de furaje si a excrementelor.

Sistemul de creştere a peştelui adoptat  RAS se bazeaza pe folosirea unui volum redus de apa care este folosit de mai multe ori înainte de a fi eliminat din sistem.

Circulaţia apei in sistemul de creştere si filtrare este asigurata prin pompare.

Toate bazinele de creştere a păstrăvului sunt prevăzute cu un sistem dublu de drenaj si sistem pentru ridicarea, coborirea, menţinerea nivelului apei; golirea totala a bazinului si primenirea apei. Prin sistemul dublu de drenai, 90% din apa eliminata va trece in filtrul mecanic, apoi in cel biologic, in schimbătorul de gaze si inapoi in circuit, iar circa 10% va fi dirijata in cele 2 decantoare de solide si apoi eliminate din sistem, apa fiind curata si neafectand mediul înconjurător.

Ea poate fi utilizata in agricultura pentru irigare si/sau nevoi gospodăreşti. Fecalele rezultate in urma decantarii/sedimentarii vor fi utilizate ca si ingrasamant in agricultura.

Pentru a putea menţine parametrii fizico-chimici ai apei la nivelul la care păstrăvul sa poata supravieţui si creste, apa permanent trebuie imbogatita in oxigen prin aerare si oxigenare.

Reziduurile solide vor fi eliminate permanent utilizind decantoarele de solide prin care trec zilnic 10% din apa din sistem, iar restul de apa recirculata, va fi dirijata de la ieşirea din bazine spre filtrul mecanic, iar de aici in filtrul biologic, apoi in schimbătorul de gaze si reintrodusa inapoi in bazinele de creştere.

Pompele care asigura circulaţia apei sunt dimensionate astfel incit întreg volumul de apa din bazine sa fie mişcat conform cerinţelor tehnologice RAS la maxim 30 min / volum.

Numărul pompelor este calculat astfel incit sa funcţioneze intr-un anumit moment doar atatea cate bazine sunt pline cu peşti, realizindu-se astfel eficientizarea energetica a sistemului.

Pompa 1 -sector 1 funcţionează la turn 1 si turn 2 .

Pompa 2 - sector 1 funcţionează la turn 3

Pompa 3 -sector 2 funcţionează la turn 4 si turn 5

Pompa 4 -sector 2 funcţionează la turn 6

Eficientizarea se refera si la 2 sisteme diferite gestionat cu filtrare mecanica , filtrare biologica, degazare si aductiune / evacuare separata, deci pot funcţiona independent cele 2 sisteme proiectate .

Se realizează 7 bazine de diametru 0 = 4 m si 9 bazine 0 - 7 m. Suprafeţele construite pe obiecte este următoarea:

Suprafaţa bazine= 434.15 mp

Volumele bazinelor de creştere:

Inaltimea construita a bazinelor = 1.50m.

Bazine cu diametru D =7 m - 9 bucăţi cu capacitate de 57,70 mc/bazin

Volum total 9buc x 57,7mc= 519.30 mc

Bazine cu diametru D = 4 m - 7 bucăţi cu capacitatea de 18,84 mc/bazin

Volum total 4 buc x 18,84 mc = 131,9 mc

Inaltimea de exploatare a bazinelor = 1.35m.

Bazine cu diametru D= 7m - 9 bucăţi

Volum  de exploatare /buc=52 mc

Volum total  de exploatare 9buc x 52mc=468 mc

Bazine cu diametru D = 4 m-7 buc;

Volum de exploatare /buc =17mc;

Volum total  de exploatare 7bucx 17mc=119mc

Breviarul de calcul al necesarului de apa nevoi igienico - sanitate s-a intocmit pentru un număr de 8 persoane =80 l/om x zi

Ferma va dispune de un sistem de back-up, care cuprinde doua pompe submersibile de rezerva si un generator diesel minim de 45KVA. Unitatea centrala de comanda a fermei este prevăzută cu modul de comunicaţie GSM pentru semnalizarea situaţiilor de avarie prin SMS si respectiv pentru preluarea de comenzi prin SMS (ex. oprire/pornire) pompe.

Volumul total in sistem = 468 mc + 119 mc = 587 mc/zi Volum recirculat = 90 % x 587 mc/zi = 528.30 mc/zi

Volum eliminat din sistem = 587 mc x 10 % = 58.70 mc/zi, respectiv 21 425.50 mc/an

Volumul de apa prospat intrat este de 10 %, respectiv minim 58.70 mc/zi

Diferenţa de nivel intre obiecte (bazin, turn, cămin), permite alimentarea cu ajutorul pompelor si evacuarea apei gravitaţional.

Alimentarea cu apa a bazinelor circulare se face printr-o conducta principala din PVC cu diametrul de DN315/DN200 din care prin reducţie Dn200/Dnll0PVCU se realizează racordurile spre bazine, iar la conducta de DN110 prin reducţie DN110/DN63 este racordata conducta de alimentare propriu zisa DN63 pe care este montat robinetul de închidere a alimentarii bazinului.

Fiecare bazin D7 are 4, respectiv D4 are 3 intrări aductiune. Evacuarea bazinelor se va efectua in  colector -dubla evacuare-grupate, care asigura reglarea nivelmentelor si curatarea periodica a ţevilor din sistem. Sursa de apa ce alimentează obiectivul are un pH alcalin, specific apelor de put forat, determinat si de bicarbonatii pe care ii conţine apa, respectiv optimul pH-ului este de 7,2-7,5.

Prezenta in apa a Ca conferă acesteia puterea de tamponare sau rezistenta fata de tendinţa de acidifiere a apei.

Duritatea apei determinate de prezenta sărurilor de calciu si magneziu dizolvate in apa, se incadreaza in medii optime. Reducerea poluării factorilor de mediu se constitue si ca masuri de protecţie a ecosistemelor.

Amplasamentul obiectivului este neinundabil din cursuri de apa de suprafaţa.

Conform breviarului de calcul aportul total al apelor deversate nu afecteaza regimul hidrologic al apelor de suprafaţa.

SURSA PENTRU APA

Pentru amplasarea puturilor forate necesare obiectivului proiectat au fost realizate urmatoarele studii:

- studiul geotehnic  realizat de S.C. GEO STIL DEVELOPEMENT S.R.L. Calarasi, documentaţia fiind elaborata in conformitate cu prevederile si reglementările Ghidului privind proiectarea geotehnica - GP 129/2014 aprobat prin ordinul MDRAP nr. 2597/29.12.2014 si a Normativului privind principiile, exigentele si metodele cercetării geotehnice de fundare - NP 074/2014 elaborate pe baza prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995.

- Studiu hidrogeologic preliminar, realizat de de către S.C. Cominsant Proiect S.R.L. Buzau

Luând în considerare alcătuirea geomorfologică, geologică şi hidrogeologică a regiunii cercetate şi pentru buna alimentare a bazinelor piscicole şi a derulării întregului proces in ferma piscicolă, respectiv necesitatea acoperirii debitului solicitat de beneficiar, se vor săpa 2 foraje de explorare - exploatare în zona Ograda( FI si F2), şi a unui foraj de rezervă( F3), cu scopul captării stratelor aflate din intervalul de adâncime 30 - 50 m .

Se vor exploata cele 1-2 strate din acest interval de adâncime.

Menţionăm că, debitele mari (13 l/s si peste aceasta valoare) din forajele cercetate cu ocazia intocmirii Studiului hidrogeologic preliminar au rezultat, în principal, din exploatarea stratelor acvifere din intervalul 50 m - 80 m, de aceea se propun 2 foraje pentru asigurarea debitului necesar şi a unui foraj de rezervă.

Nefiind exploatate in niciun foraj aceste 2 strate acvifere dintre 30-50 m, presupunem ca debitul care se poate obţine pe un foraj ar putea fi de 5 l/s.

Se propune ca să se definitiveze săparea forajelor la cca 50 m, după traversarea ultimului strat de depozite colectoare (nisipuri şi pietrişuri) interceptat până la această adâncime.

Se recomandă ca distanţa dintre foraje( FI si F2) sa fie de cel puţin 150 m.

Descrierea lucrărilor de forai proiectate:

Forajele se vor executa cu instalaţie de foraj in sistem rotativ, cu circulaţie de preferinţa inversa si va traversa formaţiuni de varsta cuaternara.

Adâncimea de forare propusa, H = 50 m.

Program de foraj:

- foraj cu sapa O 310 mm pe intervalul 0-50m.

Vor fi recoltate probe de sita din 2 in 2 m sau la orice schimbare de litologie, pastrandu- se probe martor in ladite, iar la atingerea adâncimii proiectate diagrafia geofizica.

Se vor executa determinări granulometrice pe intervalul 0-28 m.

Program de definitivare estimativ:

In funcţie de indicaţiile diagrafiei geofizice, ale litologiei întâlnite, de analizele granulometrice se va stabili de către executant soluţia de definitivare a forajului ( stratele acvifere deschise cu filtre, tipul filtrelor). Pe baza datelor de la forajele studiate, propunem o posibila soluţie de definitivare ( pentru devizul estimativ licitaţie):

- se va tuba cu coloana din PVC tip Valrom, O 180 mm pe intervalul + 0,00 - 50 m si piesa de fund la 50 m;

In funcţie de litologia intalnita si in funcţie de granulometrie se va alege stratul acvifer ce va fi descris cu filtre si tipul filtrelor.

Intervalul acvifer estimat a fi captat: minim 2 strate in intervalul 30-50 m, stratele putând avea 5 m grosime.

Se recomanda a se utilize filtre de tip Valrom avand un diametru de minim 180 mm.

Se va introduce pietrişul margaritar O 4-8 mm ( odata cu subtierea noroiului de foraj, in cazul in care forajele se executa cu instalaţie mecanica), de la - 50 m la - 25 m, intre -25 si - 2 m se va executa un dop de argila si balast si lapte de ciment, de la - 2 m la 0,00 m - se va cimenta in jurul forajului pana la suprafaţa.

Se vor executa pompări de decolmatare-desnisipare pana la limpezirea apei, după care se vor executa pompări experimentale in 3 trepte pentru stabilirea parametrilor hidrogeologici.

Se va face analiza apei după desnisipare, la un laborator acreditat, stabilindu-se indicatorii fizico-chimici.

La sfârşitul executării forajelor, beneficiarul va lua măsuri pentru efectuarea dimensionării zonelor de protecţie sanitară, în conformitate cu H.G. nr. 930/2005 şi pentru instituirea acestora pe teren, în vederea obţinerii autorizaţiei de gospodărire a apelor.

în acest scop este necesar studiul pentru stabilirea zonelor de protecţie sanitară.

Prin acordarea unei atentii deosebite in faza de definitivare a forajului se vor crea premisele necesare ca la dimensionarea zonelor de protecţie sanitară cu regim de restricţie si cu regim sever a forajelor, conform HG 930/2005 si O.M.P. 1278/2011, acestea sa ocupe o suprafaţa minimă.

Prin profilul de activitate, unitatea va aparţine sectorului piscicol, obiectul de activitate constituindu-l producerea de material piscicol selecţionat pentru valorificare ca păstrăv de consum. Vanzarea se va efectua viu, eviscerat pe pungi de gheata, gătit, afumat. Popularea in scopul creşterii intensive se face cu următoarele specii de păstrăv: păstrăv curcubeu, acipencer baeri.

MANAGEMENTUL APELOR UZATE

Volumele de apa captate si stocate in bazinele circulare nu suporta modificări esenţiale in ce priveşte calitatea apei.

Evacuarea apelor uzate tehnologic din bazinele piscicole se face prin intermediul unei site inox DN315, plasate in centrul bazinelor circulare, care asigura scurgerea apei in colector din care materii in suspensie si fracţia lichida va curge gravitaţional in bazinul existent din incinta amplasamentului.

BAZIN CIRCULAR PP –SCHEMA EVACUARE DUBLA

Schema de recirculare a apei in sistemul RAS-schita RAS de evacuare

Apa care se va evacua, după trecerea de sedimantare prin cele 2 decantoare si prin filtrele bio-net, este o apa curata ce va fi deversată in bazinul existent .

Filtrarea mecanica -filtru mecanic rotativ (l.lkw) contruit in întregime din PP cu capacitatea de 600 mc / h ce filtrează apa evacuata din bazine pe sita lOOp/inox STAS 316 ce asigura filtrarea grosier fecale, furaj neconsumat, mucoase peşti. Rol extrem de important pentru a ajuta etapa următoare filtrarea biologica. In funcţie de tipul de furaj, cit mai compact sint fecalele cu atat mai uşor sunt filtrate si nivelul de ammoniac/ nitrat /C02 controlabil in sistem de către filtrarea biologica.

Filtrarea biologica - apa filtrata mecanic ajunge prin pompare in turn sumbmersat PP cu dimensiuni D2.2/ 3m (h) in care este 5 mc bioballs, 1 buc pompa de aer (1,5kw/380V) submersat mişca bilele bioballs realizând filtrarea biologica primara. Apa gravitaţional prin supraplin curge in turn saturare după care in sistem aductiune. Sunt 6 buc turn biologic D2.2/3(h)m polipropilena.

Degazarea /filtrare secundara biologica- turnul de degazare degazeaza un raport de apa 1/3 din volum recirculat si pica gravitaţional in căminul de pompare (l,lkw/380V). In acelaşi timp de degazare apa se oxigenează. Prin canalale bioblock se realizează filtrarea biologica secundara al apei, intre timp C02 si gazele sint extrase prin reţea evacuare aer suflanta (0,70 kw/380V).

Saturarea apei filtrate-turnul biologic comunica prin supraplin cu unitatea de saturare D80/3(h)m. Apa gravitaţional coboara, oxigenul urca. Oxigenul este asigurat prin debitmetru 2 cai si 2 buc difuzoare ceramice. Apa in acest fel va fi saturata 120-140 %. Puţurile forate va oferi o apa saraca in 02 la temperatura estimata de 10-11 C, după care apa RAS va trece prin schimbător de căldură asigurat de beneficiar, pina ce temperatura apei se ridica la optim 16 C.

Decantoare evacuare 10 % apa din sistem - au un volum de 20 mc/fiecare fiind realizate din doua compartimente pentru decantarea materiei solide - fecale, reziduuri de furaj. Sunt realizate din polipropilena tip figure cu 5 cm perete, UV rezistent, hidroizolate si au dimensiunile de 2 m x 4m x 2.5m (IxLxh). Compartimentarea se va realiza prin călugăr PP 10 mm grosime cu fanta nivelemt. Tehnologic, după o prima decantare (decantor 1) apa este trecuta in al 2-lea decantor, acesta avand 2 compartimente, in compartimentul final, înainte de evacuare se vor monta stivuit filtre bio-net (50cm/60cm/50 cm). Bionet lucrează ca si un filtru biologic atat timp cit primeşte masa biologica ( apa tehnologica filtrata de filtru mecanic ) si oxigen . Oxigenul pentru bacteriile din bionet se va asigura cu o pompa membrana 280 W/220 V si difuzoare D20cm piatra.

Periodic se vor efectua analize care sa certifice calitatea apelor captate si evacuate. Apele meteoritice sunt colectate gravitaţional după care se scurg in reţeaua hidrografica locala.

Funcţionarea obiectivului la parametrii descrişi nu va afecta calitatea apelor de suprafaţa.

Rezidurile solide conform studiilor de specialiate pe de o parte si prescripţiilor furnizorului de furaj Biomar, sunt in proporţie de 1/6 la kg de peste, respectiv pentru fiecare 1 kg de peste crescut (spor) rezulta 0,16 kg de fecale si rezidiu din furaj, conform declaraţie producător Danemarca firma Biomar A/S.

Comparând volumul de apa anual cu volumul de fecale/reziduu de furaj, rezulta un volum de materie solida care se va decanta de cca. 0,33 kg/mc/an.

Apa recirculata provine din sistem când toate bazinele si turnurile sint incarcate, pompele asigura recircularea apei.Singura cantitate de apa care pleaca din sistem si nu este recirculata este 58 mc / zi ,ce provine din pompa de spalare filtru mecanic.

Filtrul mecanic are sita 100 microni, acesta ridica grosierul ( fecale, furaj neconsumat , mucoase peste ), duzele spala prin jet apa acest filtru.

Asa cum am aratat mai sus 1 kg furaj Biomar 920 ADV produce - 160 gr fecale.

Apa eliminata din sistem intra in decantorul nr 1 unde se sedimentează, apa sedimentată intra prin supraplin in decantorul 2.

Decantorul nr. 2 este secţionat in 2 parti, in partea a 2 -a decantorului nr.2 se afla filtru Bio-net cu 200 m2/m3 suprafaţa filtrare, acesta filtrare prinde grosier mai mic de 100 microni. Intre decantor 1 si decantor 2 este prevăzut un bypass, astfel când se curata nr 1 , doar nr 2 merge si invers.

Filterele Bionet se ridica si se curata cu pompa presiune tip Karscher si se aseaza la loc periodic 2-3 ori / an.

După o prima decantare (decantor 1) apa este trecuta in al 2-lea decantor, acesta avand 2 compartimente, in compartimentul final, înainte de evacuare se vor monta stivuit filtre bio-net (50cm/60cm/50 cm).

Apa după ce a fost trecuta prin aceste filtre este curata si poate fi utilizata in agricultura si alte utilizări gospodăreşti.

Toata apa rezultata după filtrare se deverseaza printr-o conducta cu 0 110 mm cu L = 80 m pe trenul proprietarului- CF nr. cadastral 21 357, in Bazinul care se va amenaja prin sistematizarea terenului si protejarea cu folie spre taluzul dinspre CF Slobozia- Tandarei, apa din bazin se va utiliza pe timpul primăverii, verii si toamei pentru irigaţii, tratamente erbicidare culturi, etc.

In practica sistemelor de acvacultura fluxul tehnologic recomandat trebuie sa satisfaca doua condiţii de baza, anume indepartarea eficienta a solidelor si schimbul complet al apei in maxim 8 ore.

La ferma din proiect evacuarea unui bazin se face in circa 2-3 ore.

Corelat cu particularităţile funcţionale ale bazinelor s-a adoptat tipul de bazine circulare care asigura o mai mare capacitate de autocuratare si o mai buna dinamica a amestecării apei fata de bazinele dreptunghiulare.

Schimbul de apa in bazine se realizează pe principiul vaselor comunicante.

Descrierea bazinelor - bazinele sint construite prin sudura dubla polipropilena alimentara de 8mm grosime cu intaritura. Pereţii acestor bazine sunt netezi, uşor de curatat, vor avea înălţimea de 150 cm, util 135 cm. Radierul bazinului va avea o pantă spre centru (5%) unde se regăseşte scurgerea 1 buc sita centrala DN315 cu evacuare ţeava PVC 0 200mm. Sita inox 01Omm este prins de fund cu tija inox AIS316 si placa PP inferior si superior.

BAZIN CIRCULAR PP-SCHEMA EVACUARE DUBLA

-descrierea proceselor de productie ale proiectului propus , in functie de specificul investitiei,produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

In sistemul RAS, propus in prezentul proiect, se va achiziţiona puiet de păstrăv de doua tipuri de gramaj

- păstrăv la 30 gr care va fi crescut pana la 350 gr:

- păstrăv de 60 gr care va fi crescut pana la 350 gr

- Prin profilul de activitate, unitatea va aparţine sectorului piscicol, obiectul de activitate constituindu-l producerea de material piscicol selecţionat pentru valorificare ca păstrăv de consum. Vanzarea se va efectua viu, eviscerat pe pungi de gheata, gătit, afumat. Popularea in scopul creşterii intensive se face cu următoarele specii de păstrăv: păstrăv curcubeu, acipencer baeri.

In tabelul de mai jos, se prezintă numărul de exemplare la începutul perioadei, la sfârşitul perioadei si masa corporala la început si sfarsit de perioada, pe baza acestor data se poate calcula sporul in greutate pe total sistem si an si cantitatea de fecale/reziduri de furaj pe an.

Calculele se prezinta in tabelul de mai jos

Tehnologia de creştere /producţie/ consum furaj/ fecale rezidiu:

| Categoria | Efectiv | Producţie | FCR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | La începutul perioadei (nr.) Total/an | La sfârşitul perioadei (nr.) Total / an | Producţie 350gr/an (kg) | Furaj consumat/ perioada (kg) |  |
| Păstrăv 30-350gr - 5 LUNI /CICLU | 32800 | 32290 | 11300 | 7980 | 0,9 |
| Păstrăv 60-350 - 4 LUNI/CICLU | 154500 | 153448 | 53700 | 34350 | 0,9 |
| 30 gr -D4 bazine / CICLU | 13100 | 12898 |  | 3192 | 0.9 |
| 60 gr- D7 bazine/CICLU | 51500 | 51152 |  | 11450 | 0.9 |
| Păstrăv 30-350- 2.5 CICLURI/ AN | Spor in greutate anual | 7 buc bazine D4 in RAS la 16 C |
| Păstrăv 60-350 - 3 CICLURI/AN |  | 9 buc bazine D7 in RAS la 16 C |
| Total masa păstrăv - kg/an | 65.000 kg/an |
| Total fecale/rezidiu/ ingrasamant ecologic rezultate pe an | 42330 x 0,160 = 6773 kg/an (6.8 to/an) |

-materiile prime, energia si combustibili utilizati, cu modul de asigurare a acestora

în ferma pisciolă pe sistem recirculant volum util 587 mc propus se vor creşte:

-păstrăv curcubeu (Onchorynchus mykiss), populare puiet cu greutatea de cca 30/60 gr -9 buc bazine cu diametru = 7m si inaltime = 1.5m (util 1.35 m) populat cu puiet păstrăv 60 gr

-7 buc bazine cu diametru = 4m si inaltime = 1.5m (util 1.35 m) populat cu puiet păstrăv 30 gr

-hala construcţie beton termoizolat

-sistem încălzire a apei si a halei prin centrala termica cu schimbător de căldură -sistem ventilaţie hala asigurat

-geamuri dimensiune mica doar pentru lumina ambient personal

Pentru furajare -Este propus furaj cu provenienţa import de inalta eficienta prin utilizarea ultimilor cunoştinţe tehnice din domeniu, in selecţia ingredientelor, in tehnologia de procesare si producţie.

Fisele tehnice de hranire in modul de prezentare la diferite mărimi ale granulelor sa prezinte si conţinutul in vit A, vit D3, vit E, vit C, (stabile) inclusiv coeficientul de conversie al hranei pe mărimi de granule extrudate.

Tipurile de hrana administrate se alege in funcţie de proteina/grasime /marimea peştelui, temperatura apei si ciclul de creştere stabilit de către tehnolog.

Volumul total  de apa in sistem = 468 mc + 119 mc = 587 mc/zi Volum recirculat = 90 % x 587 mc/zi = 528.30 mc/zi

Volum eliminat din sistem = 587 mc x 10 % = 58.70 mc/zi, respectiv 21 425.50 mc/an

SURSA PENTRU APA

Luând în considerare alcătuirea geomorfologică, geologică şi hidrogeologică a regiunii cercetate şi pentru buna alimentare a bazinelor piscicole şi a derulării întregului proces in ferma piscicolă, respectiv necesitatea acoperirii debitului solicitat de beneficiar, se vor săpa 2 foraje de explorare - exploatare în zona Ograda( FI si F2), şi a unui foraj de rezervă( F3), cu scopul captării stratelor aflate din intervalul de adâncime 30 - 50 m .

Se vor exploata cele 1-2 strate din acest interval de adâncime.

Menţionăm că, debitele mari (13 l/s si peste aceasta valoare) din forajele cercetate cu ocazia intocmirii Studiului hidrogeologic preliminar au rezultat, în principal, din exploatarea stratelor acvifere din intervalul 50 m - 80 m, de aceea se propun 2 foraje pentru asigurarea debitului necesar şi a unui foraj de rezervă.

Nefiind exploatate in niciun foraj aceste 2 strate acvifere dintre 30-50 m, presupunem ca debitul care se poate obţine pe un foraj ar putea fi de 5 l/s.

Se propune ca să se definitiveze săparea forajelor la cca 50 m, după traversarea ultimului strat de depozite colectoare (nisipuri şi pietrişuri) interceptat până la această adâncime.

Se recomandă ca distanţa dintre foraje( FI si F2) sa fie de cel puţin 150 m.

Descrierea lucrărilor de foraj proiectate:

Forajele se vor executa cu instalaţie de foraj in sistem rotativ, cu circulaţie de preferinţa inversa si va traversa formaţiuni de varsta cuaternara.

Adâncimea de forare propusa, H = 50 m.

- Program de forai:

- foraj cu sapa O 310 mm pe intervalul 0-50m.

Vor fi recoltate probe de sita din 2 in 2 m sau la orice schimbare de litologie, pastrandu- se probe martor in ladite, iar la atingerea adâncimii proiectate diagrafia geofizica.

Se vor executa determinări granulometrice pe intervalul 0-28 m.

- Program de definitivare estimativ:

In funcţie de indicaţiile diagrafiei geofizice, ale litologiei întâlnite, de analizele granulometrice se va stabili de către executant soluţia de definitivare a forajului ( stratele acvifere deschise cu filtre, tipul filtrelor).

Pe baza datelor de la forajele studiate, propunem o posibila soluţie de definitivare ( pentru devizul estimativ licitaţie):

- se va tuba cu coloana din PVC tip Valrom, O 180 mm pe intervalul + 0,00 - 50 m si piesa de fund la 50 m;

In funcţie de litologia intalnita si in funcţie de granulometrie se va alege stratul acvifer ce va fi deschis cu filtre si tipul filtrelor.

Intervalul acvifer estimat a fi captat: minim 2 strate in intervalul 30-50 m, stratele putând avea 5 m grosime.

Se recomanda a se utilize filtre de tip Valrom avand un diametru de minim 180 mm.

Se va introduce pietrişul margaritar O 4-8 mm ( odata cu subtierea noroiului de foraj, in cazul in care forajele se executa cu instalaţie mecanica), de la - 50 m la - 25 m, intre -25 si - 2 m se va executa un dop de argila si balast si lapte de ciment, de la - 2 m la 0,00 m - se va cimenta in jurul forajului pana la suprafaţa.

Se vor executa pompări de decolmatare-desnisipare pana la limpezirea apei, după care se vor executa pompări experimentale in 3 trepte pentru stabilirea parametrilor hidrogeologici.

Se va face analiza apei după desnisipare, la un laborator acreditat, stabilindu-se indicatorii fizico-chimici.

La sfârşitul executării forajelor, beneficiarul va lua măsuri pentru efectuarea dimensionării zonelor de protecţie sanitară, în conformitate cu H.G. nr. 930/2005 şi pentru instituirea acestora pe teren, în vederea obţinerii autorizaţiei de gospodărire a apelor.

-racordarea la retelele utilitare existente in zona

Nu este cazul

-descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

Nu este cazul

-cai noi de acces sau schimari ale celor existente

Nu este cazul

-resursele naturale folosite in constructie si functionare

-pentru buna alimentare a bazinelor piscicole şi a derulării întregului proces in ferma piscicolă, respectiv necesitatea acoperirii debitului solicitat de beneficiar, se vor săpa 2 foraje de explorare - exploatare în zona Ograda( FI si F2), şi a unui foraj de rezervă( F3), cu scopul captării stratelor aflate din intervalul de adâncime 30 - 50 m .

-metode folosite /in constructie

-sapaturi pentru foraje

Nu sunt prevazute lucrari de demolare.

-plan de executie , cuprinzand faza de constructie, punere in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Etapele de realizare a investitiei  precum si Strategia de exploatare/operare şi întreţinere se vor executa conform proiectului tehnic.

a) Resurse financiare

Sursele de finanţare a investiţiei- fonduri eurpene - fonduri din Programul Operaţional pentru Pescuit si Afaceri Maritime POPAM 2014 - 2020 Măsură 11.2 - Investiţii productive in acvacultura;

b) Resurse umane

Estimări privind forţa de munca ocupata- 8 lucratori;

-relatia cu alte proiecte existente sau planificate: nu este cazul

-detalii privind alternative care au fost luate in considerare:   nu este cazul

-alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului:  Prin profilul de activitate, unitatea va aparţine sectorului piscicol, obiectul de activitate constituindu-l producerea de material piscicol selecţionat pentru valorificare ca păstrăv de consum. Vanzarea se va efectua viu, eviscerat pe pungi de gheata, gătit, afumat.

-alte autorizatii cerute pentru proiect:

Avize conforme

Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, nr 7/15.03.2019  prevede urmatoarele avize/acorduri :

-Directia de Sanatate Publica

-Sistem de Gospodarire a Apelor Ialomita;

-actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu este cazul. Nu sunt prevazute lucrari de demolare.

V.Descrierea amplasării proiectului:

-distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul

-localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Din consultarea listei monumentelor istorice din județul Ialomița ce  cuprinde monumentele istorice din județul Ialomița înscrise în Patrimoniul cultural național al României,  menținută și actualizată periodic de către Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național din România, ultima versiune datând din 2015, accesibila publicului lagr, pe teritoriul Comunei Ograda exista cinci monumente istorice de interes local Patru dintre acestea sunt clasificate ca monumente de arhitectură — casa cu prăvălie Zaharia Moraru (1880), casa Ionel Perlea (secolul al XIX-lea), casa Vasilescu (1908) și biserica „Sfântul Gheorghe” (1869). Un al cincilea monument este clasificat ca monument memorial sau funerar — grupul de 19 cruci de piatră aflat în spatele casei memoriale Ionel Perlea.

Potrivit  certificatului de urbanism nr 7/15.03.2019 emis pentru acest proiect- la regimul juridic se precizeaza ca “Terenul in suprafaţa de 53.364 mp, este situat în intravilanul com. Ograda, este proprietatea GAMA FIELDS S.R.L..conform contractului de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr.1857 din 15.11.2017 de B.N.P. Rotarescu Elena. nu este grevat de servituţi şi nu este inclus în listele monumentelor istorice şi ale naturii sau în zona de protecţie a acestora.”

Alte informatii privind:

-folosintele actuale si planificate ale terenului atât pe amplasament, cât si pe zone adiacente acestuia;

Potrivit  certificatului de urbanism nr 7/15.03.2019 emis pentru acest proiect- la regimul economic se precizeaza ca “Folosinţa actuală a terenului: curţi -construcţii .Destinaţia construcţiei : zona de activitati productive (A), Subzona activitatilor productive si de depozitare ( Al );”la regimul tehnic : se precizeaza”Activitati productive nepoluante desfăşurate in distribuţia si depozitarea bunurilor si materialelor care necesita suprafeţe mari de teren . Servicii pentru zona industriala , depozitare si servicii comerciale legate de depozitare . Utilizări admise.unitati industriale nepoluante, unitati depozitare,acti vitati industriale productive; Se recomanda identificarea si eliminarea surselor remanente de poluare sau contaminare a solului.”

Certificatul  de urbanism nr 7/15.03.2019 a fost emis  pentru infintare unitate acvacultura prin dotare si tehnologizare construcţie existenta C28,C 29,C30, prin schimbare destinaţie

Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

- Utilităţi:

Alimentare cu energie electrică din reţeaua existentă în zonă.acces carosabil şi pietonal din drum comunal.

-arealele sensibile;

Pe unitatea teritorial administrativa Ograda exista trei arii protejate de importanta comunitara dupa cum urmeaza:

-ROSPA 0059 Lacul Strachina declarata arie de protectie speciala avifaunistica prin HG 1284/2007, modificata si completata prin HG 971/2011,  10.07% din UAT  suprapunandu se cu acesta arie protejata, respectiv 31,23 % din arie se suprapune cu  UAT Ograda;

Aceasta arie protejata nu interfereaza cu niciunul dintre obiectivele proiectului.

-ROSPA0152 Coridorul Ialomitei – arie de protectie speciala avifaunistica Declarata prin HG 663/2016, ale carui obiective de conservare sunt unele specii de pasari salbatice  si habitatul acestora; 1,94% din UAT Ograda se suprapune cu acest sit N2000 , respectiv 0.48% din sit se suprapune cu UAT Ograda;

- ROSCI 0290 Coridorul Ialomitei –Declarata prin OM 2387/2011 modificat si completat prin OMAP nr 46/2016  ale carui obiective de conservare sunt unele specii de animale din fauna salbatica si unele habitate specifice luncilor marilor rauri pe care le adaposteste ; Aceasta arie protejata se suprapune cu ROSPA0152 Coridorul Ialomitei , in zona Comunei Ograda limitele celor doua arii fiid identice.

- Dupa pozitionarea amplasamentului fata de areale sensibile a rezultat ca proiectul propus nu poate avea influenta asupra siturilor  Natura 2000 intrucat se afla in afara acestora si nu interfereaza cu niciunul dintre situ	rile Natura 2000.Dealtfel in Decizia de evaluare initiala emisa de APM Ialomita, cu nr. 35/15.04.2019, se precizeaza ca proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările si completările ulterioare.

Din consultarea listei monumentelor istorice din județul Ialomița ce  cuprinde monumentele istorice din județul Ialomița înscrise în Patrimoniul cultural național al României,  menținută și actualizată periodic de către Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național din România, ultima versiune datând din 2015, accesibila publicului larg pe teritoriul Comunei Ograda exista cinci monumente istorice /de arhitectura de interes local insa potrivit precizarilor din certificatul de urbanism terenul care are legatura cu proiectul nu este inclus în listele monumentelor istorice şi ale naturii sau în zona de protecţie a acestora.

-coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Coordonatele amplasamentelor sunt anexate la documentatie

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A.Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a)protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- Amplasamentul obiectivului este neinundabil din cursuri de apa de suprafaţa.Conform breviarului de calcul aportul total al apelor deversate nu afecteaza regimul hidrologic al apelor de suprafaţa.

- Volumele de apa captate si stocate in bazinele circulare nu suporta modificări esenţiale in ce priveşte calitatea apei.

- Evacuarea apelor uzate tehnologic din bazinele piscicole se face prin intermediul unei site inox DN315, plasate in centrul bazinelor circulare, care asigura scurgerea apei in colector din care materii in suspensie si fracţia lichida va curge gravitaţional bazinul existent din incinta amplasamentului.

- Apa care se va evacua dupa trecerea de sedimentare prin cele 2 decantoare si prin filtrele bionet , este o apa curata ce va fi deversata in bazinul existent

- Periodic se vor efectua analize care sa certifice calitatea apelor captate si evacuate. Apele meteoritice sunt colectate gravitaţional după care se scurg in reţeaua hidrografica locala.

- Funcţionarea obiectivului la parametrii descrişi nu va afecta calitatea apelor de suprafaţa.

- Rezidurile solide conform studiilor de specialiate pe de o parte si prescripţiilor furnizorului de furaj Biomar, sunt in proporţie de 1/6 la kg de peste, respectiv pentru fiecare 1 kg de peste crescut (spor) rezulta 0,16 kg de fecale si rezidiu din furaj, conform declaraţie producător Danemarca firma Biomar A/S.

- Comparând volumul de apa anual cu volumul de fecale/reziduu de furaj, rezulta un volum de materie solida care se va decanta de cca. 0,33 kg/mc/an

- Toata apa rezultata după filtrare se deversa printr-o conducta cu 0 110 mm cu L = 80 m pe trenul proprietarului- CF nr. cadastral 21 357, in Jaazinul care se va amenaja prin sistematizarea terenului si protejarea cu folie spre taluzul dinspre CF Slobozia- Tandarei, apa din bazin se va utiliza pe timpul primăverii, verii si toamei pentru irigaţii, tratamente erbicidare culturi, etc.

Reziduurile solide vor fi eliminate permanent utilizind decantoarele de solide prin care trec zilnic 10% din apa din sistem, iar restul de apa recirculata, va fi dirijata de la ieşirea din bazine spre filtrul mecanic, iar de aici in filtrul biologic, apoi in schimbătorul de gaze si reintrodusa înapoi in bazinele de creştere

Prin activitatile specifice propuse si prin respectarea tehnologiei aprobate de producere de material piscicol selecţionat pentru valorificare ca păstrăv de consum,factorul de mediu apa nu va fi poluat, avand in vedere modul organizat in care se va realiza gestionarea apei in concordanta cu avizul autoritatii de gospodarirea apelor(freatic si suprafata)

- factorul de mediu aer nu va fi influentat deoarece nu se produc emisii de poluanti in atmosfera;

- factorul de mediu sol nu este afectat in mod major atat datorita modului de gestionare a deseurilor –in conformitate cu prevederile legale atat in timpul executiei cat si exploatarii si datorita modului de organizare a folosirii terenurilor;

- poluarea fonica se raporteaza in special la perioada de executie fiind apreciata ca nesemnificativa

c)protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

-sursele de zgomot și de vibrații;

-amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

- poluarea fonica se raporteaza in special la perioada de executie in care utilajele de transport si cele terasiere dau in general un nivel de zgomot comparabil cu cel produs pe un drum rutier obisnuit

- d)protecția împotriva radiațiilor:

-sursele de radiații;

-amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul

e)protecția solului și a subsolului:

-sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

-lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

- factorul de mediu sol nu este afectat in mod major atat datorita modului de gestionare a deseurilor in timpul executiei (deseuri provenite in principal din manipulare carburanti si uleiuri) si exploatarii cat si datorita modului de organizare a folosirii terenurilor;

f)protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

-identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Pe unitatea teritorial administrativa Ograda exista trei arii protejate de importanta comunitara dupa cum urmeaza:

-ROSPA 0059 Lacul Strachina declarata arie de protectie speciala avifaunistica prin HG 1284/2007, modificata si completata prin HG 971/2011,  10.07% din UAT  suprapunandu se cu acesta arie protejata, respectiv 31,23 % din arie se suprapune cu  UAT Ograda;

-ROSPA0152 Coridorul Ialomitei – arie de protectie speciala avifaunistica Declarata prin HG 663/2016, ale carui obiective de conservare sunt unele specii de pasari salbatice  si habitatul acestora; 1,94% din UAT Ograda se suprapune cu acest sit N2000 , respectiv 0.48% din sit se suprapune cu UAT Ograda;

- ROSCI 0290 Coridorul Ialomitei –Declarata prin OM 2387/2011 modificat si completat prin OMAP nr 46/2016  ale carui obiective de conservare sunt unele specii de animale din fauna salbatica si unele habitate specifice luncilor marilor rauri pe care le adaposteste ; Aceasta arie protejata se suprapune cu ROSPA0152 Coridorul Ialomitei , in zona Comunei Ograda limitele celor doua arii fiid identice.

Aceaste arii protejate nu interfereaza cu niciunul dintre obiectivele proiectului.

g)protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Nu se evidentiaza nici un fel de impact negativ , avand in vedere amplasamentul constructiilor existente ce urmeaza a fi utilizate prin schimbare de destinatie cat si natura activitatii ce urmeaza a se desfasura

h)prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- Cantitatea  anuala de nămol deshidratat rezultata din procesul tehnologic estimata este de cca 6.8 tone/an  si prin proiect s a avut in vedere  valorificarea lui in agricultura ca ingrasamant , tinand cont de calitatea namolului rezultat.

- Ca alternativa, pentru nămoluri care nu au încă create condiţii de valorificare, se pune problema unei  eliminari finale, în condiţii corespunzătoare de protecţie a mediului înconjurător, respectiv depozite conforme.

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta . pentru gestionarea deseurilor in conformitate cu prevederile legale va monta un container pentru depozitarea si gestionarea deseurilor menajere si se va incheia contract cu firma specializata in vederea transportului deseurilor la un depozit conform

i)gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

-nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

- Terenurile ocupate sunt în proprietatea GAMA FIELDS S.R.L..conform contractului de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr.1857 din 15.11.2017 de B.N.P. Rotarescu Elena. nu este grevat de servituţi şi nu este inclus în listele monumentelor istorice şi ale naturii sau în zona de protecţie a acestora nu sunt necesare lucrări de exproprieri, demolări, sau reglementări de reţele.

- Proiectul promoveaza un bun management al resurselor de apa in vederea minimizarii impactului ecologic si utilizarii rationale a acestora

- Prin lucrarile proiectate nu se intervine asupra cadului natural si biodiversitatii

VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

-impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

-extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate); nu este cazul

-magnitudinea și complexitatea impactului; nu este cazul

-probabilitatea impactului; fara impact semnificativ, probabil benefic pentru ecosistemele invecinate

-durata, frecvența și reversibilitatea impactului; - impact negativ nesemnificativ pe perioada executiei lucrarilor de terasamente ;

c)valoarea investiției –   1591534,60 lei din care C+M 310996,00 lei

d)perioada de implementare propusă –

Implementarea proiectului este programata sa acopere o perioada de 24 luni

-măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu se evidentiaza nici un fel de impact negativ in cazul executiei/reabilitarii si exploatarii corecte a lucrarilor prevazute prin proiect. In timpul executiei, sursele de poluare vor fi minime, fiind specifice lucrarilor de constructii-montaj de dimensiune redusa-medie, cu mini-organizari de santier si etape de lucru.

Impactul asupra mediului este nesemnificativ spre pozitiv, prin natura investitiillor propuse ce nu contin elemente care sa conduca la poluarea factorilor de mediu. Datorita executiei/reabilitarii infrastructurii, se va realiza o mai buna gospodarire a apelor, ce va conduce la evitarea pierderilor de apa, limitand utilizarea resurselor naturale epuizabile.

In vederea minimizarii impactului asupra mediului, prin tehnologia aleasa s-au inclus masuri pentru evitarea, reducerea, eliminarea sau compensarea impacturilor adverse generate in perioada de constructie, functionare sau intretinere a lucrarilor.

- factorul de mediu aer nu va fi influentat deoarece nu se produc emisii de poluanti in atmosfera;

- factorul de mediu sol nu este afectat in mod major atat datorita modului de gestionare a deseurilor –in conformitate cu prevederile legale atat in timpul executiei cat si exploatarii si datorita modului de organizare a folosirii terenurilor;

- poluarea fonica se raporteaza in special la perioada de executie fiind apreciata ca nesemnificativa; obiectivul nu are implicatii asupra nivelului de zgomot admis, amplasamentul obiectivului fiind situat la o distanta apreciabila fata de zonele de locuit.

-natura transfrontalieră a impactului.- nu este cazul

Concluzii:

In timpul executiei, sursele de poluare vor fi minime/nesemnificative, fiind specifice lucrarilor de constructii-montaj de dimensiune redusa-medie, cu mini-organizari de santier si etape de lucru, precum: excavatii manuale si partial mecanizate, transportul materialelor, epuizarea/pomparea apelor subterane si din precipitatii

Amplasamentul obiectivului este neinundabil din cursuri de apa de suprafaţa.

Conform breviarului de calcul aportul total al apelor deversate nu afecteaza regimul hidrologic al apelor de suprafaţa.

VIII.Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Masurile luate pentru eliminarea si/sau reducerea riscurilor sunt stabilite pentru perioada de executie, cat si pentru perioada de operare a obiectivelor proiectului, prin tehnologia aleasa.

IX.Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/ programe/ strategii/ documente de planificare:

A.Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele

In conformitate cu Decizia etapei de evaluare iniţiala nr. 35 / 15 .04.2019 emisa de APM Ialomita :

- proiectul propus intra sub incidenţa prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare

- proiectul propus intra sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind încadrat in Anexa nr. 2, la pct. 1 f) - crescătorii pentru piscicultură intensivă şi la pct. 2 d 3)- foraje pentru alimentarea cu apă;

B.Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Obiectivul de investitii este,potrivit certificatului de urbanism emis de Primaria comunei Ograda ,in corelare cu reglementarile documentatiei de urbanism nr. OV 5 / 2008, faza PUG, aprobată cu hotărârea Consiliului Local Ograda nr. 51 din 15.12.2011si in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările si completările ulterioare si respecta  specificatiile Certificatului de urbanism, prevazute la Regimul juridic, Regimul economic si Regimul tehnic.

Investiţia propusa se va amenaja cu fonduri din Programul Operaţional pentru Pescuit si Afaceri Maritime POP AM 2014 - 2020 Măsură 11.2 - Investiţii productive in acvacultura

X.Lucrări necesare organizării de șantier:

-descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

-localizarea organizării de șantier;

-descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

-surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

-dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Santierul cu denumirea de proiect:  ” INFIINTARE UNITATE DE ACVACULTURA PRIN DOTARE SI TEHNOLOGIZARE CONSTRUCTIE EXISTENTA C28, C29, C30 PRIN SCHIMBARE DESTINATIE  ” si” FORAJE PUTURI  ”

Organizarea de santier se afla amplasata in locatia prevazuta pentru incinta obiectivului, respectiv pe proprietatea S.C. GAMA FIELDS S.R.L., in afara zonei locuite si in afara ariilor protejtate.

LUCRARII PROPUSE

- DOTĂRI SOCIAL-SANITARE ÎN INCINTA ŞANTIERULUI

Personalul de conducere a santierului - reprezentantii beneficiarului, antreprenorilor si subantreprenorilor isi desfasoara activitatea in birouri (containere tip birou) în organizarea de santier . Numarul si dotarea acestora trebuie sa asigure suprafata, conditiile şi utilitatile necesare desfasurarii activitatile de birou.Amplasarea acestora se face conform planului de organizare santier.Caile de acces pietonale si platformele vor fi betonate.Se va asigura o parcare temporara pentru masinile personalului de conducere, executata si delimitata corespunzator.

Containerul birou va fi dotat cu mobilier si aparatura specifica si va fi conectate la utilitati functionale - energie electrica, comunicatii. Iluminatul si incalzirea vor asigura confortul si ergonomia locurilor de munca .

Pentru lucrători sunt prevăzute spatii pentru echipare/dezechipare.Acestea sunt special amenajate în containerul vestiar, utilat si dotat corespunzator acestui scop - iluminat si incalzit.

Şantierul este organizat şi dotat cu  :

- Apă potabilă;

- Curent eletric

- Platforma betonata 10mp

- Baraca -Container -1buc

- cabina WC =1 buc.

Bilant teritorial rezultat

Suprafata teren : 1254.00mp.

Suprafata const=  35+35=70mp

Suprafata desf=  35+35=70mp

P.O.T. propus  =5.58%

C.U.T. propus  = 0.05

CATEGORIA “D” DE IMPORTANTA, cladiri de importanta normala (conform HGR nr.766/1997) si CLASA “IV” DE IMPORTANTA, cladire  normala (conform P100-1/2013)

Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirilor şantierului astfel incat sa fie preintampinat orice acces neautorizat în incinta.

Controlul perimetral va fi reglementat prin Planul de paza al amplasamentului.

Accesul in santier se va face pe un drumul de acces deja amenajat si utilizat pentru constructia existenta.

Langa poarta de acces, este necesara amplasarea unui post de control si verificare acces in santier.

Paza investitiei se asigura de catre beneficiar.

Modalitatea de actiune şi interactiune, amplasarea posturilor, consemnele - general si particulare, vor fi prevazute in Planul de Paza al obiectivului.

Obligaţia organizarii, contractarii si asigurării serviciilor de paza şi control revine antreprenorului care, la cererea si pe baza de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de santier.

- CIRCULAŢIA IN INTERIORUL ŞANTIERULUI

Întreg personalul care desfăşoară activităţi pe şantier, precum şi vizitatorii au următoarele obligaţii:

- În incinta şantierului să poarte permanent echipamentul individual de protecţie;

- Vizitatorii să nu circule neînsoţiţi;

- Pentru deplasare se vor utiliza numai căile de circulaţie stabilite;

- Se interzice deplasarea sau staţionarea chiar şi temporar a oricărei persoane în raza de acţiune a unui echipament tehnic - mijloc de transport, macara, buldozer, excavator, lângă materiale depozitate si stivuite, în zone de lucru - fara sarcina de munca, etc.

- În incinta şantierului fumatul este interzis. Cu titlu de execepţie fumatul este admis numai în locurile special amenajate. Este strict interzis fumatul în timpul deplasărilor lucrătorilor sau vizitatorilor în incinta şantierului sau la punctele de lucru.

- Limita maximă de viteză pentru circulatia in incinta santierului, a autovehiculelor si utilajelor este de 10 km/h . În spatii înguste, unde manevrabilitatea este limitata, viteza de circulatie este de 5 km/h, iar în prezenţa lucratorilor sau când vizibilitatea este redusa circulaţia se va face numai cu pilotaj.

- Orice manevră de întoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub supraveghere, cu amplasarea în lateral a persoanei care executa pilotarea, cu excepţia cazului în care conducătorul auto are vizibilitate totală şi certitudinea faptului că prin executarea manevrei nu se poate accidenta o persoană sau produce o pagubă materială.

- ALIMENTARE CU UTILITĂŢI

Alimentarea cu energie electrica pentru organizare de şantier se propune a se rezolva de la reteaua existenta in zona. Energia electrică se distribuie la tabloul electric al şantierului amplasat în apropierea containerelor care compun organizarea de şantier. Tabloul electric al organizării de şantier are o putere instalată de 25 kW.

Tabloul electric de distribuţie pentru organizare de şantier este prevăzute cu circuite separate pentru iluminat, alimentare la 220 V si alimentare la 380 V.

Transportul energiei la tabloul organizării şantier se face prin cablu electric cu protecţie exterioara dimensionat corespunzător puterii instalate si amplasat conform proiectului de alimentare cu energie electrica. Toate tablourile electrice se vor lega cu platbandă metalică din otel zincat la centura de împământare. Se va asigura continuitatea circuitului de legare la centura de împământare pe tot traseul de alimentare cu energie electrica. La punerea in funcţiune si periodic se vor efectua măsurători PRAM a rezistentei de dispersie a prizelor de legare la pământ.

Toate instalatiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protectie. Pentru a se evita supraincarcarea cu consumatori a unui singur circuit de alimentare electrica, legarea aparatelor de incalzire,mari consumatoare de energie,se va face pe circuite dimensionate corespunzator, separate.

Apa in santier (apele tehnologice) este asigurata conform proiect din puturi forate. Distribuţia se face către punctele de consum.

Apele menajere vor fii evacuate in fosa vidanjabila.

Pentru stingere, in caz de incendiu, se va folosi hidrantul stradal(DN100mm) amplasat in partea de Est a organizarii de santier.

- DOTĂRI SOCIAL-SANITARE ÎN INCINTA ŞANTIERULUI

Personalul de conducere a santierului - reprezentantii beneficiarului, antreprenorilor si subantreprenorilor isi desfasoara activitatea in containere tip birou-în organizarea de santier . Numarul si dotarea acestora trebuie sa asigure suprafata, conditiile şi utilitatile necesare desfasurarii activitatile de birou.Amplasarea acestora se face conform planului de organizare santier.Caile de acces pietonale si platformele sunt betonate.Se va asigura o parcare temporara pentru masinile personalului de conducere, executata si delimitata corespunzator.

Containerul birou va fi dotat cu mobilier si aparatura specifica si va fi conectate la utilitati functionale - energie electrica, comunicatii. Iluminatul si incalzirea vor asigura confortul si ergonomia locurilor de munca .

Pentru lucrători sunt prevăzute spatii pentru echipare/dezechipare.Acestea sunt special amenajate în containerul vestiar, utilat si dotat corespunzator acestui scop - iluminat si incalzit.

Lucrătorii isi pot usca imbracamintea de lucru, daca este cazul, iar vestimentatia si efectele personale sunt păstrate în siguranţă prin încuierea baracamentelor.

Obligaţia asigurarii containerelor pentru birouri si activitati social-sanitare revine fiecarui antreprenor, subantreprenor, pentru personalul propriu, dacă prin contractele dintre parţi nu se prevede altfel.

Şantierul este organizat şi dotat astfel încât lucrătorii au acces facil la :

- Apă potabilă;

- un numar corespunzator de cabine WC şi chiuvete pentru spalare .

În organizarea de şantier se vor amplasa un număr suficient de grupuri sanitare ecologice  Numarul acestora va fi corelat cu numarul maxim al persoanelor existente la un moment dat în şantier. Serviciile privind curăţirea si igienizarea grupurilor sanitare, precum şi ritmicitatea acestor servicii, vor fi asigurate pe baza de contract de catre o firma specializată . Obligaţia organizării, contractării şi asigurarii acestor servicii revine antreprenorului care, pe baza de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de santier .

Apa potabilă este asigurată periodic prin intermediul unei firme specializate de ambalare şi umplere şi distribuţie apă potabilă în baza unui contract de servicii.

- DOTAREA ŞANTIERULUI CU TRUSE SANITARE SI DE PRIM-AJUTOR

În incinta şantierului vor exista în mod permanent un numar suficient de truse sanitare si prim- ajutor, dotate corespunzător si in termen de valabilitate. Obligatia asigurării de materiale igienico- sanitare si truse de prima interventie revine fiecarui angajator pentru lucratorii proprii, daca prin contractele dintre parti nu se prevede altfel .

Modul de organizare a interventiei in caz de necesitate, precum si a instruirii personalului in acest scop este obligatia fiecarui angajator si se face conform reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea minimala a cerintelor legale si vor fi descrise in Planul propriu de SSM .

- DOTAREA ŞANTIERULUI CU MIJLOACE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

În incinta şantierului se vor organiza pichete si puncte de interventie PSI dotate cu mijloace de stins incendii. Pichetele vor avea în componenţă minimal urmatoarele mijloace de interventie :

- 2 extinctoare tip P6 ;

- 2 rangi ;

- 2 cangi;

- 2 topoare psi ;

- 2 galeti tip psi ;

- 1 buc. lada cu nisip ;

- 1 butoi cu apa de 500l .

Pichetul principal va fi amplasat într-un loc accesibil şi vizibil, langa organizarea de santier Se vor prevedea pichete PSI, sau cel putin puncte de interventie specifice dotate cu stingatoare corespunzatoare, in zona spatiilor de depozitatare a materialelor, in special a celor inflamabile si/sau explozibile .Aceste materiale vor fi identificate si tinute sub control, iar stingatoarele vor fi adecvate, suficiente din punct de vedere numeric, functionale si in termen de valabilitate.

Modul de organizare a interventiei si evacuarii in caz de incendiu, a asigurarii materialelor si mijloacelor de interventie, precum si a instruirii personalului in acest scop este obligatia fiecarui angajator si se face conform reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea minimala a cerintelor legale si vor fi descrise in Planul propriu de SSM . Se va anexa lista si amplasarea mijloacelor de interventie in caz de incendiu, precum si componenta echipelor de interventie .

- DEPOZITAREA MATERIALELOR ÎN INCINTA ŞANTIERULUI

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat. Fiecare antreprenor/subantreprenor are obligatia de a amenaja, dota si intretine corespunzator zonele proprii de depozitare in locatia pusa la dispozitie de beneficiar, de a organiza descarcarea/incarcarea si manipularea materialelor,de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrarii .

Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porti de acces dotate cu sisteme de inchidere si incuiere - pentru materialele care permit depozitarea in spatii deschise, precum si din containere magazii metalice - pentru materiale si alte bunuri care necesita astfel de conditii de inmagazinare.Produsele chimice, precum si produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate,iar pentru acestea se vor prevedea spatii separate si conditii specifice de depozitare astfel incat sa fie asigurate conditiile de securitate corespunzatoare

Depozitarea materialelor se va face ordonat,pe sortimente si tipo-dimensiuni, astfel incat sa se excluda pericolul de răsturnare,rostogolire,incendiu,explozii etc, dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestora .

- EVACUAREA DEŞEURILOR DIN INCINTA ŞANTIERULUI

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii .

Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate şi numai la gropi de gunoi autorizate. Răspunderea pentru încălcarea acestei prevederi revine în exclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavând nici o răspundere în acest caz.

Fiecare antreprenor raspunde pentru sine si subantreprenorii sai care genereaza deseuri, fie acestea de natura industriala sau manajera si este obligat sa asigure gestiunea, evacuarea si eliminarea/valorificarea acestora in conformitate cu prevederile legale . In acest sens se va prezenta beneficiarului lista deseurilor identificate - generate in procesele si activitatile desfasurate, modalitatea de gestionare si control a acstora, in special a celor periculoase, precum si modul de interventie in caz de accident de mediu.

Zonele de depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu containere / recipienti / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de vedere al protectiei mediului.Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deseurilor pentru care se impune acest lucru.

- ECHIPAMENTE DE MUNCĂ PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR ÎN ŞANTIER

Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrari de constructii-montaj, in incinta şantierului, pe perioada realizării proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse :

- utilaje pentru constructii pe senile si pneuri, destinate diverselor lucrari mecanizate - excavare,incarcare, impins, compactare, etc

- utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini

- utilaje si echipamente pentru transport si turnat beton

- mijloace de transport auto

- scule de mana si echipamente de mica mecanizare

- scule, unelte si dispozitive diverse

Echipamentele de munca au actionari diverse - termice, electrice, hidraulice, pneumatice, manuale si/sau combinate si functionalitati adecvate operatiilor pentru care au fost concepute.

Se impune ca toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrărilor in şantier sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic, functional si al securitatii muncii si sigurantei circulatiei.

Personalul deservent trebuie sa aiba calificarea si pregatirea adecvata, sa fie informat asupra caracteristicilor tehnice si parametrilor functionali ai echipamentelor, sa fie instruit corespunzator din punct de vedere profesional asupra tehnologiilor si modului de exploatare al echipamentelor si al securitatii si sanatatii in munca.Pentru meseriile pentru care cerintele legale, de calitate sau securitate, impun atestari sau autorizari specifice sau speciale ale personalului, acestea sa fie obtinute si valabile.

In sensul celor mentionate fiecare antrepenor este direct raspunzator pentru echipamentele si personalul propriu si va înainta beneficiarului Lista echipamentelor tehnice utilizate pe şantier si Lista meseriilor si personalului autorizat din santier.

XI.Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

-Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

- pământul rezultat din săpătură poate fi folosit la realizarea umpluturilor compactate,cu exceptia solului vegetal şi numai cu avizul geotehnicianului.

- in acest scop, solul vegetal (şi eventualele umpluturi) va fi decopertat si depozitat separat de restul materialului

-aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Nu este cazul

-aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu este cazul

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul

XII. Anexe - piese desenate

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Este atasat documentatiei

2.schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu este cazul

3.Schema-flux a gestionării deșeurilor;

Deseurile ce pot fi generate prin activitatile planificate pentru realizarea lucrarilor proiectate pot fi deseuri menajere ( provenite de la lucratori) si uleiuri uzate provenite de la utilajele folosite in timpul realizarii lucrarilor.

Pentru gestionarea deseurilor este prevazuta in incinta o platform betonata pe care se monteaza un container pentru depozitarea si gestionarea deseurilor menajere. Se va incheia contract cu firma specializata in vederea transportului deseurilor la un depozit conform .

Pe perioada executiei lucrarilor cu utilaje ,uleiurile rezultate de la schimburile de ulei se colecteaza in recipiente marcate cu eticheta “ulei uzat”  si vor fi predate in conformitate cuprevederile legale, numai la colectori autorizati .

Generatorii de uleiuri uzate au urmatoarele obligatii:

- sa asigure colectarea separata a intregii cantitati de uleiuri uzate generate si stocarea corespunzatoare pana la predare;

- sa asigure valorificarea întregii cantitaţi de uleiuri uzate sau eliminarea acelora care nu mai pot fi valorificate prin mijloace proprii, daca acest lucru este posibil şi daca sunt autorizati în acest sens, sau sa predea uleiurile uzate operatorilor economici autorizaţi sa desfasoare activitati de colectare, valorificare şi/sau de eliminare;

- sa livreze uleiurile uzate însotite de declaratii pe propria raspundere operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate;

- sa pastreze evidenta privind uleiul proaspat consumat, precum si cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea şi înregistrarea stocarii şi predarii uleiurilor uzate;

- sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protecţia mediului competente, evidentele privind uleiul proaspat consumat, precum si cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea şi înregistrarea stocarii şi predarii uleiurilor uzate.

Detinatorii de uleiuri uzate au urmatoarele obligatii:

- sa predea uleiurile uzate însotite de declaratii pe propria raspundere operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare;

- sa pastreze evidenta privind cantitatea, calitatea, provenienta si înregistrarea stocarii si predarii uleiurilor uzate;

- sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, evidenta privind cantitatea, calitatea, provenienta si înregistrarea stocarii si predarii uleiurilor uzate

- EVACUAREA DEŞEURILOR DIN INCINTA ŞANTIERULUI

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii .

Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate şi numai la gropi de gunoi autorizate. Răspunderea pentru încălcarea acestei prevederi revine în exclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavând nici o răspundere în acest caz.

Fiecare antreprenor raspunde pentru sine si subantreprenorii sai care genereaza deseuri, fie acestea de natura industriala sau manajera si este obligat sa asigure gestiunea, evacuarea si eliminarea/valorificarea acestora in conformitate cu prevederile legale . In acest sens se va prezenta beneficiarului lista deseurilor identificate - generate in procesele si activitatile desfasurate, modalitatea de gestionare si control a acstora, in special a celor periculoase, precum si modul de interventie in caz de accident de mediu.

Zonele de depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu containere / recipienti / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de vedere al protectiei mediului.Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deseurilor pentru care se impune acest lucru.

4.alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu este cazul

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Potrivit Deciziei de evaluare initiala nr 35/15.04.2019, emisa de APM Ialomita:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările si completările ulterioare.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Potrivit informatiilor din Planul de management  din spațiul hidrografic Buzău-Ialomița privind Starea ecologică/potenţialul ecologic a corpurilor de apă a rezultat urmatoarea situatie:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic:Ialomita

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral:Ialomita XI .1

- corp de apa subteran ROIL 13 Lunca Ialomitei

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

-corp de apa natural:

Nu este cazul

-pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă-corp de apă subterană:

- stare cantitativa  si starea chimică bună

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

-pentru zonele protejate: atingerea obiectivelor prevăzute de legislaţia specifica( zona de protectie pentru habitate si specii –obiective OUG 57/2007.)

Nu este cazul

Semnătura și ștampila titularului