R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

„BARBU CATARGIU” AL JUDEŢULUI IALOMIŢA

PLAN

DE URGENŢĂ EXTERNĂ

ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANŢE PERICULOASE

LA

S.C. CHEMGAS HOLDING CORPORATION S.R.L SLOBOZIA

MUN. SLOBOZIA - 2020

JUD. IALOMIŢA

R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

„BARBU CATARGIU” AL JUDEŢULUI IALOMIŢA

Nr. _____________ din _______ 2020

APROB,

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

IALOMIŢA

PLAN

DE URGENŢĂ EXTERNĂ

ÎN CAZ DE ACCIDENTE ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANŢE PERICULOASE

LA

S.C. CHEMGAS HOLDING CORPORATION S.R.L SLOBOZIA

MUN. SLOBOZIA - 2020

JUD. IALOMIŢA

CUPRINS

CAPITOLUL I	5

Actualizări, revizuiri, avizări şi distribuţie	5

I.1 Evidenţa actualizărilor şi revizuirilor	5

I.2 Lista cu avizele autorităţilor teritoriale abilitate	6

I.3 Lista de distribuţie a planului de urgenţă externă	7

CAPITOLUL II	8

Generalităţi	8

II.1 Baza legală care stă la baza elaborării planului:	8

II.2 Baza tehnică	8

II.3 Scopul şi obiectivele urmărite prin elaborarea planului de urgenţă externă	9

II.4 Domeniul de aplicare	9

II.5 Definirea termenilor utilizaţi	9

CAPITOLUL III	12

Activarea planului/Încetarea urgenţei în afara amplasamentului	12

III.1 Starea de alertă	12

III.2 Schema de organizare a centrului de coordonare a intervenţiei:	12

III.3 Atribuţiile structurilor de răspuns în caz de urgenţă externă:	13

III.3.1 Misiunile reprezentanţilor autorităţilor publice judeţene :	13

III.3.2 Misiunile autorităţilor publice judeţene care participă la limitarea şi înlăturarea situaţiilor de urgenţă generate de un eventual accident tehnologic la S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L Slobozia:	14

III.5 informaţiile care se furnizează în caz de accident:	18

III.6 Încetarea stării de alertă	18

CAPITOLUL IV	19

Zone de planificare la urgenţă	19

IV.1 Scurtă descriere a amplasamentului	19

IV.1.1 Zone locuite:	20

IV.1.2 Centre critice situate în zona de mortalitate ridicată (1,53 km.) – pentru cel mai grav scenariu de accident - Distrugere totală a tancului de NH3:	21

IV.1.3 Zone sensibile din zona de impact a platformei  CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL	21

IV.1.4 Dispunerea forţelor de intervenţie, a autorităţilor administraţiei publice locale (centrale), a altor entităţi cu atribuţiuni pe linia răspunsului la urgenţă externă.	23

IV.1.5 Căi de comunicaţie şi puncte obligatorii de trecere, situate pe o rază de 5 km în jurul amplasamentului:	24

IV.1.6 Informaţii meteo-climatice ale zonei	24

CAPITOLUL V	25

Înştiinţare/Alarmare/Evacuare/Adăpostire	25

V.1 Notificarea situaţiilor de urgenţă în cazul S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L Slobozia – în insolvență - se face:	25

V.1.1 În interiorul amplasamentului:	25

V.1.2 În exteriorul amplasamentului:	26

V.2 Locaţiile şi tipurile sistemelor de alarmare :	29

V.3 Proceduri de alarmare a populaţiei din zonele neacoperite de sistemele de alarmare şi proceduri alternative de înştiinţare-alarmare:	29

CAPITOLUL VI	31

Scenariile accidentale	31

VI.1. Descrierea scenariilor posibile de accidente majore şi probabilitatea producerii acestora	31

CAPITOLUL VII	40

Intervenţia	40

VII.1 Proceduri specifice pentru fiecare formaţiune de intervenţie	40

VII.2 Tabel-sinteză al forţelor de intervenţie	42

VII.2.1 Scăpări de amoniac la depozitele (tancurile) de amoniac lichefiat	42

VII.2.2 Pentru limitarea şi înlăturarea efectelor în exteriorul amplasamentul intervin:	44

VII.2.3 Transportare, ambalare şi depozitare neadecvată (Incendiu/Explozie)	44

VII.3 Acţiuni pe termen lung	45

CAPITOLUL VIII	46

Informarea publicului și mass-media	46

CAPITOLUL IX	47

Secţiunea cartografică	47

# CAPITOLUL I

# Actualizări, revizuiri, avizări şi distribuţie

## I.1 Evidenţa actualizărilor şi revizuirilor

| Nr. crt. | Ediţia nr. | Data actualizării/ revizuirii | Capitolul, pagina actualizate/ revizuite | Persoana autorizată care a efectuat operaţia | Descrierea modificării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | II | 16.03.2015 | Întreg documentul | Col.ing. Fiţa Niculae Col. Mihai Marian Lt.col. Dobre Gheorghe Lt.col. Bâcu Laurenţiu Mr. Caţă Georgică Cpt. Stoica Narcis | Revizuit / actualizat plan |
| 2. | III | 05.2020 | Întreg documentul | Col. Lică Florian Col. Gheorghe Giani Lt.col. Cilibeanu Cristian Cpt. Ion Alexandru Cpt. Ion George | Revizuit / actualizat plan |

## I.2 Lista cu avizele autorităţilor teritoriale abilitate

| Nr. crt. | Autoritatea teritorială | Reprezentată prin (funcţia) | Semnătura şi stampila | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Consiliul Judeţean Ialomiţa | Preşedinte |  |  |
| 2. | Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ialomiţa | Inspector Şef |  |  |
| 3. | Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Ialomiţa | Inspector Şef |  |  |
| 4. | U.M. 01448 Slobozia | Comandant |  |  |
| 5. | Agenţia de Protecţie a Mediului Ialomiţa | Director Executiv |  |  |
| 6. | Sistemul de Gospodărire al Apei | Director |  |  |
| 7. | Garda Naţională de Mediu –Comisariatul General - Comisariatul Judeţean Ialomiţa | Comisar şef |  |  |
| 8. | Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa | Inspector şef |  |  |
| 9 | Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa | Director |  |  |
| 10 | Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa | Director |  |  |
| 11 | Filiala Judeţeană de Cruce Roşie Ialomiţa | Director |  |  |
| 12 | Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Catargiu“ Ialomiţa | Inspector Şef |  |  |

## I.3 Lista de distribuţie a planului de urgenţă externă

| Nr. crt. | Instituţia / Serviciul | Numele şi prenumele | Data | Semnătura de primire | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa |  |  |  | Exemplar nr. 1 |
| 2. | Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al Judeţului Ialomiţa – Centrul Operaţional |  |  |  | Exemplar nr. 2 |
| 3. | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă |  |  |  | Exemplar nr.3 |
| 4. | S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L. Slobozia |  |  |  | Copie |

# CAPITOLUL II

# Generalităţi

## II.1 Baza legală care stă la baza elaborării planului:

- Legea nr. 59/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 212/2006;

- Ordonanţa Guvernului nr. 21/2004, aprobată prin Legea 15 /2005 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

- H.G.R. nr. 557/2016, privind managementul tipurilor de risc;

- Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor de substanţelor periculoase;

- Ordinul nr. 156/2017 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substante periculoase;

- Ordinul nr. 1299 din 23.12.2005 al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor privind aprobarea Procedurii de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implícate substanţe periculoase;

- Ordinul nr. 1175/39/2020 privind aprobarea Procedurii de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase;

- Ordinul nr. 1176/2019/40/2020 privind aprobarea Procedurii de notificare a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase, produse inclusiv în context transfrontalier;

- Ordinul nr. 1184/2006 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;

- Ordinul nr. 1259/2006 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;

## II.2 Baza tehnică

- Raportul de securitate – Ediţia 2/2014;

- Planul de Urgenţă Internă – Ediţia 2014;

- Scenariile de siguranţă la foc şi identificarea, evaluarea riscurilor de incendiu (secţiunea „Explozie, incendiu urmate de accident chimic”, elaborate pentru fiecare instalaţie tehnologică a societății);

- Ghidul ADR - Acordul european privind transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase, valabil de la 01.01.2011;

- Ghidul măsurilor de urgenţă, Ediţia 2005.

## II.3 Scopul şi obiectivele urmărite prin elaborarea planului de urgenţă externă

1. Scop:

Asigurarea capacităţilor de:

- identificare, monitorizare şi control al riscurilor /surselor de risc potenţiale generatoare de situaţii de urgenţă;

- răspuns / gestionare în situaţii de urgenţă.

2. Obiective:

- realizarea în bune condiţii a acţiunilor de limitare şi înlăturare a efectelor produse în cazul unui accident tehnologic la S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L. Slobozia, cu urmări în afara amplasamentului operatorului economic, asupra populaţiei, colectivităţilor de animale, mediului ambiant şi bunurilor  materiale;

- organizarea intervenţiei forţelor şi mijloacelor în scopul îndeplinirii misiunilor, în caz de pericol/producerea accidentului tehnologic în care sunt implicate substanţe periculoase, care poate afecta o parte din judeţ, asigurându-se desfăşurarea, în mod organizat, a măsurilor de protecţie şi intervenţie, menţinerea ordinei şi liniştei publice, a unei bune stări de spirit a populaţiei, pentru diminuarea în ansamblu a pierderilor umane şi materiale în asemenea situaţii ;

- identificarea posibilelor situaţii de urgenţă în care sunt implicate substanţe periculoase, cu efecte negative, care ar putea periclita viața sau sănătatea populaţiei dispusa în zonele de planificare la urgenţă, precum şi pentru protecţia factorilor de mediu, a bunurilor materiale, valorilor de patrimoniu şi a colectivităţilor de animale în astfel de situaţii;

- informarea oportună a titularilor de activităţi, angajaţilor, populaţiei şi autorităţilor locale;

- pregătirea personalului cu funcţii pe linia managementului situaţiilor de urgenţă, a populaţiei şi angajaţilor din cadrul localităţilor şi operatorilor economici situaţi în zonele de planificare la urgenţă şi a forţelor de intervenţie;

- intervenţia de urgenţă, în mod organizat şi într-o concepţie unitară, pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea consecinţelor accidentelor tehnologice cu efecte în afara amplasamentului S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L Slobozia;

- refacerea şi reabilitarea factorilor de mediu;

- reluarea în condiţii normale a activităţilor cotidiene în zona de planificare la urgenţă.

## II.4 Domeniul de aplicare

Planul de urgenţă externă se aplică în toate domeniile de activitate din cadrul unităţilor administraţiei publice locale, servicii deconcentrate şi descentralizate, instituţii publice autonome şi operatorii economici situaţi în afara amplasamentului  S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L Slobozia, în zonele de planificare la urgenţă.

## II.5 Definirea termenilor utilizaţi

a) “accident major” - producerea unei emisii importante de substanţă, a unui incendiu sau a unei explozii, care rezultă dintr-un proces necontrolat în cursul exploatării oricărui amplasament, care intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 şi care conduce la apariţia imediată sau întârziată a unor pericole grave asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului, în interiorul sau în exteriorul amplasamentului, şi în care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase;

b) “amplasament” - zona aflată sub controlul aceluiaşi operator în care, în una sau mai multe instalaţii, inclusiv în activităţile şi infrastructurile comune, sunt prezente substanţe periculoase;

c) “avarie/incident” - eveniment care nu generează consecinţe majore asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului, dar care are potenţial să producă un accident major;

d) "autoritatea centrală pentru protecţia mediului" este Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului;

e) "autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului" sunt Inspectoratele Teritoriale pentru Protecţia Mediului şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD);

f) "autoritatea teritorială pentru protecţie civilă" este inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean;

g) "autoritatea publică locală responsabilă cu planificarea teritorială" este reprezentată de Consiliul Local, respectiv Consiliul Judeţean ;

h) "controlul operaţional" - adoptarea şi punerea în aplicare a unor proceduri şi instrucţiuni pentru funcţionarea în condiţii de siguranţa, inclusiv întreţinerea instalaţiei, a proceselor tehnologice, a echipamentului şi întreruperile temporare din funcţionare;

i) “depozit” - prezenţa unei cantităţi de substanţe periculoase în scop de înmagazinare, păstrare în condiţii de siguranţă sau de menţinere în stoc;

j) "fraza de risc (R)" - este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător;

k) “instalaţie” - unitate tehnică din cadrul unui amplasament, unde sunt produse, utilizate, manipulate şi/sau depozitate substanţe periculoase. Instalaţia cuprinde toate echipamentele, structurile, sistemul de conducte, utilajele, dispozitivele, căile ferate interne, docurile, cheiurile de descărcare care deservesc instalaţia, debarcaderele, depozitele sau structurile similare, plutitoare ori de altă natură, necesare pentru exploatarea instalaţiei;

m) "obiectiv" - spaţiul care se afla sub controlul titularului activităţii, unde sunt prezente substanţe periculoase în una sau mai multe instalaţii, inclusiv infrastructurile sau activităţile comune sau conexe;

n) “operator” - orice persoană fizică sau juridică care exploatează ori deţine cu orice titlu un amplasament sau o instalaţie;

o) "pericol" - proprietatea intrinseca a unei substanţe sau preparat chimic sau a unei stări fizice, cu potenţial de a induce efecte negative asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului;

p) "prezenţa substanţelor periculoase" - prezenta efectiva sau anticipata a unor astfel de substanţe în cadrul obiectivului, sau prezenţa acestora în cazul în care se consideră ca pot fi generate prin pierderea controlului asupra unui proces chimic industrial, în cantităţi egale cu sau mai mari decât cantităţile relevante prevăzute în anexa nr. 1 din Legea nr. 59/2016;

r) “risc” - probabilitatea producerii unui efect specific într-o perioadă sau în circumstanţe precizate; riscul rezidual se referă la riscul rămas după înlăturarea unora dintre factorii cauzatori de risc;

s) „substanţă periculoasă” - o substanţă, un amestec sau un preparat, prevăzute în anexa nr. 1, partea 2, sau care îndeplinesc criteriile din anexa nr. 1, partea a 1-a din  Legea nr. 59/2016 şi care sunt prezente sub formă de materii prime, produse finite, produse secundare, reziduale sau intermediare, inclusiv acele substanţe despre care se presupune că pot fi generate în cazul producerii unui accident;

ş) "titularul activităţii" - orice persoana fizica sau juridica care exploatează sau deţine controlul instalaţiei sau care este delegata cu o putere economica decisiva în ceea ce priveşte funcţionarea acesteia;

t) "unitate de stocare" - orice spaţiu în care sunt depozitate substanţe periculoase;

ţ) „urgenţă internă" - totalitatea măsurilor necesar a fi luate în interiorul obiectivului în vederea limitării şi înlăturării consecinţelor în orice situaţie care conduce la evoluţii necontrolate, în cursul exploatării obiectivelor, ce pun în pericol sănătatea personalului şi/sau calitatea mediului pe amplasament şi în care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase;

u) „urgenţă externă" - totalitatea măsurilor necesar a fi luate în exteriorul obiectivului în vederea limitării şi înlăturării consecinţelor în orice situaţie care conduce la evoluţii necontrolate, în cursul exploatării obiectivelor, ce pun în pericol sănătatea populaţiei şi/sau calitatea mediului în exteriorul amplasamentului şi în care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase.

v) „zona de risc” – zona în care există pericolul/probabilitatea producerii sau a acţiunii unui dezastru asupra elementelor expuse şi/sau a unor distrugeri, pierderi, pagube ca urmare a acestei acţiuni;

# CAPITOLUL III

# Activarea planului/Încetarea urgenţei în afara amplasamentului

## III.1 Starea de alertă

Starea de alertă constă în punerea de îndată în aplicare a planurilor de acţiuni şi măsuri de prevenire, avertizare a populaţiei, limitare şi înlăturare a consecinţelor situaţiei de urgenţă.

În cazul unei urgenţe externe generate de un accident tehnologic produs la S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L.  Slobozia, starea de alertă se va declara, după cum urmează :

    - de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă al localităţii posibil a fi afectate de către accidentul tehnologic, cu acordul prefectului judeţului, în situaţia în care urgenţă externă vizează doar o singura localitate ;

    - de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, cu acordul ministrului afacerilor  interne, când urgenţa externă vizează mai multe localităţi dispuse în zona de planificare la urgenţă a S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L. Slobozia; în acest caz se propune instituirea stării de urgenţă în zonele probabil a fi afectate.

## III.2 Schema de organizare a centrului de coordonare a intervenţiei:

Centrul de coordonare a intervenţiei este organizat şi funcţionează în Punctul de Comandă Judeţean, dispus la subsolul Casei de Cultura din municipiul Slobozia, B-dul Chimiei.

Schema de organizare a centrului de coordonare a intervenţiei (CCI) cuprinde toate structurile cu atribuţiuni pe linia răspunsului la toate scenariile de accidente identificate în planul de urgenţă internă, cu impact în exteriorul amplasamentului S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L Slobozia.

În imaginea de mai jos este prezentată schema de principiu a centrului de coordonare a intervenţiei:

## III.3 Atribuţiile structurilor de răspuns în caz de urgenţă externă:

### III.3.1 Misiunile reprezentanţilor autorităţilor publice judeţene :

Prefectul judeţului este Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă este responsabil pentru protecţia populaţiei şi pentru măsurile de intervenţie în caz de urgenţă pe teritoriul judeţului.

La nivel judeţean funcţionează, în subordinea prefectului, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, organizat conform prevederilor legale.

Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă este coordonat de şeful Centrului Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BARBU CATARGIU” al judeţului Ialomiţa.

În toate cazurile, în special în situaţia producerii unor accidente cu o evoluţie rapidă, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă este responsabil pentru luarea deciziei şi implementarea promptă pe teritoriul judeţului, a măsurilor de protecţie şi intervenţie, având asigurate din timp toate măsurile necesare.

Pentru o cooperare şi o coordonare adecvată în caz de urgenţă  externă, în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-au stabilit responsabilităţi, după cum urmează:

- notificarea, înştiinţarea, alarmarea şi informarea în vederea asigurării comunicaţiilor cu comitetele locale pentru situaţii de urgenţă din zonele de planificare la urgenţă, informarea tuturor structurilor implicate despre deciziile Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi transmiterea datelor şi informaţiilor primite din zonele afectate către componenţii comitetului.

Răspunde : Inspectorul şef al I.S.U. Ialomiţa, în calitate de manager al urgenţei;

- relaţii cu mass-media, în vederea informării populaţiei asupra măsurilor de protecţie ce trebuie urmate, stabilirii unei linii de comunicare directă cu populaţia şi mass-media, pentru a răspunde eventualelor întrebări; organizarea conferinţelor de presă şi trimiterea comunicatelor către presă, radio şi televiziune după aprobarea C.J.S.U., asigurarea unei bune colaborări între comitetele locale, precum şi cu Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi (pentru implementarea măsurilor de protecţie pe teritoriul localităţii Constantin Brâncoveanu), precum şi a unei strategii de comunicare şi informare reciprocă despre situaţia creată în afara amplasamentului.

Răspunde : purtătorul de cuvânt din Instituţia Prefectului Ialomiţa;

- monitorizarea şi evaluarea concentraţiilor de substanţa toxica în atmosfera - în vederea evaluării dozelor acumulate sau posibil a fi acumulate de către populaţie, măsurării gradului de contaminare a solului, vegetaţiei, apei şi aerului, pe baza evaluării S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L Slobozia şi în urma datelor din teren, în cooperare cu structurile specializate ale APM, ASP, DADR şi DSVSA Ialomiţa; stabilirea strategiei de monitorizare a zonei afectate de accident; întocmirea rapoartelor din oră în oră; elaborarea propunerilor pentru C.J.S.U. şi informarea tuturor autorităţilor din zonele de planificare la urgenţă despre situaţia privind contaminarea chimică pe teritoriul judeţului Ialomiţa.

Răspunde : Directorul Agenţiei Judeţene de Protecţie a Mediului Ialomiţa;

- profilaxie, asistentă medicală, control al contaminării chimice şi control alimente; elaborarea propunerilor către C.J.S.U. privind măsurile de profilaxie pentru populaţie, pe baza datelor tehnice primite de la laboratoarele specializate şi echipele mobile de monitorizare; organizarea controlului contaminării chimice a personalului de intervenţie şi al populaţiei; organizarea asistentei medicale de urgenţă  pentru populaţia afectată; activarea Spitalului Judeţean Slobozia, coordonarea resurselor pentru asistenta medicală necesară; stabilirea şi aplicarea de măsuri şi proceduri pentru obţinerea datelor despre controlul apei şi alimentelor; stabilirea şi aplicarea măsurilor ce trebuiesc luate de către C.J.S.U. privind restricţiile de consum la alimente şi apa potabilă pentru populaţie şi animale.

Răspunde : Directorul Direcției de Sănătate Publică Judeţeană Ialomiţa;

- organizarea şi supravegherea ordinei publice, a pazei şi controlului traficului rutier în zona afectată; formularea propunerilor pentru C.J.S.U. privind organizarea punctelor de control a traficului; colaborarea cu celelalte formaţiuni de intervenţie pentru realizarea evacuării, înştiinţării şi informării populaţiei despre accident.

Răspunde : Inspectorul şef al Inspectoratului Judeţean de Politie şi Inspectorul şef al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi ;

- decontaminare, colectare şi transport de materiale contaminate chimic; în vederea stabilirii şi aplicării, la nevoie, de proceduri pentru decontaminarea clădirilor publice şi căilor de acces; stabilirea şi aplicarea procedeelor pentru colectarea şi transportul materialelor contaminate chimic; elaborarea de propuneri către C.J.S.U. pentru organizarea punctelor de decontaminare pentru personalul de intervenţie, populaţie, tehnică sau vehicule contaminate şi pentru stocarea materialelor contaminate.

Răspunde : Comandantul Garnizoanei Slobozia.

- cooperare cu C.J.S.U. CĂLĂRASI; în vederea realizării, la nevoie, a măsurilor de evacuare, primire evacuaţi şi monitorizare a zonelor afectate de accidentul tehnologic.

Răspunde : Inspectorul şef al I.J.S.U. Ialomiţa;

- urmărirea aplicării măsurilor de protecţie şi intervenţie, în vederea centralizării informaţiilor de la toţi membrii C.J.S.U.

Răspunde : Preşedintele C.J.S.U. (Prefectul judeţului Ialomiţa).

### III.3.2 Misiunile autorităţilor publice judeţene care participă la limitarea şi înlăturarea situaţiilor de urgenţă generate de un eventual accident tehnologic la S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L Slobozia:

#### III.3.2.1. INSPECTORATUL JUDETEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ IALOMIŢA:

- urmăreşte realizarea măsurilor de protecţie a populaţiei în caz de accident tehnologic la S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L Slobozia ;

- amenajează şi întreţine Centrul Operaţional Judeţean ;

- organizează şi pune în aplicare măsurile de înştiinţare, alarmare şi asigurarea fluxului informaţional-decizional în situaţiile de urgenţă generate de accidentul tehnologic sau al contaminării chimice ;

- organizează, coordonează şi conduce acţiunile subunităţilor şi formaţiunilor de intervenţie, a celor primite în sprijin sau cu care se cooperează pentru intervenţie în vederea asigurării protecţiei populaţiei din zonele afectate ;

- participa la executarea controlului contaminării chimice cu echipajul CBRN  în zonele afectate de accident şi coordonează forţele sosite în sprijin sau cu care se cooperează

- propune şi urmăreşte implementarea celor mai eficiente masuri de decontaminare chimică a personalului, echipamentului, mijloacelor de transport, terenului, clădirilor şi instalaţiilor;

- elaborează, actualizează şi pune în aplicare planul de urgenţă externă în caz de accident tehnologic la S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L Slobozia ;

- notifică C.J.S.U. ;

- asigură, din punct de vedere logistic, acţiunile de intervenţie ale I.S.U. Ialomiţa şi a forţelor de intervenţie;

- asigură transportul în raionul de intervenţie, a personalului Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa, care are atribuţiuni concrete în teren, precum şi a tehnicii şi materialelor necesare ;

- urmărește asigurarea şi aplicarea măsurilor de protecţie şi intervenţie în subunităţile subordonate;

- urmăreşte asigurarea intervenţiei pentru prevenirea şi stingerea incendiilor în afara amplasamentului S.C. „Chemgas Holding Corporation” S.R.L Slobozia, în zona de planificare la urgenţă;

#### III.3.2.2. UNITATILE MILITARE  ALE M.Ap.N. DIN GARNIZOANA SLOBOZIA.

- elaborează proceduri proprii de urgenţă;

- urmăreşte asigurarea şi aplicarea măsurilor de protecţie şi intervenţie în unităţile militare ale Ministerului Apărării din municipiul Slobozia;

- asigură pregătirea şi menţinerea în stare operativă a subunităţilor şi formaţiunilor proprii de intervenţie, conform planurilor proprii de protecţie N.B.C.

#### III.3.2.3. DIRECTIA JUDETEANĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IALOMIŢA

- elaborează proceduri proprii de urgenţă;

- organizează acţiunea de distribuire a antidoturilor specifice către populaţie;

- organizează şi activează sistemul asistentei sanitare de urgenţă;

- asigură spaţii de spitalizare pentru acordarea asistenţei medicale persoanelor intoxicate cu substanţe periculoase;

- organizează sistemul propriu de supraveghere şi control al contaminării alimentelor, apei potabile şi al unor factori de mediu, prin laboratoarele proprii;

- organizează sistemul de control al intoxicării cu substanţe periculoase pentru persoanele care solicită asistentă medicală, prin Spitalul Judeţean;

- urmăreşte aplicarea sistemului de asigurare tehnico-materială de specialitate şi farmaceutică.

#### III.3.2.4. INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE IALOMIŢA ŞI INSPECTORATUL JUDETEAN DE JANDARMI IALOMIŢA

- elaborează proceduri proprii de urgenţă ;

- urmăreşte asigurarea şi aplicarea măsurilor de protecţie şi intervenţie în unităţile şi organismele subordonate;

- asigură participarea subunităţilor la acţiuni de protecţie şi intervenţie;

- urmăreşte asigurarea acţiunilor de ordine, pază şi controlul circulaţiei în zonele afectate;

- execută acţiuni de înştiinţare şi informare a populaţiei din zonele afectate;

- urmăreşte realizarea măsurilor date în competentă pentru paza obiectivelor;

- organizează controlul şi îndrumarea traficului rutier în cooperare cu Inspectoratul Judeţean de Politie Călăraşi.

#### III.3.2.5. AGENTIA JUDETEANA DE PROTECTIE A MEDIULUI IALOMIŢA ŞI GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL GENERAL – COMISARIATUL JUTEŢEAN IALOMIŢA

- elaborează proceduri proprii de urgenţă

- elaborează proceduri de control şi supraveghere a calităţii factorilor de mediu;

- centralizează şi verifică datele privind supravegherea contaminării atmosferei, solului şi vegetaţiei din zona afectata şi le transmite Secretariatului Tehnic al C.J.S.U.;

- execută măsurători asupra gradului de contaminare a terenului, solului, vegetaţiei, clădirilor, utilajelor, animalelor, personalului şi le transmite Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

#### III.3.2.6. DIRECTIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR IALOMIŢA

- elaborează proceduri proprii de urgenţă ;

- organizează sistemul propriu de supraveghere şi control al contaminării alimentelor, animalelor, apei şi al unor factori de mediu;

- urmăreşte aplicarea procedurilor de control şi supraveghere a gradului de expunere la substanţe periculoase a colectivităţilor de animale din societăţile agricole afectate şi a animalelor aparţinând populaţiei;

- propune acţiuni de profilaxie şi asistenţă veterinară de urgenţă  pentru societăţile agricole şi pentru  efectivele de animale din gospodăriile populaţiei;

- urmăreşte aplicarea normelor de utilizare a alimentelor de origine animală, cerealelor şi furajelor, în colaborare cu Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică şi cu D.A.D.R. Ialomiţa;

- organizează acţiuni de profilaxie şi asistentă veterinară de urgenţă .

#### III.3.2.7. S.C. ELECTRICA ENEL  S.A - Sucursala IALOMIŢA

- elaborează proceduri proprii de urgenţă ;

- ţine legătura Intre Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi S.C. ELECTRICA S.A;

- asigură buna funcţionare a reţelelor de electricitate în zonele afectate de accidentul tehnologic.

#### III.3.2.8. FILIALA JUDETEANĂ DE CRUCE ROSIE IALOMIŢA

- elaborează proceduri proprii de urgenţă ;

- participă la acţiuni de acordare a primului ajutor medical, de distribuire a antidoturilor pentru populaţia intoxicată cu substanţe periculoase şi, la nevoie, la acţiuni de evacuare a populaţiei.

## III.5 informaţiile care se furnizează în caz de accident:

## III.6 Încetarea stării de alertă

Încetarea stării de alertă este stabilită de către Celula de Urgenţă si comunicată de managerul urgenţei, după înlăturarea pericolului.

Încetarea stării de alertă se hotărăște atunci când rezultatele analizelor toxicologice, a probelor recoltate de aer sunt sub limita maximă admisă, continuându-se cu neutralizarea noxelor şi recoltarea de probe de apă şi sol din zonele afectate.

Aceasta este precedată de restabilirea funcţionalităţilor dezafectate sau distruse în timpul evenimentului, monitorizarea calităţii mediului până la revenirea la condiţiile anterioare producerii.

# CAPITOLUL IV

# Zone de planificare la urgenţă

## IV.1 Scurtă descriere a amplasamentului

Societatea CHEMGAS HOLDING CORPORATION S.R.L. Slobozia este amplasată în partea de sud a mun. Slobozia, la aproximativ 4 km de centrul acestuia și îşi desfăşoară activitatea în sectorul industriei chimice, având ca obiect principal de activitate producerea şi comercializarea de îngrăşăminte chimice pe bază de azot: uree, azotat de amoniu, îngrăşăminte lichide tip UAN 32, 28 cod CAEN 2015.

Pentru desfăşurarea activităţilor productive şi de servicii interne, la CHEMGAS sunt angajaţi un număr de 840 salariaţi.

Activitatea de producţie se desfăşoară în flux continuu, în trei schimburi cu o durată de 8h, cu un număr de salariaţi pe schimbul I de cca. 450 persoane, iar în schimburile II şi III de aproximativ 175 persoane.

Există situaţii (ex. perioada reviziilor la instalaţiile tehnologice, lucrări suplimentare diverse), când şi alte firme terţe pentru perioade de timp nedeterminate şi cu un număr variabil de angajaţi desfăşoară diverse lucrări pe platforma CHEMGAS.

Pe amplasament îşi mai desfăşoară activitatea:

Salariaţii sunt instruiţi de către persoanele responsabile cu această activitate, iar zonele de desfăşurare a activităţilor şi punctele de lucru sunt în evidenţa instalaţiilor tehnologice din CHEMGAS.

### IV.1.1 Zone locuite:

Tabelul IV.1

| Nr. crt. | Tipul localităţii | Denumirea localităţii | Număr locuitori | Distanţa fata de Chemgas | Direcţia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | municipiu | SLOBOZIA | 45.891 | 4 km. | N |
| 2. | oraş | AMARA | 7.345 | 11 km. | N − N-V |
| 3. | comuna | CIULNIŢA | 2.400 | 2,5 km. | N- V |
| 4. | comuna | COSÂMBEŞTI | 1.902 | 12 km. | N-E |
| 5. | comuna | MĂRCULESTI | 1.505 | 14 km. | N-E |
| 6. | comuna | BUCU | 2.323 | 12 km. | N |
| 7. | comuna | GHEORGHE LAZAR | 2.319 | 13 km. | N |
| 8. | comuna | PERIETI | 3.586 | 11 km. | V |
| 9. | sat | CONSTANTIN BRÎNCOVEANU, com. Dragalina, jud. Călăraşi | 1.040 | 7 km | S - S-V |

În vecinătatea combinatului, îşi desfăşoară activitatea următorii operatori economici, situați față de amplasament :

INTERGROUP 	SRL Slobozia				1,0 km

Uzina de apă - SC URBAN SA Slobozia	 		2,0 km

Staţia electrică de transformare 220/110 kV	 		2,0 km

SC Avicola SA Slobozia - Ferma Bora			2,5 km

Secția Drumuri Județene Slobozia				2,0 km

Stația Reducere și Măsurare Transgaz SA Brăila		2,0 km

SC TMUCB SA București, Filiala Slobozia			1,0 km

SC Oyl Company Holding AG SRL Slobozia		1,0 km

SC Amonil SA Slobozia					în incintă

SC Amochim SRL București, Punct de lucru Slobozia 	în incintă

La sud şi vest se găsesc terenuri agricole.

În interiorul amplasamentului îşi desfăşoară activitatea firmele SC AMONIL SA, SC Energochim SRL în zona sudică și SC Amochim SRL, pe latura nord-estică, care nu se încadrează ca obiective cu risc de producere a accidentelor majore.

Platforma CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL Slobozia este amplasată în zonă industrială, în imediata sa vecinătate neexistând habitate protejate sau zone sensibile.

### IV.1.2 Centre critice situate în zona de mortalitate ridicată (1,53 km.) – pentru cel mai grav scenariu de accident - Distrugere totală a tancului de NH3:

Tabelul IV.2

| Localitatea (unitatea economica) | Distanţa (km) | Populaţie (angajaţi) afectată(ţi) |
| --- | --- | --- |
| Staţia de tratare şi pompare apă Slobozia, Sos. Călăraşi, km.3 | 1,5 | 21 |
| Staţia C.F.R. Slobozia Sud | 1,3 | 23 |
| S.C. TMUCB S.A. Bucureşti Filiala Ialomiţa, Sos. Călăraşi, km.4 | 1 | 17 |
| S.C. Intergrup SRL Slobozia, Sos. Călăraşi, km.4 | 1 | 63 |
| S.C. OYL Company S.R.L. Slobozia | 1 |  |
| S.C. AMONIL S.A. Slobozia | 0 | 12 |
| S.C. AMOCHIM S.A. Slobozia | 0 | 6 |

### IV.1.3 Zone sensibile din zona de impact a platformei  CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL

combinatul CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL se află în partea de sud a municipiului Slobozia, la cca. 4 km de centrul oraşului, într-o zonă industrială, pe marginea drumului Naţional 21.

Vecinătăţile platformei CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL Slobozia, reprezentând aşezări umane, obiective turistice, precum şi distanţele până la acestea sunt prezentate în tabelul nr. IV.3:

.

| Nr. crt. | Vecinătăţi | Distanţa [km] | Direcţia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Localităţi: |  |  |
|  | Municipiul Slobozia | 4 | N |
|  | Comuna Ciulniţa | 3 | N- V |
|  | Staţiunea balneoclimaterică Amara | 7 | N − N-V |
|  | Comuna Cosâmbeşti | 3 | N-E |
|  | Comuna Dragalina Comuna Mărculești Comuna Bucu Comuna Gheorghe Lazăr Comuna Perieți | 10 14 9 15 11 | S - S-V N-E N N V |

În vecinătatea combinatului, îşi desfăşoară activitatea următorii operatori economici, situați la  o distanță de față de amplasament :

- INTERGROUP 	SRL Slobozia					        1,0 km

- Uzina de apă, SC URBAN SA Slobozia	 		        2,0 km

- Staţia electrică de transformare 220/110 kV	 	                    2,0 km

- Ferma Bora, SC Avicola SA Slobozia			                    2,5 km

- Secția Drumuri Județene Slobozia			                    2,0 km

- Stația Reducere și Măsurare Transgaz SA Brăila	                    2,0 km

- SC TMUCB SA București, Filiala Slobozia	                                1,0 km

- SC Amochim SRL București, Punct de lucru Slobozia                    în incintă

- SC Oyl Company Holding AG SRL				        1,0 km

- SC Amonil SA Slobozia					        în incintă

- Parc industrial Hamilton 					        0 km

- SC Agrotehnica SRL						        0,5 km

- SC Pet Star Recycling SRL					        0 km

La sud şi vest se găsesc terenuri agricole.

În interiorul amplasamentului se află situate firmele SC CHEMGAS SA, SC AMONIL SA; SC Energochim SRL în zona sudică și SC Amochim SRL, pe latura nord-estică, care nu se încadrează ca obiectiv cu risc de producere a accidentelor majore.

Platforma CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL Slobozia este amplasată în zonă industrială, în imediata sa vecinătate neexistând habitate protejate sau zone sensibile.

Centrele vulnerabile situate în apropierea amplasamentului CHEMGAS HOLDING CORPORATION se află amplasate la circa 3 - 5 km faţă de combinat și sunt în tabelul IV.4:

Tabelul IV.4

| Municipiul Slobozia |
| --- |
| Grădini ţe | Scoli gen. | Licee | Spitale | Stadioane | Centre cultura le | Centre comerciale | Hotel | Pieţe |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| comuna Ciulniţa |
| Grădiniţe 1 | Scoli gen. 2 | Licee - | Spitale - | Cămin cultural 1 | Pieţe - |

Comuna Cosâmbești

| Grădiniţe 1 | Scoli gen. 1 | Licee - | Spitale - | Cămin cultural 1 | Pieţe - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

( Mediul social şi economic

Combinatul CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL este situat în zona industrială a municipiului Slobozia  din judeţul Ialomiţa, situat in partea de sud-est a ţării, în Câmpia Română.

Judeţul Ialomiţa este situat în sud - estul României, la intersecţia unor drumuri comerciale importante, ceea ce îi conferă caracter de zonă de tranzit între Dobrogea şi celelalte judeţe ale ţării.

Este învecinat cu judeţele: Brăila, Buzău, Prahova, Sectorul Agricol Ilfov, Călăraşi, Constanţa.

Reşedinţa judeţului se află în municipiul Slobozia. Alte oraşe din judeţ sunt: Feteşti, Ţăndărei, Urziceni.

Este axat pe cursul inferior al râului Ialomiţa.

În suprafaţă de 4453 kmp, ce reprezintă 1,9% din suprafaţa ţării, judeţul deţine trei municipii: Slobozia, Urziceni şi Feteşti, 4 orașe şi 59 comune cu 119 sate aparținătoare.

Întreaga populaţie a judeţului este de 290.563 locuitori, din care 133.188 locuitori se găsesc în zona urbană şi 157.375 locuitori în zona rurală.

Peisajul, respectiv ecosistemele, sunt caracteristice zonei de stepă, pădure şi acvatic

În prezent, Municipiul Slobozia este un important centru economic şi cultural. În oraş există  unităţi industriale reprezentând, în principal, domeniile: industriei chimice, industriei alimentare și materialelor de construcţii.

Alături de unităţile industriale se găsesc unităţi bancare, comerciale, şcoli, precum şi instituţii social-culturale.

O importantă atracţie o reprezintă Parcul de Vacanţă Hermes, situat lângă oraşul Slobozia

Mănăstirea (Sfinţii Voievozi(, Muzeul Satului, Muzeul Agriculturii şi Centrul Cultural (Ionel Perlea( reprezintă cele mai de seamă obiective turistice ale oraşului Slobozia .

Societatea comercială CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL este amplasată în partea de sud a oraşului Slobozia, la aproximativ 4 km de centrul acestuia.

### IV.1.4 Dispunerea forţelor de intervenţie, a autorităţilor administraţiei publice locale (centrale), a altor entităţi cu atribuţiuni pe linia răspunsului la urgenţă externă.

1). Forţele de intervenţie externă sunt:

- Grupa operativă a Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa, şi Detaşamentul de Pompieri Slobozia – Garda de Intervenţie Slobozia, situate pe str. Lacului, nr. 23, Slobozia;

- Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ialomiţa, bd. Matei Basarab, nr. 5, Slobozia;

- Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Ialomiţa, Aleea Şcolii, nr. 6, Slobozia;

- Agenţia de Protecţie a Mediului Ialomiţa, str. Mihai Viteazu, nr. 1, Slobozia;

- Garda Naţională  de Mediu – Comisariatul judeţean Ialomiţa, str. Lujerului, nr. 1;

- Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomiţa, str. Mihai Viteazu, nr. 1, Slobozia;

- Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa, situată pe str. Decebal, în incinta Spitalului clinic de urgenţă judeţean Slobozia;

- Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa, str. Lacului nr. 26, Slobozia;

- Serviciul Judeţean de Ambulanţă – str. Decebal, Nr. 1 (în incinta Spitalului judeţean de urgenţă Slobozia);

- Filiala Judeţeană a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, B-dul Chimiei, Slobozia;

- Gruparea de sprijin a Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi;

- Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă al S.C. Expur S. A. Slobozia, şos. Amara nr. 3-5, Slobozia.

2). Autorităţile administraţiei publice locale, astfel:

- Instituţia Prefectului Judeţului Ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, Nr. 1, Slobozia;

- Consiliul Judeţean Ialomiţa, bd. Matei Basarab, Nr. 29, Slobozia;

- Primăria şi Consiliul local ale Municipiului Slobozia, str. Episcopiei, Nr. 1, Slobozia;

- Primăria şi Consiliul local ale Oraşului Amara;

- Primăria şi Consiliul local ale Comunei Ciulniţa;

- Primăria şi Consiliul local ale Comunei Cosâmbeşti;

- Primăria şi Consiliul local ale Comunei Mărculeşti;

- Primăria şi Consiliul local ale Comunei Bucu;

- Primăria şi Consiliul local ale Comunei Gheorghe Lazăr;

- Primăria şi Consiliul local ale Comunei Perieţi.

3). Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – organism interinstituţional în managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.

### IV.1.5 Căi de comunicaţie şi puncte obligatorii de trecere, situate pe o rază de 5 km în jurul amplasamentului:

Tabelul IV.5

| Nr. crt. | Tipul căii de comunicaţie/punctului obligatoriu de trecere | Denumirea căii de comunicaţie/ce deserveşte punctul obligatoriu de trecere | Direcţia şi distanţa faţă de obiectiv |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rutieră | D.N. 21 Călăraşi - Slobozia | 0,1 km E |
| 2. | Rutieră | D.J. 201 Albeşti - Ţăndărei | 3 km N |
| 3. | Rutieră | D.N. 2 A Urziceni - Giurgeni | 4 km N |
| 4. | Feroviară | Linia C.F.R. 802 Slobozia - Călăraşi | 1 km V |
| 5. | Pod C.F.R. | Linia C.F.R. 802 (peste râul Ialomiţa) | 4 km NV |
| 6. | Pod rutier | D.N. 21 (peste varianta ocolitoare D.N. 2A şi peste râul Ialomiţa) | 4 km N |
| 7. | Staţia C.F.R. Slobozia Sud | Linia C.F.R. 802 Slobozia - Călăraşi | 1 km V |

### IV.1.6 Informaţii meteo-climatice ale zonei

S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L Slobozia este amplasat la aproximativ 4 km sud faţă de municipiul Slobozia, pe un teren orizontal, în partea dreaptă a comunicaţiei rutiere Slobozia – Călărași.

Amplasamentul se învecinează la aproximativ 1 km Vest cu staţia C.F.R. Slobozia Sud, la aproximativ 4 km nord-vest comuna Ciulniţa, la aproximativ 7 km sud cu satul Constantin Brâncoveanu, comuna Dragalina din judeţul Călărași.

Temperatura medie pe timpul iernii în zona combinatului este de 2-3 grade Celsius , iar pe timp de vară este de 22-23 grade Celsius.

Vântul dominant este Crivăţul, cu o direcţie din N-E spre S-E.

Curenţii de aer au viteza între 5-6 m/s.

Clima zonei este temperat-continentală.

# CAPITOLUL V

# Înştiinţare/Alarmare/Evacuare/Adăpostire

Cazurile de alarmare aplicabile S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L Slobozia, studiate în prezentul plan de urgenţă externă, sunt cele rezultate din situaţiile excepţionale ce ar putea rezulta în următoarele scenarii: incendiu, explozie, eliberare şi dispersie de substanţe periculoase în mediu.

## V.1 Notificarea situaţiilor de urgenţă în cazul S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L Slobozia – în insolvență - se face:

### V.1.1 În interiorul amplasamentului:

- Telefonic	- nr. special dedicate, la Dispecer producţie:  216, 434;

- nr. special dedicate, la Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă: inspector protecţie civilă 108 şi 112;

- nr. special dedicate, la Dispensar Medical:  493;

- staţii emisie-recepţie conectate între ele şi la Centrul de Recepţie - Dispecer Producţie;

- interfoane amplasate în instalaţiile Amoniac II, Uree II, Depozit Amoniac, Ambalare intre Tablourile de Comanda şi punctele de lucru, precum şi intre acestea şi Dispecer;

- butoane de alarmare amplasate în instalaţii.

În vederea optimizării timpului şi modalităţii de răspuns, este foarte important ca informaţiile transmise prin mijloacele sus menţionate sa fie relevante şi precise, după următorul algoritm:

Tabelul V.1

| Cine? – Dispecerul de serviciu | Nume …………. Prenume …………. S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L. Slobozia |
| --- | --- |
| Ce? – Identificarea evenimentului | explozie incendiu scurgeri de gaz inflamabil emisii/scăpări de gaz toxic scurgeri de lichid inflamabil scurgeri de lichid toxic |
| Unde? – Localizarea evenimentului | Zona …………………. Instalaţia …………….. Echipamentul ……….. |
| Câţi? – Personal afectat | Răniţi / intoxicaţi / arşi / morţi . |

Numerele de telefon utile în caz de urgenţă sunt:

- (	112;

- (	Centrala telefonică (Dispecer Producţie): 0243/211225, 0243/211226, 0243/211227, 0243/211228;

- (	Fax: 0243/232539;

- (	Director general: 0243/231101 (Secretariat)

- (	Inspector Protecţie civilă: 0243/264051, 0723 729528 .

În cazul unei situaţii de urgenţă apărută pe platforma S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L Slobozia, vor fi anunţate următoarele persoane:

- Director general: 0243/ 231101; 0758 067525

- Director tehnic: 0243/231101; 0740 115645;

- Inspector Protecţie civilă: 0243/264051, 0723 729528

- Şef Departament  Managementul Securităţii: 0243/220112; 0724 540286;

- Adj. Şef Departament  Managementul Securităţii – 0734398390

### V.1.2 În exteriorul amplasamentului:

Alarmarea se execută în scopul protecţiei salariaților, populaţiei şi bunurilor materiale din zonele ameninţate și luării măsurilor iniţiale pentru apărare şi limitare a efectelor.

După producerea accidentului chimic se înştiinţează toţi operatorii economici şi toate localităţile din zona de acţiune a norului toxic. Înştiinţarea se realizează pe trepte de urgenţă, în funcţie de distanța până la locul accidentului chimic.

În situaţia în care este iminentă producerea accidentului sau imediat după ce acesta s-a produs şi poate afecta unul sau mai multe sectoare, căi de circulaţie sau chiar zone învecinate ale operatorului economic, punând în pericol viaţa personalului angajat, a populaţiei, animalelor sau mediul înconjurător, dispecerul de producţie al operatorului economic alarmează celula de urgenţă din cadrul societăţii, conform documentelor existente şi trece la înştiinţarea autorităţilor cu atribuţii în domeniu, conform Schemei de înştiinţare şi alarmare.

Înştiinţarea se realizează pe 3 urgenţe:

- Urgenţa I:

- Centrul Operaţional Judeţean din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al judeţului Ialomița.

- Conducerea societăţii;

- Societăţi specializate în limitarea efectelor produse de substanţele chimice rezultate în urma producerii accidentului;

- Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

- Urgenţa a II-a:

- Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ialomița;

- Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Ialomița;

- Direcţia de Sănătate Publică Ialomița;

- Serviciul de Ambulanţă Ialomița;

- Spitalul de Urgenţă Judeţean Ialomița;

- Agenţia de Protecția Mediului Ialomița;

- Direcţia Sanitar Veterinară Ialomița;

- Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița;

- Filiala Judeţeană de Cruce Roşie Ialomița.

- Urgenţa a III-a:

- Localităţile, instituţiile publice şi operatorii economici aflate în zona de pericol.

Avertizarea şi alarmarea salariaților și populaţiei din zona potenţial a fi afectată se realizează cu echipamentele proprii, completate de cele ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.

Notificarea unei situaţii de urgenţă apărută pe platforma S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L. Slobozia se va face direct la Dispeceratul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa, prin: telefoane 0243/ 232396, 232397, fax 0243/ 230088, 235350 şi la numărul de urgență 112.

Avertizarea populaţiei se mai poate realiza şi prin posturile de radio şi televiziune locale (Radio CAMPUS, Radio Fresh FM și postul TV local ANTENA 1 Slobozia), precum și transmiterea măsurilor de protecţie în caz de accident chimic.

Alarmarea populaţiei din localităţile afectate de producerea accidentului chimic, a salariaţilor operatorului economic unde s-a produs accidentul chimic, precum şi a celorlalţi operatori economici afectaţi se execută cu sistemele de alarmare existente. În cazul căderilor de tensiune, pentru alarmare se vor folosi amplificatoarele de voce portabile, stațiile de radioamplificare ale mașinilor de poliție, poliție locală şi clopotele bisericilor.

Alte adrese externe şi mijloace folosite pentru notificare:

- Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „BARBU CATARGIU” al Judeţului Ialomiţa, tel. 0243/232396, 232397; fax: 0243/230088, 235350 şi număr de urgenţă 112;

- Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Ialomiţa, tel.: 0243/231057; 230705;

- Serviciul Judeţean de Ambulanta, tel.: 112; 0243/234786;

- Inspectoratul Judeţean de Politie Ialomiţa, tel.: 112; 0243/207401;

- Direcţia de Sănătate Publică Ialomița, tel.: 0243/230280;

- Spitalul de Urgenţă Judeţean Ialomița, tel.: 0243/212130;

- Agenţia de Protecția Mediului Ialomița, tel.: 0243/232971;

- Direcţia Sanitar Veterinară Ialomița, tel.: 0243/232069;

- Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița, tel.: 0243/233518;

- Filiala Judeţeană de Cruce Roşie Ialomița, tel.: 0243/233028;

- Staţia C.F.R. Slobozia Sud, tel.: 255 prin centrala S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L;

- Staţia de Reducere şi Măsură Transgaz S.A. Slobozia, tel.: 0373501021; 155 prin centrala S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L Slobozia S.A.;

- S.C. T.M.U.C.B. S.A. Bucureşti, Filiala Ialomiţa, tel.: 0243/231750, 232722;

- S.C. Inter Group S.R.L. Slobozia, tel.: 0243/236075;

- Uzina de Apă Slobozia, tel.: 0243/214532; 0243 /230153

- Staţia Electrică Transformare 220/110 kV Slobozia Sud, tel.: 115 prin centrala S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L Slobozia;

- S.C. Avicola S.A. - Ferma Bora, tel.: 0243/221.198; 0243/221.200;

- S.C. Oyl Company S.R.L. Slobozia, tel.: 0752 159 973;

- Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Slobozia, tel.: 0243/236281;

- Comitetul Local pt. Situaţii de Urgenţă al oraşului Amara, tel.: 0243/ 266102;

- Comitetul Local pt. Situaţii de Urgenţă al com. Ciulniţa, tel.: 0243/ 218082;

- Comitetul Local pt. Situaţii de Urgenţă al com. Cosâmbeşti, tel.: 0243/ 218507;

- Comitetul Local pt. Situaţii de Urgenţă al com. Bucu, tel.: 0243/ 240352;

- Comitetul Local pt. Situaţii de Urgenţă al com. Mărculeşti: tel. 0243/ 279384;

- Comitetul Local pt. Situaţii de Urgenţă al com. Gheorghe Lazăr, tel.: 0243/241510

- Comitetul Local pt. Situaţii de Urgenţă al com. Perieţi, tel.: 0243/239534.

- Comitetul Local pt. Situaţii de Urgenţă al com. Dragalina, tel.: 0242/708074;

Instrucţiuni privind procedura de notificare şi conţinutul minim al mesajului de notificare :

Notificarea unui accident tehnologic se realizează în trepte şi în funcţie de distanţa şi de direcţia norului chimic.

Mesajul de notificare va cuprinde informaţii privind: locul, momentul producerii şi amploarea accidentului chimic, natura substanţei toxice industriale, viteza şi direcţia de deplasare a norului toxic şi alte date utile asigurării protecţiei.

Instrucţiuni privind procedura de înregistrare şi verificare a mesajului de notificare:

După primirea mesajului de notificare, operatorul din Dispeceratul 112 (dacă prima notificare s-a făcut prin intermediul acestui serviciu), precum şi subofiţerul operativ de la Dispeceratul I.S.U.J., cer confirmare despre situaţia apărută dispecerului de serviciu de la S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L., iar dacă datele se confirmă, iniţiază schema de înştiinţare, astfel :

- se activează Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U. – Centrul Operaţional, care, la rândul său, iniţiază măsurile de activare a C.J.S.U. Ialomiţa, în Centrul de Conducere și Coordonare a Intervenţiei ;

- se transmit comunicatele către comitetele locale şi celulele de urgenţă ale operatorilor economici din localităţile situate în zonele de planificare la urgenţă (comunicatele cuprind recomandări privind introducerea semnalelor de alarmare, protecţie şi adăpostire pentru populaţia şi salariaţii din aceste zone).

Instrucţiuni privind semnalele de alarmare folosite pe timpul urgenţei :

Alarmarea, atât în interiorul amplasamentului, cât şi în exterior, dacă există pericolul unei urgenţe externe, se execută prin introducerea semnalului ,,ALARMĂ LA DEZASTRE”, compus din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele. Acest semnal indică iminenţa pericolului chimic şi impune aplicarea măsurilor de protecţie. După trecerea pericolului se va executa semnalul ,,ÎNCETAREA ALARMEI”, care constă într-un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute.

Instrucţiuni privind introducerea semnalelor de alarmare :

Semnalele de alarmare, în interiorul amplasamentului, sunt introduse de către dispecerul de serviciu, la dispoziţia conducătorului intervenţiei. Urgenţa clasă A nu se semnalizează acustic.

În exteriorul amplasamentului, în localităţi, la instituţiile publice şi operatorii economici posibil a fi afectate de efectele accidentului tehnologic, semnalele de alarmare sunt introduse de către persoanele desemnate de către preşedinţii C.L.S.U. şi de către dispecerii de serviciu ai operatorilor economici, la dispoziţia conducătorilor acestora.

## V.2 Locaţiile şi tipurile sistemelor de alarmare :

Tabelul V.2

| Nr. crt. | Localitate / operator economic | Tipul sistemului de alarmare | Mijloace de alarmare | Locaţie | Mijloace alternative de alarmare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Municipiul Slobozia | centralizat | 5 sirene electronice | Bloc MB 7, Bd. Matei Basarab Cantina socială, str. Viilor Primăria Slobozia Școala Slobozia Nouă Școala Bora | Portavoce Stații de radioamplificare ale mașinilor de poliție și poliției locale Clopote biserici |
| 2. | Municipiul Slobozia | necentralizat | 1 sirena electrică | S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L. în insolvență | Portavoce Stații de radioamplificare |
| 3. | Oraş Amara | necentralizat | 1 sirenă electronică 2 sirene electrice | Cămin cultural Hotel Lebăda Poșta Română | Clopote biserici |
| 4. | Comuna Cosâmbeşti | necentralizat | 1 sirenă electrică | Primărie | Clopote biserici |
| 5. | Comuna Mărculeşti | necentralizat | 1 sirenă electrică | Primărie | Clopote biserici |
| 6. | Comuna Bucu | necentralizat | 1 sirenă electrică | Şcoala Generala | Clopote biserici |
| 7. | Comuna Gheorghe Lazăr | necentralizat | 1 sirenă electrică | Primărie | Clopote biserici |
| 8. | Comuna Perieţi | necentralizat | 1 sirenă electrică | Primărie | Clopote biserici |
| 9. | Comuna Ciulniţa | necentralizat | 1 sirenă electrică | Cămin Cultural | Clopote biserici |

## V.3 Proceduri de alarmare a populaţiei din zonele neacoperite de sistemele de alarmare şi proceduri alternative de înştiinţare-alarmare:

Populaţia dispusă în zonele neacoperite de sistemele de alarmare, precum şi salariaţii operatorilor economici aflaţi în aceeaşi situaţie, vor fi alarmaţi prin grija preşedinţilor C.L.S.U./ conducătorii operatorilor economici, de către personalul grupelor/echipelor specializate pe linie de transmisiuni-alarmare, constituite în cadrul serviciilor de urgenţă voluntare şi private, folosindu-se, în acest scop, alte mijloace de transmitere a informaţiilor din dotare sau solicitate în sprijin, astfel:

- mijloace auto dotate cu sisteme de amplificare şi redare a comunicatelor (maşini de poliție, jandarmi etc.);

- amplificatoarele de voce portabile, staţii de amplificare;

- mesaje transmise prin mass-media locală;

- folosirea clopotelor bisericilor;

- curieri, telefoane (dacă este posibil).

Proceduri de alarmare a centrelor vulnerabile:

Centrele vulnerabile enumerate în prezentul plan vor fi înştiinţate, atât prin grija dispecerului de serviciu de la S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L.  Slobozia, conform schemei de înştiinţare, cât şi prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al C.J.S.U. Ialomiţa, folosindu-se, în acest scop, toate mijloacele de transmisiuni existente în cadrul Centrului Conducere și Coordonare a Intervenţiei.

Odată cu semnalele de alarmare, vor fi transmise şi recomandări privind măsurile de adăpostire, evacuare (dacă este cazul), protecţie sau anumite masuri restrictive pentru personalul acestor centre. La nevoie, aceleaşi mesaje pot fi transmise şi prin mass-media locală.

Tipuri de mesaje transmise populaţiei:

Mesajele transmise populaţiei prin mijloacele enumerate anterior, vor cuprinde obligatoriu recomandări privind :

- realizarea şi asigurarea măsurilor de protecţie personală şi colectivă, precum şi pentru protecţia colectivităţilor de animale şi a bunurilor materiale, în cazul producerii unui accident chimic cu expandare de substanţe periculoase în atmosferă şi în mediu ;

- recomandări privind adăpostirea-izolarea în locuri care oferă protecţie ;

- măsuri de părăsire temporară (evacuare) a zonei de pericol ;

- măsuri restrictive de consum a alimentelor (furajelor) din surse exterioare şi respectarea unor recomandare privind accesul în/din anumite zone;

- recomandări privind autoajutorul medical, până la sosirea formaţiunilor specializate ale D.S.P. şi Filialei Judeţene de Crucea Roşie.

# CAPITOLUL VI

# Scenariile accidentale

## VI.1. Descrierea scenariilor posibile de accidente majore şi probabilitatea producerii acestora

Identificarea surselor de risc de accident major

Ţinând cont de etapele punerii în funcţiune a unui sistem tehnic / tehnologic  (respectiv concepţie, construcție – exploatare) identificarea şi evaluarea sistematică a pericolelor ia în considerație următoarele categorii de pericole:

- pericole specifice amplasamentului/procesului

- pericole bazate pe evenimente incidentale (accidentale)

3.   pericole generale externe

A.  Pericole specifice amplasamentului/instalației

1. Pierderea conţinutului de substanţe periculoase datorită suprasolicitării mecanice a echipamentului

1.1 Eroare de proiectare

1.2 Eroare de fabricaţie si montaj

1.3 Depăşirea presiunii admisibile

1.4 Depăşirea temperaturii admisibile

1.5 Degradare datorată corodării, erodării, îmbătrânirii, uzurii

1.6 Degradare datorată vibraţiilor / oboselii

1.7 Puncte slabe la echipamente statice: flanşe, îmbinări, suduri, supape, robinete, garnituri, conexiuni, conducte, elemente flexibile, etc.

1.8 Eşecul rulmenţilor

1.9 Deteriorarea / ruperea unor componente în mişcare

2. Pierderea conţinutului de substanţe periculoase datorată unui transfer necontrolat către echipament neadecvat

2.1 Reacţie chimică necontrolată / nedorită

2.2 Eşec la alimentarea cu substanţe

2.3 Eşec al sistemului de control al procesului

2.4 Eşec al utilităţilor (electricitate, aer instrumental, apă de răcire, abur, azot, etc.)

3. Pierderea conţinutului de substanţe periculoase cauzat de eroare umană în urma

unui transfer necontrolat către un alt echipament sau către un echipament conectat

neadecvat

3.1 Eroare de operare pe durata operării normale

3.2 Eroare de operare pe durata pornirii sau opririi

3.3 Eroare de operare pe durata lucrărilor de întreţinere / reparaţii

3.4 Eroare de operare pe durata transportului intern de substanţe periculoase

4. Pierderea conţinutului de substanţe periculoase datorită formării unui amestec

exploziv în interiorul echipamentului şi aprinderii acestuia

4.1 Crearea unui amestec exploziv

4.1.1 Prezenţa substanţelor inflamabile / explozive din cauza unei erori

4.1.2 Formarea unei atmosfere explozive datorată unor scurgeri

4.1.3 Formarea unei atmosfere explozive datorată unei erori umane

4.1.4 Formarea unei atmosfere explozive datorată unei probleme de funcţionare a sistemului de control

4.1.5 Formarea unei atmosfere explozive locale

4.1.6 Formarea unei atmosfere explozive datorată pierderii de substanţă inertizantă

4.2 Aprinderea unui amestec exploziv în interiorul echipamentului

4.2.1 Suprafeţe fierbinţi, frecare, scântei mecanice

4.2.2 Flacără, gaze fierbinţi, compresie adiabatică

4.2.3 Reacţie chimică, material care se aprinde uşor (de ex: FeS)

4.2.4 Descărcare electrostatică, curent de egalizare

4.2.5 Scântei electrice

4.2.6 Unde electromagnetice, radiaţii ultrasonice sau de ionizare

5. Aprinderea unei substanţe inflamabile sau a unei atmosfere explozive, în urma unei pierderi de conţinut datorate pericolelor generale de la punctele 1, 2 sau 3

5.1 Suprafeţe fierbinţi, frecare, scântei mecanice

5.2 Flacără, gaze fierbinţi, compresie adiabatică

5.3 Reacţie chimică, material care se aprinde uşor (de ex: FeS)

5.4 Descărcare electrostatică, curent de egalizare

5.5 Scântei electrice

5.6 Unde electromagnetice, radiaţii ultrasonice sau de ionizare

B. Pericole bazate pe evenimente incidentale (incident event based hazard)

1. Distrugeri datorate incendiilor / emisiilor toxice din interiorul instalaţiei

1.1 Protecţie insuficientă contra incendiilor

1.2 Volum prea mic al cuvei sau vasului de retenţie

1.3 Descărcare insuficientă a substanţei eliberate din zona instalaţiei

1.4 Lipsa măsurilor sau echipamentelor de limitare sau dirijare a răspândirii substanţelor eliberate

1.5 Ieşiri de urgenţă insuficiente pentru personal

2. Distrugeri datorate unui incendiu / explozie din exteriorul instalaţiei

2.1 Distanţă insuficientă faţă de celelalte instalaţii

2.2 Construcţii de apărare insuficiente între instalaţii

3. Distrugeri datorate eşecului măsurilor împotriva incendiului sau efectelor toxice

3.1 Eşec al alarmei de incendiu / a sistemului de detectare a incendiului

3.2 Echipament insuficient de stingere a incendiilor

3.3 Eşec al echipamentului staţionar de stingere a incendiilor

3.4 Acces insuficient în zona relevantă

3.5 Lipsa organizării pentru intervenţie în situaţii de urgenţă

3.6 Vătămarea forţelor de intervenţie datorită efectelor fizice / chimice ale accidentului

3.7 Pregătire insuficientă a personalului de intervenţie

4. Distrugeri datorate unui eşec al măsurilor de limitare a exploziilor

4.1 Eşec al sistemelor de detectare (gaze / concentraţie)

4.2 Eşec al măsurilor de limitare pentru substanţele eliberate

4.3 Distanţe inadecvate

4.4 Eşec al mijloacelor de limitare a exploziilor (perete rezistent la explozii, buncăr, trape / uşi anti-explozie, etc.)

5. Distrugeri datorate nefuncţionării instrumentelor de detectare a concentraţiei substanţelor

poluante

5.1 Eşec al sistemului de detectare al gazelor / substanţelor periculoase poluante

5.2 Eşec al sistemului de detectare a scurgerilor pe suprafaţă sau în sol

5.3 Eşec al sistemului de detectare a substanţelor în sistemul de canalizare / ape uzate

6. Distrugeri datorate eşecului sistemelor de golire de urgenţă, destindere, retenţie, limitare,

absorbţie, neutralizare, etc.

6.1 Lipsa măsurilor de asigurare a scăderii concentraţiei periculoase

6.2 Suprafaţă poroasă în zona de eliberare

6.3 Separare insuficientă a substanţelor toxice sau poluanţilor apei eliberaţi

6.4 Lipsa separării substanţelor solubile în apă de cele solide din gazele de coş

6.5 Lipsa măsurilor de limitare a extinderii norilor toxici (de ex: prin cortină de apă)

7. Distrugeri datorate eşecului eliminării substanţei

7.1 Sisteme insuficiente de reţinere a substanţelor periculoase

7.2 Lipsa sistemelor de tratare / neutralizare pentru substanţele periculoase

7.3 Nefuncţionarea eliminării termice a substanţei / lipsa faclei

7.4 Eliminarea necontrolată a substanţelor / deşeurilor periculoase

C. Pericole generale externe

1. Distrugeri datorate efectelor naturale

1.1 Protecţie insuficientă contra inundaţiilor

1.2 Protecţie insuficientă contra cutremurelor

1.3 Protecţie insuficientă contra fenomenelor meteorologice periculoase

2. Distrugeri datorate sarcinilor termice externe sau impactului energetic

2.1 Protecţie insuficientă contra incendiilor externe

2.2 Protecţie insuficientă contra fulgerelor sau a pericolelor datorate prezenţei liniilor de înaltă tensiune

2.3 Protecţie insuficientă contra unui eşec al conductelor ce conţin substanţe periculoase, care nu fac parte din instalaţie (amplasament) dar care traversează zona amplasamentului

3. Distrugeri datorate impactului cu un obiect solid

3.1 Protecţie insuficientă contra impactului datorat unor mijloace de transport sau a obiectelor alăturate

3.2 Protecţie insuficientă contra efectului de proiectil datorat unei explozii externe

4. Distrugeri datorate intruziunii unor persoane neautorizate

4.1 Protecţie insuficientă contra accesului unor persoane neautorizate

4.2 Protecţie insuficientă a sistemelor critice împotriva intervenţiei persoanelor neautorizate (de ex: lipsa restricţiilor în vederea modificării unui sistem programabil de siguranţă)

4.3 Management defectuos al serviciilor contractate pe amplasament

5. Limitarea operaţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă datorită influenţelor

externe

5.1 Lipsa accesului dedicat pentru serviciile / vehiculele de intervenţie

5.2 Lipsa echipamentului de intervenţie, protecţie şi a mijloacelor speciale de stingere /neutralizare

5.3 Lipsa cooperării cu forţele externe

6. Comportament neadecvat al forţelor de intervenţie (interne şi externe)

6.1 Antrenament insuficient din punct de vedere al comportării forţelor de intervenţie pe timpul

situaţiilor de urgenţă

6.2 Recunoaşterea / evaluarea neadecvată a pericolelor

6.3 Alarmare ineficientă în caz de urgenţă

Conform Ordinului MAI nr. 156/2017, principalele tipuri de evenimente, în care sunt implicate substanţe periculoase, pentru care se întocmesc planuri de urgenţă sunt:

- emisii de substanţe periculoase

- avarii

- accidente chimice majore

- incendii

- explozii

Emisiile de substanţe periculoase pot apărea în situaţii de:

( purjare instalaţii le opriri accidentale

( defecţiuni la etanşare pompe, compresoare

Avariile / accidentele chimice ce pot să apară la instalaţiile din cadrul platformei CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL sunt:

( avarii / accidente tehnologice, cu efect de oprire accidentală a utilajelor / instalaţiilor, datorate următoarelor cauze:

- lipsă materii prime

- oprire alimentare cu gaz metan

- cădere alimentare cu energie electrică, apă, etc

( avarii mecanice

- neetanşeităţi, coroziune la utilaje (rezervoare, pompe, compresoare, etc), conducte

- fisuri sau rupturi pe traseele de conducte

- defecţiuni aparatură AMC

- fisuri corp utilaje

-defecțiuni pompe, compresoare

Incendii

Riscul de incendiu pe platformă este relativ redus şi asociat celui de explozie.

Probabilitatea de producere este: probabile, dar nu frecvente.

Explozii

Clasificarea zonelor cu pericol de explozie (HG nr. 1058/2006)  se face în funcţie de frecvența și durata permanenței unei atmosfere explozive:

Zona 0

Un loc în care este prezentă permanent sau pe perioade lungi ori frecvent o atmosferă explozivă formată la contactul substanţelor inflamabile sub formă de gaz, vapori sau ceaţă cu aerul.

Zona 1

Un loc în care este probabil să apară ocazional în operaţii normale o atmosferă explozivă formată la contactul substanţelor inflamabile sub formă de gaz, vapori sau ceaţă cu aerul.

Zona 2

Un loc în care nu este probabil să apară o atmosferă explozivă formată la contactul substanţelor inflamabile sub formă de gaz, vapori sau ceaţă cu aerul, dar, dacă apare, persistă doar o scurtă perioadă.

Zona 20

Un loc în care este prezent permanent sau pe perioade lungi ori frecvent o atmosferă explozivă formată sub formă de nor sau pulbere combustibilă în aer.

Zona 21

Un loc în care este posibil să apară ocazional în operaţii normale o atmosferă explozivă sub formă de nor de pulbere combustibilă în aer.

Zona 22

Un loc în care nu este probabil să apară o atmosferă explozivă sub formă de nor de pulbere combustibilă în aer, în operaţii normale, dar, dacă apare, persistă doar o scurtă perioadă.

Pe platforma Chemgas, instalația Amoniac și Depozitul Amoniac au fost clasificate ca zona 2 cu pericol de explozie.

Emisii de substanţe periculoase

Alături de emisiile punctiforme, un loc important în evaluarea riscului îl constituie emisiile difuze ce apar în procesul de producţie sau de manipulare, depozitare, datorită neetanşeităţilor din instalaţii.

Principalii poluanţi în emisiile difuze în cadrul CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL sunt NH3, NOx, pulberi.

Accidente majore

Emisiile de substanțe periculoase rezultate în urma producerii unui accident major reprezintă un pericol pentru viaţa oamenilor, animalelor şi vegetaţiei, putând produce daune ireversibile. Pericolul este generat de proprietăţile fizico-chimice şi toxicologice ale substanţelor, timpul de expunere, condiţiile meteo de dispersie.

În cadrul CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL, se consideră că prezintă pericol major următoarele substanţe:

- amoniac, acid azotic, azotat de amoniu, oxizi de azot, substanţe cu acţiune iritantă şi sufocantă.

Posibilele accidentele majore identificate pentru fiecare instalaţie tehnologică, condiţiile de producere a acestora şi măsurile de intervenţie necesare sunt prezentate în tabelul VI.1.		Tabelul VI.1

| Instalaţia | Scenariul accidentelor majore | Măsuri de intervenţie |
| --- | --- | --- |
| Amoniac Kellogg | Avarii tehnologice - debit scăzut de gaz metan - exploatare la parametrii diferiţi de cei normali, optimi - rupere rotor compresor - neetanșeități pe traseu gaz metan | - oprirea instalaţiei; - oprire compresor și remedierea defecţiunilor, cu respectarea măsurilor tehnologice de securitate (izolare echipament, golire, spălare, inertizare, determinarea concentraţiei de substanţe periculoase - punere în funcțiune a utilajului de rezervă -măsurarea concentrației mediului exploziv - respectarea prevederilor din Regulamentul de funcţionare a instalaţiei pentru situaţia apărută |
|  | Avarii mecanice - neetanşeităţi la armături şi garnituri compresor refrigerare - neetanşeităţi presetupe şi armături la pompe amoniac, pompe spălare gaz brut la sinteză - deteriorare armături la răcitoarele de amoniac, schimbătoare de căldură, etc |  |
|  | Incendiu, Explozie - spart tub reformer primar - fisurat colector gaz metan - pierderi ulei la compresoare | - Oprire alimentare gaz metan - Remediere zonă afectată Se pun în aplicare prevederile planului de urgență internă |
|  | Incendiu, explozie în Hala compresoarelor -Defecțiuni mecanice ale compresoarelor | Oprire compresor -Oprire parțială a instalației -Remediere defecțiune Se pun în aplicare prevederile planului de urgență internă și/sau de apărare împotriva incendiilor |
|  | Emisii de substanțe periculoase - fisuri la separatoare amoniac, colectoare prin care circulă amoniac şi soluţie Carsol - neetanşeităţi trasee, flanşe, garnituri, cu emisii de amoniac în aer | -Izolare traseu, vas -Oprire parțială a instalației -Remediere defecțiune Se pun în aplicare prevederile planului de prevenire a poluărilor accidentale |
|  | Erori umane -Manevră eronată la pornire/oprire | -Respectarea succesiunii manevrelor de pornire/oprire -Ventilarea zonei -Izolare traseu |
| Depozit amoniac lichid | Avarii tehnologice şi mecanice - defectarea compresorului de preluare a gazului -întreruperea alimentării cu utilităţi - dereglare parametrii optimi de proces - corodarea mantalei - neetanşeităţi prin corodare la armături şi garnituri compresoare - neetanşeităţi prin coroziunea traseelor, presetupelor la pompe amoniac - neetanşeităţi, fisuri la trasee tehnologice, compresoare, etc - spargerea țevilor la condensator de amoniac | - oprire utilaje şi izolare echipament - by-pasarea utilajelor la care a apărut defecţiunea - remediere defecţiunii, cu respectarea măsurilor tehnologice de securitate (golire, spălare, inertizare, determinarea concentraţiei de amoniac în aer şi apă) - inundarea cuvei cu apă, diluare - respectarea prevederilor din Regulamentul de funcţionare a depozitului pentru situaţia apărută |
|  | Emisii de substanțe periculoase - creştere presiune în tanc urmată de emisii de amoniac în aer - fisurare compresor refrigerare | -Se pornesc toate compresoarele de menținere a presiunii Se pun în aplicare prevederile planului de urgență internă și planul de prevenire și combatere a poluărilor |
| Rampă încărcare / descărcare amoniac | Avarii mecanice - defecţiuni ventile tip Gestra sau ventil pe sistem de descărcare -defecțiuni etanșare pompă - fisuri, coroziune traseu | - oprire pompă, trecere pe pompa de rezervă, remediere defecţiune -izolare traseu, purjare amoniac, spălare, suflare cu azot, înlocuire tronson fisurat -respectarea strictă a instrucţiunilor de lucru cu amoniac |
|  | Emisie de substanțe periculoase - fisură corp cisternă - manevre eronate -creștere presiune în cisternă, urmată de emisii de amoniac în aer | - izolare cisternă - scoaterea imediată din convoi a cisternei cu defecţiuni, pentru remediere - se verifică prin cântărire greutatea netă Se pun în aplicare prevederile planului de urgență internă |
|  | Explozie, incendiu - fisură corp cisternă, urmată de explozie și incendiu |  |
| Acid azotic | Avarii tehnologice, defecțiuni mecanice, AMA, electrice - întreruperea alimentării cu utilităţi - exploatare la parametrii diferiţi de cei normali, optimi - neetanşeităţi prin corodarea traseelor, armăturilor, scăpări de oxizi de azot, amoniac la îmbinări - neetanşeităţi, defecţiuni mecanice la pompele de acid - coroziunea schimbătoarelor de căldură, țevilor | - oprire instalaţie (utilaj) şi izolare echipament - izolare alimentare cu amoniac lichid - golirea şi darea în expansie a amoniacului gazos - diluare, neutralizare - remediere defecţiuni, cu respectarea măsurilor tehnologice de securitate (golire, spălare, determinarea concentraţiei de substanţe periculoase) - respectarea prevederilor din Regulamentul de funcţionare a depozitului pentru situaţia apărută |
|  | Emisii de substanțe periculoase - fisuri / rupere conductă amoniac - spargerea peretelui la evaporator amoniac - spargere traseu acid azotic sau rezervor - funcţionare defectuoasă a instalaţiei cu emisie mare de oxizi de azot în aer la duză | - oprire instalaţie şi izolare echipament - remediere defecţiuni, cu respectarea măsurilor tehnologice de securitate (golire, spălare, determinarea concentraţiei de substanţe periculoase în aer şi apa uzată evacuată din instalaţie) - respectarea prevederilor din Regulamentul de funcţionare a instalaţiei pentru situaţia apărută |
|  | Explozia - eroare umană - defecțiune a sistemului de reglare și control - ancrasarea bujiei de aprindere a hidrogenului | -Respectarea succesiunii operațiilor de pornire a instalației; - Supravegherea parametrilor tehnologici - Oprirea alimentării cu hidrogen -Remedierea avariilor apărute Se pun în aplicare prevederile din planul de urgență internă |
| Azotat de amoniu | Avarii tehnologice şi mecanice - întreruperea alimentării cu utilităţi - neetanşeităţi trasee, flanşe, garnituri la colectoarele de acid azotic şi amoniac - neetanşeităţi presetupe şi garnituri la pompe soluţie azotat - neetanşeităţi la sistemul de benzi transportoare | - oprire alimentare cu acid azotic, amoniac - golire trasee - remediere defecţiuni, cu respectarea măsurilor tehnologice de securitate - diluare, neutralizare, epurare - respectarea prevederilor din Regulamentul de funcţionare a instalaţiei pentru situaţia apărută |
|  | Accident tehnologic cu implicarea substanțelor periculoase - defectare aparatură AMC - eroare umană, intervenţii neautorizate | - oprire alimentare - scurgere trasee - suflare cu azot - remediere defecţiune - reciclare la îngrășăminte lichide - diluare, neutralizare, epurare |
|  | Explozie - impurităţi organice în soluţia de azotat de amoniu de concentraţie minim 97% - scântei produse la tăiere, sudură, şlefuire în zona cu soluţie concentrată de azotat - supraîncălzirea sistemului de distribuţie topitură azotat de la turnul de granulare | -inspecția în timpul efectuării lucrărilor cu foc deschis - oprirea sistemului de benzi tranpsportoare Se pun în aplicare prevederile planului de urgență internă și intervenție în caz de incendiu |
| Uree | Avarii tehnologice şi mecanice - întreruperea alimentării cu utilităţi - neetanşeităţi la pompe - fisuri trasee amoniac | - oprire alimentare cu amoniac - golire trasee, spălare, suflare cu azot - remediere defecţiuni, cu respectarea măsurilor tehnologice de securitate |
|  | Emisie de substanță periculoasă - scăpări mari la vasul tampon de amoniac - defecţiuni coloană desorbţie, scăpări mari la capac, flanşe, supape de siguranţă - disfuncţionalităţi la turnul de granulare şi fluidizator | -Oprirea instalației - remediere defecțiune - inspecții periodice Se pun în aplicare prevederile planului de urgență internă și intervenție în caz de incendiu |
| Instalaţia Îngrăşăminte lichide | Avarii tehnologice şi mecanice - lipsă abur pentru stripare ape uzate - neetanşeităţi, fisuri trasee | -oprire alimentare cu soluție de azotat și uree, -golire trasee; - remediere defecţiune, cu respectarea măsurilor tehnologice de securitate; - diluare, neutralizare, epurare ape |
|  | Explozii - impurităţi organice în soluţia de azotat de amoniu de concentraţie minim 94%; - scântei produse la tăiere, sudură, şlefuire în zona cu soluţie concentrată de azotat; - supraîncălzirea sistemului de transport a soluţiei de azotat de amoniu. | Se pun în aplicare prevederile planului de urgenţă internă. |
| Instalația Ambalare şi depozitare azotat de amoniu | Avarii mecanice - descentrare, rupere benzi transportoare | - oprire benzi - remediere defecţiune (centrare, vulcanizare) - colectare azotat sau uree de pe sol |
|  | Incendiu urmat de explozie - amestecarea unei părţi din azotat cu o substanţă combustibilă, sau detonarea cu o cantitate semnificativă de explozibil | Se pun în aplicare prevederile planului de urgență internă şi intervenţie în caz de incendiu |
| CT II | Avarii mecanice și tehnologice - ardere necorespunzătoare - neetanşeităţi traseu, flanşe, garnituri, armături | - reglare ardere - izolare traseu - golire - suflare - remediere defecţiune |
|  | Explozie - fisurare cazan - înfundare arzător - conductă care conține abur sub presiune | - oprire alimentare cu gaz metan - izolare trasee Se pun în aplicare prevederile planului de intervenţie în caz de incendiu și de urgență internă |
| Cicluri răcire | Avarii mecanice - neetanşeităţi tresee şi pompe dozare reactivi | - izolare traseu neetanş - golire, spălare - remediere defecţiune - diluare ape uzate |
| Secţia transporturi | Accident chimic - neetanşeităţi, defecţiuni garnituri, flanşe, la locomotive, cisterne, vagoane aparţinând staţiei CFU şi CFR care permit scurgeri de amoniac, acid azotic, motorină, pierderi de azotat | - verificare vagoane (cisterne) goale - verificare vagoane (cisterne) pline - scoaterea din convoi a vagoanelor (cisternelor) cu defecţiuni - transvazarea în vagoane (cisterne) corespunzătoare - remedierea defecţiunilor constatate |

În concluzie, în instalaţiile care ar putea prezenta un pericol de accident major, prezenţa substanţelor periculoase poate iniţia următoarele categorii de riscuri:

- risc industrial, care poate fi generat de

- avarii tehnologice şi mecanice

- risc de poluare a mediului, care poate fi generat de

- depozitarea şi utilizarea substanţelor periculoase

- evacuări necontrolate de poluanţi în mediu

- stocarea deşeurilor care prezintă risc

- risc produs de emisiile de poluanţi asupra stării de sănătate

- risc produs asupra biodiversităţii

Pe lângă evenimentele cu pondere importantă, caracteristice activităţii CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL, dezastrele pot conduce la risc major, respectiv seismele.

# CAPITOLUL VII

# Intervenţia

## VII.1 Proceduri specifice pentru fiecare formaţiune de intervenţie

Subunităţile profesioniste pentru situaţii de urgenţă aparţinând Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Catargiu” Ialomiţa :

  - Echipajul CBRN participă la executarea controlului contaminării chimice în zonele afectate de accident în cooperare cu forţele sosite în sprijin şi transmite periodic sau de cate ori situaţia o impune, date despre rezultatele cercetării la CCI ; participă la culegerea de probe de materiale contaminate, pe care le trimite la laboratoarele APM, DSV şi DVSA Ialomiţa, pentru analize;

- subunităţile specializate pentru lucrul cu apă şi spumă participă la acţiuni de stingere a incendiilor asociate accidentului tehnologic, izbucnite în afara amplasamentului, în cooperare cu formaţii specializate din cadrul Serviciilor Voluntare şi Private, constituite, conform legii, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale şi operatorilor economici din zona de planificare la urgenţă , precum şi la acţiuni de decontaminare chimică a personalului, echipamentului, mijloacelor de transport, terenului, clădirilor şi instalaţiilor, în zonele cu contaminare ridicata ;

  - echipa de cautare salvare, modulul de descarcerare şi acordare a primului ajutor participa la acţiuni de deblocare-salvare, descarcerare şi acordare a ajutorului medical de urgenţă persoanelor prinse sub dărâmături sau cele ramase încarcerate după accident, în cooperare directa cu formaţiunile Serviciului Ambulanta, detaşamentul de Cruce Roşie şi cu formaţiuni specializate din cadrul Serviciilor Voluntare şi Private;

  - în funcţie de amploarea evenimentului, Centrul Operaţional, prin dispeceratul propriu şi postul de înştiinţare şi alarmare, participa şi la activităţi de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei din zona prognozata a fi afectata, folosind mijloacele de transmitere a mesajelor de alarmare proprii;

  - asigura transportul în raionul de intervenţie, a personalului Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa, care are atribuţiuni concrete în teren, precum şi a tehnicii şi materialelor necesare ;

  - participa direct la acţiunile de intervenţie, pentru prevenirea extinderii incendiilor deja produse în interiorul amplasamentului şi stingerea incendiilor produse în afara amplasamentului S.C. „Chemgas Holding Corporation” S.R.L Slobozia, în zona afectata de acestea ;

  - participă la acţiunile de decontaminare a clădirilor, mijloacelor de transport şi a unor categorii de instalaţii, folosind tehnica din dotare.

Formaţiunile de intervenţie aparţinând Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică (echipe mobile antiepidemice etc.) şi ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă :

  - elaborează şi aplică procedurile proprii de intervenţie pentru acordarea, de urgenţă a asistentei medicale de specialitate, cu preponderenta, în situaţiile de intoxicare cronica şi acuta cu substanţe toxice periculoase (amoniac) şi în situaţiile de arsuri sau alte leziuni provocate de incendii sau explozii ;

  - activează sistemul asistentei sanitare de urgenţă;

  - pregăteşte spatiile de spitalizare pentru acordarea asistenţei medicale persoanelor intoxicate cu substanţe periculoase, şi/sau persoanele cu leziuni provocate de alte traumatisme datorate accidentului tehnologic ;

  - desfăşoară acţiuni de distribuire a antidoturilor specifice către populaţia care nu necesită tratament specializat în spital, cu ajutorul echipelor mobile antiepidemice;

  - activează sistemul propriu de supraveghere şi control al contaminării alimentelor, apei potabile şi al unor factori de mediu, prin laboratoarele proprii;

  - activează sistemul de control al intoxicării cu substanţe periculoase pentru persoanele care solicită asistentă medicală, prin Spitalul Judeţean;

  - desfăşoară acţiuni de asigurare tehnico-materială de specialitate şi farmaceutică.

Subunităţile aparţinând Inspectoratului Judeţean de Politie şi ale Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Ialomiţa :

- pun în aplicare procedurile proprii de acţiune, axate, în special, pe menţinerea ordinei publice în astfel de situaţii, respectarea restricţiilor de circulaţie în zona afectata, crearea condiţiilor de acces rapid a forţelor şi mijloacelor de intervenţie în raionul de intervenţie;

- urmăresc asigurarea şi aplicarea măsurilor de protecţie şi intervenţie în unităţile şi organismele subordonate;

- participă la acţiuni de cercetare-căutare şi salvare a victimelor;

- execută acţiuni de înştiinţare şi informare a populaţiei din zonele afectate;

- urmăresc realizarea măsurilor date în competentă pentru paza obiectivelor;

- organizează controlul şi îndrumarea traficului rutier în cooperare cu Inspectoratul Judeţean de Politie Călăraşi.

Echipele de intervenţie în teren aparţinând Agenţiei Judeţene de Protecţie a Mediului Ialomiţa şi ale Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Ialomiţa:

- pun în aplicare procedurile proprii de intervenţie, axate, în special pe monitorizarea evoluţiei factorilor de mediu – aer, apa, sol, vegetaţie; efectuează prelevări de probe din raionul contaminat/afectat şi executa măsurători şi analize de laborator ale acestora ;

- centralizează şi verifică datele privind supravegherea contaminării atmosferei, solului, apelor de suprafaţă şi vegetaţiei din zona afectata şi le transmite Secretariatului Tehnic al C.J.S.U.;

- execută măsurători asupra gradului de contaminare a terenului, solului, vegetaţiei, clădirilor, utilajelor, animalelor, personalului şi le transmite Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;

- elaborează recomandări privind desfăşurarea acţiunilor viitoare, în funcţie de evoluţia calităţii factorilor de mediu, şi le înaintează Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

Echipele specializate aparţinând Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa:

- acţionează potrivit procedurilor proprii de intervenţie, stabilite prin Planul de Protecţie şi Intervenţie în caz de Epizootii;

- activează sistemul propriu de supraveghere şi control al contaminării alimentelor, animalelor, apei şi al unor factori de mediu;

- urmăreşte aplicarea procedurilor de control şi supraveghere a gradului de expunere la substanţe periculoase a colectivităţilor de animale din societăţile agricole afectate, a animalelor aparţinând populaţiei şi executa acţiuni de monitorizare a stării de sănătate pentru animalele sălbatice;

- urmăreşte aplicarea normelor de utilizare a alimentelor de origine animală, cerealelor şi furajelor, în colaborare cu Autoritatea Judeţeană de Sănătate Publică, prin Inspecţia Sanitară de Stat;

- organizează acţiuni de profilaxie şi asistenţă veterinară de urgenţă  ;

- participă la acţiuni de asanare a teritoriului de cadavrele animalelor domestice şi sălbatice şi organizează acţiunile de distrugere a acestora ;

- elaborează propuneri şi recomandări către populaţie, privind măsurile de protecţie, monitorizare şi sacrificare (după caz) a animalelor din gospodăriile proprii şi privind consumul produselor din carne sau de origine vegetala ; aceste propuneri le înaintează de cate ori situaţia o impune, la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

Formaţiunile de intervenţie aparţinând S.C. ELECTRICA S.A - Sucursala Ialomiţa:

- acţionează conform procedurilor proprii de urgenţă ;

- ţine legătura între Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi S.C. ELECTRICA  S.A Bucureşti;

- asigură depanarea şi buna funcţionare a reţelelor de electricitate în zonele afectate de accidentul tehnologic.

Detaşamentele Filialei Judeţene de Cruce Roşie Ialomiţa:

- acţionează conform procedurilor proprii de intervenţie, pe lângă formaţiunile aparţinând Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică şi a Serviciului Ambulanţă;

- participă la acţiuni de acordare a primului ajutor medical, de distribuire a antidoturilor pentru populaţia intoxicata cu substanţe periculoase şi, la nevoie, la acţiuni de evacuare a populaţiei.

Gruparea de sprijin a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BARBU ŞTIRBEI” al judeţului Călăraşi - participă la acţiuni de stingere a incendiilor asociate accidentului tehnologic, izbucnite în exteriorul amplasamentului, în cooperare cu structurile specializate din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BARBU CATARGIU” al judeţului Ialomiţa.

Proceduri de acţiune pe tipuri de scenarii:

Acţiunile de intervenţie în cadrul scenariilor prezentate, urmare a situaţiilor de urgenţă probabile, se aplica în toate cazurile de scenarii accidentale posibile.

Coordonarea activităţii de prevenire, alarmare, evacuare, intervenţie şi remediere pe amplasament, se face de către Celula de urgenţă, constituită la nivel de societate şi de Echipele de intervenţie, constituite la nivelul instalaţiilor tehnologice.

- Celula de Urgenţă este constituită din:

- preşedinte: directorul general al S.C. Chemgas Holding Corporation S.R.L.  Slobozia sau locţiitorul acestuia;

- locţiitor - director producţie;

- secretar tehnic: inspector protecţie civilă;

- membrii: 	director tehnic, şef Atelier Electric, şef Departament Managementul Securităţii, şef Departament Aprovizionare-Desfacere-Transporturi, şef S.P.S.U., şef birou C.T.C, dispecer producţie, medic unitate.

- Echipele de intervenţie, constituite la nivelul instalaţiilor tehnologice cuprind:

- şef echipă : şeful instalaţiei respective;

- locţiitor: şeful sectorului pe schimb (maiştrii de schimb, şefi de formaţie);

- membrii – salariaţi din instalaţia respectivă sau alte sectoare de activitate.

În situaţii de urgenţă, Celula de Urgenţă va mobiliza, în funcţie de necesităţi, echipele de salvare constituite la nivelul fiecărei instalaţii, Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă, echipele de intervenţie tehnologică.

## VII.2 Tabel-sinteză al forţelor de intervenţie

### VII.2.1 Scăpări de amoniac la depozitele (tancurile) de amoniac lichefiat

Pentru limitarea şi înlăturarea efectelor în interiorul amplasamentul intervin:

Tabelul VII.1

| Nr. crt. | Structura | Scenariu considerat | Activitatea de desfăşurat | Resurse disponibile | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Echipele de intervenţie tehnologică | Substanţa toxică Scăpări de amoniac la depozitele (tancurile) de amoniac lichefiat | oprirea compresoarelor de alimentare cu amoniac a rezervoarelor; alertare Serviciu privat pentru situaţii de urgenţă; echiparea personalului de la acest loc de munca cu mijloacele de protecţie şi intervenţie; transvazarea amoniacului lichid din rezervorul avariat în celalalt. | 15 persoane de pe locurile de muncă; 12 hidranţi exteriori (Dn 65 mm., 5 ata, 30 l/sec). aparate izolante de mediu; costume protecţie antichimică; măşti contra gazelor; - Autotun ATI R-12215 DFA; - Autospeciala ASPN cu 5000 kg. praf şi 17 butelii azot; Autosanitară Dacia 1300 Break. |  |
| 2 | Serviciul privat pentru situaţii de urgenţă |  | pornirea instalaţiei de inundare cu apa a cuvei de retenţie ; anunţarea dispecerului de producţie, care va pune în aplicare Schema de Înştiinţare şi alarmare ; |  |  |
| 3 | Inspectoratul pentru situaţii de Urgenţă Ialomiţa |  | coordonarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă al obiectivului şi completarea dispozitivului de intervenţie pentru realizarea perdelelor de apă în vederea reţinerii amoniacului în cuva de retenţie şi limitarea expandării în atmosferă; acordarea primului ajutor medical persoanelor intoxicate şi transportul acestora la punctul de adunare intoxicaţi ; | 45 forţe şi 11 mijloace: 3 ASAS, 1 FGI, 1 Asp 5000, 1 APIC, 1 CBRN, 1AscM, 1 Ambulanta B2, 1 Descarcerare Grea, 1 ACI |  |
| 4 | Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Ialomiţa | Substanţa toxică Scăpări de amoniac la depozitele (tancurile de amoniac lichefiat) | - asigură măsurile de pază şi ordine în zona rezervoarelor de amoniac; - sprijină modulul de descarcerare şi acordare a primului ajutor pentru transportul persoanelor intoxicate la punctul de adunare intoxicaţi; | - 10 persoane; - 1 autospecială; - mijloace de protecţie individuală |  |
| 5 | Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Ialomiţa |  | acordă asistenţă tehnică de specialitate conducerii obiectivului pentru realizarea măsurilor de înlăturare a avariilor în vederea împiedicării amplificării pierderilor de amoniac , măsurilor de neutralizare a amoniacului din cuva de retenţie şi măsurile de refacere a zonelor degradate; asigură măsurarea nivelului emisiilor de poluanţi în atmosferă şi informează imediat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa | 4 persoane; echipamente individuale de protecţie; detector portabil de gaze; 2 autoturisme. |  |
| 6 | Agenţia Judeţeana de Protecţie a Mediului |  | recoltează probe de apa şi aer, executa analiza acestora şi comunică rezultatele conducerii obiectivului şi Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa; execută analiza situaţiei create, stabileşte direcţia de deplasare a norului de amoniac, persistenţa şi concentraţia; | 4 persoane; 2 autoturisme; 1 laborator de analize fix. |  |
| 7 | Serviciul Judeţean de Ambulanţă Ialomiţa |  | acordarea primului ajutor medical persoanelor intoxicate şi transportul acestora la spital. | Forţele şi mijloacele din Registrul de capabilitaţi |  |

### VII.2.2 Pentru limitarea şi înlăturarea efectelor în exteriorul amplasamentul intervin:

Tabelul VII.2

| Nr. crt. | Structura | Scenariu considerat | Activitatea de desfăşurat | Resurse disponibile | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inspectoratul pentru situaţii de Urgenţă Ialomiţa | Substanţa toxică Scăpări de amoniac la depozitele (tancurile) de amoniac lichefiat | Interventia în situaţiile de urgenţă produse ; - acordarea primului ajutor medical persoanelor intoxicate şi transportul acestora la punctul de adunare intoxicaţi ; | 45 forţe şi 11 mijloace: 3 ASAS, 1 FGI, 1 Asp 5000, 1 APIC, 1 CBRN, 1AscM, 1 Ambulanta B2, 1 Descarcerare Grea, 1 ACI |  |
| 2 | Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă din zonele posibil afectate |  | primesc notificarea privind producerea evenimentului şi execută confirmarea acesteia; pun în aplicare planurile proprii de protecţie şi intervenţie şi extrasele din planul de urgenţă externă; introduc semnalul de alarma la dezastre şi urmăresc executarea măsurilor stabilite pentru aceasta etapa; | Forţele şi mijloacele din Registrul de capabilitaţi |  |
| 3 | Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă |  | numeşte managerul urgenţei, coordonează pachetul de activităţi ce se desfăşoară la nivelul fiecărei localităţi afectate, în conformitate cu atribuţiile stabilite în plan; |  |  |
| 4 | Celelalte instituţii participante, din cadrul CCI |  | desfăşoară activităţile specifice enumerate la capitolul 4 din prezentul plan. |  |  |

### VII.2.3 Transportare, ambalare şi depozitare neadecvată (Incendiu/Explozie)

Intervenţia în interiorul obiectivului este asigurată de forţele prezentate la punctul anterior.

Efectele în afara amplasamentului sunt minore, fiind specifice celei de-a treia zone de planificare (11.000 m) ; în zona de manifestare nu există construcţii sau aglomerări de persoane.

## VII.3 Acţiuni pe termen lung

În faza ulterioară (târzie) producerii unui eveniment chimic, se vor desfăşura următoarele acţiuni:

- controlul şi supravegherea urmei norului toxic;

- acţiuni de cercetare şi căutare pentru limitarea zonelor de acţiune şi pentru stabilirea pierderilor şi pagubelor de orice natura;

- continuarea evacuării populaţiei din zonele unde se impune acest lucru;

- acordarea primului ajutor şi transportul răniţilor şi intoxicaţilor la spital;

- introducerea restricţiilor de acces în zona;

- paza, ordinea şi îndrumarea circulaţiei;

- neutralizarea amoniacului acumulat în unele instalaţii oprite deja;

- refacerea ecologica a zonelor afectate;

- remedierea instalaţiilor afectate;

- refacerea stocurilor de substanţe de intervenţie.

La aceste activităţi se vor adăuga şi acţiunile prezentate la capitolul 6.

# CAPITOLUL VIII

# Informarea publicului și mass-media

Planul de Urgenţă Externă este un document operativ şi conţinutul lui trebuie adus la cunoştinţă tuturor autorităţilor abilitate şi persoanelor interesate.

Înştiinţarea populaţiei şi a salariaţilor din teritoriu se va realiza conform schemei de înştiinţare şi alarmare, precum şi prin posturile de radio şi televiziune locale (Radio Campus, Radio Sud-Est, TV Antena 1 Slobozia, radio MIX FM etc.), prin transmisiuni în direct sau folosind suporţi magnetici pe care sunt înregistrate comunicate cu măsuri de protecţie în cazul producerii situaţiei de urgenţă externă.

# CAPITOLUL IX

# Secţiunea cartografică

ANEXE

# Text boxes

Managerul urgentei

Secretariat

Purtator de cuvant

Inspectoratul Judetean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa

Formatiuni ale Inspectoratului Judetean de Politie Ialomiţa

Formatiuni ale Inspectoratului Judetean de Jandarmi Ialomiţa

Direcţia Judeteana de Sanatate Publica Ialomiţa

Reprezentant S.C.Chemgas Holding SRL Slobozia

Sistemul de Gospodarire a Apelor Ialomiţa

A.P.M. Ialomiţa şi G.N.M. C.G.-C.J. IALOMIŢA

Serviciul Judetean “Ambulanta” Ialomiţa

Filiala Judeteana de Cruce Rosie Ialomiţa

Alte structuri chemate în sprijin

Structuri MApN

D.S.V.S.A. Ialomiţa

S.C. CHEMGAS  HOLDING  CORPORATION S.R.L.  SLOBOZIA

Adresa: Şoseaua Călăraşi km 4, cod poştal 920120, Slobozia, Jud. Ialomiţa

Telefon:	+40 243 / 211.226

Fax:   		+40 243 / 232.539

Formă de proprietate:  Societate cu Răspundere Limitată

Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: J21/21/2009

Cod identificare fiscală : RO 24978785