MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea  proiectului : CONSTRUCTIE PENTRU DISTILAREA, RAFINAREA SI MIXAREA BAUTURILOR ALCOOLICE

II. Titular

- Numele companiei :P.F.A. Albu Margareta

- Adresa poştală: Strada Margaretelor, nr. 19, comuna Jilavele, judetul Ialomita

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet : 0723206685

- Numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator : Albu Margareta

- responsabil pentru protecţia mediului : Albu Margareta

III. Descrierea proiectului

Obiectivul prezentei investitii il constituie construirea unui spatiu de productie pentru distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice, a unui bazin betonat etanj vidanjabil cu capacitatea de 90 mc, amenajarea de alei pietonale si carosabile de access si asigurarea utilitatilor necesare.

Caracteristicile generale ale constructiilor propuse sunt urmatoarele:

Dimensiunile maxime la teren ale constructiei propuse sunt urmatoarele : 20,00 m x 8,00 m

Regim de inaltime : parter, Hmax = 5,00 m fata de cota terenului amenajat

Suprafete : 	Suprafata construita propusa 		Ac = 250,00 mp

Suprafata desfasurata propusa		Ad = 250,00 mp

Suprafata utila totala			Au = 152,80 mp

Incadrarea investitiei

Categoria de inportanta	normala, C ( conform HGR 766/1997 si Legea 50/1991 republicata

Clasa de importanta	normala, III ( conform codului de proiectare seismica P100/2013 )

Indicatori urbanistici

POT existent = 0,00%		POT propus = 1,61%

CUT existent = 0,00%		CUT propus = 0,01

Amplasamentul investitiei este localizat in intravilanul comunei Armasesti. Terenul se afla in concesiunea beneficiarului, conform documentelor anexate.

Terenul este degrevat de sarcini si are categoria de folosinta *arabil*.

Vecinatati

Limita dinspre N : Domeniul privat al UAT Armasesti

Limita dinspre S : Hc. 204/1

Limita dinspre E : Hc. 204/1

Limita dinspre V : Drum de exploatare

Constructia se va amplasa la o distanta de 50,00 m fata de limita de aliniament dinspre V, asigurand retragerea de minim 10,00 m din axul drumului de acces impusa prin Regulamentul General de Urbanism, respectiv la o distanta de 75,00 m fata de limita dinspre N, conform planului de situatie anexat.

Cota 0,00 m a cladirii se propune cu 10 cm mai sus fata de cota terenului amenajat.

Beneficiarul doreste construirea pe terenul aflat in concesiune a unui spatiu de productie necesar distilarii, rafinarii si mixarii bauturilor alcoolice. Functiunile sunt distribuite astfel:

Cladire distilerie

Zona de productie	 		115,84 mp

Birou   					22,08 mp

Camera tehnica				14,88 mp

Bazin betonat etans vidanjabil			90 mp

Suprafata construita		Ac = 250,00 mp

Suprafata desfasurata		Ad = 250,00 mp

Suprafata utila totala		Au = 152,80 mp

Sistemul constructiv

Infrastructura		fundatii izolate tip cuzinet din beton armat sub stalpi metalici;

pardoseala din beton armat;

Suprastructura		stalpi metalici si ferme metalice tip grinda cu zabrele;

Inchideri exterioare si compartimentari interioare

Inchideri exterioare	pereti din panouri sandwich de 10 cm grosime;

Compartimentari interioare	pereti din panouri sandwich de 10 cm grosime;

Finisaje interioare

Pardoseli	beton sclivisit;

Tamplarie interioara	profile metalice cu sau fara geam simplu/ornament;

Finisaje exterioare

Tamplarie exterioara	usi si ferestre din profile metalice culoarea alba, cu geam termoizolant;

Acoperisul si invelitoarea

Structura	ferme metalice tip grinda cu zabrele;

Invelitoare	tabla amprentata, montata pe pane metalice;

Asigurarea cu utilitati si instalatii aferente constructiei

Alimentarea cu apa

alimentarea cu apa se va face prin intermediul unui put forat, debitul de apa potabila necesar va fi

determinat conform STAS 1478/90;

consumurile de apa vor fi contorizate de un apometru omologat, montat in caminul de racord;

Alimentarea cu energie electrica

se va realiza printr-un racord aerian la reteaua existenta in zona, in baza unui proiect autorizat de furnizorul de energie electrica ;

Canalizarea

evacuarea apelor uzate si tehnologice se va realiza prin proiectarea unei retele de incinta, care le va asigura deversarea la bazinul betonat etansat vidanjabil amenajat;

Instalatii aferente constructiei

Necesarul de caldura pentru asigurarea temperaturii interioare de confort se va face prin caldura degajata de cele doua cazane de distilare.

Instalatii electrice

distributia energiei electrice se va face printr-un tablou electric amplasat in zona intrarii;

se vor proiecta instalatii de iluminat si prize, instalatii de iluminat exterior, instalatii de legare la pamant, instalatii de forta;

Descrierea detaliata a instalatiilor interioare se gaseste in memoriile de specialitate aferente proiectului.

Descrierea functionala

Distilarea bauturilor alcoolice din plamada fermentata(in general din fructe:prune, mere, pere, etc.) se va face prin intermediul unei instalatii de distilare formata din doua cazane de distilare primara cu capacitatea de 500 litri fiecare.

Cele doua cazane din tabla de cupru se vor amplasa in zona de productie, impreuna cu schimbatoarele de caldura(bazine metalice prevazute cu serpentine).

Borhotul rezultat in urma distilarii va fi colectat in bazinul betonat etans vidanjabil cu capacitatea de 90 mc.

Materia prima folosita in procesul tehnologic este plamada fermentata, ea fiind depozitata in bidoane, in zona de productie, pana la prelucrarea ei prin distilare.

In procesul tehnologic de distilare mai este nevoie si de apa, materie auxiliara, ce va fi asigurata prin intermediul putului forat si a unei instalatii de alimentare special proiectata(apa are rolul de agent de racire si igienico-sanitar).

Cele doua cazane functioaneaza pe baza de combustibil solid, lemne de foc, depozitatea lor facandu-se in zona de productie.

Gazele de ardere de la cazane sunt evacuate printr-un cos de fum cu inaltimea de cca. 5,50 m si diametru interior de 280 mm.

Energia electrica este asigurata din reteaua publica existenta.

Procesul tehnologic de functionare, distilarea, este urmatorul:se alimenteaza cu plamada fermentata cele doua cazane, urmeaza procesul de evaporare, condensare alcool si alti produsi volatili dupa care se colecteaza produsul alcoolic si se golesc cazanele de borhot. Borhotul este depozitat temporar in bazinul betonat etans vidanjabil, ulterior fiind valorificat si folosit ca ingrasamant natural.

Aceasta activitate are un caracter ocazional(cu precadere toamna) si necesita un program de lucru de 8-10 ore pe zi, in functie de solicitari.

# IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor

alimentarea cu apa se va face prin intermediul unui put forat, debitul de apa potabila necesar va fi

determinat conform STAS 1478/90;

consumurile de apa vor fi contorizate de un apometru omologat, montat in caminul de racord;

evacuarea apelor uzate si tehnologice se va realiza prin proiectarea unei retele de incinta, care le va asigura deversarea la bazinul betonat etansat vidanjabil amenajat, de unde vor fi preluate de un operator autorizat si duse la statiile de epurare din zona;

2. Protecţia aerului

evacuarea fumului si a gazelor arse ale cazanelor se face prin cosuri speciale ( cu tiraj fortat ) racordate la exterior;

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

constructia este amplasata intr-o zona cu nivel scazut de zgomot exterior si care, la randul ei, nu ridica probleme de protective fonica deosebite;

functiunile cladirii nu se constituie in sursa agresiva de zgomot si vibratii care sa depaseasca limitele admise de normele in vigoare;

4. Protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul

5. Protecţia solului şi a subsolului

Nu este cazul

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Nu este cazul

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Nu este cazul

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

deseurile rezulatate sunt considerate reciclabile si sunt urmatoarele:

-ambalaje hartie si carton – 5kg/luna

-ambalaje materiale plastic – 5 kg/luna

-deseuri municipal amestecate – 0,50 mc/luna

Colectarea, reciclarea si evacuarea acestora se face in pubele ecologice, pe o platforma amenajata in incinta urmand a fi preluate de serviciul de salubritate local in baza unui contract;

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul

# V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

# Emisiile de poluanti se incadreaza in parametrii prevazuti prin STAS-urile si normativele in vigoare privind protectia factorilor de mediu.

# Monitorizarea aerului – nu este cazul.

# Monitorizarea apei – nu este cazul.

# Monitorizarea solului – nu este cazul.

# Monitorizarea deseurilor produse(colectate, stocate temporar, tratate) – nu este cazul.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

Nu este cazul

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

Lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele incintei proprietatii. Domeniul public va fi afectat numai in timpul lucrarilor de racordare la retelele de utilitati existente pe drumul de acces iar executia acestora se va face sub supravegherea si cu acordul detinatorilor de retele afectati.

Alimentarea cu apa in faza organizarii de santier se va face prin transportul cu cisterna iar pentru energia electrica necesara va fi folosit un grup electrogen. Apa potabila de baut va fi asigurata cu dozatoare de apa minerala imbuteliata.

Se vor folosi toalete ecologice ce vor fi vidanjate periodic. Apa potabila pentru spalat se va stoca intr-un rezervor ( umplut periodic cu cisterna ) echipat cu o electropompa submersibila. Daca lucrarile se vor desfasura pe timp friguros, incalzirea spatiilor interioare ( vestiare muncitori, birou sef echipa ) va fi asigurata cu radiatoare electrice cu ulei.

Organizarea santierului, prevederea baracamentelor si a echipamentelor provizorii necesare executarii lucrarilor intra in sarcina executantului si a beneficiarului. Antreprenorul va prezenta programul de lucru zilnic in conditii normale, programul de lucru pe perioada sarbatorilor legale, programul de lucru pe perioade de vreme nefavorabila. Deasemenea acesta va detalia modalitatile de depozitare si evacuare a deseurilor, masurile care vor fi impuse pentru mentinerea curateniei zonelor de lucru si a spatiilor din santier.

Elementele de organizare de santier pentru un astfel de obiectiv sunt urmatoarele:

drumuri si platform provizorii ( balastate ) pentru circulatia interioara a utilajelor mecanice;

retele utilitati ( energie electrica si alimentare cu apa ) asigurate prin racordurile existente pe proprietate;

baracamente ( vestiare muncitori si diriginte de santier )

magazii materiale prevazute cu sistem securizat de inchidere

spatii pentru activitati pregatitoare ce se desfasoara la sol ( executie cofraje si confectionare armaturi );

spatii pentru depozitare temporara materiale;

Betoanele si mortarele se vor executa la comanda si vor fi furnizate cu autobetonierele.

Toate amenajarile provizorii necesare in executia lucrarilor de constructii vor fi prevazute cu masuri speciale pentru siguranta utilizatorilor ( parapeti, podine de lucru ). Pentru executia lucrarilor se vor utiliza numai echipamente tehnice certificate din punct de vedere al securitatii muncii.

Este obligatorie restrictionarea si controlul accesului in santier, prin folosirea unor agenti de paza proprii/specializati. La intrarile in santier destinate vehiculelor este necesara prezenta unui controlor de trafic din partea antreprenorului. Antreprenorul/subantreprenorul va monta in zona vecinatatii lucrarilor toate semnele de avertizare si circulatie necesare pentru atentioanarea personalului din afara lucrarilor si prevenirea accidentelor.

Antreprenorul este obligat sa execute sis a instaleze imprejmuirea santierului si a organizarii de santier in urmatoarele conditii:

toate laturile santierului si ale spatiului de organizare de santier vor fi prevazute prin responsabilitatea antreprenorului cu sisteme de imprejmuire si porti de acces adecvate specificului lucrarilor;

materialele folosite vor noi sau reconditionate, purtand insemnele antreprenorului/subantreprenorului;

Se vor prezenta sistemele de iluminat care vor fi folosite in santier.

Materialele se vor depozita astfel incat sa se previna posibilitatea caderii sau prabusirii lor.

Pe acoperisuri se vor depozita numai materialele necesare sau care urmeaza a fi montate. In cazul in care raman totusi material pe timpul intreruperii activitatii ( noaptea, sfarsit de saptamana ) acestea vor fi asigurate corespunzator.

Operatiunile care implica lucrari cu foc deschis ( sudare, ardere, taiere ) se desfasoara pe baza unui sistem de permise pentru astfel de lucrari. Responsabilitatea obtinerii permiselor de lucru cu foc revine supervizorului de lucrare al fiecarui antreprenor/subantreprenor.

Lucrartorii care nu poseda un astfel de permis vor fi opriti din desfasurarea activitatii.

Toti recipientii cu gaz ( acetilena, etc. ) vor fi dotati cu opritoare de flacara.

Prevenirea incendiilor va fi discutata periodic sau ori de cate ori este nevoie in cadrul sedintei saptamanale de protectia muncii sau de coordonare cu antreprenorii/subantreprenorii.

Resturile de materiale sau material inflamabile nu vor fi depozitate in incaperi pe timpul noptii.

Este interzisa arderea resturilor de orice fel in santier. Este interzisa aprinderea focurilor pentru topirea materialelor bituminoase – acest lucru se va face folosind butelii de gaz si pe baza permisului de lucru.

Este interzisa incalzirea baracilor cu sobe cu lemne sau cu alte material inflamabile. Incalzirea baracilor se va face numai cu incalzitoare electrice.

Fumatul in santier este permis numai in locuri special prevazute si care trebuie dotate corespunzator ( lada cu nisip, stingatoare ).

Nici un recipient cu gaz nu va ramane in santier decat in locuri special amenajate si care vor fi ingradite si asigurate. Deasemenea aceste locuri vor fi pastrate curate de orice resturi de materiale.

Materialele inflamabile vor fi depozitate in afara cladirilor in locuri special amenajate sau in containere rezistente la foc.

Inainte si in timpul executiei si ori de cate ori este necesar se va face instructajul de protectia muncii tuturor participantilor la realizarea lucrarii.

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele acte normative privind protectia muncii in constructii:

Ord. MMSS 508/2002 privind norme generale de protectia muncii;

Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protectia si igiena muncii in constructii /ed.1995;

Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 – Normatic C300;

Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/206;

HG 300/2006 – Cerinte de securitate si sanatate pentru santierele temporare;

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

Terenul se va amenaja peisagistic si functional cu alei pietonale si carosabile de acces, loc pentru parcarea masinilor si utilajelor precum si spatii verzi.

IX. Anexe - piese desenate

Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor.

# X.  Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

Nu este cazul

Intocmit,

Ing. Constantinescu Nicolae